## Slide 1: 变频器伺服器外围设备
制动电阻
电抗器
滤波器
制动单元
选型手册 2025
POWER QUALITY, EMC PRODUCTS AND SOLUTIONS
电能质量、电磁兼容产品和解决方案

## Slide 2: BPELE
Update:2025.05
资料编码 BPISG-T05(Information-Selection Guide T05)
由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知 版权所有 © 上海贝派电气系统有限公司
021-68881780
www.bpele.com www.bpein.com
Copyright © Shanghai Bpein Electrical System Co., Ltd.

## Slide 3: CONTENTS
电源
Power
空气开关
Switch
接触器
Contactor
输入电抗器 AC Input Reactor
/
谐波滤波器 Harmonic Filter
EMC 输入滤波器 EMC Input Filter
直流电抗器 DC Reactor
制动单元 Brake Unit
制动电阻 Braking Resistor
EMC 输出滤波器 EMC Output Filter
输出电抗器 AC Output Reactor
/
DVDT 滤波器 DVDT Filter
/
正弦波滤波器 Sine wave Filter
交流电机 AC Motor
2
3
制动单元
&
电阻
滤波器
电抗器
附录：变频器伺服器外围设备适配替代型号表
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
技术规格若有变更，恕不另行通知
2025 BPEIN 贝派电气 | 变频器伺服器外围设备选型手册
目录
电阻产品概览 Overview of Resistor Products ................................................. 01
产品识别代码 Product Identification Code................................................. 02 制动电阻选型公式 Braking Resistor Selection Formula........................... 03 选型注意事项 Selection Guidelines ............................................................... 09
安装注意事项 Installation Precautions ......................................................... 12
BRA 系列铝壳电阻器 Aluminum Enclosure Resistor ..................................... 13
1 BRW 系列波纹电阻器 Corrugated Resistor ...................................................... 14
BRBW 系列制动电阻箱 Braking Resistor Box................................................... 15
BREW 系列欧式电阻箱 Corrugated Resistor Box/European Type ............ 16
BRBA 系列铝壳电阻箱 Aluminum Enclosure Resistor Box .......................... 17
BRLA 系列铝壳多联体电阻器 Aluminum Enclosure Resistor Multi-Unit . 18
BRCW 系列功率电阻柜 Corrugated Power Resistor Cabinet...................... 19
BRCS 系列不锈钢电阻柜 Stainless Steel Resistor Cabinet............................ 20
BBU 系列制动单元 Braking Unit .......................................................................... 21
滤波器产品概览 Overview of Filter Products................................................... 23
产品识别代码 Product Identification Code................................................. 23
BFC 系列变频器用 EMC 输入滤波器 380V Input EMC Filter for VVVF...... 24
BFC 系列变频器用 EMC 输入滤波器 690V Input EMC Filter for VVVF...... 28
BFC 系列变频器用 EMC 输出滤波器 380V Output EMC Filter for VVVF .. 30
安装示意图 Connection diagram ................................................................... 32
电抗器产品概览 Overview of Reactor Products ............................................. 33
BLA3 交流电抗器识别代码 AC Reactor Identification Code.................. 35
选型注意事项 Selection Guidelines ............................................................... 35
交流产品尺寸图 Products Size......................................................................... 36
380V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter ................................... 37
3AC380V 三相交流进线电抗器选型表 / 铜质................................................ 37
3AC380V 三相交流进线电抗器选型表 / 铝质................................................ 39
3AC380V 三相交流输出电抗器选型表 / 铜质................................................ 41
3AC380V 三相交流输出电抗器选型表 / 铝质................................................ 43
690V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter ................................... 45
3AC690V 三相交流电抗器选型表 / 铜质......................................................... 45
3AC690V 三相交流电抗器选型表 / 铝质......................................................... 47
变频器适配直流平波电抗器 DC Reactor for Inverter ..................................... 49
BLD1 直流电抗器识别代码 DC Reactor Identification Code .................. 50
单相直流平波电抗器选型表 / 铜质.................................................................... 51
单相直流平波电抗器选型表 / 铝质.................................................................... 52
使用前说明 Declaration before use.....................................................................53
SIEMENS 西门子........................................................................................................55 SINAMICS G120 标准变频器 PM240-2 功率模块 0.55~250KW .............55 SINAMICS G120 标准变频器 PM250 功率模块 7.5~90KW ......................57 SINAMICS G120C 紧凑型变频器 0.55~132KW ...........................................59 SINAMICS G120X 高性能风机泵专用变频器 0.75~630KW.......................61 SINAMICS G120XA 矢量型变频器 0.75~560KW ........................................65
SINAMICS G130 内置变频器 75~800KW......................................................67
SINAMICS G150D 分布式变频器 0.37~7.5KW ............................................69
SINAMICS G220 变频器 0.55~55KW .............................................................70
SINAMICS V20 基本型变频器 0.12~30KW ...................................................71
SINAMICS V90 基本伺服驱动器 0.1~7KW ....................................................73 SINAMICS S120 驱动系统..................................................................................75 SINAMICS S200 和 S200Basic 伺服驱动器 0.1~7KW ................................81 SINAMICS S210 伺服驱动器 0.1~7KW ..........................................................83
SINAMICS S220 书本型非调节型电源模块.....................................................83
SINAMICS DCM 6RA80 系列直流调速器.......................................................84 ABB ...............................................................................................................................85
ACS180 紧凑型传动变频器 0.25 至 22 kW.....................................................85
ACS380 高性能机械类传动变频器 0.37 至 22kW..........................................87
ACS280 冷板变频器 3 至 5.5kW .......................................................................89
ACP510 通用型传动变频器 0.75 至 500kW ...................................................90
ACS510 通用型传动变频器 1.1 至 160kW ......................................................91
ACS530 通用型传动变频器 0.75 至 250kW....................................................92
ACS580 通用型传动变频器 0.75 至 500kW....................................................93
ACS880-01 工业传动单传动变频器..................................................................95
ACS880-07 工业传动单传动变频器..................................................................97
ACS880-37 工业传动单传动变频器..................................................................99
ACS880-607 工业传动多传动变频器............................................................. 100
ACS880-04 工业传动模块................................................................................ 101
ACS880-M04 机械传动变频器....................................................................... 102
ACH580 交流传动变频器 0.75-500KW ........................................................ 103
ACH531 暖通行业专用变频器 0.75~250KW .............................................. 104
ACQ531 水行业专用传动 0.75-250KW ........................................................ 105
ACQ580 水处理应用传动 0.75-500KW ........................................................ 106
E530 通用型伺服驱动系统................................................................................ 107

## Slide 4: CONTENTS
电源
Power
空气开关
Switch
接触器
Contactor
输入电抗器 AC Input Reactor
/
谐波滤波器 Harmonic Filter
EMC 输入滤波器 EMC Input Filter
直流电抗器 DC Reactor
制动单元 Brake Unit
制动电阻 Braking Resistor
EMC 输出滤波器 EMC Output Filter
输出电抗器 AC Output Reactor
/
DVDT 滤波器 DVDT Filter
/
正弦波滤波器 Sine wave Filter
交流电机 AC Motor
附录：变频器伺服器外围设备适配替代型号表续
1
附录：变频器伺服器外围设备适配替代型号表续
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
技术规格若有变更，恕不另行通知
2025 BPEIN 贝派电气 | 变频器伺服器外围设备选型手册
2
MicroFlex e180&e190 伺服驱动器.............................................................. 108
ABB 标准直流传动 DCS550 调速器............................................................... 109
ABB 工业直流传动 DCS880 调速器............................................................... 110
Schneider 施耐德 ................................................................................................... 111
施耐德制动电阻替代型号.................................................................................. 111
MITSUBISHI 三菱 ................................................................................................... 113
三菱制动电阻替代型号...................................................................................... 113
YASKAWA 安川 ....................................................................................................... 115
安川制动电阻替代型号...................................................................................... 115
INOVANCE 汇川 ..................................................................................................... 117
汇川 MD200 灵巧型矢量变频器..................................................................... 117
汇川 MD310 紧凑多功能型变频器................................................................. 118
汇川 MD290 通用型变频器.............................................................................. 119
汇川 MD480 工程型单传变频器..................................................................... 125
汇川 MD500 高性能矢量型变频器................................................................. 131
汇川 MD500-PLUS 高性能矢量型变频器..................................................... 137
汇川 MD500E 高性能矢量型变频器............................................................... 143
汇川 MD520 高性能矢量型变频器................................................................. 149
汇川 MD580 高性能工程型变频器................................................................. 153
汇川 MD600 紧凑型变频器.............................................................................. 157
汇川 MD630 全球通用型变频器..................................................................... 159
汇川 MD800 标准型多机传动变频器............................................................. 161
汇川 MD810 高性能多机传动变频器............................................................. 163
SV680 系列高性能伺服驱动器......................................................................... 165
SV670 系列高端型伺服驱动器......................................................................... 165
SV660 系列通用型伺服驱动器......................................................................... 166
SV630 系列经济型伺服驱动器......................................................................... 166
SV605 系列经济型伺服驱动器......................................................................... 166
DELTA 台达............................................................................................................... 167
台达 C2000 PLUS 高性能矢量控制变频器.................................................... 167
台达 CH2000 重载型矢量控制变频器............................................................ 169
台达 CP2000 风机水泵专用矢量控制变频器................................................ 171
台达 MH300 精巧高效型矢量控制变频器..................................................... 175
台达 MS300 精巧标准型矢量控制变频器...................................................... 177
台达 ME300 精巧简易型矢量控制变频器...................................................... 179
台达 CT2000 纺织专用矢量控制变频器......................................................... 181
invt 英威腾..................................................................................................................183
GD350A 高性能通用变频器...............................................................................183
GD350 高性能多功能变频器..............................................................................187
GD200A 通用型变频器.......................................................................................191
GD35 高性能闭环矢量控制变频器....................................................................193
Panasonic 松 下 .........................................................................................................197
变频器适配周边产品............................................................................................197
伺服驱动器适配周边产品....................................................................................198
rexroth 力士乐...........................................................................................................199
力士乐制动电阻替代型号....................................................................................199
力士乐滤波器替代型号........................................................................................203
VFC 3610&VFC 5610 系列变频器适配制动电阻替代型号.........................205
VFC 3615&VFC 5615 系列变频器适配制动电阻替代型号.........................207
EFC 3610&EFC 5610 系列变频器适配制动电阻替代型号..........................209
EFC 5810 系列变频器适配制动电阻替代型号................................................211
Danfoss 丹佛斯.........................................................................................................213 VLT® Micro Drive FC 51 变频器.....................................................................213
VLT® HVAC Drive FC 102 变频器..................................................................215
VLT® AQUA Drive FC 202 变频器.................................................................221
VLT® AutomationDrive FC 301 变频器.......................................................227
VLT® AutomationDrive FC 302 变频器.......................................................229
VLT® AutomationDrive FC 360 变频器.......................................................235
VLT® Decentral Drive FCD 302 变频器.......................................................237 VLT® 2800 变频器..............................................................................................239
VEICHI 伟创................................................................................................................241
AC600 系列高性能变频器变频器......................................................................241

## Slide 5
1
1
电阻器 Resistors
电阻器 Resistors
电阻产品概览 Overview of Resistor Products
制动电阻主要通过散热的方式消耗电机在减速制动、瞬间减速（确保电机快速、平稳制动，提升控制精度）、快速 停车或当负载惯性大、变速过于频繁时产生的再生电能，减小减速距离，提高动态性能，避免直流母线电压过高导致设 备故障或损坏，从而保障设备安全稳定运行。相比能量回馈装置，制动电阻成本更低，适用于各种中小功率传动系统场 景中：
变频器应用
  典型工况：风机降速 / 离心机急停 / 传动带
  保护机制：泵类设备惯性负载处理
伺服系统
  高精度场景：数控机床换向 / 机械臂定位
  突发制动：加工中心紧急停机
注塑机：模具高速急停控制
冲压设备：机械能瞬间吸收方案
精密加工：主轴制动精度保障
风电变桨：电网离断应急处理
光伏逆变：负载突变保护策略
储能系统：充放电冗余保护
起重机势能管理：重物下降能量吸收
电梯安全机制：超载制动冗余保护
立体仓库：高频次升降能量处理
轨道交通：地铁再生制动协同方案
AGV 小车：动态路径调整能量管理
港口机械：集装箱吊装势能缓冲
电机测试台：负载模拟动态响应
动力系统验证：能量回馈仿真
耐久性测试：循环制动应力测试
1. 工业驱动系统
3. 先进制造装备
5. 新能源系统
2. 重载提升设备
4. 交通与物流系统
6. 测试验证领域
B R BW - 15P03 - 0AER
标识
公司名称
B
BPEIN 贝派
BPELE 贝派
标识
01
02
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
产品名称
R
电阻
Resistors
标识
产品系列
A
铝壳电阻器
Aluminum Enclosure Resistor
BA
铝壳电阻箱
Aluminum Enclosure Resistor Box
LA
铝壳多联体电阻器
Aluminum Enclosure Resistor Multi-Unit
W
波纹电阻器
Corrugated Resistor
BW
制动电阻箱
Corrugated Resistor Box
EW
欧式电阻箱
Corrugated Resistor Box/European Type
CW
功率电阻柜
Corrugated Power Resistor Cabinet
CFW
功率电阻柜 / 防雨式
Corrugated Power Resistor Cabinet/Rainproof Type
CS
不锈钢电阻柜
Stainless Steel Resistor Cabinet
CFS
不锈钢电阻柜 / 带户外防护顶
Stainless Steel Resistor Cabinet/Outdoor Type
 | 标识 |  |  | 功率 P
 | 06P01-…. |  |  | 60W
 | 08P01-…. |  |  | 80W
 | 01P02-…. |  |  | 100W
 | 1P202-…. |  |  | 120W
 | 1P502-…. |  |  | 150W
 | 02P02-…. |  |  | 200W
 | 03P02-…. |  |  | 300W
 | 04P02-…. |  |  | 400W
 | 05P02-…. |  |  | 500W
 | 06P02-…. |  |  | 600W
 | 08P02-…. |  |  | 800W
 | 01P03-…. |  |  | 1KW
 | 1P203-…. |  |  | 1.2KW
 | 1P503-…. |  |  | 1.5KW
 | 1P603-…. |  |  | 1.6KW
 | 02P03-…. |  |  | 2KW
 | 2P503-…. |  |  | 2.5KW
 | 03P03-…. |  |  | 3KW
 | 04P03-…. |  |  | 4KW
 | 4P503-…. |  |  | 4.5KW
 | 4P803-…. |  |  | 4.8KW
 | 05P03-…. |  |  | 5KW
 | 06P03-…. |  |  | 6KW
 | 7P503-…. |  |  | 7.5KW
 | 08P03-…. |  |  | 8KW
 | 09P03-…. |  |  | 9KW
 | 10P03-…. |  |  | 10KW
 | 12P03-…. |  |  | 12KW
 | 12P53-…. |  |  | 12.5KW
 | 15P03-…. |  |  | 15KW
 | 16P03-…. |  |  | 16KW
 | 20P03-…. |  |  | 20KW
 | 25P03-…. |  |  | 25KW
 | 30P03-…. |  |  | 30KW
 | 40P03-…. |  |  | 40KW
 | 50P03-…. |  |  | 50KW
 | 60P03-…. |  |  | 60KW
 | 70P03-…. |  |  | 70KW
 | 80P03-…. |  |  | 80KW
 | 100P3-…. |  |  | 100KW
 | 120P3-…. |  |  | 120KW
 | 200P3-…. |  |  | 200KW
标识
阻值 R
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
F
6
G
7
H
8
J
9
R
Ω
产品识别代码 Product Identification Code
电阻产品概览 Overview of Resistance Products

## Slide 6
1
1
电阻器 Resistors
电阻器 Resistors
电阻产品概览 Overview of Resistor Products
电阻产品概览 Overview of Resistor Products
制动电阻选型公式 Braking Resistor Selection Formula
制动电阻的选型需要考虑到设备应用场景，比如风机泵类、传送带、开卷取、离心机、电梯、起重机等，不同的 应用制动频率和能量差异很大。涉及考虑的因素包括：设备类型（位能负载还是普通惯性负载）、制动频率占空比（制 动时间、周期）、制动转矩、变频器直流母线上限值（制动单元斩波电压值 )、变频器功率、变频器或者制动单元允 许的最小阻值、散热条件等，通过计算公式可以得出电阻的核心：功率、阻值
*5
制动电阻功率 PDB 计算 ( 普通惯性）：
PDB=PMN×ED%×η×S×Tb%
PDB---------- 电阻的额定功率
PMN---------- 电机的额定功率（也可以按变频器额定功率）KW ED%*1--------- 制动频率占空比( 制动时间ta/ 制动周期t，如下图） η------------- 传动机械效率，一般取值 0.8~0.9
S------------- 电阻的安全系数 1.5~2
*2
Tb% ---------- 制动转矩百分比 %
例如：
风机泵类电机为 400V, 额定功率 37KW, 制动频率占空比 10%， 机械效率按 0.8，安全系数取 1.5，制动转矩 100%
电阻功率 PDB=PMN×ED%×η×S×Tb%
=37*10%*0.8*1.5*100%
=4.44KW （可取 4.5KW)
*3 电阻阻值R 的计算：
Udc：所选变频器制动回路的斩波电压值 *4
P: 所选变频器的功率 W
k: 所需的制动转矩倍数 1.2-2.0
*5 制动电阻功率 PDB 计算（其他惯性）
PMN: 电机的功率
ΔK: 制动电阻器短时工作允许过负荷倍数 ΔK，具体数据 根据工况查下图取值
P1: 系统所需的平均制动功率
η: 传动效率，传动的机械系统在制动时，提供与效率 相应的制动阻尼，一般为 0.8~0.9
0.2: 电动机的内阻消耗了 20% 的制动能量
R
0
3
60
12
11
10
8
6
4
3
2
1
0.5
ΔK 过负荷倍数
100 T(Sec.) 单次制动时间（秒）
10 30
单次制动 Single Brake
0
3 4 5
10
30 40 50 100%ED
12
10
8
5
4
3
2
1
0.3
0.2
0.7
0.6
0.5
ΔK 过负荷倍数
重复制动 Repeated Brake
P
注：
*1、常见 ED% 占空比： 偶尔制动的负载 5-10%
一般场合的机械负载（如平移输送）或其他 10% 油田磕头机 15-20%
离心机 20-30%
吊车大小车或者低层电梯 20-30% 提升设备或者中层电梯 30-40%
机床主轴 30-50%
起重机主钩、下方超过 100m 吊车或者高层电梯 40%-50% 开卷和卷取 50-60%
长时制动货场码头起重设备、试验台，测功机，矿山皮带机 60-80%
（以上供参考，计算时需按实际工况）
*2、100% 制动转矩百分比通常按可以覆盖九成的工况，按
125% 制动转矩可以覆盖绝大部分工况（如开卷和卷取负载和 需要急停的大惯性负载可能会超过 120%）
注：
*3、一般情况下可通过查询变频器或者伺服器手册 中推荐的阻值 R，特别需要注意的是计算得到的电阻 值不可以小于变频器或者斩波器要求的最小电阻值 Rmin，防止损坏设备。同时也不能阻值过大，过大会 影响制动效率。
*4: 变频器制动回路的斩波电压值可参考右表，但我 们建议您更严谨的做法是通过查询变频器设备手册 来来获得准确数据，一般 380V 变频器斩波电压可按
760V 计算。
*5 由于负载不同，工况不同，现场环境温度不同， 制动电阻的通电时间也很难准确的估算，因此，实际 运行过程中如果通电时间超过预设的通电时间，将 导致制动电阻过热而损坏。
所以，选型时要适当的增加余量，其次对制动电阻 应加过热保护，过热保护可以使用热继电器，也可以 自行设计过热保护电路。
230V 级 AC 电源电压 | 制动阈值 DC 电压 | 460V 级 AC 电源电压 | 制动阈值 DC 电压
AC190V | DC330V | AC380V | DC660V
AC200V | DC345V | AC400V | DC690V
AC210V | DC360V | AC415V | DC720V
AC220V | DC380V | AC440V | DC760V
AC230V | DC400V | AC460V | DC800V
AC240V | DC415V | AC480V | DC830V
03
04
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 7
1
05
06
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
1
电阻器 Resistors
电阻器 Resistors
不同制动工况条件下制动电阻功率推荐表（仅供参考）：
制动工况 |  |  | 125% 制动转矩，在制动开通时间 Ton，不同制动率 ED% 时，制动电阻推动功率（W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
制动开通时间 Ton/S | 制动关断时间 Toff/S | 制动率 ED% | 0.37KW | 0.75KW | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW
3 | 27 | 10% | 40 | 90 | 170 | 250 | 340 | 460 | 630 | 860 | 1250 | 1710 | 2110 | 2510
 | 17 | 15% | 60 | 120 | 240 | 360 | 490 | 650 | 900 | 1220 | 1790 | 2450 | 3020 | 3590
 | 9 | 25% | 100 | 200 | 390 | 570 | 780 | 1050 | 1440 | 1960 | 2870 | 3920 | 4840 | 5750
 | 4.5 | 40% | 150 | 310 | 610 | 900 | 1230 | 1640 | 2250 | 3070 | 4500 | 6140 | 7570 | 9000
10 | 90 | 10% | 60 | 110 | 230 | 330 | 450 | 600 | 830 | 1130 | 1660 | 2260 | 2790 | 3310
 | 56.7 | 15% | 70 | 150 | 290 | 430 | 590 | 780 | 1080 | 1470 | 2150 | 2930 | 3620 | 4300
 | 30 | 25% | 110 | 220 | 430 | 640 | 870 | 1150 | 1590 | 2160 | 3180 | 4330 | 5340 | 6350
 | 15 | 40% | 160 | 320 | 650 | 950 | 1290 | 1720 | 2370 | 3230 | 4730 | 6450 | 7960 | 9460
20 | 180 | 10% | 80 | 160 | 310 | 460 | 630 | 840 | 1150 | 1570 | 2310 | 3140 | 3880 | 4610
 | 113.3 | 15% | 90 | 180 | 370 | 540 | 740 | 980 | 1350 | 1850 | 2710 | 3690 | 4550 | 5420
 | 60 | 25% | 120 | 250 | 490 | 720 | 990 | 1320 | 1810 | 2470 | 3620 | 4940 | 6090 | 7240
 | 30 | 40% | 170 | 350 | 690 | 1010 | 1380 | 1840 | 2530 | 3460 | 5070 | 6910 | 8520 | 10140
30 | 270 | 10% | 100 | 200 | 410 | 600 | 820 | 1090 | 1500 | 2050 | 3000 | 4090 | 5050 | 6000
 | 170 | 15% | 110 | 220 | 450 | 660 | 900 | 1200 | 1650 | 2250 | 3300 | 4500 | 5550 | 6590
 | 90 | 25% | 140 | 280 | 560 | 820 | 1110 | 1480 | 2040 | 2780 | 4080 | 5560 | 6860 | 8160
 | 45 | 40% | 180 | 370 | 740 | 1080 | 1470 | 1960 | 2700 | 3680 | 5400 | 7370 | 9090 | 10810
60 | 540 | 10% | 170 | 340 | 680 | 1000 | 1360 | 1810 | 2490 | 3390 | 4980 | 6780 | 8370 | 9950
 | 340 | 15% | 170 | 340 | 690 | 1010 | 1380 | 1840 | 2530 | 3450 | 5060 | 6890 | 8500 | 10110
 | 180 | 25% | 180 | 370 | 740 | 1090 | 1490 | 1980 | 2730 | 3720 | 5460 | 7440 | 9180 | 10920
 | 90 | 40% | 210 | 440 | 870 | 1280 | 1740 | 2320 | 3190 | 4360 | 6390 | 8710 | 10740 | 12780
说明
制动电阻热时间常数 τ ≥ 100s
制动使用率 ED%=Ton/(Ton+Toff)×100%
上表中制动电阻推荐功率是假定制动转矩为 125% 条件下给出的，如果实际应用中 Ton，ED% 不变，仅制动转矩不一样，则制动电阻的选型功率也要随着制动转矩线性变化。比如，原来 5.5KW 在“125% 制动转矩，10%ED，10s”条件 下制动电阻推荐功率为 830W，如果实际制动转矩为 150%（150% 制动转矩是 125% 制动转矩的 1.2 倍），则在“150% 制动转矩，10%ED，10s” 条件下制动电阻推荐功率为 830W×1.2=996W。
另外，制动电阻在不同散热条件下的的温升会有差异，所以电阻的散热条件不同也会影响制动电阻功率选型。
系统的惯量越大、需要的减速时间越短、制动频度越频繁，则制动电阻的阻值需要选得更小（但不可小于最小制动电阻值 Rmin），制动电阻功率需要选得更大。
电阻产品概览 Overview of Resistor Products
电阻产品概览 Overview of Resistor Products

## Slide 8
1
1
电阻器 Resistors
电阻器 Resistors
伺服驱动制动电阻计算方法：
Pmax [W]: 最大峰值功率
Pcont [W]: 最大连续功率
Pbr [W]: 应用中具体的制动功率
Pavg [W]: 应用中具体的平均制动功率
Emax [J]: 最大制动能量
Ebr [J]: 应用中具体的制动能量
ton [s]: 制动时间
T [s]: 周期时间 T=Ton+Toff
n1 [r/min]: 起始转速
n2 [r/min]: 制动过程后的转速
Pmax_int [W]: 内部制动电阻的最大峰值功率 Pmax_ext [W]: 外部制动电阻的最大峰值功率 Pcont_int [W]: 内部制动电阻的最大连续功率 Pcont_ext [W]: 外部制动电阻的最大连续功率 Emax_int [J]: 内部制动电阻的最大制动能量 Emax_ext [J]: 外部制动电阻的最大制动能量
左图为：制动电阻的峰值功率、连续功率和占空比
选择制动电阻时，该电阻必须同时满足所有以下条件：
制动电阻的最大制动能量 Emax 要大于或等于计算出的应用所需制动能量 Ebr。如果 Ebr <Emax_int，无须使用外部制动电阻。 如果 Ebr > Emax_int，必须使用外部制动电阻。选择一个 Emax_ext > Ebr 的外部制动电阻。
制动电阻的最大制动功率 Pmax 要大于或等于计算出的应用所需制动功率 Pbr。如果 Pbr > Pmax_int 但仍想使用内部制动电 阻，可以修改制动时间 ton。如果通过该方法还是无法满足 Pbr <Pmax_int 的要求，便须使用外部制动电阻。选择一个 Pmax_ ext > Pbr 的外部制动电阻。
制动电阻的最大连续功率 Pcont 要大于或等于计算出的应用所需平均制动功率Pavg（即一个制动周期中的算术平均值）。 如果 Pavg > Pcont_int 但仍想使用内部制动电阻，可以调整制动周期时间 T。如果通过该方法还是无法满足 Pavg < Pcont_int 的 要求，便须使用外部制动电阻。选择一个 Pcont_ext > Pavg 的外部制动电阻。
计算制动能量、制动功率和平均制动功率
按照以下公式计算出制动能量：
说明 :
公式中未将摩擦考虑在内，因此在实际情形下，反馈到伺服驱动系统的 能量小于根据方程计算出的值。
按照以下公式计算出制动功率：
Pbr = Ebr / ton
按照以下公式计算出平均制动功率：
Pavg = Ebr / T
Ebr / J 应用中具体的制动能量 Jmot / kgm2 伺服电机的转动惯量
有关电机的技术数据和特性曲线，请查询电机的样本手册 J / kgm2 伺服电机轴上被驱动机械系统的转动惯量
n1 / r/min 起始转速
n2 / r/min 制动过程后的转速
Pbr / W 应用中具体的制动功率
Pavg / W 应用中具体的平均制动功率
ton / s 制动时间 T / s 周期时间
示例：计算结果表示可以使用内部制动电阻（以西门子 为例）
一台驱动机械装置的低转动惯量伺服电机 1FL2104- 4AG…（带集成抱闸）在 SINAMICS S200
6SL5510-1BB11-0A □ 0 上运行。将电机从 3000 r/min 制动到 600 r/min，采用制动周期 ton =0.05 s, T = 2 s。 伺服电机 1FL2104-4AG… 的转动惯量 Jmot = 0.71 ×
10-4 kgm2
被驱动机械系统的转动惯量 J = 4 ×10-4 kgm2
n1 = 3000 r/min n2 = 600 r/min
br max_int
* E = 22.31 J < E = 292 J (1 J = 1 Ws)
→P = 446.26 W < P
br max_int
* P = 11.16 W < P
avg cont_int
= 1884 W
= 30 W
因此，在这种情况下无需使用一个外部制动电阻。
示例：计算结果表示需要使用外部制动电阻（以西门子 为例）
一台驱动机械装置的低转动惯量伺服电机 1FL2104- 4AG…（带集成抱闸）在 SINAMICS S200
6SL5510-1BB11-0A □ 0 上运行。将电机从 6000 r/min 制动到 600 r/min，采用制动周期 ton =0.05 s, T = 2 s。 伺服电机 1FL2104-4AG… 的转动惯量 Jmot = 0.71 ×
10-4 kgm2
被驱动机械系统的转动惯量 J = 8 ×10-4 kgm2
1
n = 6000 r/min
2
n = 600 r/min
br
* E = 170.21 J < E
max_int
= 292 J (1 J = 1 Ws)
br
→P = 3404.18 W > P
max_int
= 1884 W
avg cont_int
→P = 85.10 W > P = 30 W
上文计算结果表明，需要使用一个外部制动电阻。
参考手册伺服驱动器电阻阻值为≥ 50Ω，连续功率经计
算Pavg = 85.10 W，峰值功率为 Pbr = 3404.18 W，制
br
动能量 E = 170.21 J ，可以参照以上结果来选择一个
适宜的外部制动电阻。
电阻产品概览 Overview of Resistor Products
07
08
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
电阻产品概览 Overview of Resistor Products

## Slide 9
1
1
电阻器 Resistors
电阻器 Resistors
散热设计：需考虑电阻的安装环境及散热方式（自然冷却 / 强制风冷）。
工作周期：避免长时间高负载运行导致过热。制动电阻应加过热保护，过热保护可以使用热继电器，也可以自 行设计过热保护电路。
经济性选择：相同功率不同系列电阻的性价比： 波纹电阻 > 铝壳电阻
波纹电阻箱 > 波纹电阻箱欧式 > 铝壳电阻箱 > 铝壳多联体电阻 功率电阻柜 > 不锈钢电阻柜
各系列电阻功率范围：
平替方案：相比能量回馈装置，制动电阻成本更低，适用于中小功率场景。相比各大进口品牌电阻有极高的性价比， 可完全替代进口产品，节约用户投资和项目成本。
供货周期：一般供货周期为 10 个工作日，特殊情况可在 3~5 个工作日内工厂发货
选型注意事项Selection Guidelines
60W ~ 6KW
60W ~ 6KW
~
200KW
30KW
60KW
1.5KW ~
0.8KW ~12KW
4KW ~ 20KW
2KW ~ 30KW
20KW
5.6KW ~
BRA 铝壳电阻器
BRW 波纹电阻器
BRBW 制动电阻箱
BREW 欧式制动电阻箱
BRBA 铝壳电阻箱
BRLA 铝壳多联体电阻器
BRCW 功率电阻柜
BRCS 不锈钢电阻柜
电阻产品概览 Overview of Resistor Products
电阻产品概览 Overview of Resistor Products
产品特点 Product Characteristics：
  功率范围 Power range：60W-1000KW 及以上
  阻值范围 Resistance range：1Ω~10KΩ
  阻值误差范围 Resistance error range：±5%
  工作电压范围 Working voltage range：≤ 1200V
  耐压范围 Voltage withstand range：AC3KV 50Hz/5S
  IP 防护等级 IP protection level：IP00~IP54
  适用标准 Applicable standard：GB/T5729-1994
铝壳电阻器产品的电气特性 Electrical characteristics of aluminum enclosure resistor products
降额曲线 Derating Curve 表面温升 Surface Temperature Rise
100
400
500
1KW~2KW
300W~800W
50W~200W
100
100
300
200
-55 0
80
60
50 100 150 200 250 300 350 400
40
20
额定功耗百分比
%
温度上升
℃
环境温度℃
50
负荷率%
波纹电阻器产品的电气特征Electrical characteristics of corrugated resistor products
降额曲线 Derating Curve
表面温升 Surface Temperature Rise
400
500
300
1KW~2.5KW
50W~750W
100
100
200
100
80
60
40
20
额定功耗百分比
%
温度上升
℃
50 100 150 200 250 300 350 400
环境温度℃
50
负荷率%
-55 0
09
10
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 10
1
1
电阻器 Resistors
电阻器 Resistors
电阻产品概览 Overview of Resistor Products
安装注意事项 Installation Precautions
波纹电阻器产品安装及使用时严禁碰触电阻丝部分 It is strictly prohibited to touch the electrical resistance wire during the installation and use of corrugated resistor products
如客户有需求自行接线时，严禁将导线缠绕在电阻丝上 If the customer needs to wire themselves, it is strictly prohibited to wrap the wire around the resistance wire
严禁对产品结构私自更改变动 It is strictly prohibited to make unauthorized changes to the product structure
请严格正确接线及使用，并选用耐高温导线 Please strictly and correctly connect and use, and choose high-temperature resistant wires
电阻器必须牢固安装并可靠连接 The resistor must be firmly installed and reliably connected
产品运行时严禁触摸，注意用电安全 Do not touch the product during operation and pay attention to electrical safety
产品安装时应考虑足够的散热空间，或安装在最有利散热的地方 When installing the product, sufficient heat dissipation space should be considered, or it should be installed in the most favorable location for heat dissipation
制动电阻使用的电缆线尺寸范围可以参考下表 The size of the cable used for the braking resistor can refer to the following table:
功率 Power | 建议配线 Cable
60~120W | 1.5mm2
150~600W | 1.5~2.5mm2
0.8~3KW | 2.5~6mm2
4~8KW | 4~10mm2
9~12.5KW | 6~16mm2
15~25KW | 10~16mm2
30KW | 16mm2
40~50KW | 25mm2
60~70KW | 35mm2
80~100KW | 50mm2
120KW | 75mm2
200KW | 95mm2
85℃
热保护开关
R1 TH1 TH2 R2
E
制动电阻箱 / 柜 接线图
11
12
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
使用环境条件 Environmental conditions
海拔高度不超过 2000 米。Altitude not exceeding 2000 meters
运行环境温度 -40~+80℃，相对湿度不大于 85%（温度 20℃）。Operating environment temperature -40~+80 ℃ , relative humidity not exceeding 85% (temperature 20 ℃ )
存储最低温度为 -25℃ ~+55℃（应除去冷却液）The minimum storage temperature is -25
℃ ~+55 ℃ (coolant should be removed)
应有良好的通风条件，进风口及出风口切勿堵塞。There should be good ventilation conditions, and the air inlet and outlet should not be blocked
周围环境应干燥干净，严禁放置易燃易爆物品。The surrounding environment should be dr y and clean, and flammable and explosive materials are strictly prohibited from being placed
周围环境应没有导电尘埃，爆炸性气体及能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体。The surrounding environment should be free ofconductive dust, explosive gases, and corrosive gases that can seriously damage metals and insulation
安装场所震动和冲击应小于 f :5~200Hz. 5.8m/S²（0.6g）The vibration and impact at the installation site should be less than f : 5-200Hz 5.8m/S²（0.6g）
电阻产品概览 Overview of Resistor Products
铝壳电阻器和波纹电阻器产品的机械特征 Mechanical characteristics of aluminum enclosure resistor and corrugated resistor products
特性 Property | 检查方法 Inspection method | 性能要求 Requirement | 试验标准 Test method
稳态湿热 Constant Damp-heat | 40℃相对湿度（90-95）%96h | R ≤ ±(5%±0.05Ω） | GB5729.2.24
短时过载 Transient Overload | 10 倍 Pr 5S | 无可见损伤 No Visible destruction R ≤ ±(1%±0.05Ω） | GB5729.4.13
绝缘电阻 Insulated Resistance | DC 1000V | R ≥ 100MΩ | GB5729.4.6
耐电压 Voltage Resistibility | AC3000V 50Hz 5S | 无击穿或飞弧 | GB5729.4.7
负荷寿命 Life | 25℃ Ur 1000h | R ≤ 20% | 
端子强度 Terminal Strength | 45N 30S | 无可见损伤 No Visible destruction R ≤ ±(1%R ＋ 0.05Ω） | GB5729.4.16
电阻体强度 Resistor Strength | 200N 30S | 无可见损伤 No Visible destruction R ≤ ±(1%R ＋ 0.05Ω） | GB5729.4.15
耐振性 Vibration Resistibility | f:5-200Hz a=1.5g X.Y.Z 各 2h | 无可见损伤 No Visible destruction R ≤ ±(1%R ＋ 0.05Ω） | GB5729.4.22

## Slide 11
1
1
电阻器 Resistors
电阻器 Resistors
BRA 系列铝壳电阻器 Aluminum Enclosure Resistor
，
BRA 系列铝壳电阻器采用铝合金外壳，其耐气候性，耐振动，安全性，优 于传统瓷骨架电阻器。广泛应用于电源，变频器，伺服系统等高要求的电气回路中 并能够用于恶劣的工控环境。易紧密安装，易附加散热器，外型美观，是电力电 子理想的配套产品。
产品简述Product Profile
产品尺寸图 Products Size
产品特点 Product Features
1. 额定功率范围：60~6000W
2. 阻值范围：1Ω~1000Ω
3.IP 防护等级：IP00~P33
4. 载流体材料：0Cr25A15
5 特性优势：产品美观，易紧密安装，易附加其他散热器， 适合高要求及较恶劣工作环境中使用。
BRW 系列波纹电阻器 Corrugated Resistor
产品简述Product Profile
BRW 系列波纹制动电阻器以圆柱形磁管为主架，两侧分布固定不锈钢支 架，主架上立式绕制波纹状电阻丝有利于散热并减低寄生电感量，并在电阻体上 涂覆一层耐高温的阻燃无机涂层，有效保护电阻丝不被老化。本品可安装客户的 要求定制。适用于模拟负荷试验，设备放电，自动控制，变频器能耗制动等。
产品特点 Product Features
1. 额定功率范围：60~6000W
2. 阻值范围：1Ω~1000Ω
3.IP 防护等级：IP00
载流体材料：0Cr25A155.
特性优势：散热较好，可长时间工作，性价比高
产品尺寸图 Products Size
产品型号 Product Type |  | 功率 Rated Power(W) | 图号 | 尺寸 Dimension(±2mm) |  |  |  |  |  | 配线 Cable (mm2) | 引线长度 Lead Length (±10mm） | 接线端子 Terminal | 重量 Weight (Kg±10%）
 |  |  | Picture No. | L | W | H | D | C | G |  |  |  | 
BRA- | 06P01-…. | 60 | A | 115 | 40 | 20 | 98 | × | 5.5 | 1.5 | 250 | 2-5S | 0.165
BRA- | 08P01-…. | 80 |  | 140 | 40 | 20 | 123 | × | 5.5 | 1.5 | 250 | 2-5S | 0.2
BRA- | 01P02-…. | 100 |  | 165 | 40 | 20 | 148 | × | 5.5 | 1.5 | 250 | 2-5S | 0.24
 | 1P202-…. | 120 |  | 165 | 40 | 20 | 148 | × | 5.5 | 1.5 | 250 | 2-5S | 0.28
 | 1P502-…. | 150 |  | 165 | 40 | 20 | 148 | × | 5.5 | 1.5 | 250 | 2-5S | 0.32
BRA- | 02P02-…. | 200 |  | 165 | 60 | 30 | 148 | × | 5.5 | 1.5 | 250 | 2-5S | 0.464
BRA- | 03P02-…. | 300 |  | 215 | 60 | 30 | 198 | × | 5.5 | 1.5 | 250 | 2-5S | 0.62
BRA- | 04P02-…. | 400 |  | 265 | 60 | 30 | 248 | × | 5.5 | 1.5 | 250 | 2-5S | 0.8
BRA- | 05P02-…. | 500 |  | 335 | 60 | 30 | 318 | × | 5.5 | 1.5 | 250 | 2-5S | 1.03
 | 06P02-…. | 600 |  | 335 | 60 | 30 | 318 | × | 5.5 | 1.5 | 250 | 2-5S | 1.03
BRA- | 08P02-…. | 800 | B | 400 | 61 | 59 | 382 | 40.5 | 5.5 | 短接排 |  | M6 | 2.2
BRA- | 01P03-…. | 1000 |  | 400 | 50 | 107 | 384 | 30.5 | 5.5 | 短接排 |  | M6 | 3.6
BRA- | 1P203-…. | 1200 |  | 450 | 50 | 107 | 434 | 30.5 | 5.5 | 短接排 |  | M6 | 4
BRA- | 1P503-…. | 1500 |  | 485 | 50 | 107 | 469 | 30.5 | 5.5 | 短接排 |  | M6 | 4.35
BRA- | 02P03-…. | 2000 |  | 550 | 50 | 107 | 534 | 30.5 | 5.5 | 短接排 |  | M6 | 5.2
 | 2P503-…. | 2500 |  | 550 | 50 | 107 | 534 | 30.5 | 5.5 | 短接排 |  | M6 | 5.2
 | 03P03-…. | 3000 |  | 550 | 50 | 107 | 534 | 30.5 | 5.5 | 短接排 |  | M6 | 5.2
BRA- | 04P03-…. | 4000 |  | 600 | 50 | 107 | 583 | 30.5 | 5.5 | 短接排 |  | M6 | 5.6
BRA- | 05P03-…. | 5000 |  | 700 | 50 | 107 | 683 | 30.5 | 5.5 | 短接排 |  | M6 | 6.5
 | 06P03-…. | 6000 |  | 700 | 50 | 107 | 683 | 30.5 | 5.5 | 短接排 |  | M6 | 6.5
）
产品型号 Product Type |  | 功率 Rated Power(W) | 尺寸 Dimension(±2mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 重量 Weight (Kg±10%
 |  |  | L | W | H | L1 | L2 | G | N | Φd | O | 
BRW- | 06P01-…. | 60 | 146 | 28 | 62 | 125 | 100 | 6.5 | 10 | 4.5 | 2 | 0.2
BRW- | 08P01-…. | 80 | 196 | 28 | 62 | 175 | 150 | 6.5 | 10 | 4.5 | 2 | 0.2
BRW- | 01P02-…. | 100 | 225 | 28 | 62 | 205 | 180 | 6.5 | 10 | 4.5 | 2 | 0.2
 | 1P202-…. | 120 | 225 | 28 | 62 | 205 | 180 | 6.5 | 10 | 4.5 | 2 | 0.2
BRW- | 1P502-…. | 150 | 240 | 40 | 90 | 215 | 195 | 8 | 12 | 5.5 | 2 | 0.5
 | 02P02-…. | 200 | 240 | 40 | 90 | 215 | 195 | 8 | 12 | 5.5 | 2 | 0.5
BRW- | 03P02-…. | 300 | 328 | 40 | 90 | 305 | 280 | 8 | 12 | 5.5 | 2 | 0.6
 | 04P02-…. | 400 | 328 | 40 | 90 | 305 | 280 | 8 | 12 | 5.5 | 2 | 0.6
BRW- | 05P02-…. | 500 | 360 | 50 | 100 | 340 | 315 | 8 | 16 | 6.5 | 2 | 1.0
 | 06P02-…. | 600 | 360 | 50 | 100 | 340 | 315 | 8 | 16 | 6.5 | 2 | 1.0
 | 08P02-…. | 800 | 360 | 50 | 100 | 340 | 315 | 8 | 16 | 6.5 | 2 | 1.0
BRW- | 01P03-…. | 1000 | 355 | 60 | 120 | 325 | 300 | 8.5 | 16 | 6.5 | 2 | 1.5
BRW- | 1P203-…. | 1200 | 470 | 60 | 120 | 440 | 415 | 8.5 | 16 | 6.5 | 2 | 2.0
 | 1P503-…. | 1500 | 470 | 60 | 120 | 440 | 415 | 8.5 | 16 | 6.5 | 2 | 2.0
BRW- | 02P03-…. | 2000 | 555 | 60 | 120 | 535 | 510 | 8.5 | 16 | 6.5 | 2 | 2.2
BRW- | 2P503-…. | 2500 | 645 | 60 | 120 | 625 | 600 | 8.5 | 16 | 6.5 | 2 | 2.9
BRW- | 03P03-…. | 3000 | 660 | 68 | 135 | 630 | 600 | 8.5 | 16 | 6.5 | 2 | 3.2
BRW- | 04P03-…. | 4000 | 535 | 80 | 145 | 500 | 470 | 8.5 | 16 | 6.5 | 2 | 3.4
BRW- | 05P03-…. | 5000 | 560 | 100 | 160 | 535 | 500 | 8.5 | 16 | 6.5 | 2 | 5.0
BRW- | 06P03-…. | 6000 | 660 | 100 | 160 | 635 | 600 | 8.5 | 16 | 6.5 | 2 | 5.2
备注：A 图形可定制立式结构（L 和 W 尺寸互换），300W~600W 可定制端子排输出。B 图形可定制引线输出。引线输出结构均可定制线长。
备注：多支电阻器串并联使用时，建议单支电阻功率≤ 3KW
图A
图B
G 孔 径 5.5mm G Hole diameter 5.5mm
13
14
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
G 孔 径 5.5mm G Hole diameter 5.5mm

## Slide 12
1
1
电阻器 Resistors
电阻器 Resistors
BRBW 系列制动电阻箱 Braking Resistor Box
产品简述Product Profile
BRBW 系列制动电阻箱是由波纹电阻器组装构成，外观美观大方，安 装方便，具有良好的安全性和散热能力，适用于大功率，大电流的制动设备、试 验测试设备、电梯、起重等变频器的能耗制动回路中。内部装有温度控制器控制 开关，动作温度可以根据客户要求安装。
产品特点 Product Features
1. 额定功率范围：单台 1.5KW~15KW，双层 30KW
2. 阻值范围：1Ω~1000Ω
3.IP 等级 :IP20/ 防雨型 IP54
内置温度控制开关和接线台
特征优势：性价比高、规格多、外观精美、内硬排连 接
产品尺寸图 Products Size
备注：可定制选配 IP54 立式防雨电阻箱（BRBWYS-）和卧式防雨电阻箱（BRBWYW-）
BREW 系列欧式电阻箱 Corrugated Resistor Box/European Type
产品简述Product Profile
BREW 系列欧式电阻箱产品是由波纹电阻器组合而成，外观按照欧洲标准书 本式设计，安装方便，具有良好的安全性和散热能力。
产品特点 Product Features
功率范围：800W~12KW
IP 防护等级：IP00
载流体材料：0Cr25Al5
内置温控和外置接线端子台
特征优势：体积小、外观精美、内部采用硬排连接
产品尺寸图 Products Size
产品型号 Product Type |  | 功率 Rated Power (KW) | 尺寸 Dimension(±2mm) |  |  |  |  |  | 建议配线 Cable mm2 | 端子台螺钉 Terminal | 组合 Conbination | 重量 Weight (Kg±10%)
 |  |  | L | W | H | F | D | C |  |  |  | 
BRBW- | 1P503-…. | 1.5 | 500 | 210 | 185 | 155 | 480 | 180 | 2.5 | M6 | R1.5N1 | 5.6
 | 03P03-…. | 3 | 500 | 210 | 185 | 155 | 480 | 180 | 2.5 | M6 | R1.5N2 | 7.8
BRBW- | 04P03-…. | 4 | 600 | 295 | 185 | 155 | 580 | 240 | 4 | M6 | R2N2 | 10.0
 | 4P503-…. | 4.5 | 600 | 295 | 185 | 155 | 580 | 240 | 4 | M6 | R2.25N2 | 10.0
 | 4P803-…. | 4.8 | 600 | 295 | 185 | 155 | 580 | 240 | 4 | M6 | R2.5N2 | 10.0
 | 06P03-…. | 6 | 600 | 295 | 185 | 155 | 580 | 240 | 4 | M6 | R2N3 | 12.2
BRBW- | 08P03-…. | 8 | 685 | 380 | 185 | 155 | 645 | 280 | 4 | M6 | R2.7N3 | 15.4
 | 10P03-…. | 10 | 685 | 380 | 185 | 155 | 645 | 280 | 6 | M6 | R2.5N4 | 17.6
BRBW- | 12P53-…. | 12.5 | 775 | 470 | 185 | 155 | 735 | 400 | 6 | M6 | R3.2N4 | 21.2
 | 15P03-…. | 15 | 775 | 470 | 185 | 155 | 735 | 400 | 6 | M6 | R3N5 | 23.5
 | 16P03-…. | 16 | 775 | 470 | 185 | 155 | 735 | 400 | 10 | M6 | R3.2N5 | 24.2
BRBW- | 20P03-…. | 20 | 685 | 380 | 370 | 340 | 645 | 280 | 10 | M6 | R10N2 | 35.3
BRBW- | 25P03-…. | 25 | 775 | 470 | 370 | 340 | 735 | 400 | 10 | M6 | R12.5N2 | 42.0
 | 30P03-…. | 30 | 775 | 470 | 370 | 340 | 735 | 400 | 16 | M6 | R15N2 | 48.5
15
16
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
产品型号 Product Type |  | 功率 Rated Power (KW) | 尺寸 Dimension(±2mm) |  |  |  |  |  |  | 端子台螺钉 Terminal | 组合 Conbination | 重量 Weight (Kg±10%）
 |  |  | L | W | H | E | D | C | F |  |  | 
BREW- | 08P02-…. | 0.8 | 360 | 132 | 193 | 323 | 330 | 100 | 163 | M6 | R0.8N1 | 2.7
 | 01P03-…. | 1.0 | 360 | 132 | 193 | 323 | 330 | 100 | 163 | M6 | R0.5N2 | 3.6
 | 1P603-…. | 1.6 | 360 | 132 | 193 | 323 | 330 | 100 | 163 | M6 | R0.8N2 | 3.6
BREW- | 02P03-…. | 2.0 | 555 | 142 | 234 | 517 | 520 | 110 | 203 | M6 | R2N1 | 5.0
 | 2P503-…. | 2.5 | 555 | 142 | 234 | 517 | 520 | 110 | 203 | M6 | R2.5N1 | 5.0
 | 04P03-…. | 4.0 | 555 | 142 | 234 | 517 | 520 | 110 | 203 | M6 | R2N2 | 6.7
 | 05P03-…. | 5.0 | 555 | 142 | 234 | 517 | 520 | 110 | 203 | M6 | R2.5N2 | 7.3
BREW- | 7P503-…. | 7.5 | 555 | 233 | 334 | 517 | 520 | 190 | 303 | M6 | R2.5N3 | 12.0
 | 09P03-…. | 9.0 | 555 | 233 | 334 | 517 | 520 | 190 | 303 | M6 | R3N3 | 12.0
 | 10P03-…. | 10 | 555 | 233 | 334 | 517 | 520 | 190 | 303 | M6 | R2.5N4 | 14.6
 | 12P03-…. | 12 | 555 | 233 | 334 | 517 | 520 | 190 | 303 | M6 | R3N4 | 14.6

## Slide 13
1
1
电阻器 Resistors
电阻器 Resistors
BRBA 系列铝壳电阻箱 Aluminum Enclosure Resistor Box
BRLA 系列铝壳多联体电阻器 Aluminum Enclosure Resistor Multi-Unit
产品简述Product Profile
产品简述Product Profile
BRBA 系列铝壳电阻箱产品是由铝壳电阻器组合而成，外形美观大方，安装 方便，具有良好的安全性和散热能力，可用于大功率的能耗制动，也可以为各类 大功率设备的模拟负载。
BRBA 系列铝壳多联体电阻器产品是在铝壳电阻器两端加装防护壳体组合而 成。外观精美，具有良好的安全性和散热能力。易紧密安装，易附加散热器。
产品特点 Product Features
产品特点 Product Features
功率范围：单台 4KW~20KW
IP 防护等级：IP20
载流体材料：0Cr25Al5
内置温控和外置接线端子台
特征优势：较恶劣的工作环境、内部采用硬排连接， 外观精美
功率范围：2KW~30KW
IP 防护等级：IP33~IP54
载流体材料：0Cr25Al5
内置温控
特征优势：体积小易安装、较恶劣的工作环境
产品尺寸图 Products Size
产品尺寸图 Products Size
备注：上表仅为部分规格，可最大使用 R6N5 组合即 6kw*5=30kw
17
18
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
产品型号 Product Type |  | 功率 Rated Power (KW) | 尺寸 Dimension(±2mm) |  |  |  |  |  |  | 端子台螺钉 Terminal | 组合 Conbination | 重量 Weight (Kg±10%）
 |  |  | L | W | H | E | D | C | F |  |  | 
BRBA- | 04P03-…. | 4 | 720 | 261 | 170 | 680 | 620 | 190 | 140 | M6 | R2N2 | 16.0
 | 06P03-…. | 6 | 720 | 261 | 170 | 680 | 620 | 190 | 140 | M6 | R2N3 | 20.6
 | 09P03-…. | 9 | 720 | 261 | 170 | 680 | 620 | 190 | 140 | M6 | R3N3 | 20.6
BRBA- | 10P03-…. | 10 | 720 | 336 | 170 | 680 | 620 | 260 | 140 | M6 | R2.5N4 | 27.0
 | 12P03-…. | 12 | 720 | 336 | 170 | 680 | 620 | 260 | 140 | M6 | R3N4 | 27.0
BRBA- | 16P03-…. | 16 | 790 | 411 | 170 | 750 | 690 | 340 | 140 | M6 | R4N4 | 30.5
 | 20P03-…. | 20 | 790 | 411 | 170 | 750 | 690 | 340 | 140 | M6 | R4N5 | 36.0
产品型号 Product Type |  | 功率 Rated Power (KW) | 尺寸 Dimension(±2mm) |  |  |  |  | 配线 Connecting Wire (mm2) | 引线长度 Lead Length (±10mm） | 接线端子 Terminal | 组合 Combination | 重量 Weight (Kg±10%）
 |  |  | L | W | H | D | C |  |  |  |  | 
BRLA- | 02P03-…. | 2 | 540 | 194 | 131 | 520 | 120 | 2.5 | 500 | 2-6S | R1N2 | 6.0
BRLA- | 04P03-…. | 4 | 690 | 194 | 131 | 670 | 120 | 4 | 500 | 3.5-6S | R2N2 | 12.3
 | 06P03-…. | 6 | 690 | 194 | 131 | 670 | 120 | 4 | 500 | 3.5-6S | R3N2 | 12.8
BRLA- | 03P03-…. | 3 | 540 | 194 | 131 | 520 | 120 | 2.5 | 500 | 2-6S | R1N3 | 12.8
BRLA- | 06P03-…. | 6 | 690 | 194 | 131 | 670 | 120 | 4 | 500 | 3.5-6S | R2N3 | 17.5
 | 09P03-…. | 9 | 690 | 194 | 131 | 670 | 120 | 6 | 500 | 5.5-6S | R3N3 | 17.5
BRLA- | 04P03-…. | 4 | 540 | 264 | 131 | 520 | 180 | 4 | 500 | 3.5-6S | R1N4 | 16.7
BRLA- | 08P03-…. | 8 | 690 | 264 | 131 | 670 | 180 | 4 | 500 | 3.5-6S | R2N4 | 23.0
 | 12P03-…. | 12 | 690 | 264 | 131 | 670 | 180 | 6 | 500 | 5.5-6S | R3N4 | 23.0
BRLA- | 05P03-…. | 5 | 540 | 334 | 131 | 520 | 240 | 4 | 500 | 3.5-6S | R1N5 | 21.5
BRLA- | 10P03-…. | 10 | 690 | 334 | 131 | 670 | 240 | 6 | 500 | 5.5-6S | R2N5 | 29.6
 | 15P03-…. | 15 | 690 | 334 | 131 | 670 | 240 | 10 | 500 | 5.5-6S | R3N5 | 29.6

## Slide 14
1
1
电阻器 Resistors
电阻器 Resistors
BRCS 系列不锈钢电阻柜Stainless Steel Resistor Cabinet
产品简述Product Profile
BRCS 系列不锈钢电阻产品使用性能可靠，具有容量大、耐压高、耐腐蚀、 耐振动、耐冲击、无感应、无接触电阻、寿命长等特点。主要作为电机启动、制 动与调速之用。
产品特点 Product Features
1. 额定功率范围：单层 5.6kW~10kW 两种规格，可多 层叠装（单组≤ 6 层）
2. 阻值范围：1Ω~1000Ω
3. 载流体材料：SUS
产品外形结构分：户内开启型 BRCS 和户外防护型 BRCFS。
特性优势：盐雾等恶劣的工作环境、扛冲击、寿命长。
产品尺寸图 Products Size
BRCS
户内开启型
BRCFS
户外防护型
图B
图A
备注：以上型号为单箱规格，大功率可对应叠装组合，单组最多叠装 6 层。例如 60kw 可用 6 层 10KW 叠装成一台不锈钢电阻柜。
BRCW 系列功率电阻柜 Corrugated Power Resistor Cabinet
产品简述Product Profile
BRCW 系列产品是由波纹电阻器组装而成的电阻柜，适用与大功率，大电 流的制动设备，试验测试设备，电梯，起重等变频器的能耗制动回路中。
可根据客户需求，定制选配件：长时间工作的场合散热轴流风机，户外型防雨百 叶窗盖板可供选择。
产品特点 Product Features
1. 额定功率范围：单台 20kW~200kW，可多台组合
2. 阻值范围：1Ω~1000Ω
3.IP 等级 :IP20/ 防雨型 IP54
接线端子台和内置标配温控
特性优势：功率范围大、内部采用硬排铜排连接
产品尺寸图 Products Size
电阻输出 Resistor Terminal
温控开关 Temp Switch
接地 Grounding
备注：可定制选配风机和定制 IP54 立式防雨电阻柜（BRCFW-）
R1 R2 TH1 TH2 E
产品型号 Pproduct Type |  | 功率 Rated Power (KW) | 尺寸 Dimension(±2mm) |  |  |  |  |  | 建议配线 Cable (mm²) | 端子台螺钉 Terminal | 组合 Conbination | 重量 Weight (Kg±10%）
 |  |  | L | W | H | D | C | F |  |  |  | 
BRCW- | 20P03-…. | 20 | 700 | 500 | 785 | 615 | 342 | 700 | 10 | M6 | R2.5N8 | 51
 | 30P03-…. | 30 | 700 | 500 | 785 | 615 | 342 | 700 | 16 | M6 | R3N10 | 62
BRCW- | 40P03-…. | 40 | 700 | 500 | 985 | 615 | 342 | 900 | 25 | M6 | R2.5N16 | 76
 | 50P03-…. | 50 | 700 | 500 | 985 | 615 | 342 | 900 | 25 | M6 | R2.5N20 | 86
BRCW- | 60P03-…. | 60 | 700 | 500 | 1385 | 615 | 342 | 1300 | 35 | M6 | R2.5N24 | 107
 | 70P03-…. | 70 | 700 | 500 | 1385 | 615 | 342 | 1300 | 35 | M6 | R2.5N28 | 116
BRCW- | 80P03-…. | 80 | 700 | 500 | 1585 | 615 | 342 | 1500 | 50 | M6 | R2.5N32 | 132
 | 100P3-…. | 100 | 700 | 500 | 1585 | 615 | 342 | 1500 | 50 | M6 | R2.5N40 | 154
BRCW- | 120P3-…. | 120 | 700 | 500 | 1885 | 615 | 342 | 1800 | 75 | M6 | R2.5N48 | 179
BRCW- | 200P3-…. | 200 | 1400 | 500 | 1585 | 615 | 342 | 1500 | 95 | M6 | R100N2* | 308
19
20
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
产品型号 product Type |  | 功率 Rated Power(KW) | 图号 Picture NO. | 尺寸 Dimension(±2mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 重量 Weight (Kg±10%）
 |  |  |  | L | W | H | D | C | E | S | A | B | 
BRCS- | 5P603-…. | 5.6 | A | 645 | 375 | 240 | 605 | 260 | × | × | × | 40 | 16
 | 10P03-…. | 10 |  | 885 | 375 | 240 | 845 | 260 | × | × | × | 40 | 27
BRCFS- | 5P603-…. | 5.6 | B | 645 | 420 | 425 | 605 | 260 | 705 | 480 | 100 | 40 | 24
 | 10P03-…. | 10 |  | 885 | 420 | 425 | 845 | 260 | 945 | 480 | 100 | 40 | 35

## Slide 15
1
1
制动单元 Braking Unit
制动单元 Braking Unit
BBU 系列制动单元 Braking Unit
BBU 系列制动单元 Braking Unit
BBU 系列制动单元产品的作用是将电机在减速的过程中产生的再生能量 , 以热能的形式消耗在制动电阻上 , 以产生足够的制动转矩，从而改善变频器的 制动性能及缩短变频器的制动时间。
产品简述Product Profile
产品特点 Product Features
经济性：产品性价比高 , 规格齐全，涵盖单机经济型 和并机通用型，降低使用成本。其品质可与同类进口产 品相媲美。
通用性：多档位可调节斩波电压可适用于各品牌低压 变频器，特殊设计可以使用普通电阻，不必选择无感电阻。
可靠性：产品采用开关电源对电路板供电。具有 IGBT 过热、过流、短路保护保护功能。
过载能力强：核心元件采用国际知名品牌器件，提高
制动单元的工作结温，从而使制动单元的过载能力增强。
抗干扰能力强：采用先进技术，使电路布线电感降低， 从而提高制动单元的抗干扰能力。
体积小巧：与传统产品比较，创新集成电路技术使体 积更加小巧美观，节省安装空间。
人性化设计：220V/380V 产品无需外接电源供电， 方便现场接线。无需打开面板就可以通过指示灯观察并 了解运行情况。
产品尺寸图 Products Size
接线说明 Wiring Instructions
产品识别代码 Product Identification Code
B BU - 015 D 4
标识
公司名称
B
BPEIN 贝派
BPELE 贝派
标识 | 产品名称
BU | 制动单元 Braking Unit
标识
适配变频器 功率 *
015
15KW
030
30KW
...
300
300KW
400
400KW
 |  | 标识 | 机型 标识 额定电压 |  |  | 
 |  | D* | 经济型单机 2 AC220V |  |  | 
 |  | M | 高性能模块 4 AC440V |  |  | 
 |  |  | 6 AC690V |  |  | 
* 注：D 系列单机经济型 ( 或者含 D 的 DM 型）不可多台并机使用，配置电阻时请注意最小阻值范围！
图A
图B
产品型号 Product Type | 图号 Picture No. | 额定电流 In(A) | 峰值电流 Ipk(A) | 最小阻值 Rmin(Ω) | 尺寸 Dimension(±2mm) |  |  |  |  |  |  | 端子台螺钉 Terminal | 建议配线 Cable (mm²) | 重量 weight (Kg±10%）
 |  |  |  |  | L | W | H | E | D | C | ΦG |  |  | 
BBU-015D2 | A | 15 | 50 | 10 | 228 | 96 | 135 | 213 | 50 | 195 | 5 | M4 | 4~6 | 1.8
BBU-030D2 |  | 30 | 75 | 6.5 | 228 | 96 | 135 | 213 | 50 | 195 | 5 | M4 | 6~8 | 1.8
BBU-030D4 |  | 15 | 50 | 20 | 228 | 96 | 135 | 213 | 50 | 195 | 5 | M4 | 4~6 | 1.8
BBU-045D4 |  | 25 | 75 | 13.6 | 228 | 96 | 135 | 213 | 50 | 195 | 5 | M4 | 4~6 | 1.8
BBU-075D4 |  | 40 | 100 | 9.5 | 228 | 96 | 135 | 213 | 50 | 195 | 5 | M4 | 6~8 | 1.8
BBU-045DM4 |  | 25 | 75 | 13.6 | 215 | 103 | 158 | 200 | 78 | 186 | 5 | M4 | 4~6 | 3.0
BBU-075DM4 |  | 40 | 100 | 9.5 | 215 | 103 | 158 | 200 | 78 | 186 | 5 | M4 | 4~6 | 3.0
BBU-090DM4 |  | 50 | 150 | 7 | 215 | 103 | 158 | 200 | 78 | 186 | 5 | M4 | 8~10 | 3.0
BBU-110DM4 |  | 60 | 150 | 6.5 | 298 | 135 | 168 | 283 | 90 | 262 | 7 | M6 | 8~16 | 3.8
BBU-160DM4 |  | 70 | 200 | 4 | 298 | 135 | 168 | 283 | 90 | 262 | 7 | M6 | 8~16 | 3.8
BBU-220M4 | B | 120 | 300 | 3 | 330 | 190 | 193 | 309 | 100 | 282 | 10 | M8 | 16~36 | 7.0
BBU-300M4 |  | 200 | 450 | 2.5 | 330 | 190 | 193 | 309 | 100 | 282 | 10 | M8 | 25~50 | 7.0
BBU-400M4 |  | 300 | 600 | 2 | 330 | 190 | 193 | 309 | 100 | 282 | 10 | M8 | 25~50 | 7.0
BBU-045DM6 | A | 25 | 75 | 22 | 215 | 103 | 158 | 200 | 78 | 186 | 5 | M4 | 4~6 | 3.0
BBU-110DM6 |  | 70 | 200 | 13 | 298 | 135 | 168 | 283 | 90 | 262 | 7 | M6 | 8~16 | 3.8
BBU-220M6 | B | 85 | 300 | 5 | 330 | 190 | 193 | 309 | 100 | 282 | 10 | M8 | 16~36 | 7.0
IN+ IN- OUT+ OUT- TH1 TH2
DC- DC+
R1 R2
E
变频器 Inverter
制动电阻
制动单元 1
制动电阻 制动电阻
制动单元 2 ... 制动单元 N
端子名称 Terminal name | 用途 Use to | 
DC- | 接变频器直流母线负极 Negative pole of frequency converter DC bus | 
DC+ | 接变频器直流母线正极 Positive pole of frequency converter DC bus | 
R1、R2 | 接制动电阻 Connect to braking resistor | 
E | 保护接地 Protective earthing | 
TH1、TH2 | 温度过热保护输出 Temperature overheat protection output | 
IN+ | 多台并机输入正极 Multiple parallel input positive terminals | 
IN- | 多台并机输入负极 Multiple parallel input negative terminals | 
OUT+ | 多台并机输出正极 Multiple parallel output positive poles | 
OUT- | 多台并机输出负极 Multiple parallel output negative electrodes | 
21
22
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 16
2
2
滤波器 Filters
滤波器 Filters
产品简述Product Profile
BFC 系列变频器用 EMC 输入滤波器 380V Input EMC Filter for VVVF
该类产品具有良好的干扰抑制能力和优秀的滤波效果，可用于数据处理系统、 电信系统、变频器及电源净化等需要强干扰抑制器设备中 。
额定电流 5~1600A, 为变频器及干扰特别严重的场合设计，具有优秀的传导滤 波效果，可替代大部分进口原装滤波器。
技术参数 Technical Data
产品特点 Product Features
  增强型三节滤波，专为变频器设计，比市面其他采用 1 节或 2 节滤波更优的传导滤波效果
  电流最高设计可达 2500A
为变频器及干扰特别严重的场合设计
可代替大部分进口原装滤波器
* 注：表内适配变频器功率仅作为参考，您也可以根据实际使用的变频器查询额定输入电流，一般情况下：滤波器持续电流≥变频器 额定电流 ×1.2（余量防饱和）
注：*1、简易型不建议使用，推荐使用增强型
最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC) | 工作频率 Operating frequency Hz | 试验电压 Hipot test voltage |  | 工作温度 Operating temperature | 绝缘电阻 Minimum insulation resistance
 |  | P-P(VDC) | P-E(VDC) |  | 
440 | 50/60 | 2150 | 2700 | -25~+85℃ | >200M @500VDC
AC400V 变频器 输入滤波器型号 Input Filter Type | 适配 变频器功率 Converter Power | 额定电流 Rated Current (@40℃ ) A | 电路参数 Components Cy（nF） | 端接方式 Connection |  | 
 |  |  |  | 端子台 | 螺栓 | 铜排
BFC-1EA3-0005 | 0.12~1.5KW | 5A | 235 | √ |  | -
BFC-1EA3-0008 | 2.2~4KW | 8A | 235 | √ |  | -
BFC-1EA3-0016 | 5.5~7.5KW | 16A | 235 | √ |  | -
BFC-1EA3-0030 | 11~15KW | 30A | 500 | √ |  | -
BFC-1EA3-0045 | 18.5~22KW | 45A | 500 | √ |  | -
BFC-1EA3-0075 | 30~37KW | 75A | 1000 | √ |  | -
BFC-1EA3-0100 | 45KW | 100A | 1000 | √ |  | -
BFC-1EA3-0120 | 55KW | 120A | 1000 | √ |  | -
BFC-1EA3-0150 | 75KW | 150A | 1000 | - | √ | -
BFC-1EB3-0200 | 90KW | 200A | 1000 | - |  | √
BFC-1EB3-0300 | 110~132KW | 300A | 1000 | - |  | √
BFC-1EB3-0420 | 160~200KW | 420A | 1000 | - |  | √
BFC-1EB3-0500 | 215~250KW | 500A | 1000 | - |  | √
BFC-1EB3-0630 | 315KW | 630A | 1000 | - |  | √
BFC-1EB3-0800 | 400KW | 800A | 1000 | - |  | √
BFC-1EB3-1000 | 450KW | 1000A | 1000 | - |  | √
BFC-1EB3-1200 | 560KW | 1200A | 1000 | - |  | √
BFC-1EB3-1600 | 800KW | 1600A | 1000 | - |  | √
滤波器产品概览 Overview of Filter Products
产品识别代码 Product Identification Code
B F C - 1 E A 3 - 0008
标识 | 公司名称
B | BPEIN 贝派 BPELE 贝派
标识
产品名称
F
滤波器
Filters
标识
产品系列
C
Converters 三相交流变频器专用滤波器
S
Single phase 单相电源滤波器
标识
输入 / 输出
1
Input 输入
0
Output 输出
标识 | 电流 A
0005 | 5A
0008 | 8A
... | 
1600 | 1600A
2500 | 2500A
标识
电压等级
B
220V
E
380V
H
690V
 | 标识 | 电压等级
 | 1 | 简易型 1 节滤波 *1
 | 2 | 通用型 2 节滤波
 | 3 | 增强型 3 节滤波
标识
端接方式
A
端子 / 螺栓
B
铜排
变频器专用EMC 滤波器是抑制变频器运行时产生的电磁干扰EMI 的关键组件，产品设计针对变频器IGBT 高 速开关而产生特有的高频谐波（通过电源线辐射或者传导）、共模噪声（变频器与电机间寄生电容耦合形成回路， 电流通过接地路劲返回）/ 差模噪声（PWM 波形中的高频分量在象限与中性线间形成环路干扰）及快速电压变化 DV/DT。
输入滤波器位于电源和变频器之间，是电网与变频器之间的“防火墙”，侧重传导干扰抑制，其主要作用是抑 制变频器产生的高频噪声反馈到电网，影响其他设备，同时还需要应对来自电网的干扰，所以注重共模和差模滤 波的组合，以及满足相关 EMC 标准。在产品设计时，会考虑包含更多的 X 电容和 Y 电容，用于滤除共模和差模 噪声。
输出滤波器位于变频器和电机之间，是电机保护的“缓冲器”，核心在于抑制高频应力和辐射，延长设备使用寿命。 主要处理电机端的干扰，如减少电机绕组上的电压尖峰和射频干扰，同时涉及电缆引起的反射问题，注重处理更 高的 dv/dt 和电压峰值，使用更大的电感和特殊的 RC 缓冲电路，以应对电机侧的高频振荡。
23
24
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 17
2
2
滤波器 Filters
滤波器 Filters
5~8A
45A
16~30A
60~120A
150A( 相线端子为 M10 螺栓 )；200A
500~630A( 铜排宽度 40mm)
420A
300A
产品尺寸图 Products Size（mm）
BFC 系列变频器用 EMC 输入滤波器 380V Input EMC Filter for VVVF
BFC 系列变频器用 EMC 输入滤波器 380V Input EMC Filter for VVVF
插入损耗 Insertion loss in dB （In 50/50Ω System）
45A
25
26
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
8A
5A
16A
30A
100A;125A
75A
300A;420A
500~1600A
150A
200A

## Slide 18
2
2
滤波器 Filters
滤波器 Filters
技术参数 Technical Data
插入损耗 Insertion loss in dB （In 50/50Ω System）
BFC 系列变频器用 EMC 输入滤波器 690V Input EMC Filter for VVVF
最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC) | 工作频率 Operating frequency Hz | 试验电压 Hipot test voltage |  | 工作温度 Operating temperature | 绝缘电阻 Minimum insulation resistance
 |  | P-P(VDC) | P-E(VDC) |  | 
690 | 50/60 | 3500 | 3500 | -25~+85℃ | >200M @500VDC
AC690V 变频器 输入滤波器型号 Input Filter Type | 额定电流 Rated Current (@40℃ ) A | 电路参数 Components Cy（nF） | 端接方式 Connection |  |  |  | 外形
 |  |  | 螺栓 | 端子 | 端子台 | 铜排 | Housing
BFC-1HA3-0005 | 5A | 220 | √ | √ |  |  | A1
BFC-1HA3-0008 | 8A | 220 | √ | √ |  |  | 
BFC-1HA3-0016 | 16A | 220 | √ | √ |  |  | A2
BFC-1HA3-0030 | 30A | 470 | √ | √ |  |  | 
BFC-1HA3-0045 | 45A | 470 | √ | √ |  |  | A3
BFC-1HA3-0075 | 75A | 1000 | √ |  | √ |  | A4
BFC-1HA3-0100 | 100A | 1000 | √ |  | √ |  | 
BFC-1HA3-0120 | 120A | 1000 | √ |  | √ |  | 
BFC-1HA3-0150 | 150A | 2200 | √ |  | √ |  | A5
BFC-1HA3-0200 | 200A | 2200 | √ |  |  |  | 
BFC-1HB3-0300 | 300A | 2200 |  |  |  | √ | B1
BFC-1HB3-0420 | 420A | 2200 |  |  |  | √ | 
BFC-1HB3-0500 | 500A | 2200 |  |  |  | √ | B2
BFC-1HB3-0630 | 630A | 2200 |  |  |  | √ | 
BFC-1HB3-0800 | 800A | 2200 |  |  |  | √ | B3
BFC-1HB3-1200 | 1200A | 2200 |  |  |  | √ | B4
BFC-1HB3-1600 | 1600A | 2200 |  |  |  | √ | 
额定电流 Rated Current | LINE TO GROUND (PN--E) CM 共 模 （dB） |  |  |  |  |  |  | LINE TO LINE (P--N) DM 差 模 （dB） |  |  |  |  |  | 
 | 频率 Frequency (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 30 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 30
5A | 74 | 85 | 94 | 94 | 78 | 77 | 65 | 62 | 75 | 76 | 78 | 87 | 72 | 55
8A | 75 | 80 | 79 | 94 | 83 | 80 | 80 | 75 | 80 | 90 | 86 | 78 | 70 | 51
16A | 75 | 84 | 89 | 89 | 80 | 77 | 70 | 60 | 66 | 88 | 88 | 82 | 80 | 67
30A | 70 | 80 | 90 | 88 | 79 | 76 | 66 | 70 | 80 | 88 | 87 | 81 | 77 | 67
45A | 62 | 75 | 90 | 88 | 80 | 75 | 61 | 72 | 85 | 87 | 85 | 75 | 69 | 59
75 | 60 | 75 | 85 | 81 | 70 | 65 | 52 | 85 | 92 | 85 | 81 | 72 | 70 | 59
100A | 64 | 82 | 80 | 85 | 68 | 63 | 53 | 93 | 91 | 83 | 84 | 73 | 70 | 58
120A | 62 | 80 | 80 | 85 | 69 | 64 | 53 | 92 | 91 | 84 | 84 | 73 | 70 | 58
150A | 58 | 72 | 75 | 78 | 65 | 59 | 49 | 87 | 86 | 80 | 78 | 70 | 61 | 52
200A | 60 | 70 | 75 | 78 | 65 | 59 | 49 | 85 | 81 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52
300A | 40 | 50 | 72 | 80 | 65 | 55 | 35 | 86 | 81 | 73 | 75 | 70 | 69 | 44
420A | 40 | 50 | 72 | 80 | 65 | 55 | 35 | 86 | 81 | 73 | 75 | 70 | 69 | 44
500A | 32 | 45 | 80 | 72 | 50 | 39 | 27 | 78 | 87 | 79 | 56 | 40 | 39 | 38
630A | 32 | 45 | 80 | 72 | 50 | 39 | 27 | 78 | 87 | 79 | 56 | 40 | 39 | 38
800A | 35 | 41 | 65 | 72 | 70 | 50 | 38 | 29 | 70 | 79 | 80 | 80 | 79 | 52
1200A | 35 | 41 | 65 | 72 | 70 | 50 | 38 | 29 | 70 | 79 | 80 | 80 | 79 | 52
1600A | 35 | 41 | 65 | 72 | 70 | 50 | 38 | 29 | 70 | 79 | 80 | 80 | 79 | 52
800A
1600A
2500A
1000~1200A
电路原理图 Electrical schematic
BFC 系列变频器用 EMC 输入滤波器 380V Input EMC Filter for VVVF
* 注：表内适配变频器功率仅作为参考，您也可以根据实际使用的变频器查询额定输入电流，一般情况下：滤波器持续电流≥变频器 额定电流 ×1.2（余量防饱和）
27
28
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 19
2
2
滤波器 Filters
滤波器 Filters
产品简述 Product Profile
BFC 系列变频器用 EMC 输出滤波器 380V Output EMC Filter for VVVF
该类产品具有良好的干扰抑制能力和优秀的滤波效果，可用于数据处理系统、 电信系统、变频器及电源净化等需要强干扰抑制器设备中 。
额定电流 5~1600A, 为变频器及干扰特别严重的场合设计，具有优秀的传导滤 波效果，可替代大部分进口原装滤波器。
产品特点 Product Features
技术参数 Technical Data
增强型三节滤波，专为变频器设计，比市面其他采用 1 节或 2 节滤波更优的传导滤波效果
减少共模电流，从而减少轴承电流和电磁干扰
减少电机噪声、振动和发热，从而延长电机寿命
消除力矩抖动、过冲电压，保护电机绝缘，延长电机寿 命
具有 dv/dt 抑制效果
有效减少变频器输出侧的电磁干扰
最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC) | 工作频率 Operating frequency Hz | 试验电压 Hipot test voltage |  | 工作温度 Operating temperature | 绝缘电阻 Minimum insulation resistance
 |  | P-P(VDC) | P-E(VDC) |  | 
440 | 0-120 | 2250 | 2700 | -25~+85℃ | >200M @100VDC
AC400V 变频器 输出滤波器型号 Output Filter Type | 适配 变频器功率 Converter Power | 额定电流 Rated Current (@40℃ ) A | 端接方式 Connection |  | 
 |  |  | 端子台 | 螺栓 | 铜排
BFC-0EA3-0005 | 0.12~1.5KW | 5A | √ |  | -
BFC-0EA3-0008 | 2.2~4KW | 8A | √ |  | -
BFC-0EA3-0016 | 5.5~7.5KW | 16A | √ |  | -
BFC-0EA3-0030 | 11~15KW | 30A | √ |  | -
BFC-0EA3-0045 | 18.5~22KW | 45A | √ |  | -
BFC-0EA3-0075 | 30~37KW | 75A | √ |  | -
BFC-0EA3-0100 | 45KW | 100A | √ |  | -
BFC-0EA3-0120 | 55KW | 120A | √ |  | -
BFC-0EA3-0150 | 75KW | 150A | - | √ | -
BFC-0EB3-0200 | 90KW | 200A | - |  | √
BFC-0EB3-0300 | 110~132KW | 300A | - |  | √
BFC-0EB3-0420 | 160~200KW | 420A | - |  | √
BFC-0EB3-0500 | 215~250KW | 500A | - |  | √
BFC-0EB3-0630 | 315KW | 630A | - |  | √
BFC-0EB3-0800 | 400KW | 800A | - |  | √
BFC-0EB3-1000 | 450KW | 1000A | - |  | √
BFC-0EB3-1200 | 560KW | 1200A | - |  | √
BFC-0EB3-1600 | 800KW | 1600A | - |  | √
产品尺寸图 Products Size（mm）
电路原理图 Electrical schematic
BFC 系列变频器用 EMC 输入滤波器 690V Input EMC Filter for VVVF
图号 | A | B | C | D | E | F | G | H
A1 | 110 | 125±1.0 | 140 | 70±0.5 | 93 | 56 | 5.3*7 | M4
A2 | 150 | 168±1.5 | 186 | 85±0.5 | 108 | 60 | 6.4*9 | M6
A3 | 200 | 220±1.5 | 240 | 100±1.0 | 125 | 80 | 6.4*9 | M6
A4 | 260 | 286±2.5 | 314 | 140±1.0 | 175 | 107 | 8.8*14 | M8
A5 | 300 | 326±3.0 | 354 | 150±1.5 | 185 | 185 | 8.8*14 | M10
图号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M
B1 | 240±2.0 | 300 | 394 | 260 | 235±2.0 | 210 | 120 | 115 | 30 | 5 | Φ10
B2 | 290±2.0 | 350 | 444 | 256 | 230±2.0 | 210 | 120 | 162 | 40 | 6 | Φ10
B3 | 290±2.0 | 350 | 475 | 256 | 230±2.0 | 210 | 120 | 162 | 40 | 8 | Φ10
B4 | 290±2.0 | 350 | 485 | 256 | 230±2.0 | 210 | 120 | 162 | 50 | 10 | Φ10
* 注：表内适配变频器功率仅作为参考，您也可以根据实际使用的变频器查询输出额定电流，一般情况下：滤波器持续电流≥变频器 额定电流 ×1.2（覆盖电机峰值电流）
29
30
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 20
2
2
滤波器 Filters
滤波器 Filters
安装示意图 Connection diagram
* 注：1. 输入滤波器安装要尽量靠近变频器，缩短电缆长度（电缆≤ 0.5m），防止高频阻抗失配；要可靠接地，尽量不要接地过长或使用细导线， 从而引发接地谐振；输入 / 输出线缆不可交叉布线，造成二次耦合干扰，建议输入侧使用屏蔽动力电缆（屏蔽层 360°端接），输出侧使用对称绞合 电缆（降低差模辐射）。
2. 输出滤波器安装要尽量靠近电机（或集成在变频器柜内），需考虑电缆长度的影响，合理布置以减少反射。无论输入滤波器还是输出滤波 器并且要在可靠的接地保护措施条件下才可使用。
800A
1600A
2500A
1000~1200A
BFC 系列变频器用 EMC 输出滤波器 380V Output EMC Filter for VVVF
BFC 系列变频器用 EMC 输出滤波器 380V Output EMC Filter for VVVF
产品尺寸图 Products Size（mm）
5~8A
45A
16~30A
60~120A
150A( 相线端子为 M10 螺栓 )；200A
500~630A( 铜排宽度 40mm)
420A
300A
31
32
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 21
3
3
电抗器 Reactors
电抗器 Reactors
产品简介 Products Introduction
电抗器属于电能质量部件，用于交流传动设备、直流传动设备和无功补偿 系统。在使用变频器的任何工业领域或场合（比如电气和机械工程，过程工业、 风扇、传动带或者提升装置），电抗器和滤波器都是很重要的部件，经过优化 设计后可以最大限度减少干扰。
它们可以减少线路中的谐波和变频器输出对电机的影响。可以变频器提供 保护，从而确保机械及系统的无故障运行。
通过可靠方式降低谐波电流：
BPEIN 进线电抗器（亦称输入电抗器、换相电抗器） 当电网的短路容量 Sk ≥ 100Sinv（Sinv= √ 3*Uinput*Iinput）时 必须使用，它的电感具有高感性的特点，可以防止在电阻 变化的情况下出现不必要的连接信号波动。我们针对所有 标准应用（无功率循环的变频器）都提供了 2% 压降 THD I ≤ 50% 的电抗器。对带有极低线路阻抗的，在带功率循 环的变频器与自耦变压器上使用的，我们可以提供 4% 压降
THD I ≤ 40% 的电抗器。
BPEIN 出线电抗器（亦称输出电抗器、电机电抗器） 可以大大降低时钟信号和线路电容产生的充电电流峰值。在 实际应用中，输出电抗器 1% 压降电机电缆的长度可以达到 100~150m；如果输出电抗器选择压降为 2%，最大的电机 电缆长度≤ 250m。超过 200m 也可以选择 dv/dt 滤波器， 超过 300m 可以使用正弦波滤波器，最大长度可达 3km。
进线电抗器 uk4% Line reactors uk 4%
进线电抗器 uk2% Line reactors uk 2%
无进线电抗器
no line reactor
带输出电抗器
with output reactor
无电抗器
no reactor
进线电抗器
Line reactors
交流系统
AC drives
电压
Voltage
电流
Current
电机
AC Motor
带输出电抗器
With output reactors
变频器
Power converter
无电抗器 / 滤波器
without reactors/ filters
电抗器产品概览 Overview of Reactor Products
电抗器产品概览 Overview of Reactor Products
直流系统
DC drives
进线电抗器
Line reactors
直流电机
DC Motor
平波电抗器
Smoothing reactors
直流调速器
Power DC-Master
不管是交流传动还是直流传动系统，它们的系统干扰都是类似的。因此，系统的进线侧都是采用同样的部件：进线 电抗器。而系统的输出侧，则交流传动系统用出线电抗器，直流传动系统用平波直流电抗器。
33
34
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
技术参数 Technical Data
1. 额定工作电压：380V，50/60Hz。690V，50/60Hz
2. 额定工作电流：5A~3500A
( 铝质最大 1500A; 铜质最大 3500A)
3. 使用海拔：≤ 2000m
绝缘电 阻：>100MΩ
电抗器噪音：<65Db
防护等 级：IP00
绝缘等级：F/H 级
载波频 率：0-4KHz ( 输出电抗）
最大电流：1.5* 额定电流 ILN. 持续 60S
抗电强度：3000VAC/50HZ/5mA/60S 无飞弧击穿
温升：铁芯温升≤ 85K 线圈温升≤ 90K
使用环境：-10~ ＋ 45℃ . 额定值不会降低 。最高可 达＋ 55℃ . 在 45℃以上 . 每升高 1℃ . 额定电流降 2%
13. 产品执行标准：GB10229-88，JB9644-1999 半导体 电气传动用电抗器。
性能特点 Performance Characteristics
铁芯采用优质硅钢片，芯柱经多个气隙分成均匀小 块，气隙采用高温高强度粘接胶将芯柱的每个小段与 上、下铁轭紧密粘接起来。
线圈采用 F、H 级绝缘系统，大大提高了长期运行 的可靠性。
电抗器均采用真空压力浸漆工艺（VPI），经高温热 烘固化后产品在运行中大大减少了噪音和震动，产品 整体机械强度高，防潮性能好。大大提高了长期运行 的可靠性。
温升低，损耗小，综合利用率高，便于安装。

## Slide 22
3
3
电抗器 Reactors
电抗器 Reactors
BLA3 交流电抗器识别代码 AC Reactor Identification Code
B L A 3 - 1 E C 2 - 0080
标识 | 公司名称
B | BPEIN 贝派 BPELE 贝派
标识
产品名称
L
电抗器
Reactors
标识
交直流
A
AC 交流
D
DC 直流
标识 | 线制
1 | 单相
3 | 三相
标识
输入 / 输出
1
Input 输入 / 进线
0
Output 输出 / 出线
标识 | 额定电流 A
0005 | 5A
0010 | 10A
... | 
3000 | 3000A
3500 | 3500A
标识
电压等级
B
220V
E
380V
H
690V
 | 标识 | 压降
 | 1 | 1%
 | 2 | 2%
 | 4 | 4%
标识
绕组材质
A
铝 Aluminium
C
铜 Copper
- 电抗器电感量L(mH) 的计算：
- 电抗器压降 ΔUN 的选择 *1：
进线电抗器有 2 种压降可供选择：2%（通常用于无馈电单元的变频器 , 电网干净，系统效能优先，产品体积适中） 和 4%（用于回馈型变频器，电网干扰严重，设备寿命需要重点保护，系统允许更高电压损失，产品体积更大）。
出线电抗器有 2 种压降可供选择：1%（电机与变频器电缆距离≤ 100m, 最高达 150m）和 2%（电机与变频器 电缆距离≤ 250m），200~300m 也可选用 dv/dt 滤波器，300m~3000m 选用正弦波滤波器。
- 电抗器绕组材质的选择：
选型注意事项Selection Guidelines
ΔUN：压降 %
ULN： 进线电压线电压有效值 V（进线电抗器）
变频器或逆变器供电给电机的额定电压 V （出线电抗器）
f： ILN*2：
电网频率 HZ
电抗器额定电流 A
1000
35
36
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
备注：*1 压降越高，电感值越大，电抗器体积和成本也越高，需根据实际需求设计方案，电抗器的压降选择是平衡谐波抑制、电压损失和经济 性的关键
*2 额定电流ILN 仅为线路频率f=50Hz 而备。允许线路频率f=60Hz，但这样允许的额定电流ILN 降低至90%，即ILN(60Hz)=0.9 ×ILN(50Hz) 损耗：
f=50Hz 的进线电抗器，铁芯损耗可用Pfe60=1.3 ×Pfe50
电抗器产品概览 Overview of Reactor Products
电抗器产品概览 Overview of Reactor Products
交流产品尺寸图 Products Size
结构 A
结构 C
特性 | 铜质电抗器 | 铝质电抗器
导电率 | 高（100% IACS*) | 较低（≈ 61% IACS)
电阻率 | 低（1.68X10-8Ω·m） | 高（2.82X10-8Ω·m）
体积与重量 | 相同功率下体积小、重量轻 | 体积大，重量增加
成本 | 原材料成本高 | 原材料成本相对低，性价比高
耐腐蚀性 | 抗氧化性强 | 易氧化
机械强度 | 高，抗振动和热膨胀性能好 | 较低，长期高温易变形
温升与效率 | 电阻小，发热低，效率高（＞ 98%） | 电阻大，温升较高，效率略低（约 95~97%）
寿命 | 长（通常＞ 20 年） | 中等（10~15 年，依赖防护措施）
建议场合 | 高频、高效率、紧凑设计，恶劣环境和高可靠性要求 | 低频、预算有限、安装空间充裕、定期维护，非关键性负载
*IACS（国际退火铜标准）：铜的导电率定义为 100%，其他材料以此基准对比。
结构 B
结构 D

## Slide 23
3
在实际应用中可根据电抗器型号中的电流数值不小于运行额定电流做灵活调整。
37
38
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
3
电抗器 Reactors
电抗器 Reactors
380V 变频器 适配功率 KW |  | 输入电抗器 / 进线电抗器 Line Reactors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 铜质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ΔUN=2% 压降 4.4V |  |  |  |  |  |  |  | ΔUN=4% 压降 8.8V |  |  |  |  |  |  | 
轻载 LO | 重载 HO | 型号 | 额定 电流 | 电感量 | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构 | 型号 | 额定 电流 | 电感量 | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构
1.5 |  | BLA3-1EC2-0005 | 5A | 2.8mH | 96*75*135mm | 48*47mm | 6*11 | 1.3kg | A | BLA3-1EC4-0005 | 5A | 5.6mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.4kg | A
2.2~3.7 |  | BLA3-1EC2-0010 | 10A | 1.4mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.4kg | A | BLA3-1EC4-0010 | 10A | 2.8mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.7kg | A
5.5 |  | BLA3-1EC2-0015 | 15A | 0.934mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.7kg | A | BLA3-1EC4-0015 | 15A | 1.87mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4kg | A
7.5 |  | BLA3-1EC2-0020 | 20A | 0.7mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.6kg | A | BLA3-1EC4-0020 | 20A | 1.4mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4.5kg | A
11 |  | BLA3-1EC2-0030 | 30A | 0.467mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4.1kg | A | BLA3-1EC4-0030 | 30A | 0.934mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 6.5kg | A
- |  | BLA3-1EC2-0035 | 35A | 0.4mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4.1kg | A | BLA3-1EC4-0035 | 35A | 0.8mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 6.5kg | A
15 |  | BLA3-1EC2-0040 | 40A | 0.35mH | 150*105*180mm | 137*66mm | 6*11 | 5.3kg | A | BLA3-1EC4-0040 | 40A | 0.7mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 9.5kg | A
18.5 |  | BLA3-1EC2-0050 | 50A | 0.28mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 5.8kg | A | BLA3-1EC4-0050 | 50A | 0.56mH | 180*155*210mm | 165*95mm | 8*14 | 11kg | A
22 |  | BLA3-1EC2-0060 | 60A | 0.234mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 6.3kg | A | BLA3-1EC4-0060 | 60A | 0.467mH | 180*155*210mm | 165*95mm | 8*14 | 12kg | A
- |  | BLA3-1EC2-0070 | 70A | 0.2mH | 180*140*160mm | 165*87mm | 8*14 | 9.5kg | B | BLA3-1EC4-0070 | 70A | 0.4mH | 230*140*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16.5kg | B
30 |  | BLA3-1EC2-0080 | 80A | 0.175mH | 180*140*160mm | 165*87mm | 8*14 | 9.5kg | B | BLA3-1EC4-0080 | 80A | 0.35mH | 230*140*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16.5kg | B
37 |  | BLA3-1EC2-0090 | 90A | 0.156mH | 180*140*160mm | 165*87mm | 8*14 | 10.5kg | B | BLA3-1EC4-0090 | 90A | 0.31mH | 230*145*190mm | 210*95mm | 8*14 | 18.5kg | B
45 |  | BLA3-1EC2-0110 | 110A | 0.128mH | 180*140*160mm | 165*87mm | 8*14 | 11kg | B | BLA3-1EC4-0110 | 110A | 0.255mH | 230*145*190mm | 210*95mm | 8*14 | 19kg | B
55 |  | BLA3-1EC2-0150 | 150A | 0.0934mH | 230*140*190mm | 210*80mm | 8*14 | 14.5kg | B | BLA3-1EC4-0150 | 150A | 0.187mH | 230*165*220mm | 210*105mm | 8*14 | 25.7kg | B
75 |  | BLA3-1EC2-0200 | 200A | 0.07mH | 230*170*220mm | 210*95mm | 8*14 | 20kg | B | BLA3-1EC4-0200 | 200A | 0.14mH | 270*210*240mm | 245*136mm | 11.5*18 | 37.5kg | B
90~110 |  | BLA3-1EC2-0250 | 250A | 0.056mH | 230*170*220mm | 210*95mm | 8*14 | 22kg | B | BLA3-1EC4-0250 | 250A | 0.112mH | 270*210*240mm | 245*136mm | 11.5*18 | 40kg | B
132 |  | BLA3-1EC2-0300 | 300A | 0.0467mH | 230*180*220mm | 210*105mm | 8*14 | 25kg | B | BLA3-1EC4-0300 | 300A | 0.0934mH | 270*230*240mm | 245*151mm | 11.5*18 | 46kg | B
160 |  | BLA3-1EC2-0350 | 350A | 0.04mH | 230*180*220mm | 210*105mm | 8*14 | 26kg | B | BLA3-1EC4-0350 | 350A | 0.08mH | 270*230*240mm | 245*151mm | 11.5*18 | 47.5kg | B
185 |  | BLA3-1EC2-0400 | 400A | 0.035mH | 270*200*240mm | 245*116mm | 11.5*18 | 33.5kg | B | BLA3-1EC4-0400 | 400A | 0.07mH | 270*235*285mm | 245*151mm | 11.5*18 | 56kg | B
210 |  | BLA3-1EC2-0450 | 450A | 0.031mH | 270*200*240mm | 245*116mm | 11.5*18 | 35kg | B | BLA3-1EC4-0450 | 450A | 0.0622mH | 270*235*285mm | 245*151mm | 11.5*18 | 58kg | B
220 |  | BLA3-1EC2-0500 | 500A | 0.028mH | 270*200*285mm | 245*116mm | 11.5*18 | 38kg | B | BLA3-1EC4-0500 | 500A | 0.056mH | 300*255*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 67kg | B
250 |  | BLA3-1EC2-0560 | 450A | 0.025mH | 270*200*285mm | 245*116mm | 11.5*18 | 40kg | B | BLA3-1EC4-0560 | 560A | 0.05mH | 300*265*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 69.5kg | B
280 |  | BLA3-1EC2-0630 | 630A | 0.0222mH | 300*230*300mm | 275*149mm | 11.5*18 | 50kg | B | BLA3-1EC4-0630 | 630A | 0.0445mH | 300*265*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 72kg | B
315 |  | BLA3-1EC2-0720 | 720A | 0.0195mH | 300*260*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 63kg | B | BLA3-1EC4-0720 | 720A | 0.039mH | 350*265*340mm | 325*179mm | 11.5*18 | 91.5kg | B
380 |  | BLA3-1EC2-0800 | 800A | 0.0175mH | 350*260*340mm | 325*159mm | 11.5*18 | 73kg | B | BLA3-1EC4-0800 | 800A | 0.035mH | 350*280*340mm | 325*179mm | 11.5*18 | 98kg | B
450 |  | BLA3-1EC2-1000 | 1000A | 0.014mH | 350*260*380mm | 325*159mm | 11.5*18 | 80kg | B | BLA3-1EC4-1000 | 1000A | 0.028mH | 350*280*380mm | 325*179mm | 11.5*18 | 110kg | B
560 |  | BLA3-1EC2-1200 | 1200A | 0.0117mH | 350*260*380mm | 325*159mm | 11.5*18 | 86kg | B | BLA3-1EC4-1200 | 1200A | 0.0233mH | 420*320*470mm | 357*167mm | 13*23 | 133kg | D
630 |  | BLA3-1EC2-1500 | 1500A | 0.00934mH | 350*275*380mm | 325*159mm | 11.5*18 | 92kg | B | BLA3-1EC4-1500 | 1500A | 0.019mH | 420*320*470mm | 357*167mm | 13*23 | 148kg | D
750 |  | BLA3-1EC2-1800 | 1800A | 0.0078mH | 420*310*460mm | 357*167mm | 13*23 | 127kg | D | BLA3-1EC4-1800 | 1800A | 0.016mH | 420*320*470mm | 357*167mm | 13*23 | 151kg | D
850 |  | BLA3-1EC2-2000 | 2000A | 0.007mH | 420*310*460mm | 357*167mm | 13*23 | 144kg | D | BLA3-1EC4-2000 | 2000A | 0.014mH | 420*350*470mm | 357*207mm | 13*23 | 203kg | D
1000 |  | BLA3-1EC2-2500 | 2500A | 0.0056mH | 420*320*550mm | 357*167mm | 13*23 | 172kg | D | BLA3-1EC4-2500 | 2500A | 0.011mH | 420*380*560mm | 357*207mm | 13*23 | 242kg | D
1250 |  | BLA3-1EC2-3000 | 3000A | 0.00467mH | 420*340*550mm | 357*167mm | 13*23 | 180kg | D | BLA3-1EC4-3000 | 3000A | 0.009mH | 420*380*560mm | 357*207mm | 13*23 | 258kg | D
1500 |  | BLA3-1EC2-3500 | 3500A | 0.004mH | 420*340*550mm | 357*167mm | 13*23 | 190kg | D | BLA3-1EC4-3500 | 3500A | 0.008mH | 420*380*560mm | 357*207mm | 13*23 | 275kg | D
380V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter
380V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter
3AC380V 三相交流进线电抗器选型表 / 铜质
3AC380V Line Reactors Selection Table/Cooper
Cu

## Slide 24
3
在实际应用中可根据电抗器型号中的电流数值不小于运行额定电流做灵活调整。
39
40
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
3
电抗器 Reactors
电抗器 Reactors
380V 变频器 适配功率 KW |  | 输入电抗器 / 进线电抗器 Line Reactors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 铝质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ΔUN=2% 压降 4.4V |  |  |  |  |  |  |  | ΔUN=4% 压降 8.8V |  |  |  |  |  |  | 
轻载 LO | 重载 HO | 型号 | 额定 电流 | 电感量 | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构 | 型号 | 额定 电流 | 电感量 | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构
1.5 |  | BLA3-1EA2-0005 | 5A | 2.8mH | 96*75*135mm | 48*47mm | 6*11 | 1.1kg | A | BLA3-1EA4-0005 | 5A | 5.6mH | 120*85*50mm | 72*52mm | 6*11 | 2.3kg | A
2.2~3.7 |  | BLA3-1EA2-0010 | 10A | 1.4mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.4kg | A | BLA3-1EA4-0010 | 10A | 2.8mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.5kg | A
5.5 |  | BLA3-1EA2-0015 | 15A | 0.934mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.4kg | A | BLA3-1EA4-0015 | 15A | 1.87mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.5kg | A
7.5 |  | BLA3-1EA2-0020 | 20A | 0.7mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.5kg | A | BLA3-1EA4-0020 | 20A | 1.4mH | 150*105*180mm | 165*67mm | 6*11 | 4.8kg | A
11 |  | BLA3-1EA2-0030 | 30A | 0.467mH | 150*105*180mm | 137*66mm | 6*11 | 4.7kg | A | BLA3-1EA4-0030 | 30A | 0.934mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.3kg | A
- |  | BLA3-1EA2-0035 | 35A | 0.4mH | 150*105*180mm | 137*66mm | 6*11 | 4.7kg | A | BLA3-1EA4-0035 | 35A | 0.8mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.3kg | A
15 |  | BLA3-1EA2-0040 | 40A | 0.35mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 5.5kg | A | BLA3-1EA4-0040 | 40A | 0.7mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.8kg | A
18.5 |  | BLA3-1EA2-0050 | 50A | 0.28mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 5.5kg | A | BLA3-1EA4-0050 | 50A | 0.56mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.8kg | A
22 |  | BLA3-1EA2-0060 | 60A | 0.234mH | 180*130*160mm | 165*77mm | 8*14 | 7kg | B | BLA3-1EA4-0060 | 60A | 0.467mH | 180*150*165mm | 165*102mm | 8*14 | 11.3kg | B
- |  | BLA3-1EA2-0070 | 70A | 0.2mH | 180*150*160mm | 165*97mm | 8*14 | 10.5kg | B | BLA3-1EA4-0070 | 70A | 0.4mH | 230*155*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16kg | B
30 |  | BLA3-1EA2-0080 | 80A | 0.175mH | 180*150*160mm | 165*97mm | 8*14 | 10.5kg | B | BLA3-1EA4-0080 | 80A | 0.35mH | 230*155*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16kg | B
37 |  | BLA3-1EA2-0090 | 90A | 0.156mH | 230*130*190mm | 210*75mm | 8*14 | 11.5kg | B | BLA3-1EA4-0090 | 90A | 0.31mH | 230*155*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16kg | B
45 |  | BLA3-1EA2-0110 | 110A | 0.128mH | 230*135*190mm | 210*75mm | 8*14 | 12.5kg | B | BLA3-1EA4-0110 | 110A | 0.255mH | 230*160*220mm | 210*95mm | 8*14 | 20.5kg | B
55 |  | BLA3-1EA2-0150 | 150A | 0.0934mH | 230*140*220mm | 210*80mm | 8*14 | 16kg | B | BLA3-1EA4-0150 | 150A | 0.187mH | 230*175*220mm | 210*110mm | 8*14 | 24.5kg | B
75 |  | BLA3-1EA2-0200 | 200A | 0.07mH | 230*170*220mm | 210*95mm | 8*14 | 19.5kg | B | BLA3-1EA4-0200 | 200A | 0.14mH | 270*190*245mm | 245*111mm | 11.5*18 | 29kg | B
90~110 |  | BLA3-1EA2-0250 | 250A | 0.056mH | 230*170*220mm | 210*95mm | 8*14 | 20.5kg | B | BLA3-1EA4-0250 | 250A | 0.112mH | 270*205*245mm | 245*126mm | 11.5*18 | 35kg | B
132 |  | BLA3-1EA2-0300 | 300A | 0.0467mH | 230*190*250mm | 210*105mm | 8*14 | 26kg | B | BLA3-1EA4-0300 | 300A | 0.0934mH | 270*215*285mm | 245*136mm | 11.5*18 | 43.5kg | B
160 |  | BLA3-1EA2-0350 | 350A | 0.04mH | 230*190*250mm | 210*105mm | 8*14 | 26kg | B | BLA3-1EA4-0350 | 350A | 0.08mH | 270*215*285mm | 245*136mm | 11.5*18 | 43.5kg | B
185 |  | BLA3-1EA2-0400 | 400A | 0.035mH | 270*190*285mm | 245*106mm | 11.5*18 | 30.5kg | B | BLA3-1EA4-0400 | 400A | 0.07mH | 300*215*300mm | 275*149mm | 11.5*18 | 47kg | B
210 |  | BLA3-1EA2-0450 | 450A | 0.0312mH | 270*210*285mm | 245*116mm | 11.5*18 | 35kg | B | BLA3-1EA4-0450 | 450A | 0.0622mH | 300*260*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 62kg | B
220 |  | BLA3-1EA2-0500 | 500A | 0.028mH | 270*210*285mm | 245*116mm | 11.5*18 | 35kg | B | BLA3-1EA4-0500 | 500A | 0.056mH | 300*260*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 62kg | B
250 |  | BLA3-1EA2-0560 | 560A | 0.025mH | 300*230*300mm | 275*149mm | 11.5*18 | 45.5kg | B | BLA3-1EA4-0560 | 560A | 0.05mH | 350*245*340mm | 325*164mm | 11.5*18 | 74kg | B
280 |  | BLA3-1EA2-0630 | 630A | 0.0222mH | 300*230*300mm | 275*149mm | 11.5*18 | 45.5kg | B | BLA3-1EA4-0630 | 630A | 0.0445mH | 350*245*340mm | 325*164mm | 11.5*18 | 74kg | B
315 |  | BLA3-1EA2-0720 | 720A | 0.0195mH | 350*250*340mm | 325*139mm | 11.5*18 | 55kg | B | BLA3-1EA4-0720 | 720A | 0.039mH | 350*280*340mm | 325*169mm | 11.5*18 | 78kg | B
380 |  | BLA3-1EA2-0800 | 800A | 0.0175mH | 350*250*340mm | 325*139mm | 11.5*18 | 57kg | B | BLA3-1EA4-0800 | 800A | 0.035mH | 350*290*380mm | 325*179mm | 11.5*18 | 95kg | B
450 |  | BLA3-1EA2-1000 | 1000A | 0.014mH | 350*280*380mm | 325*159mm | 11.5*18 | 77kg | B | BLA3-1EA4-1000 | 1000A | 0.028mH | 420*315*390mm | 310*182mm | 13*23 | 128kg | C
560 |  | BLA3-1EA2-1200 | 1200A | 0.0117mH | 420*285*430mm | 310*137mm | 13*23 | 92kg | C | BLA3-1EA4-1200 | 1200A | 0.0233mH | 420*325*435mm | 310*182mm | 13*23 | 142kg | C
630 |  | BLA3-1EA2-1500 | 1500A | 0.00934mH | 420*285*475mm | 310*137mm | 13*23 | 100kg | C | BLA3-1EA4-1500 | 1500A | 0.019mH | 420*335*485mm | 310*192mm | 13*23 | 166kg | C
3AC380V 三相交流进线电抗器选型表 / 铝质
380V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter
380V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter
AI
3AC380V Line Reactors Selection Table/Aluminium

## Slide 25
3
在实际应用中可根据电抗器型号中的电流数值不小于运行额定电流做灵活调整。
41
42
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
3
电抗器 Reactors
电抗器 Reactors
3AC380V 三相交流输出电抗器选型表 / 铜质
380V 变频器 适配功率 KW |  | 输出电抗器 / 出线电抗器 Output Reactors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 铜质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ΔUN=1% 压降 2.2V |  |  |  |  |  |  |  | ΔUN=2% 压降 4.4V |  |  |  |  |  |  | 
轻载 LO | 重载 HO | 型号 | 额定 电流 | 电感量 | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构 | 型号 | 额定 电流 | 电感量 | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构
1.5 |  | BLA3-0EC1-0005 | 5A | 1.4mH | 96*75*135mm | 48*47mm | 6*11 | 1.3kg | A | BLA3-0EC2-0005 | 5A | 2.8mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.4kg | A
2.2~3.7 |  | BLA3-0EC1-0010 | 10A | 0.7mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.4kg | A | BLA3-0EC2-0010 | 10A | 1.4mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.7kg | A
5.5 |  | BLA3-0EC1-0015 | 15A | 0.467mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.7kg | A | BLA3-0EC2-0015 | 15A | 0.934mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4kg | A
7.5 |  | BLA3-0EC1-0020 | 20A | 0.35mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.6kg | A | BLA3-0EC2-0020 | 20A | 0.7mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4.5kg | A
11 |  | BLA3-0EC1-0030 | 30A | 0.234mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4.1kg | A | BLA3-0EC2-0030 | 30A | 0.467mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 6.5kg | A
- |  | BLA3-0EC1-0035 | 35A | 0.2mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4.1kg | A | BLA3-0EC2-0035 | 35A | 0.4mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 6.5kg | A
15 |  | BLA3-0EC1-0040 | 40A | 0.175mH | 150*105*180mm | 137*66mm | 6*11 | 5.3kg | A | BLA3-0EC2-0040 | 40A | 0.35mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 9.3kg | A
18.5 |  | BLA3-0EC1-0050 | 50A | 0.14mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 5.8kg | A | BLA3-0EC2-0050 | 50A | 0.28mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 9.5kg | A
22 |  | BLA3-0EC1-0060 | 60A | 0.117mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 6.3kg | A | BLA3-0EC2-0060 | 60A | 0.234mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 10.5kg | A
- |  | BLA3-0EC1-0070 | 70A | 0.1mH | 180*140*160mm | 165*87mm | 8*14 | 9.5kg | B | BLA3-0EC2-0070 | 70A | 0.2mH | 230*130*190mm | 210*80mm | 8*14 | 13.5kg | B
30 |  | BLA3-0EC1-0080 | 80A | 0.088mH | 180*140*160mm | 165*87mm | 8*14 | 9.5kg | B | BLA3-0EC2-0080 | 80A | 0.175mH | 230*130*190mm | 210*80mm | 8*14 | 13.5kg | B
37 |  | BLA3-0EC1-0090 | 90A | 0.078mH | 180*140*160mm | 165*87mm | 8*14 | 10kg | B | BLA3-0EC2-0090 | 90A | 0.156mH | 230*140*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16.5kg | B
45 |  | BLA3-0EC1-0110 | 110A | 0.064mH | 180*140*160mm | 165*87mm | 8*14 | 10.5kg | B | BLA3-0EC2-0110 | 110A | 0.128mH | 230*140*190mm | 210*90mm | 8*14 | 17kg | B
55 |  | BLA3-0EC1-0150 | 150A | 0.0467mH | 230*140*190mm | 210*80mm | 8*14 | 14kg | B | BLA3-0EC2-0150 | 150A | 0.0934mH | 230*165*220mm | 210*105mm | 8*14 | 24kg | B
75 |  | BLA3-0EC1-0200 | 200A | 0.035mH | 230*155*220mm | 210*85mm | 8*14 | 17kg | B | BLA3-0EC2-0200 | 200A | 0.07mH | 270*190*240mm | 245*121mm | 11.5*18 | 31.5kg | B
90~110 |  | BLA3-0EC1-0250 | 250A | 0.028mH | 230*155*220mm | 210*85mm | 8*14 | 18kg | B | BLA3-0EC2-0250 | 250A | 0.056mH | 270*190*240mm | 245*121mm | 11.5*18 | 33kg | B
132 |  | BLA3-0EC1-0300 | 300A | 0.0234mH | 230*165*220mm | 210*95mm | 8*14 | 21kg | B | BLA3-0EC2-0300 | 300A | 0.0467mH | 270*205*240mm | 245*136mm | 11.5*18 | 39kg | B
160 |  | BLA3-0EC1-0350 | 350A | 0.02mH | 230*165*220mm | 210*95mm | 8*14 | 22kg | B | BLA3-0EC2-0350 | 350A | 0.04mH | 270*205*240mm | 245*136mm | 11.5*18 | 40.5kg | B
185 |  | BLA3-0EC1-0400 | 400A | 0.0175mH | 270*185*240mm | 245*111mm | 11.5*18 | 30kg | B | BLA3-0EC2-0400 | 400A | 0.035mH | 270*210*280mm | 245*136mm | 11.5*18 | 47kg | B
210 |  | BLA3-0EC1-0450 | 450A | 0.0156mH | 270*185*240mm | 245*111mm | 11.5*18 | 31kg | B | BLA3-0EC2-0450 | 450A | 0.031mH | 270*210*280mm | 245*136mm | 11.5*18 | 49kg | B
220 |  | BLA3-0EC1-0500 | 500A | 0.014mH | 270*190*285mm | 245*111mm | 11.5*18 | 34.5kg | B | BLA3-0EC2-0500 | 500A | 0.028mH | 300*230*300mm | 275*164mm | 11.5*18 | 57kg | B
250 |  | BLA3-0EC1-0560 | 560A | 0.0125mH | 270*190*285mm | 245*111mm | 11.5*18 | 35.5kg | B | BLA3-0EC2-0560 | 560A | 0.025mH | 300*240*300mm | 275*164mm | 11.5*18 | 59kg | B
280 |  | BLA3-0EC1-0630 | 630A | 0.0111mH | 300*230*300mm | 275*149mm | 11.5*18 | 47.5kg | B | BLA3-0EC2-0630 | 630A | 0.0222mH | 300*240*300mm | 275*164mm | 11.5*18 | 61kg | B
315 |  | BLA3-0EC1-0720 | 720A | 0.0097mH | 300*230*300mm | 275*149mm | 11.5*18 | 48kg | B | BLA3-0EC2-0720 | 720A | 0.0195mH | 350*250*340mm | 325*169mm | 11.5*18 | 81kg | B
380 |  | BLA3-0EC1-0800 | 800A | 0.0087mH | 350*240*340mm | 325*139mm | 11.5*18 | 59kg | B | BLA3-0EC2-0800 | 800A | 0.0175mH | 350*270*340mm | 325*169mm | 11.5*18 | 85.5kg | B
450 |  | BLA3-0EC1-1000 | 1000A | 0.007mH | 350*240*340mm | 325*139mm | 11.5*18 | 60kg | B | BLA3-0EC2-1000 | 1000A | 0.014mH | 350*270*380mm | 325*169mm | 11.5*18 | 96.5kg | B
560 |  | BLA3-0EC1-1200 | 1200A | 0.0058mH | 350*250*380mm | 325*139mm | 11.5*18 | 70.5kg | B | BLA3-0EC2-1200 | 1200A | 0.0117mH | 420*290*390mm | 310*172mm | 13*23 | 125kg | C
630 |  | BLA3-0EC1-1500 | 1500A | 0.00467mH | 350*265*380mm | 325*139mm | 11.5*18 | 75.5kg | B | BLA3-0EC2-1500 | 1500A | 0.00934mH | 420*310*390mm | 310*172mm | 13*23 | 137kg | C
380V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter
380V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter
Cu
3AC380V Output Reactors Selection Table/Cooper

## Slide 26
3
在实际应用中可根据电抗器型号中的电流数值不小于运行额定电流做灵活调整。
43
44
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
3
电抗器 Reactors
电抗器 Reactors
380V 变频器 适配功率 KW |  | 输出电抗器 / 出线电抗器 Output Reactors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 铝质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ΔUN=1% 压降 2.2V |  |  |  |  |  |  |  | ΔUN=2% 压降 4.4V |  |  |  |  |  |  | 
轻载 LO | 重载 HO | 型号 | 额定 电流 | 电感量 | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构 | 型号 | 额定 电流 | 电感量 | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构
1.5 |  | BLA3-0EA1-0005 | 5A | 1.4mH | 96*75*135mm | 48*47mm | 6*11 | 1.1kg | A | BLA3-0EA2-0005 | 5A | 2.8mH | 120*85*50mm | 72*52mm | 6*11 | 2.3kg | A
2.2~3.7 |  | BLA3-0EA1-0010 | 10A | 0.7mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.4kg | A | BLA3-0EA2-0010 | 10A | 1.4mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.5kg | A
5.5 |  | BLA3-0EA1-0015 | 15A | 0.467mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.4kg | A | BLA3-0EA2-0015 | 15A | 0.934mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.5kg | A
7.5 |  | BLA3-0EA1-0020 | 20A | 0.35mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.5kg | A | BLA3-0EA2-0020 | 20A | 0.7mH | 150*105*180mm | 165*67mm | 6*11 | 4.8kg | A
11 |  | BLA3-0EA1-0030 | 30A | 0.234mH | 150*105*180mm | 137*66mm | 6*11 | 4.7kg | A | BLA3-0EA2-0030 | 30A | 0.467mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.3kg | A
- |  | BLA3-0EA1-0035 | 35A | 0.2mH | 150*105*180mm | 137*66mm | 6*11 | 4.7kg | A | BLA3-0EA2-0035 | 35A | 0.4mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.3kg | A
15 |  | BLA3-0EA1-0040 | 40A | 0.175mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 5.5kg | A | BLA3-0EA2-0040 | 40A | 0.35mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.8kg | A
18.5 |  | BLA3-0EA1-0050 | 50A | 0.14mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 5.5kg | A | BLA3-0EA2-0050 | 50A | 0.28mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.8kg | A
22 |  | BLA3-0EA1-0060 | 60A | 0.117mH | 180*130*160mm | 165*77mm | 8*14 | 7kg | B | BLA3-0EA2-0060 | 60A | 0.234mH | 180*150*165mm | 165*102mm | 8*14 | 11.3kg | B
- |  | BLA3-0EA1-0070 | 70A | 0.1mH | 180*150*160mm | 165*97mm | 8*14 | 10.5kg | B | BLA3-0EA2-0070 | 70A | 0.2mH | 230*135*190mm | 210*80mm | 8*14 | 13.5kg | B
30 |  | BLA3-0EA1-0080 | 80A | 0.088mH | 180*150*160mm | 165*97mm | 8*14 | 10.5kg | B | BLA3-0EA2-0080 | 80A | 0.175mH | 230*135*190mm | 210*80mm | 8*14 | 13.5kg | B
37 |  | BLA3-0EA1-0090 | 90A | 0.078mH | 180*150*160mm | 165*97mm | 8*14 | 10.5kg | B | BLA3-0EA2-0090 | 90A | 0.156mH | 230*135*190mm | 210*80mm | 8*14 | 13.5kg | B
45 |  | BLA3-0EA1-0110 | 110A | 0.064mH | 180*155*160mm | 165*97mm | 8*14 | 11kg | B | BLA3-0EA2-0110 | 110A | 0.128mH | 230*150*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16kg | B
55 |  | BLA3-0EA1-0150 | 150A | 0.0467mH | 230*140*190mm | 210*80mm | 8*14 | 13kg | B | BLA3-0EA2-0150 | 150A | 0.0934mH | 230*155*220mm | 210*95mm | 8*14 | 20kg | B
75 |  | BLA3-0EA1-0200 | 200A | 0.035mH | 230*160*220mm | 210*85mm | 8*14 | 16.5kg | B | BLA3-0EA2-0200 | 200A | 0.07mH | 270*190*240mm | 245*111mm | 11.5*18 | 27.5kg | B
90~110 |  | BLA3-0EA1-0250 | 250A | 0.028mH | 230*160*220mm | 210*85mm | 8*14 | 16.5kg | B | BLA3-0EA2-0250 | 250A | 0.056mH | 270*190*240mm | 245*111mm | 11.5*18 | 28.5kg | B
132 |  | BLA3-0EA1-0300 | 300A | 0.0234mH | 230*180*250mm | 210*100mm | 8*14 | 24kg | B | BLA3-0EA2-0300 | 300A | 0.0467mH | 270*205*285mm | 245*131mm | 11.5*18 | 36.5kg | B
160 |  | BLA3-0EA1-0350 | 350A | 0.02mH | 230*180*250mm | 210*100mm | 8*14 | 24kg | B | BLA3-0EA2-0350 | 350A | 0.04mH | 270*205*285mm | 245*131mm | 11.5*18 | 36.5kg | B
185 |  | BLA3-0EA1-0400 | 400A | 0.0175mH | 230*180*250mm | 210*100mm | 8*14 | 25kg | B | BLA3-0EA2-0400 | 400A | 0.035mH | 300*220*300mm | 275*149mm | 11.5*18 | 45kg | B
210 |  | BLA3-0EA1-0450 | 450A | 0.0156mH | 270*205*285mm | 245*111mm | 11.5*18 | 32kg | B | BLA3-0EA2-0450 | 450A | 0.031mH | 300*245*300mm | 275*164mm | 11.5*18 | 53.5kg | B
220 |  | BLA3-0EA1-0500 | 500A | 0.014mH | 270*205*285mm | 245*111mm | 11.5*18 | 32kg | B | BLA3-0EA2-0500 | 500A | 0.028mH | 300*245*300mm | 275*164mm | 11.5*18 | 53.5kg | B
250 |  | BLA3-0EA1-0560 | 560A | 0.0125mH | 300*210*300mm | 275*129mm | 11.5*18 | 36kg | B | BLA3-0EA2-0560 | 560A | 0.025mH | 350*230*340mm | 325*149mm | 11.5*18 | 62kg | B
280 |  | BLA3-0EA1-0630 | 630A | 0.0111mH | 300*210*300mm | 275*129mm | 11.5*18 | 36kg | B | BLA3-0EA2-0630 | 630A | 0.0222mH | 350*230*340mm | 325*149mm | 11.5*18 | 62kg | B
315 |  | BLA3-0EA1-0720 | 720A | 0.0097mH | 300*260*300mm | 275*149mm | 11.5*18 | 45kg | B | BLA3-0EA2-0720 | 720A | 0.0195mH | 350*280*340mm | 325*169mm | 11.5*18 | 75.5kg | B
380 |  | BLA3-0EA1-0800 | 800A | 0.0087mH | 350*260*380mm | 325*139mm | 11.5*18 | 60kg | B | BLA3-0EA2-0800 | 800A | 0.0175mH | 350*280*380mm | 325*169mm | 11.5*18 | 84.5kg | B
450 |  | BLA3-0EA1-1000 | 1000A | 0.007mH | 350*270*380mm | 325*139mm | 11.5*18 | 62kg | B | BLA3-0EA2-1000 | 1000A | 0.014mH | 420*310*390mm | 310*172mm | 13*23 | 114kg | C
560 |  | BLA3-0EA1-1200 | 1200A | 0.0058mH | 420*280*430mm | 310*122mm | 13*23 | 77kg | C | BLA3-0EA2-1200 | 1200A | 0.0117mH | 420*320*435mm | 310*172mm | 13*23 | 127kg | C
630 |  | BLA3-0EA1-1500 | 1500A | 0.00467mH | 420*280*475mm | 310*122mm | 13*23 | 85kg | C | BLA3-0EA2-1500 | 1500A | 0.00934mH | 420*330*485mm | 310*172mm | 13*23 | 139kg | C
3AC380V 三相交流输出电抗器选型表 / 铝质
380V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter
380V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter
AI
3AC380V Line Reactors Selection Table/Aluminium

## Slide 27
3
45
46
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
3
电抗器 Reactors
电抗器 Reactors
690V 变频器 适配功率 KW |  | 输入电抗器 / 进线电抗器 Line Reactors |  |  |  |  |  |  |  | 输出电抗器 / 出线电抗器 Output Reactors |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 铜质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ΔUN=2% 压降 8V |  |  |  |  |  |  |  | ΔUN=1% 压降 4V |  |  |  |  |  |  | 
轻载 LO | 重载 HO | 型号 | 额定 电流 | 电感量 | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构 | 型号 | 额定 电流 | 电感量 | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构
3.7 |  | BLA3-1HC2-0005 | 5A | 5.0722mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.4kg | A | BLA3-0HC1-0005 | 5A | 2.5361mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.4kg | A
7.5 |  | BLA3-1HC2-0010 | 10A | 2.5361mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.7kg | A | BLA3-0HC1-0010 | 10A | 1.2681mH | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.7kg | A
11 |  | BLA3-1HC2-0015 | 15A | 1.6907mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4kg | A | BLA3-0HC1-0015 | 15A | 0.8454mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4kg | A
15 |  | BLA3-1HC2-0020 | 20A | 1.2681mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4.5kg | A | BLA3-0HC1-0020 | 20A | 0.6341mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4.5kg | A
18.5 |  | BLA3-1HC2-0030 | 30A | 0.8454mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 6.5kg | A | BLA3-0HC1-0030 | 30A | 0.4227mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 6.5kg | A
22 |  | BLA3-1HC2-0035 | 35A | 0.7246mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | kg | A | BLA3-0HC1-0035 | 35A | 0.3623mH | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 6.5kg | A
30 |  | BLA3-1HC2-0040 | 40A | 0.634mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 9.5kg | A | BLA3-0HC1-0040 | 40A | 0.317mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 9.3kg | A
37 |  | BLA3-1HC2-0050 | 50A | 0.5072mH | 180*155*210mm | 165*95mm | 8*14 | 11kg | A | BLA3-0HC1-0050 | 50A | 0.2536mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 9.5kg | A
45 |  | BLA3-1HC2-0060 | 60A | 0.4227mH | 180*155*210mm | 165*95mm | 8*14 | 12kg | A | BLA3-0HC1-0060 | 60A | 0.2114mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 10.5kg | A
55 |  | BLA3-1HC2-0070 | 70A | 0.3623mH | 230*140*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16.5kg | B | BLA3-0HC1-0070 | 70A | 0.1812mH | 230*130*190mm | 210*80mm | 8*14 | 13.5kg | B
55 |  | BLA3-1HC2-0080 | 80A | 0.317mH | 230*140*190mm | 210*90mm | 8*14 | kg | B | BLA3-0HC1-0080 | 80A | 0.1585mH | 230*130*190mm | 210*80mm | 8*14 | 13.5kg | B
75 |  | BLA3-1HC2-0090 | 90A | 0.2818mH | 230*145*190mm | 210*95mm | 8*14 | 18.5kg | B | BLA3-0HC1-0090 | 90A | 0.1409mH | 230*140*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16.5kg | B
90 |  | BLA3-1HC2-0110 | 110A | 0.2305mH | 230*145*190mm | 210*95mm | 8*14 | 19kg | B | BLA3-0HC1-0110 | 110A | 0.1153mH | 230*140*190mm | 210*90mm | 8*14 | 17kg | B
110 |  | BLA3-1HC2-0150 | 150A | 0.1691mH | 230*165*220mm | 210*105mm | 8*14 | 25.7kg | B | BLA3-0HC1-0150 | 150A | 0.0846mH | 230*165*220mm | 210*105mm | 8*14 | 24kg | B
160 |  | BLA3-1HC2-0200 | 200A | 0.1268mH | 270*210*240mm | 245*136mm | 11.5*18 | 37.5kg | B | BLA3-0HC1-0200 | 200A | 0.0634mH | 270*190*240mm | 245*121mm | 11.5*18 | 31.5kg | B
200 |  | BLA3-1HC2-0250 | 250A | 0.1014mH | 270*210*240mm | 245*136mm | 11.5*18 | 40kg | B | BLA3-0HC1-0250 | 250A | 0.0507mH | 270*190*240mm | 245*121mm | 11.5*18 | 33kg | B
250 |  | BLA3-1HC2-0300 | 300A | 0.0845mH | 270*230*240mm | 245*151mm | 11.5*18 | 46kg | B | BLA3-0HC1-0300 | 300A | 0.0423mH | 270*205*240mm | 245*136mm | 11.5*18 | 39kg | B
280 |  | BLA3-1HC2-0350 | 350A | 0.0725mH | 270*230*240mm | 245*151mm | 11.5*18 | 47.5kg | B | BLA3-0HC1-0350 | 350A | 0.0363mH | 270*205*240mm | 245*136mm | 11.5*18 | 40.5kg | B
315 |  | BLA3-1HC2-0400 | 400A | 0.0634mH | 270*235*285mm | 245*151mm | 11.5*18 | 56kg | B | BLA3-0HC1-0400 | 400A | 0.0317mH | 270*210*280mm | 245*136mm | 11.5*18 | 47kg | B
355 |  | BLA3-1HC2-0450 | 450A | 0.0564mH | 270*235*285mm | 245*151mm | 11.5*18 | 58kg | B | BLA3-0HC1-0450 | 450A | 0.0282mH | 270*210*280mm | 245*136mm | 11.5*18 | 49kg | B
400 |  | BLA3-1HC2-0500 | 500A | 0.0507mH | 300*255*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 67kg | B | BLA3-0HC1-0500 | 500A | 0.0254mH | 300*230*300mm | 275*164mm | 11.5*18 | 57kg | B
450 |  | BLA3-1HC2-0560 | 560A | 0.0453mH | 300*265*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 69.5kg | B | BLA3-0HC1-0560 | 560A | 0.0227mH | 300*240*300mm | 275*164mm | 11.5*18 | 59kg | B
560 |  | BLA3-1HC2-0630 | 630A | 0.0403mH | 300*265*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 72kg | B | BLA3-0HC1-0630 | 630A | 0.0202mH | 300*240*300mm | 275*164mm | 11.5*18 | 61kg | B
630 |  | BLA3-1HC2-0720 | 720A | 0.0352mH | 350*265*340mm | 325*179mm | 11.5*18 | 91.5kg | B | BLA3-0HC1-0720 | 720A | 0.0176mH | 350*250*340mm | 325*169mm | 11.5*18 | 81kg | B
710 |  | BLA3-1HC2-0800 | 800A | 0.0317mH | 350*280*340mm | 325*179mm | 11.5*18 | 98kg | B | BLA3-0HC1-0800 | 800A | 0.0159mH | 350*270*340mm | 325*169mm | 11.5*18 | 85.5kg | B
850 |  | BLA3-1HC2-1000 | 1000A | 0.0254mH | 350*280*380mm | 325*179mm | 11.5*18 | 110kg | B | BLA3-0HC1-1000 | 1000A | 0.0127mH | 350*270*380mm | 325*169mm | 11.5*18 | 96.5kg | B
1000 |  | BLA3-1HC2-1200 | 1200A | 0.0211mH | 420*320*470mm | 357*167mm | 13*23 | 133kg | D | BLA3-0HC1-1200 | 1200A | 0.0106mH | 420*290*390mm | 310*172mm | 13*23 | 125kg | C
1100 |  | BLA3-1HC2-1500 | 1500A | 0.0169mH | 420*320*470mm | 357*167mm | 13*23 | 148kg | D | BLA3-0HC1-1500 | 1500A | 0.0085mH | 420*310*390mm | 310*172mm | 13*23 | 137kg | C
1250 |  | BLA3-1HC2-1600 | 1600A | 0.0159mH | 420*320*470mm | 357*167mm | 13*23 | 149kg | D |  |  |  |  |  |  |  | 
1400 |  | BLA3-1HC2-1800 | 1800A | 0.0141mH | 420*320*470mm | 357*167mm | 13*23 | 151kg | D |  |  |  |  |  |  |  | 
1500 |  | BLA3-1HC2-2000 | 2000A | 0.0127mH | 420*350*470mm | 357*207mm | 13*23 | 203kg | D |  |  |  |  |  |  |  | 
2000 |  | BLA3-1HC2-2500 | 2500A | 0.0101mH | 420*380*560mm | 357*207mm | 13*23 | 242kg | D |  |  |  |  |  |  |  | 
2500 |  | BLA3-1HC2-3000 | 3000A | 0.0085mH | 420*380*560mm | 357*207mm | 13*23 | 258kg | D |  |  |  |  |  |  |  | 
3000 |  | BLA3-1HC2-3500 | 3500A | 0.0072mH | 420*380*560mm | 357*207mm | 13*23 | 275kg | D |  |  |  |  |  |  |  | 
3AC690V 三相交流电抗器选型表/ 铜质
690V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter
690V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter
Cu
3AC690V Reactors Selection Table/Copper

## Slide 28
3
47
48
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
3
电抗器 Reactors
电抗器 Reactors
3AC690V 三相交流电抗器选型表/ 铝质
690V 变频器适配交流电抗器 AC Reactor for Inverter
690V 变频器适配交流电抗器AC Reactor for Inverter
690V 变频器 适配功率 KW |  | 输入电抗器 / 进线电抗器 Line Reactors |  |  |  |  |  |  |  | 输出电抗器 / 出线电抗器 Output Reactors |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 铝质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ΔUN=2% 压降 8V |  |  |  |  |  |  |  | ΔUN=1% 压降 4V |  |  |  |  |  |  | 
轻载 LO | 重载 HO | 型号 | 额定 电流 | 电感量 | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构 | 型号 | 额定 电流 | 电感量 | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构
3.7 |  | BLA3-1HA2-0005 | 5A | 5.0722mH | 120*85*50mm | 72*52mm | 6*11 | 2.3kg | A | BLA3-0HA1-0005 | 5A | 2.5361mH | 120*85*50mm | 72*52mm | 6*11 | 2.3kg | A
7.5 |  | BLA3-1HA2-0010 | 10A | 2.5361mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.5kg | A | BLA3-0HA1-0010 | 10A | 1.2681mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.5kg | A
11 |  | BLA3-1HA2-0015 | 15A | 1.6907mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.5kg | A | BLA3-0HA1-0015 | 15A | 0.8454mH | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.5kg | A
15 |  | BLA3-1HA2-0020 | 20A | 1.2681mH | 150*105*180mm | 165*67mm | 6*11 | 4.8kg | A | BLA3-0HA1-0020 | 20A | 0.6341mH | 150*105*180mm | 165*67mm | 6*11 | 4.8kg | A
18.5 |  | BLA3-1HA2-0030 | 30A | 0.8454mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.3kg | A | BLA3-0HA1-0030 | 30A | 0.4227mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.3kg | A
22 |  | BLA3-1HA2-0035 | 35A | 0.7246mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.3kg | A | BLA3-0HA1-0035 | 35A | 0.3623mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.3kg | A
30 |  | BLA3-1HA2-0040 | 40A | 0.634mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.8kg | A | BLA3-0HA1-0040 | 40A | 0.317mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.8kg | A
37 |  | BLA3-1HA2-0050 | 50A | 0.5072mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.8kg | A | BLA3-0HA1-0050 | 50A | 0.2536mH | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 8.8kg | A
45 |  | BLA3-1HA2-0060 | 60A | 0.4227mH | 180*150*165mm | 165*102mm | 8*14 | 11.3kg | B | BLA3-0HA1-0060 | 60A | 0.2114mH | 180*150*165mm | 165*102mm | 8*14 | 11.3kg | B
55 |  | BLA3-1HA2-0070 | 70A | 0.3623mH | 230*155*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16kg | B | BLA3-0HA1-0070 | 70A | 0.1812mH | 230*135*190mm | 210*80mm | 8*14 | 13.5kg | B
55 |  | BLA3-1HA2-0080 | 80A | 0.317mH | 230*155*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16kg | B | BLA3-0HA1-0080 | 80A | 0.1585mH | 230*135*190mm | 210*80mm | 8*14 | 13.5kg | B
75 |  | BLA3-1HA2-0090 | 90A | 0.2818mH | 230*155*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16kg | B | BLA3-0HA1-0090 | 90A | 0.1409mH | 230*135*190mm | 210*80mm | 8*14 | 13.5kg | B
90 |  | BLA3-1HA2-0110 | 110A | 0.2305mH | 230*160*220mm | 210*95mm | 8*14 | 20.5kg | B | BLA3-0HA1-0110 | 110A | 0.1153mH | 230*150*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16kg | B
110 |  | BLA3-1HA2-0150 | 150A | 0.1691mH | 230*175*220mm | 210*110mm | 8*14 | 24.5kg | B | BLA3-0HA1-0150 | 150A | 0.0846mH | 230*155*220mm | 210*95mm | 8*14 | 20kg | B
160 |  | BLA3-1HA2-0200 | 200A | 0.1268mH | 270*190*245mm | 245*111mm | 11.5*18 | 29kg | B | BLA3-0HA1-0200 | 200A | 0.0634mH | 270*190*240mm | 245*111mm | 11.5*18 | 27.5kg | B
200 |  | BLA3-1HA2-0250 | 250A | 0.1014mH | 270*205*245mm | 245*126mm | 11.5*18 | 35kg | B | BLA3-0HA1-0250 | 250A | 0.0507mH | 270*190*240mm | 245*111mm | 11.5*18 | 28.5kg | B
250 |  | BLA3-1HA2-0300 | 300A | 0.0845mH | 270*215*285mm | 245*136mm | 11.5*18 | 43.5kg | B | BLA3-0HA1-0300 | 300A | 0.0423mH | 270*205*285mm | 245*131mm | 11.5*18 | 36.5kg | B
280 |  | BLA3-1HA2-0350 | 350A | 0.0725mH | 270*215*285mm | 245*136mm | 11.5*18 | 43.5kg | B | BLA3-0HA1-0350 | 350A | 0.0363mH | 270*205*285mm | 245*131mm | 11.5*18 | 36.5kg | B
315 |  | BLA3-1HA2-0400 | 400A | 0.0634mH | 300*215*300mm | 275*149mm | 11.5*18 | 47kg | B | BLA3-0HA1-0400 | 400A | 0.0317mH | 300*220*300mm | 275*149mm | 11.5*18 | 45kg | B
355 |  | BLA3-1HA2-0450 | 450A | 0.0564mH | 300*260*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 62kg | B | BLA3-0HA1-0450 | 450A | 0.0282mH | 300*245*300mm | 275*164mm | 11.5*18 | 53.5kg | B
400 |  | BLA3-1HA2-0500 | 500A | 0.0507mH | 300*260*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 62kg | B | BLA3-0HA1-0500 | 500A | 0.0254mH | 300*245*300mm | 275*164mm | 11.5*18 | 53.5kg | B
450 |  | BLA3-1HA2-0560 | 560A | 0.0453mH | 350*245*340mm | 325*164mm | 11.5*18 | 74kg | B | BLA3-0HA1-0560 | 560A | 0.0227mH | 350*230*340mm | 325*149mm | 11.5*18 | 62kg | B
560 |  | BLA3-1HA2-0630 | 630A | 0.0403mH | 350*245*340mm | 325*164mm | 11.5*18 | 74kg | B | BLA3-0HA1-0630 | 630A | 0.0202mH | 350*230*340mm | 325*149mm | 11.5*18 | 62kg | B
630 |  | BLA3-1HA2-0720 | 720A | 0.0352mH | 350*280*340mm | 325*169mm | 11.5*18 | 78kg | B | BLA3-0HA1-0720 | 720A | 0.0176mH | 350*280*340mm | 325*169mm | 11.5*18 | 75.5kg | B
710 |  | BLA3-1HA2-0800 | 800A | 0.0317mH | 350*290*380mm | 325*179mm | 11.5*18 | 95kg | B | BLA3-0HA1-0800 | 800A | 0.0159mH | 350*280*380mm | 325*169mm | 11.5*18 | 84.5kg | B
850 |  | BLA3-1HA2-1000 | 1000A | 0.0254mH | 420*315*390mm | 310*182mm | 13*23 | 128kg | C | BLA3-0HA1-1000 | 1000A | 0.0127mH | 420*310*390mm | 310*172mm | 13*23 | 114kg | C
1000 |  | BLA3-1HA2-1200 | 1200A | 0.0211mH | 420*325*435mm | 310*182mm | 13*23 | 142kg | C | BLA3-0HA1-1200 | 1200A | 0.0106mH | 420*320*435mm | 310*172mm | 13*23 | 127kg | C
1100 |  | BLA3-1HA2-1500 | 1500A | 0.0169mH | 420*335*485mm | 310*192mm | 13*23 | 166kg | C | BLA3-0HA1-1500 | 1500A | 0.0085mH | 420*330*485mm | 310*172mm | 13*23 | 139kg | C
AI
3AC690V Reactors Selection Table/Aluminium
在实际应用中可根据电抗器型号中的电流数值不小于运行额定电流做灵活调整。

## Slide 29
3
3
电抗器 Reactors
电抗器 Reactors
变频器适配直流平波电抗器 DC Reactor for Inverter
技术参数 Technical Data
额定工作电压：DC700V/DC1150V
额定工作电流：3A~1600A
3. 使用海拔：≤ 2000m
绝缘电 阻：>100MΩ
电抗器噪音：<65Db
防护等 级：IP00
绝缘等级：F/H 级
最大电流：1.5* 额定电流 ILN. 持续 60S
Z
10. 抗电强度：3000VAC/50H /5mA/60S 无飞弧击穿
温升：铁芯温升≤ 85K 线圈温升≤ 90K
使用环境：-10~ ＋ 45℃ . 额定值不会降低 。最高可达＋ 55℃ . 在45℃以上. 每升高1℃ . 额 定电流降 2%
产品执行标准：GB10229-88，JB9644-1999 半导体电气传动用电抗器。
性能特点Performance Characteristics
  铁芯采用优质硅钢片，芯柱经多个气隙分成均匀小块，气隙采用高温高强度粘接胶将芯
柱的每个小段与上、下铁轭紧密粘接起来。
线圈采用 F、H 级绝缘系统，大大提高了长期运行的可靠性。
电抗器均采用真空压力浸漆工艺（VPI），经高温热烘固化后产品在运行中大大减少了噪 音和震动，产品整体机械强度高，防潮性能好。大大提高了长期运行的可靠性。
温升低，损耗小，综合利用率高，便于安装。
BLD1 直流电抗器识别代码DC Reactor Identification Code
B L D 1 - 0080 E C
标识 | 公司名称
B | BPEIN 贝派 BPELE 贝派
标识 | 交直流
A | AC 交流
D | DC 直流
标 | 识 产 | 品名称 |  | 
L | 电抗 Reac 标识 | 器 tors 线制 |  | 
 | 1 | 单相 |  | 
 | 3 | 三相 |  | 
标识 | 额定电流 A
0003 | 3A
... | 
1600 | 1600A
标识
铁芯结构
E
EI 形式
U
UI 形式
标识 | 绕组材质
A | 铝 Aluminium
C | 铜 Copper
产品简介 Products Introduction
直流电抗器产品安装在变频器的直流侧。主要用途是将叠加在直流电流上 的交流分量限定在某一规定值，保持整流电流连续，减小电流脉动值，改善输 入功率因数。
如果整流器连接导致直流电机的直流纹波过高，那么就必须使用这些电抗 器来实现无故障的换相并降低电机损耗。在不超过额定直流电流ILN 的情况下， 电抗器的电感 L 几乎是恒定的。
直流产品尺寸图 Products Size
变频器适配直流平波电抗器 DC Reactor for Inverter
结构 A
结构 C
结构 B
49
50
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 30
3
51
52
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
3
电抗器 Reactors
电抗器 Reactors
变频器适配直流平波电抗器 DC Reactor for Inverter
变频器适配直流平波电抗器 DC Reactor for Inverter
BLD1 直流平波电抗器参数表 电压 DC700V/DC1150V 铜 |  |  |  |  |  |  |  | 
适配功率 （KW) | 型号 | 电流 A | 电感 mH | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构
1.1 | BLD1-0003EC | 3 | 20 | 78*110*115 | 50*50 | 6*11 | 1.2 | 
2.2 | BLD1-0006EC | 6 | 10 | 86*125*120 | 60*67 |  | 2 | 
4 | BLD1-0010EC | 10 | 6 | 86*125*120 | 60*67 |  | 2.2 | 
5.5 | BLD1-0015EC | 15 | 4 | 96*135*130 | 83*72 |  | 3 | 
7.5 | BLD1-0020EC | 20 | 3 | 96*135*130 | 83*72 |  | 3 | 
11 | BLD1-0030EC | 30 | 2 | 96*150*130 | 83*87 |  | 3.7 | 
18.5 | BLD1-0040EC | 40 | 1.5 | 96*150*130 | 83*87 |  | 4 | A
22 | BLD1-0050EC | 50 | 1.2 | 120*140*150 | 100*82 | 7*13 | 5.7 | 
30 | BLD1-0060EC | 60 | 1 | 120*140*150 | 100*82 |  | 5.7 | 
37 | BLD1-0080EC | 80 | 0.75 | 120*160*140 | 100*94 |  | 7 | 
45 | BLD1-0090EC | 90 | 0.66 | 150*175*165 | 120*98 |  | 10 | 
55 | BLD1-0110EC | 110 | 0.5 | 150*175*165 | 120*98 |  | 10 | 
75 | BLD1-0150EC | 150 | 0.4 | 150*175*165 | 120*98 |  | 11 | 
90 | BLD1-0200UC | 200 | 0.3 | 180*155*190 | 108*95 | 11.5*18 | 14 | B
120 | BLD1-0250UC | 250 | 0.24 | 180*160*190 | 108*100 |  | 15 | 
132 | BLD1-0300UC | 300 | 0.2 | 180*190*220 | 108*120 |  | 20 | 
160 | BLD1-0350UC | 350 | 0.17 | 180*190*220 | 108*120 |  | 20 | 
200 | BLD1-0400UC | 400 | 0.15 | 220*195*250 | 133*116 |  | 26 | 
220 | BLD1-0500UC | 500 | 0.12 | 220*195*250 | 133*116 |  | 28.5 | 
250 | BLD1-0560UC | 560 | 0.1 | 220*205*300 | 133*121 |  | 33 | 
315 | BLD1-0630UC | 630 | 0.09 | 220*205*300 | 133*121 |  | 33 | 
360 | BLD1-0720UC | 720 | 0.08 | 220*215*300 | 133*121 |  | 35 | 
400 | BLD1-0800UC | 800 | 0.06 | 230*230*300 | 138*136 |  | 39 | 
450 | BLD1-1000UC | 1000 | 0.05 | 230*250*300 | 138*136 |  | 40 | 
500 | BLD1-1200UC | 1200 | 0.045 | 230*260*300 | 138*146 |  | 47 | 
630 | BLD1-1600UC | 1600 | 0.03 | 260*280*380 | 165*150 | 13*23 | 65 | 
BLD1 直流平波电抗器尺寸表 电压 DC700V/DC1150V 铝 |  |  |  |  |  |  |  | 
适配功率 （KW) | 型号 | 电流 A | 电感 mH | 外形尺寸 （L*W*H） | 安装尺寸 （L1*W1） | 安装孔径 （A*B) | 重量 （Kg) | 参考 结构
1.1 | BLD1-0003EA | 3 | 20 | 78*110*115 | 50*50 | 6*11 | 1 | 
2.2 | BLD1-0006EA | 6 | 10 | 86*125*120 | 60*67 |  | 2 | 
4 | BLD1-0010EA | 10 | 6 | 86*125*120 | 60*67 |  | 2.2 | 
5.5 | BLD1-0015EA | 15 | 4 | 96*135*130 | 83*72 |  | 2.7 | 
7.5 | BLD1-0020EA | 20 | 3 | 96*150*130 | 83*87 |  | 3.6 | A
11 | BLD1-0030EA | 30 | 2 | 120*140*150 | 100*82 |  | 5.2 | 
18.5 | BLD1-0040EA | 40 | 1.5 | 120*140*150 | 100*82 |  |  | 
22 | BLD1-0050EA | 50 | 1.2 | 120*160*150 | 100*94 | 7*13 | 6.2 | 
30 | BLD1-0060EA | 60 | 1 | 120*160*150 | 100*94 |  |  | 
37 | BLD1-0080EA | 80 | 0.75 | 150*160*165 | 120*83 |  | 7.5 | B
45 | BLD1-0090EA | 90 | 0.66 | 150*175*165 | 120*98 |  | 10 | 
55 | BLD1-0110EA | 110 | 0.5 | 150*175*165 | 120*98 |  |  | 
75 | BLD1-0150UA | 150 | 0.4 | 180*155*190 | 108*95 | 8*14 | 11 | C
90 | BLD1-0200UA | 200 | 0.3 | 180*170*220 | 108*95 |  | 13 | 
120 | BLD1-0250UA | 250 | 0.24 | 180*175*220 | 108*100 |  | 14 | 
132 | BLD1-0300UA | 300 | 0.2 | 220*185*250 | 133*106 |  | 20 | 
160 | BLD1-0350UA | 350 | 0.17 | 220*200*250 | 133*121 |  | 24 | 
200 | BLD1-0400UA | 400 | 0.15 | 220*200*250 | 133*121 |  |  | 
220 | BLD1-0500UA | 500 | 0.12 | 220*210*300 | 133*121 | 11.5*18 | 29 | 
250 | BLD1-0560UA | 560 | 0.1 | 220*210*300 | 133*121 |  |  | 
315 | BLD1-0630UA | 630 | 0.09 | 230*220*300 | 138*131 |  | 33 | 
360 | BLD1-0720UA | 720 | 0.08 | 230*220*300 | 138*131 |  |  | 
400 | BLD1-0800UA | 800 | 0.06 | 230*220*300 | 138*131 |  | 34 | 
450 | BLD1-1000UA | 1000 | 0.05 | 260*255*340 | 165*130 |  | 40.5 | 
500 | BLD1-1200UA | 1200 | 0.045 | 260*275*340 | 165*150 | 13*23 | 51 | 
630 | BLD1-1600UA | 1600 | 0.03 | 260*300*380 | 165*150 |  | 57 | 
AI
Cu
单相直流平波电抗器选型表 / 铜质
单相直流平波电抗器选型表 / 铝质
DC Reactors Selection Table/Copper
DC Reactors Selection Table/Aluminium

## Slide 31
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
使用前说明 Declaration before use
本附录表收入了以下品牌的变频器和伺服驱动器：
通常变频器或伺服驱动器系统组件有以下几种：
进线侧电源组件
例如：进线电抗器和进线滤波器
直流母线组件
例如：制动模块和制动电阻
出线侧功率组件
例如：出线滤波器和出线电抗器
手册所有收录的各品牌产品并列出我公司替代产品，请注意安装尺寸，某些产品适当放大了功率， 而有些产品则做了适当优化（由于各品牌所配周边产品型谱问题），表中所列我公司型号均为推荐，客 户需自行确认，我公司不承担因选型问题造成的任何直接或间接损失。
电阻的选型所受负载工况影响极大，超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动 请与我们联系。功率过小会导致电阻过热，影响设备运行安全。替代表中的制动电阻型号 BRA 系列( 标 配不带温控 , 如需要温控，型号末尾加 -T) 可以根据需要更改成 BRW 系列 ( 不可加装温控），BRBW 型号同样也可以根据需要改为其他系列型号前缀（标配有控温）。
电抗器和滤波器产品，品牌方一种型号有时用于几种不同大小功率的变频器，我们在推荐中做了部 分优化，您可选品牌方同一种型号对应我公司最大电流的电抗器和滤波器，在实际应用中也可根据电抗 器型号中的电流数值不小于运行额定电流做灵活调整。
53
54
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 32: 变频器伺服器外围设备适配替代型号表
4
4
BPELE 贝派
SINAMICS G120 标准变频器 PM240-2 功率模块 0.55~250KW
PM240-2 功率模块 0.55~250KW 进线电抗器
输出电抗器
进线滤波器
制动电阻
额定 Pn LO(KW)
额定 Pn HO(KW)
型号
外形 尺寸
原配型号
贝派型号
原配型号
贝派型号
原配型号
贝派型号
5%ED 原配型号
* 贝派型号
FSA
6SL3203-0CE13-2AA0
BLA3-1
2-0005
6SL3202-0AE16-1CA0
BLA3-0
0005
-
BFC-1EA3-0005
JJY:023146720008
01P02-B00R
6SL3203-0CE13-2AA0
BLA3-1
2-0005
6SL3202-0AE16-1CA0
BLA3-0
0005
-
BFC-1EA3-0008
JJY:023146720008
01P02-B00R
FSB
6SL3203-0CE21-0AA0
BLA3-1
2-0010
6SL3202-0AE16-1CA0
BLA3-0
0010
-
BFC-1EA3-0016
JJY:023151720007
02P02-0FHR
FSB
6SL3203-0CE21-0AA0
BLA3-1
2-0015
6SL3202-0AE18-8CA0
BLA3-0
0010
-
BFC-1EA3-0030
JJY:023151720007
02P02-0FHR
6SL3203-0CE21-0AA0
BLA3-1
2-0015
6SL3202-0AE21-8CA0
BLA3-0
0015
-
BFC-1EA3-0030
JJY:023151720007
02P02-0FHR
FSC
6SL3203-0CE21-8AA0
BLA3-1
2-0020
6SL3202-0AE21-8CA0
BLA3-0
0015
-
BFC-1EA3-0045
JJY:023163720018
03P02-0CGR
进线电压：1/3AC200 ... 240 V,0.55~4KW
0.55 0.37 6SL3210-1PB13-0 ■ L0
0.75 0.55 6SL321 ● -1PB13-8 ■ L0 FSA
1.1 0.75 6SL3210-1PB15-5 ■ L0
1.5 1.1 6SL3210-1PB17-4 ■ L0
2.2 1.5 6SL321 ● -1PB21-0 ■ L0 FSB
3 2.2 6SL3210-1PB21-4 ■ L0
4 3 6SL321 ● -1PB21-8 ■ L0 FSC
6SL3203-0CE21-8AA0
BLA3-1
2-0030
6SL3202-0AE21-8CA0
BLA3-0
0020
-
BFC-1EA3-0045
JJY:023163720018
03P02-0CGR
进线电压：3AC200 ... 240 V, 5.5~55KW
5.5 4 6SL3210-1PC22-2 ■ L0
FSC
6SL3203-0CE23-8AA0
BLA3-1
0035
-
BFC-1EA3-0045
JJY:023433720001
05P02-0B0R
FSC
6SL3203-0CE23-8AA0
BLA3-1
0040
-
BFC-1EA3-0045
JJY:023433720001
05P02-0B0R
7.5 5.5 6SL3210-1PC22-8 ■ L0
11 7.5 6SL3210-1PC24-2UL0
FSD
集成有直流母线电抗器 -
0050
-
BFC-1EA3-0075
JJY:023422620002
1P203-0GRE
FSD
集成有直流母线电抗器 -
0060
-
BFC-1EA3-0075
JJY:023422620002
1P203-0GRE
FSD
集成有直流母线电抗器 -
0090
-
BFC-1EA3-0100
JJY:023422620002
1P203-0GRE
FSE
集成有直流母线电抗器 -
0110
-
BFC-1EA3-0100
JJY:023423320001
02P03-0DRE
FSE
集成有直流母线电抗器 -
0110
-
BFC-1EA3-0120
JJY:023423320001
02P03-0DRE
FSF
集成有直流母线电抗器 -
0150
-
BFC-1EA3-0150
JJY:023434020003
03P03-0BRE
FSF
集成有直流母线电抗器 -
0200
-
BFC-1EB3-0200
JJY:023434020003
03P03-0BRE
15 11 6SL3210-1PC25-4UL0
18.5 15 6SL3210-1PC26-8UL0
22 18.5 6SL3210-1PC28-0UL0
30 22 6SL3210-1PC31-1UL0
37 30 6SL3210-1PC31-3UL0
45 37 6SL3210-1PC31-6UL0
55 45 6SL3210-1PC31-8UL0
FSF
集成有直流母线电抗器 -
2-0040 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | BLA3-0
2-0050 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0
0200
-
BFC-1EB3-0200
JJY:023434020003
03P03-0BRE
进线电压：3AC380V-480VAC, 0.55~250KW
0.55 0.37 6SL3210-1PE11-8 ■ L1
FSA
6SL3203-0CE13-2AA0
BLA3-1
0005
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0005
6SL3201-0BE14-3AA0
1P502-CG0R
FSA
6SL3203-0CE13-2AA0
BLA3-1
0005
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0005
6SL3201-0BE14-3AA0
1P502-CG0R
FSA
6SL3203-0CE13-2AA0
BLA3-1
0005
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0005
6SL3201-0BE14-3AA0
1P502-CG0R
FSA
6SL3203-0CE21-0AA0
BLA3-1
0010
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0008
6SL3201-0BE14-3AA0
1P502-CG0R
FSA
6SL3203-0CE21-0AA0
BLA3-1
0010
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0008
6SL3201-0BE21-0AA0
03P02-AD0R
6SL3203-0CE21-0AA0
BLA3-1
0010
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0016
6SL3201-0BE21-0AA0
03P02-AD0R
FSB
6SL3203-0CE21-8AA0
BLA3-1
0015
6SL3203-0BE21-8BA0
BFC-1EA3-0016
6SL3201-0BE21-8AA0
05P02-0GER
FSB
6SL3203-0CE21-8AA0
BLA3-1
0020
6SL3203-0BE21-8BA0
BFC-1EA3-0030
6SL3201-0BE21-8AA0
05P02-0GER
6SL3203-0CE21-8AA0
BLA3-1
0020
6SL3203-0BE21-8BA0
BFC-1EA3-0030
6SL3201-0BE21-8AA0
05P02-0GER
FSC
6SL3203-0CE23-8AA0
BLA3-1
0035
6SL3203-0BE23-8BA0
BFC-1EA3-0045
6SL3201-0BE23-8AA0
1P203-0C0R
6SL3203-0CE23-8AA0
BLA3-1
EC
EC EC EC EC EC EC
EC EC
EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
0040
6SL3203-0BE23-8BA0
BFC-1EA3-0045
6SL3201-0BE23-8AA0
1P203-0C0R
FSD
集成有直流母线电抗器 -
0050
-
BFC-1EA3-0045
JJY:023422620001
1P503-0BER
FSD
集成有直流母线电抗器 -
0060
-
BFC-1EA3-0075
JJY:023422620001
1P503-0BER
FSD
集成有直流母线电抗器 -
0070
-
BFC-1EA3-0075
JJY:023424020001
2P503-0AER
FSD
集成有直流母线电抗器 -
0090
-
BFC-1EA3-0100
JJY:023424020001
2P503-0AER
FSE
集成有直流母线电抗器 -
0110
-
BFC-1EA3-0100
JJY:023434020001
03P03-0A0R
FSE
集成有直流母线电抗器 -
0150
-
BFC-1EA3-0120
JJY:023434020001
03P03-0A0R
FSF
集成有直流母线电抗器 -
0200
-
BFC-1EA3-0150
JJY:023454020001
W-4P503-0GRA
FSF
集成有直流母线电抗器 -
0200
-
BFC-1EB3-0200
JJY:023454020001
W-4P503-0GRA
FSF
集成有直流母线电抗器 -
0250
-
BFC-1EB3-0300
JJY:023464020001
W-06P03-00ER
FSF
集成有直流母线电抗器 -
0300
-
BFC-1EB3-0300
JJY:023464020001
W-06P03-00ER
FSG
集成有直流母线电抗器 -
0350
-
BFC-1EB3-0420
6SL3000-1BE32-5AA0
W-60P03-0BRB
FSG
集成有直流母线电抗器 -
0400
-
BFC-1EB3-0420
6SL3000-1BE32-5AA0
W-60P03-0BRB
0.75 0.55 6SL3210-1PE12-3 ■ L1
1.1 0.75 6SL3210-1PE13-2 ■ L1
1.5 1.1 6SL3210-1PE14-3 ■ L1
2.2 1.5 6SL3210-1PE16-1 ■ L1
3 2.2 6SL321 ● -1PE18-0 ■ L1 FSA
4 3 6SL3210-1PE21-1 ■ L0
5.5 4 6SL3210-1PE21-4 ■ L0
7.5 5.5 6SL321 ● -1PE21-8 ■ L0 FSB
11 7.5 6SL3210-1PE22-7 ■ L0
15 11 6SL321 ● -1PE23-3 ■ L0 FSC
18.5 15 6SL3210-1PE23-8 ■ L0
22 18.5 6SL3210-1PE24-5 ■ L0
30 22 6SL3210-1PE26-0 ■ L0
37 30 6SL3210-1PE27-5 ■ L0
45 37 6SL3210-1PE28-8 ■ L0
55 45 6SL3210-1PE31-1 ■ L0
75 55 6SL3210-1PE31-5 ■ L0
90 75 6SL3210-1PE31-8 ■ L0
110 90 6SL3210-1PE32-1 ■ L0
132 110 6SL3210-1PE32-5 ■ L0
160 132 6SL3210-1PE33-0 ■ L0
200 160 6SL3210-1PE33-7 ■ L0
250 200 6SL3210-1PE34-8 ■ L0
FSG
集成有直流母线电抗器 -
2-0005 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | BLA3-0
2-0005 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | BLA3-0
2-0005 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | BLA3-0
2-0010 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | BLA3-0
2-0010 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | BLA3-0
2-0015 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | BLA3-0
2-0015 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | BLA3-0
2-0020 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | BLA3-0
2-0030 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | BLA3-0
2-0040 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | BLA3-0
2-0050 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0
 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0
 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | BLA3-0
 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | BLA3-0
 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | BLA3-0
 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | BLA3-0
 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | BLA3-0
EC
EC EC EC EC EC EC
EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
BFC-1EB3-0500
6SL3000-1BE32-5AA0
W-60P03-0BRB
BRA-
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA-
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA-
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRB BRB BRB BRB BRC BRC BRC
BRA- 铝壳电阻
BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻
BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱
BREW- 欧式电阻箱
BRCW- 功率电阻柜
BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
A--- 绕组材质：铝质
C--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
0500 -
1--- 压降：1%
2--- 压降：2%
更改代码，可选不同压降
A--- 绕组材质：铝质 C--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
SIEMENS 西门子
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
55
56
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 33
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
HC
HC HC HC HC HC HC HC
HC
HC HC
HC
HC HC HC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BRA-
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA-
BRB
BRB BRB
BRB
BRC BRC BRC
SINAMICS G120 标准变频器 PM250 功率模块 7.5~90KW
EC
EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PM250 功率模块 7.5~90KW |  |  |  | 进线电抗器 |  | 输出电抗器 |  |  |  | 进线滤波器 | 
额定 Pn LO(KW) | 额定 Pn HO(KW) | 型号 | 外形尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 | 原配型号 | 贝派型号 |  |  | 原配型号 | * 贝派型号
进线电压：3AC380V-480VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7.5 | 5.5 | 6SL3225-0BE25-5AA1 | FSC | 无需进线电抗器，且不允许 | × | 6SL3202-0AJ23-2CA0 | BLA3-0 -0030 |  |  | × | ×
11 | 7.5 | 6SL3225-0BE27-5AA1 | FSC | 无需进线电抗器，且不允许 | × | 6SL3202-0AJ23-2CA0 | BLA3-0 |  | -0030 | × | ×
15 | 11 | 6SL3225-0BE31-1AA1 | FSC | 无需进线电抗器，且不允许 | × | 6SL3202-0AJ23-2CA0 | BLA3-0 |  | -0035 | × | ×
18.5 | 15 | 6SL3225-0BE31-5 ■ A0 | FSD | 无需进线电抗器，且不允许 | × | 6SE6400-3TC03-8DD0 | BLA3-0 |  | -0050 | - | BFC-1EA3-0045
22 | 18.5 | 6SL3225-0BE31-8 ■ A0 | FSD | 无需进线电抗器，且不允许 | × | 6SE6400-3TC05-4DD0 | BLA3-0 |  | -0060 | - | BFC-1EA3-0075
30 | 22 | 6SL3225-0BE32-2 ■ A0 | FSD | 无需进线电抗器，且不允许 | × | 6SE6400-3TC05-4DD0 | BLA3-0 |  | -0070 | - | BFC-1EA3-0075
37 | 30 | 6SL3225-0BE33-0 ■ A0 | FSE | 无需进线电抗器，且不允许 | × | 6SE6400-3TC08-0ED0 | BLA3-0 |  | -0110 | - | BFC-1EA3-0100
45 | 37 | 6SL3225-0BE33-7 ■ A0 | FSE | 无需进线电抗器，且不允许 | × | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0 |  | -0090 | - | BFC-1EA3-0100
55 | 45 | 6SL3225-0BE34-5 ■ A0 | FSF | 无需进线电抗器，且不允许 | × | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0 |  | -0150 | - | BFC-1EA3-0120
75 | 55 | 6SL3225-0BE35-5 ■ A0 | FSF | 无需进线电抗器，且不允许 | × | 6SE6400-3TC15-4FD0 | BLA3-0 |  | -0200 | - | BFC-1EA3-0150
90 | 75 | 6SL3225-0BE37-5 ■ A0 | FSF | 无需进线电抗器，且不允许 | × | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0 |  | -0200 | - | BFC-1EB3-0200
1--- 压降：1%
2--- 压降：2%
更改代码，可选不同压降
A--- 绕组材质：铝质 C--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
PM240-2 功率模块 0.55~250KW |  |  |  | 进线电抗器 |  | 输出电抗器 |  |  |  | 进线滤波器 |  | 制动电阻 |  | 
额定 Pn LO(KW) | 额定 Pn HO(KW) | 型号 | 外形 尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 | 原配型号 | 贝派型号 |  |  | 原配型号 | 贝派型号 | 5%ED 原配型号 | * 贝派型号 | 
进线电压：3AC500V-690VAC, 11~250KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | 7.5 | 6SL3210-1PH21-4 ■ L0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | BLA3-0 -0020 |  |  | - | BFC-1HA3-0016 | JJY:023424020002 | 2P503-0CAR | 
15 | 11 | 6SL3210-1PH22-0 ■ L0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | BLA3-0 |  | -0030 | - | BFC-1HA3-0030 | JJY:023424020002 | W W W W W W W | 2P503-0CAR
18.5 | 15 | 6SL3210-1PH22-3 ■ L0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | BLA3-0 |  | -0030 | - | BFC-1HA3-0030 | JJY:023424020002 |  | 2P503-0CAR
22 | 18.5 | 6SL3210-1PH22-7 ■ L0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | BLA3-0 |  | -0035 | - | BFC-1HA3-0030 | JJY:023424020002 |  | 2P503-0CAR
30 | 22 | 6SL3210-1PH23-5 ■ L0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | BLA3-0 |  | -0040 | - | BFC-1HA3-0045 | JJY:023424020002 |  | 2P503-0CAR
37 | 30 | 6SL3210-1PH24-2 ■ L0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | BLA3-0 |  | -0050 | - | BFC-1HA3-0045 | JJY:023424020002 |  | 2P503-0CAR
45 | 37 | 6SL3210-1PH25-2 ■ L0 | FSE | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | BLA3-0 |  | -0060 | - | BFC-1HA3-0075 | JJY:023434020002 |  | 03P03-0BAR
55 | 45 | 6SL3210-1PH26-2 ■ L0 | FSE | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | BLA3-0 |  | -0070 | - | BFC-1HA3-0075 | JJY:023434020002 |  | 03P03-0BAR
75 | 55 | 6SL3210-1PH28-0 ■ L0 | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 6SL3000-2AH31-0AA0 | BLA3-0 |  | -0090 | - | BFC-1HA3-0100 | JJY:023464020002 |  | -06P03-A0RE
90 | 75 | 6SL3210-1PH31-0 ■ L0 | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 6SL3000-2AH31-0AA0 | BLA3-0 |  | -0110 | - | BFC-1HA3-0120 | JJY:023464020002 |  | -06P03-A0RE
110 | 90 | 6SL3210-1PH31-2 ■ L0 | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 6SL3000-2AH31-5AA0 | BLA3-0 |  | -0150 | - | BFC-1HA3-0150 | JJY:023464020002 |  | -06P03-A0RE
132 | 110 | 6SL3210-1PH31-4 ■ L0 | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 6SL3000-2AH31-5AA0 | BLA3-0 |  | -0150 | - | BFC-1HA3-0150 | JJY:023464020002 |  | -06P03-A0RE
160 | 132 | 6SL3210-1PH31-7 ■ L0 | FSG | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | BLA3-0 |  | -0200 | - | BFC-1HA3-0200 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
200 | 160 | 6SL3210-1PH32-1 ■ L0 | FSG | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | BLA3-0 |  | -0250 | - | BFC-1HB3-0300 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
250 | 200 | 6SL3210-1PH32-5 ■ L0 | FSG | 集成有直流母线电抗器 | - | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | BLA3-0 |  | -0300 | - | BFC-1HB3-0300 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
BRA- 铝壳电阻
BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻
BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱
BREW- 欧式电阻箱
BRCW- 功率电阻柜
BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
1--- 压降：1%
2--- 压降：2%
更改代码，可选不同压降
A--- 绕组材质：铝质 C--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
SIEMENS 西门子
SINAMICS G120 标准变频器 PM240-2 功率模块 0.55~250KW（续）
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
57
58
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 34: 变频器伺服器外围设备适配替代型号表
4
4
BPELE 贝派
SINAMICS G120C 紧凑型频器 0.55~132KW
进线电抗器
输出电抗器
进线滤波器
制动电阻
额定功率 LO(KW)
额定功率 HO(KW)
型号
外形 尺寸
原配型号
贝派型号
原配型号
贝派型号
原配型号
贝派型号
原配型号
* 贝派型号
FSAA
6SL3203-0CE13-2AA0
6SE6400-3CC00-2AD3
BLA3-1
2-0005
6SL3202-0AE16-1CA0
6SE6400-3TC00-4AD2
BLA3-0
-0005
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0005
6SL3201-0BE14-3AA0
6SE6400-4BD11-0AA0
1P502-CG0R
FSAA
6SL3203-0CE13-2AA0
6SE6400-3CC00-4AD3
BLA3-1
2-0005
6SL3202-0AE16-1CA0
6SE6400-3TC00-4AD2
BLA3-0
-0005
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0005
6SL3201-0BE14-3AA0
6SE6400-4BD11-0AA0
1P502-CG0R
FSAA
6SL3203-0CE13-2AA0
6SE6400-3CC00-4AD3
BLA3-1
2-0005
6SL3202-0AE16-1CA0
6SE6400-3TC00-4AD2
BLA3-0
-0005
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0005
6SL3201-0BE14-3AA0
6SE6400-4BD11-0AA0
1P502-CG0R
FSAA
6SL3203-0CE21-0AA0
6SE6400-3CC00-6AD3
BLA3-1
2-0010
6SL3202-0AE16-1CA0
6SE6400-3TC00-4AD2
BLA3-0
-0005
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0008
6SL3201-0BE14-3AA0
6SE6400-4BD11-0AA0
1P502-CG0R
FSAA
6SL3203-0CE21-0AA0
BLA3-1
2-0010
6SL3202-0AE16-1CA0
BLA3-0
-0010
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0008
6SL3201-0BE21-0AA0
03P02-AD0R
6SL3203-0CE21-0AA0
BLA3-1
2-0015
6SL3202-0AE18-8CA0
BLA3-0
-0010
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0016
6SL3201-0BE21-0AA0
03P02-AD0R
6SL3203-0CE21-0AA0
BLA3-1
2-0015
6SL3202-0AE18-8CA0
BLA3-0
-0010
6SL3203-0BE17-7BA0
BFC-1EA3-0016
6SL3201-0BE21-0AA0
03P02-AD0R
6SL3203-0CE21-8AA0
BLA3-1
2-0020
6SL3202-0AE21-8CA0
BLA3-0
-0015
6SL3203-0BE21-8BA0
BFC-1EA3-0030
6SL3201-0BE21-8AA0
05P02-0GER
6SL3203-0CE21-8AA0
BLA3-1
2-0030
6SL3202-0AE21-8CA0
BLA3-0
-0020
6SL3203-0BE21-8BA0
BFC-1EA3-0030
6SL3201-0BE21-8AA0
05P02-0GER
6SL3203-0CE23-8AA0
BLA3-1
2-0040
6SL3202-0AE23-8CA0
BLA3-0
-0035
6SL3203-0BE23-8BA0
BFC-1EA3-0045
6SL3201-0BE23-8AA0
1P203-0C0R
6SL3203-0CE23-8AA0
BLA3-1
2-0050
6SL3202-0AE23-8CA0
BLA3-0
-0040
6SL3203-0BE23-8BA0
BFC-1EA3-0045
6SL3201-0BE23-8AA0
1P203-0C0R
6SL3203-0CE23-8AA0
BLA3-1
2-0050
EC
EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
6SL3202-0AE23-8CA0
BLA3-0
-0040
6SL3203-0BE23-8BA0
BFC-1EA3-0075
6SL3201-0BE23-8AA0
1P203-0C0R
集成有直流母线电抗器
-
6SE6400-3TC07-5ED0
BLA3-0
-0060
-
BFC-1EA3-0075
JJY: 023422620001
02P03-0BER
集成有直流母线电抗器
-
6SE6400-3TC07-5ED0
BLA3-0
-0070
-
BFC-1EA3-0075
JJY: 023424020001
2P503-0AER
集成有直流母线电抗器
-
6SE6400-3TC07-5ED0
BLA3-0
-0080
-
BFC-1EA3-0075
JJY: 023424020001
2P503-0AER
集成有直流母线电抗器
-
6SE6400-3TC14-5FD0
BLA3-0
-0110
-
BFC-1EA3-0100
JJY: 023434020001
03P03-0A0R
集成有直流母线电抗器
-
6SE6400-3TC14-5FD0
BLA3-0
-0110
-
BFC-1EA3-0120
JJY: 023434020001
03P03-0A0R
集成有直流母线电抗器
-
6SE6400-3TC14-5FD0
BLA3-0
-0150
-
BFC-1EA3-0150
JJY: 023454020001
W-4P503-0GRA
集成有直流母线电抗器
-
6SE6400-3TC14-5FD0
BLA3-0
-0200
-
BFC-1EB3-0200
JJY: 023454020001
W-4P503-0GRA
集成有直流母线电抗器
-
6SL3000-2BE32-1AA0
BLA3-0
-0250
-
BFC-1EB3-0300
JJY: 023464020001
W-06P03-00ER
电源电压 3AC380 ... 480 V
0.55 0.37 6SL3210-1KE11-8 ●■ 2
0.75 0.55 6SL3210-1KE12-3 ●■ 2
1.1 0.75 6SL3210-1KE13-2 ●■ 2
1.5 1.1 6SL3210-1KE14-3 ●■ 2
2.2 1.5 6SL3210-1KE15-8 ●■ 2
3 2.2 6SL3210-1KE17-5 ●■ 1 FSA
4 3 6SL3210-1KE18-8 ●■ 1 FSA
5.5 4 6SL3210-1KE21-3 ●■ 1 FSB
7.5 5.5 6SL3210-1KE21-7 ●■ 1 FSB
11 7.5 6SL3210-1KE22-6 ●■ 1 FSC
15 11 6SL3210-1KE23-2 ●■ 1 FSC
18.5 15 6SL3210-1KE23-8 ●■ 1 FSC
22 18.5 6SL3210-1KE24-4 ●■ 1 FSD
30 22 6SL3210-1KE26-0 ●■ 1 FSD
37 30 6SL3210-1KE27-0 ●■ 1 FSD
45 37 6SL3210-1KE28-4 ●■ 1 FSD
55 45 6SL3210-1KE31-1 ●■ 1 FSE
75 55 6SL3210-1KE31-4 ●■ 1 FSF
90 75 6SL3210-1KE31-7 ●■ 1 FSF
110 90 6SL3210-1KE32-1 ●■ 1 FSF
132 110 6SL3210-1KE32-4 ●■ 1 FSF
集成有直流母线电抗器
-
6SL3000-2BE32-6AA0
BLA3-0
EC
EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BFC-1EB3-0300
JJY: 023464020001
W-06P03-00ER
BRA-
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRB BRB BRB BRB
A--- 绕组材质：铝质 C--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
-0300 -
1--- 压降：1%
2--- 压降：2%
更改代码，可选不同压降
BRA- 铝壳电阻
BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻
BRW- 波纹电阻 BRBW- 制动电阻箱
BREW- 欧式电阻箱
BRCW- 功率电阻柜
BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
A--- 绕组材质：铝质 C--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
SIEMENS 西门子
SINAMICS G120C 紧凑型变频器 0.55~132KW
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
59
60
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 35
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
EC
EC EC EC EC EC
EC
EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1--- 压降：1%
2--- 压降：2%
更改代码，可选不同压降
A--- 绕组材质：铝质 C--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
--- 绕组材质：铝质
SINAMICS G120X 高性能风机泵专用变频器 0.75~630KW |  |  |  | 进线电抗器 |  |  | 输出电抗器 |  |  |  | 进线滤波器 | 
额定功率 LO(KW) | 额定功率 HO(KW) | 型号 | 外形 尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 |  | 原配型号 | 贝派型号 |  |  | 原配型号 | 贝派型号
3AC380 … 440 V ，0.75 … 560 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0.75 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE10- ●■●■ | FSA | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 -0005 |  |  | 6SL3203-0BE17-7BA1 | BFC-1EA3-0005
1.1 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE12- ●■●■ | FSA | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0005 | 6SL3203-0BE17-7BA1 | BFC-1EA3-0005
1.5 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE14- ●■●■ | FSA | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0005 | 6SL3203-0BE17-7BA1 | BFC-1EA3-0005
2.2 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE16- ●■●■ | FSA | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0010 | 6SL3203-0BE17-7BA1 | BFC-1EA3-0008
3 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE18- ●■●■ | FSA | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0010 | 6SL3203-0BE17-7BA1 | BFC-1EA3-0008
4 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE20- ●■●■ | FSB | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0015 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | BFC-1EA3-0016
5.5 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE22- ●■●■ | FSB | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0015 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | BFC-1EA3-0016
7.5 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE24- ●■●■ | FSB | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0020 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | BFC-1EA3-0030
11 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE26- ●■●■ | FSC | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0030 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | BFC-1EA3-0030
15 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE28- ●■●■ | FSC | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0035 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | BFC-1EA3-0030
18.5 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE30- ●■●■ | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SL3202-0AE23-8CA0 | BLA3-0 |  | -0040 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | BFC-1EA3-0045
22 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE32- ●■●■ | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0 |  | -0060 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | BFC-1EA3-0075
30 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE34- ●■●■ | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0 |  | -0070 | 6SL3203-0BE27-5BA0 | BFC-1EA3-0075
37 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE36- ●■●■ | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0 |  | -0090 | 6SL3203-0BE27-5BA0 | BFC-1EA3-0075
45 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE38- ●■●■ | FSE | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0 |  | -0110 | 6SL3203-0BE31-1BA0 | BFC-1EA3-0100
55 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE40- ●■●■ | FSE | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0 |  | -0150 | 6SL3203-0BE31-1BA0 | BFC-1EA3-0120
75 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE42- ●■●■ | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0 |  | -0200 | 6SL3000-0BE31-2DA0 | BFC-1EB3-0150
90 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE44- ●■●■ | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0 |  | -0200 | 6SL3000-0BE31-2DA0 | BFC-1EB3-0200
110 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE46- ●■●■ | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SL3000-2BE32-1AA0 | BLA3-0 |  | -0250 | 6SL3203-0BE31-8BA0 | BFC-1EB3-0200
132 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE48- ●■●■ | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SL3000-2BE32-6AA0 | BLA3-0 |  | -0300 | - | BFC-1EB3-0300
160 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE50- ●■●■ | FSG | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SL3000-2BE33-2AA0 | BLA3-0 |  | -0350 | - | BFC-1EB3-0420
200 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE52- ●■●■ | FSG | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SL3000-2BE33-8AA0 | BLA3-0 |  | -0400 | - | BFC-1EB3-0500
250 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE54- ●■●■ | FSG | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SL3000-2BE35-0AA0 | BLA3-0 |  | -0500 | - | BFC-1EB3-0500
315 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE56- ● C ●■ | FSH | 6SL3000-0CE36-3AA0 | BLA3-1 | 2-0630 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | BLA3-0 |  | -0630 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | BFC-1EB3-0630
355 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE58- ● C ●■ | FSH | 6SL3000-0CE37-7AA0 | BLA3-1 | 2-0720 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | BLA3-0 |  | -0720 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | BFC-1EB3-0800
400 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE60- ● C ●■ | FSH | 6SL3000-0CE37-7AA0 | BLA3-1 | 2-0800 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | BLA3-0 |  | -0800 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | BFC-1EB3-0800
450 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE62- ● C ●■ | FSJ | 6SL3000-0CE38-7AA0 | BLA3-1 | 2-1000 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | BLA3-0 |  | -1000 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | BFC-1EB3-1000
500 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE64- ● C ●■ | FSJ | 6SL3000-0CE41-0AA0 | BLA3-1 | 2-1200 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | BLA3-0 |  | -1000 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | BFC-1EB3-1200
560 |  | 6SL32 ■ 0- ● YE66- ● C ●■ | FSJ | 6SL3000-0CE41-0AA0 | BLA3-1 | 2-1200 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | BLA3-0 |  | -1500 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | BFC-1EB3-1200
A C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
SIEMENS 西门子
SINAMICS G120X 高性能风机泵专用变频器 0.75~630KW
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
61
62
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 36
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
HC
HC HC HC HC HC HC
HC
HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC
HC HC HC HC HC HC HC
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1--- 压降：1%
2--- 压降：2%
更改代码，可选不同压降
A--- 绕组材质：铝质 C--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
--- 绕组材质：铝质
SINAMICS G120X 高性能风机泵专用变频器 0.75~630KW |  |  |  | 进线电抗器 |  |  | 输出电抗器 |  |  |  | 进线滤波器 | 
额定功率 LO(KW) | 额定功率 HO(KW) | 型号 | 外形 尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 |  | 原配型号 | 贝派型号 |  |  | 原配型号 | 贝派型号
3AC500 … 690 V ，3 … 630 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH18- ■●■ 0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU2532-0FP00- 4EA0 | BLA3-0 0010 |  |  | - | BFC-1HA3-0005
4 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH20- ■●■ 0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU2532-0FP00- 4EA0 | BLA3-0 |  | 0010 | - | BFC-1HA3-0008
5.5 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH22- ■●■ 0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU2532-0FP00- 4EA0 | BLA3-0 |  | 0015 | - | BFC-1HA3-0016
7.5 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH24- ■●■ 0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU2532-0FP00- 4EA0 | BLA3-0 |  | 0015 | - | BFC-1HA3-0016
11 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH26- ■●■ 0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU2532-0FP00- 4EA0 | BLA3-0 |  | 0015 | - | BFC-1HA3-0016
15 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH28- ■●■ 0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU2532-0FP00- 4EA0 | BLA3-0 |  | 0030 | - | BFC-1HA3-0030
18.5 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH30- ■●■ 0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU2532-0FP00- 4EA0 | BLA3-0 |  | 0030 | - | BFC-1HA3-0030
22 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH32- ■●■ 0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU9932-0FP00- 4EA0 | BLA3-0 |  | 0035 | - | BFC-1HA3-0030
30 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH34- ■●■ 0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU9932-0FP00- 4EA0 | BLA3-0 |  | 0040 | - | BFC-1HA3-0045
37 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH36- ■●■ 0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU9932-0FP00- 4EA0 | BLA3-0 |  | 0050 | - | BFC-1HA3-0045
45 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH38- ■●■ 0 | FSE | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU9932-0FS00- 0EA0 | BLA3-0 |  | 0060 | - | BFC-1HA3-0075
55 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH40- ■●■ 0 | FSE | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU9932-0FS00- 0EA0 | BLA3-0 |  | 0070 | - | BFC-1HA3-0075
75 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH42- ■●■ 0 | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU9932-1FC00- 1BA0 | BLA3-0 |  | 0090 | - | BFC-1HA3-0100
90 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH44- ■●■ 0 | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU9932-1FC00- 1BA0 | BLA3-0 |  | 0110 | - | BFC-1HA3-0120
110 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH46- ■●■ 0 | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU9932-0FV00- 1BA0 | BLA3-0 |  | 0150 | - | BFC-1HA3-0150
132 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH48- ■●■ 0 | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU9932-0FV00- 1BA0 | BLA3-0 |  | 0150 | - | BFC-1HA3-0150
160 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH50- ■ C ■ 0 | FSG | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU4732-0FA00- 0BA0 | BLA3-0 |  | 0200 | - | BFC-1HA3-0200
200 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH52- ■ C ■ 0 | FSG | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU4732-0FA00- 0BA0 | BLA3-0 |  | 0250 | - | BFC-1HB3-0300
250 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH54- ■ C ■ 0 | FSG | 集成有直流母线电抗器 | - |  | JTA:TEU4732-0FA00- 0BA0 | BLA3-0 |  | 0300 | - | BFC-1HB3-0300
315 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH56- ■ C ■ 0 | FSH | 6SL3000-0CH34-8AA0 | BLA3-1 | 2-0400 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | BLA3-0 |  | 0400 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | BFC-1HB3-0420
355 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH58- ■ C ■ 0 | FSH | 6SL3000-0CH34-8AA0 | BLA3-1 | 2-0450 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | BLA3-0 |  | 0450 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | BFC-1HB3-0420
400 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH60- ■ C ■ 0 | FSH | 6SL3000-0CH34-8AA0 | BLA3-1 | 2-0500 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | BLA3-0 |  | 0500 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | BFC-1HB3-0500
450 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH62- ■ C ■ 0 | FSH | 6SL3000-0CH36-0AA0 | BLA3-1 | 2-0560 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | BLA3-0 |  | 0560 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | BFC-1HB3-0630
500 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH64- ■ C ■ 0 | FSJ | 6SL3000-0CH36-0AA0 | BLA3-1 | 2-0630 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | BLA3-0 |  | 0630 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | BFC-1HB3-0800
560 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH66- ■ C ■ 0 | FSJ | 6SL3000-0CH38-4AA0 | BLA3-1 | 2-0720 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | BLA3-0 |  | 0720 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | BFC-1HB3-1200
630 |  | 6SL32 ■ 0- ■ YH68- ■ C ■ 0 | FSJ | 6SL3000-0CH38-4AA0 | BLA3-1 | 2-0800 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | BLA3-0 |  | 0800 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | BFC-1HB3-1200
A C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
SIEMENS 西门子
SINAMICS G120X 高性能风机泵专用变频器 0.75~630KW（续）
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
63
64
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 37
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
EC
EC EC EC EC EC
EC
EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
更改代码，可选不同材质的电抗器
1--- 压降：1%
2--- 压降：2%
更改代码，可选不同压降
A--- 绕组材质：铝质 C--- 绕组材质：铜质
--- 绕组材质：铝质
SINAMICS G120XA 矢量型变频器 0.75~560KW |  |  |  | 进线电抗器 |  |  | 输出电抗器 |  |  |  | 进线滤波器 | 
额定功率 LO(KW) | 额定功率 HO(KW) | 型号 | 外形 尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 |  | 原配型号 | 贝派型号 |  |  | 原配型号 | 贝派型号
3AC380 … 440 V ，0.75 … 560 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0.75 |  | 6SL3220- ● YD10-0 ■ B0 | FSA | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 -0005 |  |  | 6SL3203-0BE17-7BA0 | BFC-1EA3-0005
1.1 |  | 6SL3220- ● YD12-0 ■ B0 | FSA | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0005 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | BFC-1EA3-0005
1.5 |  | 6SL3220- ● YD14-0 ■ B0 | FSA | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0005 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | BFC-1EA3-0005
2.2 |  | 6SL3220- ● YD16-0 ■ B0 | FSA | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0010 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | BFC-1EA3-0008
3 |  | 6SL3220- ● YD18-0 ■ B0 | FSA | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0010 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | BFC-1EA3-0008
4 |  | 6SL3220- ● YD20-0 ■ B0 | FSB | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0015 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | BFC-1EA3-0016
5.5 |  | 6SL3220- ● YD22-0 ■ B0 | FSB | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0015 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | BFC-1EA3-0016
7.5 |  | 6SL3220- ● YD24-0 ■ B0 | FSB | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0020 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | BFC-1EA3-0030
11 |  | 6SL3220- ● YD26-0 ■ B0 | FSC | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0030 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | BFC-1EA3-0030
15 |  | 6SL3220- ● YD28-0 ■ B0 | FSC | 集成有直流母线电抗器 | - |  | - | BLA3-0 |  | -0035 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | BFC-1EA3-0045
18.5 |  | 6SL3220- ● YD30-0 ■ B0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SL3202-0AE23-8CA0 | BLA3-0 |  | -0040 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | BFC-1EA3-0045
22 |  | 6SL3220- ● YD32-0 ■ B0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0 |  | -0060 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | BFC-1EA3-0075
30 |  | 6SL3220- ● YD34-0 ■ B0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0 |  | -0070 | 6SL3203-0BE27-5BA0 | BFC-1EA3-0075
37 |  | 6SL3220- ● YD36-0 ■ B0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC07-5ED0 | BLA3-0 |  | -0090 | 6SL3203-0BE27-5BA0 | BFC-1EA3-0075
45 |  | 6SL3220- ● YD38-0 ■ B0 | FSD | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0 |  | -0110 | 6SL3203-0BE31-1BA0 | BFC-1EA3-0100
55 |  | 6SL3220- ● YD40-0 ■ B0 | FSE | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0 |  | -0150 | 6SL3203-0BE31-1BA0 | BFC-1EA3-0120
75 |  | 6SL3220- ● YD42-0 ■ B0 | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0 |  | -0150 | 6SL3203-0BE31-8BA0 | BFC-1EB3-0150
90 |  | 6SL3220- ● YD44-0 ■ B0 | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SE6400-3TC14-5FD0 | BLA3-0 |  | -0200 | 6SL3203-0BE31-8BA0 | BFC-1EB3-0200
110 |  | 6SL3220- ● YD46-0 ■ B0 | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SL3000-2BE32-1AA0 | BLA3-0 |  | -0250 | 6SL3203-0BE31-8BA0 | BFC-1EB3-0300
132 |  | 6SL3220- ● YD48-0 ■ B0 | FSF | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SL3000-2BE32-6AA0 | BLA3-0 |  | -0300 | 6SL3203-0BE31-8BA0 | BFC-1EB3-0300
160 |  | 6SL3220- ● YD50-0CB0 | FSG | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SL3000-2BE33-2AA0 | BLA3-0 |  | -0350 | - | BFC-1EB3-0420
200 |  | 6SL3220- ● YD52-0CB0 | FSG | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SL3000-2BE33-8AA0 | BLA3-0 |  | -0400 | - | BFC-1EB3-0420
250 |  | 6SL3220- ● YD54-0CB0 | FSG | 集成有直流母线电抗器 | - |  | 6SL3000-2BE35-0AA0 | BLA3-0 |  | -0500 | - | BFC-1EB3-0500
315 |  | 6SL3220- ● YD56-0CB0 | FSH | 6SL3000-0CE36-3AA0 | BLA3-1 | 2-0630 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | BLA3-0 |  | -0630 | - | BFC-1EB3-0630
355 |  | 6SL3220- ● YD58-0CB0 | FSH | 6SL3000-0CE37-7AA0 | BLA3-1 | 2-0800 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | BLA3-0 |  | -0720 | - | BFC-1EB3-0800
400 |  | 6SL3220- ● YD60-0CB0 | FSH | 6SL3000-0CE37-7AA0 | BLA3-1 | 2-0800 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | BLA3-0 |  | -0800 | - | BFC-1EB3-0800
450 |  | 6SL3225- ● YD62-0CB0 | FSJ | 6SL3000-0CE38-7AA0 | BLA3-1 | 2-1000 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | BLA3-0 |  | -1000 | - | BFC-1EB3-1000
500 |  | 6SL3225- ● YD64-0CB0 | FSJ | 6SL3000-0CE41-0AA0 | BLA3-1 | 2-1200 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | BLA3-0 |  | -1000 | - | BFC-1EB3-1200
560 |  | 6SL3225- ● YD66-0CB0 | FSJ | 6SL3000-0CE41-0AA0 | BLA3-1 | 2-1200 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | BLA3-0 |  | -1500 | - | BFC-1EB3-1200
A C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
SIEMENS 西门子
SINAMICS G120XA 矢量型变频器 0.75~560KW
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
65
66
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 38
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
HC
HC HC HC HC HC HC HC HC
HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC
2-0110 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | BLA3-0
2-0110 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | BLA3-0
2-0150 | 6SL3000-2AH31-5AA0 | BLA3-0
2-0200 | 6SL3000-2AH31-5AA0 | BLA3-0
2-0250 | 6SL3000-2AH31-8AA0 | BLA3-0
2-0250 | 6SL3000-2AH32-4AA0 | BLA3-0
2-0300 | 6SL3000-2AH32-6AA0 | BLA3-0
2-0350 | 6SL3000-2AH33-6AA0 | BLA3-0
2-0450 | 6SL3000-2AH34-5AA0 | BLA3-0
2-0500 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | BLA3-0
2-0630 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | BLA3-0
2-0800 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | BLA3-0
2-1000 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | BLA3-0
EC
EC EC EC EC EC EC EC EC
HC HC HC HC HC HC HC HC HC
HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BRBW
BRBW BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW
BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW
BRBW BRBW BRBW BRBW BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW BRCW
--- 绕组材质：铝质
--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
更改代码，可选不同材质的电抗器
1--- 压降：1%
2--- 压降：2%
更改代码，可选不同压降
A--- 绕组材质：铝质 C--- 绕组材质：铜质
SINAMICS G130 内置变频器 75~800KW |  |  |  | 进线电抗器 |  |  | 输出电抗器 |  |  |  | 进线滤波器 |  | 制动电阻 |  | 
额定功率 LO(KW) | 额定功率 HO(KW) | 型号 | 外形 尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 |  | 原配型号 | 贝派型号 |  |  | 原配型号 | 贝派型号 | 原配型号 | 贝派型号 | 
3AC380 … 480 V ，110 … 560 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
110 | 90 | 6SL3310-1GE32-1AA3 | FX | 6SL3000-0CE32-3AA0 | BLA3-1EC2-0250 |  | 6SL3000-2BE32-1AA0 | BLA3-0 0250 |  |  | 6SL3000-0BE32-5AA0 | BFC-1EB3-0300 | 6SL3000-1BE31-3AA0 | -30P03-0DRD | 
132 | 110 | 6SL3310-1GE32-6AA3 | FX | 6SL3000-0CE32-8AA0 | BLA3-1EC2-0300 |  | 6SL3000-2BE32-6AA0 | BLA3-0 |  | 0300 | 6SL3000-0BE34-4AA0 | BFC-1EB3-0300 | 6SL3000-1BE31-3AA0 |  | -30P03-0DRD
160 | 132 | 6SL3310-1GE33-1AA3 | GX | 6SL3000-0CE33-3AA0 | BLA3-1EC2-0350 |  | 6SL3000-2BE33-2AA0 | BLA3-0 |  | 0350 | 6SL3000-0BE34-4AA0 | BFC-1EB3-0420 | 6SL3000-1BE32-5AA0 |  | -60P03-0BRB
200 | 160 | 6SL3310-1GE33-8AA3 | GX | 6SL3000-0CE35-1AA0 | BLA3-1EC2-0450 |  | 6SL3000-2BE33-8AA0 | BLA3-0 |  | 0400 | 6SL3000-0BE34-4AA0 | BFC-1EB3-0500 | 6SL3000-1BE32-5AA0 |  | -60P03-0BRB
250 | 200 | 6SL3310-1GE35-0AA3 | GX | 6SL3000-0CE35-1AA0 | BLA3-1EC2-0560 |  | 6SL3000-2BE35-0AA0 | BLA3-0 |  | 0500 | 6SL3000-0BE36-0AA0 | BFC-1EB3-0630 | 6SL3000-1BE32-5AA0 |  | -60P03-0BRB
315 | 250 | 6SL3310-1GE36-1AA3 | HX | 6SL3000-0CE36-3AA0 | BLA3-1EC2-0630 |  | 6SL3000-2AE36-1AA0 | BLA3-0 |  | 0630 | 6SL3000-0BE41-2AA0 | BFC-1EB3-0800 | 6SL3000-1BE32-5AA0 |  | -60P03-0BRB
400 | 315 | 6SL3310-1GE37-5AA3 | HX | 6SL3000-0CE37-7AA0 | BLA3-1EC2-0800 |  | 6SL3000-2AE38-4AA0 | BLA3-0 |  | 0800 | 6SL3000-0BE41-2AA0 | BFC-1EB3-0800 | 6SL3000-1BE32-5AA0 |  | -60P03-0BRB
450 | 400 | 6SL3310-1GE38-4AA3 | HX | 6SL3000-0CE38-7AA0 | BLA3-1EC2-1000 |  | 6SL3000-2AE38-4AA0 | BLA3-0 |  | 1000 | 6SL3000-0BE41-2AA0 | BFC-1EB3-1000 | 6SL3000-1BE32-5AA0 |  | -60P03-0BRB
560 | 450 | 6SL3310-1GE41-0AA3 | HX | 6SL3000-0CE41-0AA0 | BLA3-1EC2-1200 |  | 6SL3000-2AE41-0AA0 | BLA3-0 |  | 1000 | 6SL3000-0BE41-2AA0 | BFC-1EB3-1200 | 6SL3000-1BE32-5AA0 |  | -60P03-0BRB
3AC500 … 600 V ，110 … 560 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
110 | 90 | 6SL3310-1GF31-8AA3 | GX | 6SL3000-0CH32-2AA0 | BLA3-1 | 2-0200 | 6SL3000-2AH31-8AA0 | BLA3-0 |  | -0200 | 6SL3000-0BG32-5AA0 | BFC-1HA3-0200 | 6SL3000-1BF32-5AA0 |  | -60P03-0CRD
132 | 110 | 6SL3310-1GF32-2AA3 | GX | 6SL3000-0CH32-2AA0 | BLA3-1 | 2-0250 | 6SL3000-2AH32-4AA0 | BLA3-0 |  | -0250 | 6SL3000-0BG32-5AA0 | BFC-1HB3-0300 | 6SL3000-1BF32-5AA0 |  | -60P03-0CRD
160 | 132 | 6SL3310-1GF32-6AA3 | GX | 6SL3000-0CH32-7AA0 | BLA3-1 | 2-0300 | 6SL3000-2AH32-6AA0 | BLA3-0 |  | -0300 | 6SL3000-0BG34-4AA0 | BFC-1HB3-0300 | 6SL3000-1BF32-5AA0 |  | -60P03-0CRD
200 | 160 | 6SL3310-1GF33-3AA3 | GX | 6SL3000-0CH33-4AA0 | BLA3-1 | 2-0350 | 6SL3000-2AH33-6AA0 | BLA3-0 |  | -0350 | 6SL3000-0BG34-4AA0 | BFC-1HB3-0420 | 6SL3000-1BF32-5AA0 |  | -60P03-0CRD
250 | 200 | 6SL3310-1GF34-1AA3 | HX | 6SL3000-0CH34-8AA0 | BLA3-1 | 2-0450 | 6SL3000-2AH34-5AA0 | BLA3-0 |  | -0450 | 6SL3000-0BG34-4AA0 | BFC-1HB3-0500 | 6SL3000-1BF32-5AA0 |  | -60P03-0CRD
315 | 250 | 6SL3310-1GF34-7AA3 | HX | 6SL3000-0CH34-8AA0 | BLA3-1 | 2-0500 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | BLA3-0 |  | -0500 | 6SL3000-0BG36-0AA0 | BFC-1HB3-0630 | 6SL3000-1BF32-5AA0 |  | -60P03-0CRD
400 | 315 | 6SL3310-1GF35-8AA3 | HX | 6SL3000-0CH36-0AA0 | BLA3-1 | 2-0630 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | BLA3-0 |  | -0630 | 6SL3000-0BG41-2AA0 | BFC-1HB3-0800 | 6SL3000-1BF32-5AA0 |  | -60P03-0CRD
500 | 450 | 6SL3310-1GF37-4AA3 | JX | 6SL3000-0CH38-4AA0 | BLA3-1 | 2-0800 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | BLA3-0 |  | -0800 | 6SL3000-0BG41-2AA0 | BFC-1HB3-1200 | 6SL3000-1BF32-5AA0 |  | -60P03-0CRD
560 | 500 | 6SL3310-1GF38-1AA3 | JX | 6SL3000-0CH38-4AA0 | BLA3-1 | 2-1000 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | BLA3-0 |  | -1000 | 6SL3000-0BG41-2AA0 | BFC-1HB3-1200 | 6SL3000-1BF32-5AA0 |  | -60P03-0CRD
3 AC 660 … 690 V ，75 … 800 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
75 | 55 | 6SL3310-1GH28-5AA3 | FX | 6SL3000-0CH31-1AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -0110 | 6SL3000-0BG32-5AA0 | BFC-1HA3-0100 | 6SL3000-1BH31-3AA0 |  | -30P03-0JRH
90 | 75 | 6SL3310-1GH31-0AA3 | FX | 6SL3000-0CH31-1AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -0110 | 6SL3000-0BG32-5AA0 | BFC-1HA3-0120 | 6SL3000-1BH31-3AA0 |  | -30P03-0JRH
110 | 90 | 6SL3310-1GH31-2AA3 | FX | 6SL3000-0CH31-6AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -0150 | 6SL3000-0BG32-5AA0 | BFC-1HA3-0150 | 6SL3000-1BH31-3AA0 |  | -30P03-0JRH
132 | 110 | 6SL3310-1GH31-5AA3 | FX | 6SL3000-0CH31-6AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -0150 | 6SL3000-0BG32-5AA0 | BFC-1HA3-0200 | 6SL3000-1BH31-3AA0 |  | -30P03-0JRH
160 | 132 | 6SL3310-1GH31-8AA3 | GX | 6SL3000-0CH32-2AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -0200 | 6SL3000-0BG32-5AA0 | BFC-1HB3-0300 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
200 | 160 | 6SL3310-1GH32-2AA3 | GX | 6SL3000-0CH32-2AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -0250 | 6SL3000-0BG32-5AA0 | BFC-1HB3-0300 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
250 | 200 | 6SL3310-1GH32-6AA3 | GX | 6SL3000-0CH32-7AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -0300 | 6SL3000-0BG34-4AA0 | BFC-1HB3-0300 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
315 | 250 | 6SL3310-1GH33-3AA3 | GX | 6SL3000-0CH33-4AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -0350 | 6SL3000-0BG34-4AA0 | BFC-1HB3-0420 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
400 | 315 | 6SL3310-1GH34-1AA3 | HX | 6SL3000-0CH34-8AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -0450 | 6SL3000-0BG34-4AA0 | BFC-1HB3-0500 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
450 | 400 | 6SL3310-1GH34-7AA3 | HX | 6SL3000-0CH34-8AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -0500 | 6SL3000-0BG36-0AA0 | BFC-1HB3-0630 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
560 | 500 | 6SL3310-1GH35-8AA3 | HX | 6SL3000-0CH36-0AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -0630 | 6SL3000-0BG41-2AA0 | BFC-1HB3-0800 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
710 | 560 | 6SL3310-1GH37-4AA3 | JX | 6SL3000-0CH38-4AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -0800 | 6SL3000-0BG41-2AA0 | BFC-1HB3-1200 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
800 | 710 | 6SL3310-1GH38-1AA3 | JX | 6SL3000-0CH38-4AA0 | BLA3-1 |  |  |  |  | -1000 | 6SL3000-0BG41-2AA0 | BFC-1HB3-1200 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
A C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BRA- 铝壳电阻
BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻
BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱
BREW- 欧式电阻箱
BRCW- 功率电阻柜
BRCS- 不锈钢电阻柜
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过
SIEMENS 西门子
SINAMICS G130 内置变频器 75~800KW
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
67
68
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 39
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
SINAMICS G220 变频器 0.55~55KW
SINAMICS G220 变频器 0.55~55KW |  |  |  | 制动电阻 |  | 
额定功率 LO(KW) | 额定功率 HO(KW) | 型号 | 外形 尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 | 
电源电压 3AC200 ... 240V, 0.55~30KW |  |  |  |  |  | 
0.55 | 0.37 | 6SL4112-0 ■ A05-0 ■ F0 | FSA | JJY:023151720007 | 2P02-0FHR | 
0.75 | 0.55 | 6SL4112-0 ■ A06-0 ■ F0 | FSA | JJY:023151720007 |  | 2P02-0FHR
1.1 | 0.75 | 6SL4112-0 ■ A08-0 ■ F0 | FSA | JJY:023151720007 |  | 2P02-0FHR
1.5 | 1.1 | 6SL4112-0 ■ A10-0 ■ F0 | FSA | JJY:023151720007 |  | 2P02-0FHR
2.2 | 1.5 | 6SL4112-0 ■ A11-0 ■ F0 | FSA | JJY:023151720007 |  | 2P02-0FHR
3 | 2.2 | 6SL4112-0 ■ A12-0 ■ F0 | FSB | JJY:023163720018 |  | 3P02-0CGR
4 | 3 | 6SL4112-0 ■ A13-0 ■ F0 | FSB | JJY:023163720018 |  | 3P02-0CGR
5.5 | 4 | 6SL4112-0 ■ A15-0 ■ F0 | FSC | JJY:023433720001 |  | 5P02-0B0R
7.5 | 5.5 | 6SL4112-0 ■ A16-0 ■ F0 | FSC | JJY:023433720001 |  | 5P02-0B0R
11 | 7.5 | 6SL4112-0 ■ A17-0 ■ F0 | FSD2 | JJY:023422620002 |  | P203-0GRE
15 | 11 | 6SL4112-0 ■ A18-0 ■ F0 | FSD2 | JJY:023422620002 |  | P203-0GRE
18.5 | 15 | 6SL4112-0 ■ A20-0 ■ F0 | FSD2 | JJY:023422620002 |  | P203-0GRE
22 | 18.5 | 6SL4112-0 ■ A21-0 ■ F0 | FSE | JJY:023423320001 |  | 2P03-0DRE
30 | 22 | 6SL4112-0 ■ A23-0 ■ F0 | FSE | JJY:023423320001 |  | 2P03-0DRE
电源电压 3AC380 …500V, 1.1~55KW |  |  |  |  |  | 
1.1 | 0.75 | 6SL4113-0 ■ A08- ■■ F0 | FSA | 6SL3201-0BE14-3AA0 |  | P502-CG0R
1.5 | 1.1 | 6SL4113-0 ■ A10- ■■ F0 | FSA | 6SL3201-0BE14-3AA0 |  | P502-CG0R
2.2 | 1.5 | 6SL4113-0 ■ A11- ■■ F0 | FSA | 6SL3201-0BE21-0AA0 |  | 3P02-AD0R
3 | 2.2 | 6SL4113-0 ■ A12- ■■ F0 | FSA | 6SL3201-0BE21-0AA0 |  | 3P02-AD0R
4 | 3 | 6SL4113-0 ■ A13- ■■ F0 | FSA | 6SL3201-0BE21-0AA0 |  | 3P02-AD0R
5.5 | 4 | 6SL4113-0 ■ A15- ■■ F0 | FSB | 6SL3201-0BE21-8AA0 |  | 5P02-0GER
7.5 | 5.5 | 6SL4113-0 ■ A16- ■■ F0 | FSB | 6SL3201-0BE21-8AA0 |  | 5P02-0GER
11 | 7.5 | 6SL4113-0 ■ A17- ■■ F0 | FSC | 6SL3201-0BE23-8AA0 |  | P203-0C0R
15 | 11 | 6SL4113-0 ■ A18- ■■ F0 | FSC | 6SL3201-0BE23-8AA0 |  | P203-0C0R
18.5 | 15 | 6SL4113-0 ■ A20- ■■ F0 | FSD1 | JJY:023422620001 |  | P503-0BER
22 | 18.5 | 6SL4113-0 ■ A21- ■■ F0 | FSD1 | JJY:023422620001 |  | P503-0BER
30 | 22 | 6SL4113-0 ■ A23- ■■ F0 | FSD2 | JJY:023424020001 |  | P503-0AER
37 | 30 | 6SL4113-0 ■ A24- ■■ F0 | FSD2 | JJY:023424020001 |  | P503-0AER
45 | 37 | 6SL4113-0 ■ A26- ■■ F0 | FSE | JJY:023434020001 |  | 3P03-0A0R
55 | 45 | 6SL4113-0 ■ A27- ■■ F0 | FSE | JJY:023434020001 |  | 3P03-0A0R
BRA-0
BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-1 BRA-1 BRA-1 BRA-0 BRA-0
BRA-1 BRA-1 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-1 BRA-1 BRA-1 BRA-1 BRA-2 BRA-2 BRA-0 BRA-0
SINAMICS G150D 分布式变频器 0.37~7.5KW
BRA- BRA- BRA-
BRA- BRA- BRA-
BRA- BRA-
SINAMICS G115D 分布式变频器 0.37~7.5KW |  |  |  | 制动电阻 |  | 
额定功率 LO(KW) | 额定功率 HO(KW) | 型号 | 外形 尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 | 
电源电压 3AC380 ... 480V |  |  |  |  |  | 
0.37 |  | 6SL352 ■ - ■ X ■■ 0-3A ■ 0 | FSA | 6SL3501-1BE32-0AA0 6SL3501-1BE32-4AA0 6SL3501-1BE34-8AA0 | 03P02-BA0R 03P02-BB0R 06P02-B00R | 
0.55 |  | 6SL352 ■ - ■ X ■■ 0-5A ■ 0 | FSA |  |  | 
0.75 |  | 6SL352 ■ - ■ X ■■ 0-7A ■ 0 | FSA |  |  | 
1.1 |  | 6SL352 ■ - ■ X ■■ 1-1A ■ 0 | FSA |  |  | 
1.5 |  | 6SL352 ■ - ■ X ■■ 1-5A ■ 0 | FSA |  |  | 
2.2 |  | 6SL352 ■ - ■ X ■■ 2-2A ■ 0 | FSB | 6SL3501-1BE32-0BA0 6SL3501-1BE32-4BA0 6SL3501-1BE36-0BA0 |  | 03P02-AF0R 03P02-AE0R 06P02-AE0R
3 |  | 6SL352 ■ - ■ X ■■ 3-0A ■ 0 | FSB |  |  | 
4 |  | 6SL352 ■ - ■ X ■■ 4-0A ■ 0 | FSB |  |  | 
5.5 |  | 6SL352 ■ - ■ X ■■ 5-5A ■ 0 | FSC | 6SL3501-1BE36-0CA0 6SL3501-1BE41-2CA0 |  | 08P02-0JAR 1P503-0GBR
7.5 |  | 6SL352 ■ - ■ X ■■ 7-5A ■ 0 | FSC |  |  | 
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱
BRCW- 功率电阻柜
BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过
SIEMENS 西门子
热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
69
70
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 40
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
EC
EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
BRA-
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA-
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA-
铝壳电阻
铝壳电阻箱
铝壳多联体电阻 波纹电阻
W- 制动电阻箱
欧式电阻箱 W- 功率电阻柜
不锈钢电阻柜
SINAMICS V20 基本型变频器 0.12~30KW |  |  |  | 进线电抗器 |  |  | 进线滤波器 |  | 制动电阻 |  | 
额定功率 LO(KW) | 额定功率 HO(KW) | 型号 | 外形 尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 |  | 原配型号 | 贝派型号 | 5%ED 原配型号 | 贝派型号 | 
进线电压：1AC200 ... 240 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0.12 |  | 6SL3210-5BB11-2 ■ V1 | FSAA | 6SE6400-3CC00-4AB3 | - |  | TDK B84713H0020B193 | - | 6SE6400-4BC05-0AA0 |  | 01P02-AH0R
0.25 |  | 6SL3210-5BB12-5 ■ V1 | FSAA | 6SE6400-3CC00-4AB3 | - |  | TDK B84713H0020B193 | - | 6SE6400-4BC05-0AA0 | BRA- BRBA BRLA BRW- BRB BREW BRC BRCS | 01P02-AH0R
0.37 |  | 6SL3210-5BB13-7 ■ V1 | FSAA | 6SE6400-3CC01-0AB3 | - |  | TDK B84713H0020B193 | - | 6SE6400-4BC05-0AA0 |  | 01P02-AH0R
0.55 |  | 6SL3210-5BB15-5 ■ V1 | FSAB | 6SE6400-3CC01-0AB3 | - |  | TDK B84713H0020B193 | - | 6SE6400-4BC05-0AA0 |  | 01P02-AH0R
0.75 |  | 6SL3210-5BB17-5 ■ V1 | FSAB | 6SE6400-3CC01-0AB3 | - |  | TDK B84713H0020B193 | - | 6SE6400-4BC05-0AA0 |  | 01P02-AH0R
1.1 |  | 6SL3210-5BB21-1 ■ V1 | FSAC | 6SE6400-3CC02-6BB3 | - |  | TDK B84713H0020B193 | - | JJY: 023151720007 |  | 02P02-0FHR
1.5 |  | 6SL3210-5BB21-5 ■ V1 | FSAC | 6SE6400-3CC02-6BB3 | - |  | TDK B84713H0020B193 | - | JJY: 023151720007 |  | 02P02-0FHR
2.2 |  | 6SL3210-5BB22-2 ■ V1 | FSAD | 6SE6400-3CC03-5CB3 | - |  | Schaffner-FS41095-30-44 | - | JJY: 023163720018 |  | 03P02-0CJR
3 |  | 6SL3210-5BB23-0 ■ V1 | FSAD | 6SE6400-3CC03-5CB3 | - |  | Schaffner-FS41095-30-44 | - | JJY: 023163720018 |  | 03P02-0CJR
进线电压：3AC380 ... 480 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0.37 | 0.37 | 6SL3210-5BE13-7 ■ V1 | FSA | 6SL3203-0CE13-2AA0 | BLA3-1 | 2-0005 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | BFC-1EA3-0005 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |  | 1P502-CG0R
0.55 | 0.55 | 6SL3210-5BE15-5 ■ V1 | FSA | 6SL3203-0CE13-2AA0 | BLA3-1 | 2-0005 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | BFC-1EA3-0005 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |  | 1P502-CG0R
0.75 | 0.75 | 6SL3210-5BE17-5 ■ V1 | FSA | 6SL3203-0CE13-2AA0 | BLA3-1 | 2-0005 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | BFC-1EA3-0008 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |  | 1P502-CG0R
1.1 | 1.1 | 6SL3210-5BE21-1 ■ V1 | FSA | 6SL3203-0CE13-2AA0 | BLA3-1 | 2-0005 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | BFC-1EA3-0008 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |  | 1P502-CG0R
1.5 | 1.5 | 6SL3210-5BE21-5 ■ V1 | FSA | 6SL3203-0CE21-0AA0 | BLA3-1 | 2-0010 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | BFC-1EA3-0016 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |  | 1P502-CG0R
2.2 | 2.2 | 6SL3210-5BE22-2 ■ V1 | FSA | 6SL3203-0CE21-0AA0 | BLA3-1 | 2-0010 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | BFC-1EA3-0016 | 6SL3201-0BE21-0AA0 |  | 03P02-AD0R
3 | 3 | 6SL3210-5BE23-0 ■ V1 | FSB | 6SL3203-0CE21-0AA0 | BLA3-1 | 2-0010 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | BFC-1EA3-0016 | 6SL3201-0BE21-0AA0 |  | 03P02-AD0R
4 | 4 | 6SL3210-5BE24-0 ■ V1 | FSB | 6SL3203-0CE21-0AA0 | BLA3-1 | 2-0015 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | BFC-1EA3-0016 | 6SL3201-0BE21-0AA0 |  | 03P02-AD0R
5.5 | 5.5 | 6SL3210-5BE25-5 ■ V1 | FSC | 6SL3203-0CE21-8AA0 | BLA3-1 | 2-0020 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | BFC-1EA3-0030 | 6SL3201-0BE21-8AA0 |  | 05P02-0GER
7.5 | 7.5 | 6SL3210-5BE27-5 ■ V0 | FSD | 6SL3203-0CE21-8AA0 | BLA3-1 | 2-0030 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | BFC-1EA3-0030 | 6SL3201-0BE21-8AA0 |  | 05P02-0GER
11 | 11 | 6SL3210-5BE31-1 ■ V0 | FSD | 6SL3203-0CE23-8AA0 | BLA3-1 | 2-0035 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | BFC-1EA3-0045 | 6SL3201-0BE23-8AA0 |  | 1P203-0C0R
15 | 15 | 6SL3210-5BE31-5 ■ V0 | FSD | 6SL3203-0CE23-8AA0 | BLA3-1 | 2-0050 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | BFC-1EA3-0045 | 6SL3201-0BE23-8AA0 |  | 1P203-0C0R
22 | 18.5 | 6SL3210-5BE31-8 ■ V0 | FSE | 6SL3203-0CJ24-5AA0 | BLA3-1 | 2-0050 | 6SL3203-0BE27-5BA0 | BFC-1EA3-0075 | 6SE6400-4BD21-2DA0 |  | 02P03-0BGR
30 | 22 | 6SL3210-5BE32-2 ■ V0 | FSE | 6SL3203-0CD25-3AA0 | BLA3-1 | 2-0070 | 6SL3203-0BE27-5BA0 | BFC-1EA3-0075 | 6SE6400-4BD21-2DA0 |  | 02P03-0BGR
A C |  |  |  |  |  | --- 绕组材质：铝质 --- 绕组材质：铜质 |  |  |  |  | 
更改代码，可选不同材质的电抗器 超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SIEMENS 西门子
SINAMICS V20 基本型变频器 0.12~30KW
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
71
72
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 41
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
SINAMICS V90 基本伺服驱动器 0.1~7KW |  |  |  | 进线滤波器 |  | 制动电阻 |  | 
额定功率 LO(KW) | 额定功率 HO(KW) | 型号 | 外形 尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 | 原配型号 | 贝派型号 | 
电源电压 1AC200 ... 240V |  |  |  |  |  |  |  | 
0.1 |  | 6SL3210-5FB10-1U ■ 1 | FSA | 6SL3203-0BB21-8VA0 | - | - | 06P01-AE0R | 
0.2 |  | 6SL3210-5FB10-2U ■ 1 | FSA | 6SL3203-0BB21-8VA0 | - | - |  | 06P01-AE0R
0.4 |  | 6SL3210-5FB10-4U ■ 1 | FSB | 6SL3203-0BB21-8VA0 | - | - |  | 06P01-A00R
0.75 |  | 6SL3210-5FB10-8U ■ 0 | FSC | 6SL3203-0BB21-8VA0 | - | - |  | 01P02-0E0R
电源电压 3AC200 ... 240V |  |  |  |  |  |  |  | 
0.1 |  | 6SL3210-5FB10-1U ■ 1 | FSA | 6SL3203-0BE15-0VA0 | BFC-1EA3-0005 | - |  | 06P01-AE0R
0.2 |  | 6SL3210-5FB10-2U ■ 1 | FSA | 6SL3203-0BE15-0VA0 | BFC-1EA3-0005 | - |  | 06P01-AE0R
0.4 |  | 6SL3210-5FB10-4U ■ 1 | FSB | 6SL3203-0BE15-0VA0 | BFC-1EA3-0005 | - |  | 06P01-A00R
0.75 |  | 6SL3210-5FB10-8U ■ 0 | FSC | 6SL3203-0BE15-0VA0 | BFC-1EA3-0005 | - |  | 01P02-0E0R
1 |  | 6SL3210-5FB11-0U ■ 1 | FSD | 6SL3203-0BE21-2VA0 | BFC-1EA3-0016 | - |  | 01P02-0E0R
1.5 |  | 6SL3210-5FB11-5U ■ 0 | FSD | 6SL3203-0BE21-2VA0 | BFC-1EA3-0016 | - |  | 02P02-0BER
2 |  | 6SL3210-5FB12-0U ■ 0 | FSD | 6SL3203-0BE21-2VA0 | BFC-1EA3-0016 | - |  | 02P02-0BER
电源电压 3AC380 ... 480V |  |  |  |  |  |  |  | 
0.4 |  | 6SL3210-5FE10-4U ■ 0 | FSAA | 6SL3203-0BE15-0VA0 | BFC-1EA3-0005 | - |  | 06P01-ECCR
0.75 |  | 6SL3210-5FE10-8U ■ 0 | FSA | 6SL3203-0BE15-0VA0 | BFC-1EA3-0005 | - |  | 1P502-AF0R
0.75-1 |  | 6SL3210-5FE11-0U ■ 0 | FSA | 6SL3203-0BE15-0VA0 | BFC-1EA3-0005 | - |  | 1P502-AF0R
1.5-1.75 |  | 6SL3210-5FE11-5U ■ 0 | FSB | 6SL3203-0BE21-2VA0 | BFC-1EA3-0016 | - |  | 03P02-0G0R
2-2.5 |  | 6SL3210-5FE12-0U ■ 0 | FSB | 6SL3203-0BE21-2VA0 | BFC-1EA3-0016 | - |  | 03P02-0G0R
3.5 |  | 6SL3210-5FE13-5U ■ 0 | FSC | 6SL3203-0BE22-0VA0 | BFC-1EA3-0030 | - |  | 1P503-0BGR
5 |  | 6SL3210-5FE15-0U ■ 0 | FSC | 6SL3203-0BE22-0VA0 | BFC-1EA3-0030 | - |  | 1P503-0BGR
7 |  | 6SL3210-5FE17-0U ■ 0 | FSC | 6SL3203-0BE22-0VA0 | BFC-1EA3-0030 | - |  | 1P503-0BGR
BRA-
BRA- BRA- BRA-
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA-
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA-
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过
SIEMENS 西门子
SINAMICS V90 基本伺服驱动器 0.1~7KW
热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
73
74
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 42
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
书本型调节性电源模块 |  | 电源接口模块 (AIM) | 进线滤波器 | 
功率 KW | 内部风冷 |  | 原配型号 | 贝派型号
16 | 6SL3130-7TE21-6AA4 | 6SL3100-0BE21-6AB0 | 6SL3000-0BE21-6DA0 | BFC-1EA3-0045
36 | 6SL3130-7TE23-6AA3 | 6SL3100-0BE23-6AB0 | 6SL3000-0BE23-6DA1 | BFC-1EA3-0075
55 | 6SL3130-7TE25-5AA3 | 6SL3100-0BE25-5AB0 | 6SL3000-0BE25-5DA0 | BFC-1EA3-0120
80 | 6SL3130-7TE28-0AA3 | 6SL3100-0BE28-0AB0 | 6SL3000-0BE28-0DA0 | BFC-1EA3-0150
120 | 6SL3130-7TE31-2AA3 | 6SL3100-0BE31-2AB0 | 6SL3000-0BE31-2DA0 | BFC-1EB3-0200
SINAMICS S120 驱动系统
书本型调节性电源模块 ALM 3AC380 ... 480 V
装机装柜型非调节型电源模块 SLM 3AC380 ... 480 V
书本型基本电源模块 BLM 3AC380 ... 480 V
装机装柜型调节型电源模块 ALM 3AC380 ... 480 V
紧凑书本型非调型电源模块 SLM 3AC380 ... 480 V
书本型非调节型电源模块 SLM 3AC380 ... 480 V
装机装柜型调节型电源模块 |  |  | 调节型接口模块 (AIM) | 进线滤波器 | 
功率 KW | 内部风冷 | 液体冷却 |  | 原配型号 | 贝派型号
电源电压 3AC380 ... 480 V |  |  |  |  | 
132 | 6SL3330-7TE32-1AA3 | - | 6SL3300-7TE32-6AA0 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | BFC-1EB3-0420
160 | 6SL3330-7TE32-6AA3 | - | 6SL3300-7TE32-6AA0 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | BFC-1EB3-0420
235 | 6SL3330-7TE33-8AA3 | - | 6SL3300-7TE33-8AA0 | 6SL3000-0BE35-0AA0 | BFC-1EB3-0630
300 | 6SL3330-7TE35-0AA3 | 6SL3335-7TE35-0AA3 | 6SL3300-7TE35-0AA0 | 6SL3000-0BE35-0AA0 | BFC-1EB3-0630
380 | 6SL3330-7TE36-1AA3 | 6SL3335-7TE36-1AA3 | 6SL3300-7TE38-4AA0 | 6SL3760-0MB00-0AA0 | BFC-1EB3-1000
450 | 6SL3330-7TE37-5AA3 | - | 6SL3300-7TE38-4AA0 | 6SL3760-0MB00-0AA0 | BFC-1EB3-1000
500 | 6SL3330-7TE38-4AA3 | 6SL3335-7TE38-4AA3 | 6SL3300-7TE38-4AA0 | 6SL3760-0MC00-0AA0 | BFC-1EB3-1600
630 | 6SL3330-7TE41-0AA3 | 6SL3335-7TE41-0AA3 | 6SL3300-7TE41-4AA0 6SL3305-7TE41-4AA3 | 6SL3760-0MC00-0AA0 | BFC-1EB3-1600
800 | 6SL3330-7TE41-2AA3 | - | 6SL3300-7TE41-4AA0 | 6SL3760-0MC00-0AA0 | BFC-1EB3-1600
900 | 6SL3330-7TE41-4AA3 | 6SL3335-7TE41-4AA3 | 6SL3300-7TE41-4AA0 6SL3305-7TE41-4AA3 | 6SL3760-0MC00-0AA0 | BFC-1EB3-1600
电源电压 3AC500 ... 690 V |  |  |  |  | 
630 | 6SL3330-7TG35-8AA3 | 6SL3335-7TG35-8AA3 | 6SL3300-7TG35-8AA0 | 6SL3760-0ME00-0AA0 | BFC-1HB3-0630
800 | 6SL3330-7TG37-4AA3 | 6SL3335-7TG37-4AA3 | 6SL3300-7TG37-4AA0 6SL3305-7TG37-4AA3 | 6SL3760-0MN00-0AA0 | BFC-1HB3-1200
900 | - | 6SL3335-7TG38-1AA3 | 6SL3305-7TG41-0AA3 | - | BFC-1HB3-1200
1100 | 6SL3330-7TG41-0AA3 | 6SL3335-7TG41-0AA3 | 6SL3300-7TG41-3AA0 6SL3305-7TG41-0AA3 | 6SL3760-0MN00-0AA0 | BFC-1HB3-1200
1400 | 6SL3330-7TG41-3AA3 | 6SL3335-7TG41-3AA3 | 6SL3300-7TG41-3AA0 6SL3305-7TG41-3AA3 | 6SL3760-0MG00-0AA0 | BFC-1HB3-1600
1700 | - | 6SL3335-7TG41-6AA3 | 6SL3305-7TG41-6AA3 | - | BFC-1HB3-1600
紧凑书本型非调型电源模块 |  | 进线电抗器 |  | 进线滤波器 | 
功率 KW | 内部风冷 | 原配型号 | 贝派型号 | 原配型号 | 贝派型号
16 | 6SL3430-6TE21-6AA1 | 6SL3000-0CE21-6AA0 | BLA3-1EC4-0040 | 6SL3000-0BE21-6DA0 | BFC-1EA3-0045
书本型非调节型电源模块 |  | 进线电抗器 |  | 进线滤波器 | 
功率 KW | 内部风冷 | 原配型号 | 贝派型号 | 原配型号 | 贝派型号
5 | 6SL3130-6AE15-0AB1 | 6SL3000-0CE15-0AA0 | BLA3-1EC4-0015 | 6SL3000-0HE15-0AA0 | BFC-1EA3-0016
10 | 6SL3130-6AE21-0AB1 | 6SL3000-0CE21-0AA0 | BLA3-1EC4-0030 | 6SL3000-0HE21-0AA0 | BFC-1EA3-0030
16 | 6SL3130-6TE21-6AA4 | 6SL3000-0CE21-6AA0 | BLA3-1EC4-0040 | 6SL3000-0BE21-6DA0 | BFC-1EA3-0045
36 | 6SL3130-6TE23-6AA3 | 6SL3000-0CE23-6AA0 | BLA3-1EC4-0070 | 6SL3000-0BE23-6DA1 | BFC-1EA3-0075
55 | 6SL3130-6TE25-5AA3 | 6SL3000-0CE25-5AA0 | BLA3-1EC4-0110 | 6SL3000-0BE25-5DA0 | BFC-1EA3-0120
EC
EC EC EC EC
HC HC HC HC
EC
EC EC
BRW-
BRB BRB BRB BRB BRC
制动电阻 | 贝派制动电阻 |  | 书本型制动模块 | 紧凑书本型制动模块 | 基本型电源模 块 BLM（20kW） | 基本型电源模 块 BLM（40kW）
6SE7018-0ES87-2DC0 | 1P503-0H0R |  | - |  | √ | √
6SE7021-6ES87-2DC0 | W W W W W | -03P03-0D0R | - |  | √ | √
6SE7023-2ES87-2DC0 |  | -06P03-0B0R | - |  | √ | √
6SE7028-0ES87-2DC0 |  | -15P03-00HR | - | - | - | √
6SE7031-6ES87-2DC0 |  | -30P03-00DR |  |  |  | 
6SE7032-7ES87-2DC0 |  | -50P03-BRCE |  |  |  | 
BRA- 铝壳电阻
装机装柜型非调节型电源模块 |  | 进线电抗器 |  |  | 进线滤波器 | 
功率 KW | 内部风冷 | 原配型号 | 贝派型号 |  | 原配型号 | 贝派型号
电源电压 3AC380 ... 480 V |  |  |  |  |  | 
250 | 6SL3330-6TE35-5AA3 | 6SL3000-0EE36-2AA0 | BLA3-1 | 4-0630 | 6SL3000-0BE35-0AA0 | BFC-1EB3-0630
355 | 6SL3330-6TE37-3AA3 | 6SL3000-0EE36-2AA0 | BLA3-1 | 4-0630 | 6SL3760-0MB00-0AA0 | BFC-1EB3-1000
500 | 6SL3330-6TE41-1AA3 | 6SL3000-0EE38-8AA0 | BLA3-1 | 4-1000 | 6SL3760-0MC00-0AA0 | BFC-1EB3-1600
630 | 6SL3330-6TE41-3AA3 | 6SL3000-0EE41-4AA0 | BLA3-1 | 4-1500 | 6SL3760-0MC00-0AA0 | BFC-1EB3-1600
800 | 6SL3330-6TE41-7AA3 | 6SL3000-0EE41-4AA0 | BLA3-1 | 4-1500 | 6SL3760-0MC00-0AA0 | BFC-1EB3-1600
电源电压 3AC500 ... 690 V |  |  |  |  |  | 
450 | 6SL3330-6TG35-5AA3 | 6SL3000-0EH34-7AA0 | BLA3-1 | 4-0500 | 6SL3760-0ME00-0AA0 | BFC-1HB3-0630
710 | 6SL3330-6TG38-8AA3 | 6SL3000-0EH37-6AA0 | BLA3-1 | 4-0800 | 6SL3760-0MN00-0AA0 | BFC-1HB3-1200
1000 | 6SL3330-6TG41-2AA3 | 6SL3000-0EH41-4AA0 | BLA3-1 | 4-1500 | 6SL3760-0MN00-0AA0 | BFC-1HB3-1200
1400 | 6SL3330-6TG41-7AA3 | 6SL3000-0EH41-4AA0 | BLA3-1 | 4-1500 | 6SL3760-0MG00-0AA0 | BFC-1HB3-1600
A C |  |  |  | --- 绕组材质：铝质 --- 绕组材质：铜质 更改代码，可选不同材质的电抗器 |  | 
基本型电源模块书本型 |  | 进线电抗器 |  |  | 进线滤波器 | 
功率 KW | 内部风冷 | 原配型号 | 贝派型号 |  | 原配型号 | 贝派型号
20 | 6SL3130-1TE22-0AA0 | 6SL3000-0CE22-0AA0 | BLA3-1 | 2-0040 | 6SL3000-0BE21-6DA0 | BFC-1EA3-0045
40 | 6SL3130-1TE24-0AA0 | 6SL3000-0CE24-0AA0 | BLA3-1 | 2-0080 | 6SL3000-0BE23-6DA1 | BFC-1EA3-0075
100 | 6SL3130-1TE31-0AA0 | 6SL3000-0CE31-0AA0 | BLA3-1 | 2-0200 | 6SL3000-0BE31-2DA0 | BFC-1EB3-0200
A C |  |  |  | --- 绕组材质：铝质 --- 绕组材质：铜质 更改代码，可选不同材质的电抗器 |  | 
BRBA- 铝壳电阻箱 BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过
SIEMENS 西门子
热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
75
76
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 43: 变频器伺服器外围设备适配替代型号表
4
4
BPELE 贝派
直流母线组件，用于装机装柜型 > 制动模块
书本型电机功率模块
书本型电机模块 电网电压 3AC380 … 480 V（直流母线电压 510 ... 720 V DC）
EC
EC EC EC EC EC EC EC EC
HC HC HC
HC HC HC HC HC HC HC
BRB
BRC BRC
BRB BRC BRC
BRB BRC BRC
功率 PDB KW | 适配 结构尺寸 | 制动模块 | 制动电阻 |  | 
 |  |  | 原配型号 | 贝派型号 | 
电网电压 3AC380 … 480 V（直流母线电压 DC 510 … 720 V） |  |  |  |  | 
25 | FX/FB | 6SL3300-1AE31-3AA0 | 6SL3000-1BE31-3AA0 | W-30P03-0DRD | 
50 | GX/GB/GD | 6SL3300-1AE32-5AA0 | 6SL3000-1BE32-5AA0 | W W W W W W W W | -60P03-0BRB
50 | HX/JX | 6SL3300-1AE32-5BA0 | 6SL3000-1BE32-5AA0 |  | -60P03-0BRB
电网电压 3AC500 … 600 V（直流母线电压 DC 675 … 900 V） |  |  |  |  | 
25 | FX/FB | 6SL3300-1AF31-3AA0 | 6SL3000-1BF31-3AA0 |  | -30P03-0FRH
50 | GX/GB/GD | 6SL3300-1AF32-5AA0 | 6SL3000-1BF32-5AA0 |  | -60P03-0CRD
50 | HX/JX | 6SL3300-1AF32-5BA0 | 6SL3000-1BF32-5AA0 |  | -60P03-0CRD
电网电压 3AC660 … 690 V（直流母线电压 DC 890 … 1035 V） |  |  |  |  | 
25 | FX/FB | 6SL3300-1AH31-3AA0 | 6SL3000-1BH31-3AA0 |  | -30P03-0JRH
50 | GX/GB/GD | 6SL3300-1AH32-5AA0 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
50 | HX/JX | 6SL3300-1AH32-5BA0 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |  | -60P03-0DRJ
书本型电机功率模块电网电压 3 AC 380 … 480 V（直流母线电压 510 ... 720 V DC） |  |  |  |  | 输出电抗器 |  |  | 
单双 | 功率 KW | 内部风冷 | C型 | D 型 | 原配型号 | 贝派型号 |  | 
单轴电机 | 1.6 | - | - | 6SL3120-1TE13-0AD0 | 6SE7021-0ES87-1FE0 | BLA3-0 -0005 |  | 
 | 2.7 | - | - | 6SL3120-1TE15-0AD0 | 6SE7021-0ES87-1FE0 | BLA3-0 |  | -0005
 | 4.8 | - | - | 6SL3120-1TE21-0AD0 | 6SL3000-2BE21-0AA0 | BLA3-0 |  | -0010
 | 9.7 | - | 6SL3120-1TE21-8AC0 | 6SL3120-1TE21-8AD0 | 6SE7022-6ES87-1FE0 | BLA3-0 |  | -0020
 | 16 | - | 6SL3120-1TE23-0AC0 | 6SL3120-1TE23-0AD0 | 6SE7024-7ES87-1FE0 | BLA3-0 |  | -0030
 | 24 | 6SL3120-1TE24-5AA3 | - | - | 6SE7027-2ES87-1FE0 | BLA3-0 |  | -0050
 | 32 | 6SL3120-1TE26-0AA3 | - | - | 6SL3000-2BE26-0AA0 | BLA3-0 |  | -0060
 | 46 | 6SL3120-1TE28-5AA3 | - | - | 6SE7031-5ES87-1FE0 | BLA3-0 |  | -0090
 | 71 | 6SL3120-1TE31-3AA3 | - | - | 6SE7031-8ES87-1FE0 | BLA3-0 |  | -0150
 | 107 | 6SL3120-1TE32-0AA4 | - | - | 6SE7032-6ES87-1FE0 | BLA3-0 |  | -0200
双轴电机 | 2*1.6 | - | - | 6SL3120-2TE13-0AD0 | 6SE7021-0ES87-1FE0 | BLA3-0 |  | -0005
 | 2*2.7 | - | - | 6SL3120-2TE15-0AD0 | 6SE7021-0ES87-1FE0 | BLA3-0 |  | -0005
 | 2*4.8 | - | - | 6SL3120-2TE21-0AD0 | 6SL3000-2BE21-0AA0 | BLA3-0 |  | -0010
 | 2*9.7 | - | 6SL3120-2TE21-8AC0 | 6SL3120-2TE21-8AD0 | 6SE7022-6ES87-1FE0 | BLA3-0 |  | -0020
EC
EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
铝质
C--- 绕组材质：
铜质 更改代码
可选不同材质
1--- 压降：1%
2--- 压降：2% 更改代码，
可选不同压降
A--- 绕组材质：
适用于 | 制动电阻 |  | 
 | 原配型号 | 贝派型号 | 
制动模块 6SL3100-1AE31-0AB0 | 6SN1113-1AA00-0DA0 | 04P02-0AGR | 
制动模块 6SL3100-1AE31-0AB1 | 6SL3100-1BE31-0AA1 |  | 02P03-0ERG
20kW 基本型电源模块 6SL3130-1TE22-0AA0 | 6SE7023-2ES87-2DC0 |  | -06P03-0B0R
40kW 基本型电源模块 6SL3130-1TE24-0AA0 | 6SE7028-0ES87-2DC0 |  | -15P03-00HR
BRA-
BRA- BRBW BRBW
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
装机装柜型基本型电源模块 |  |  | 进线电抗器 |  |  | 进线滤波器 | 
功率 KW | 内部风冷 | 液冷型 | 原配型号 | 贝派型号 |  | 原配型号 | 贝派型号
装机装柜型基本型 BLM 电网电压 3AC380 ... 480 V |  |  |  |  |  |  | 
200 | 6SL3330-1TE34-2AA3 | - | 6SL3000-0CE35-1AA0 | BLA3-1 | 2-0560 | 6SL3000-0BE34-4AA0 | BFC-1EB3-0500
250 | 6SL3330-1TE35-3AA3 | - | 6SL3000-0CE35-1AA0 | BLA3-1 | 2-0560 | 6SL3000-0BE36-0AA0 | BFC-1EB3-0630
360 | - | 6SL3335-1TE37-4AA3 | 6SL3000-0CE36-3AA0 | BLA3-1 | 2-0630 |  | BFC-1EB3-0800
400 | 6SL3330-1TE38-2AA3 | - | 6SL3000-0CE37-7AA0 | BLA3-1 | 2-0800 | 6SL3000-0BE41-2AA0 | BFC-1EB3-1200
560 | 6SL3330-1TE41-2AA3 | - | 6SL3000-0CE41-0AA0 | BLA3-1 | 2-1200 | 6SL3000-0BE41-2AA0 | BFC-1EB3-1200
600 | - | 6SL3335-1TE41-2AA3 | 6SL3000-0CE41-0AA0 | BLA3-1 | 2-1200 |  | BFC-1EB3-1200
710 | 6SL3330-1TE41-5AA3 |  | 6SL3000-0CE41-5AA0 | BLA3-1 | 2-1500 | 6SL3000-0BE41-6AA0 | BFC-1EB3-1600
830 | - | 6SL3335-1TE41-7AA3 | 6SL3000-0CE41-5AA0 | BLA3-1 | 2-1500 | 6SL3000-0BE41-6AA0 | BFC-1EB3-1600
900 | 6SL3330-1TE41-8AA3 | - | 6SL3000-0CE41-6AA0 | BLA3-1 | 2-1800 |  | BFC-1EB3-1600
装机装柜型基本型 BLM 电网电压 3AC500 ... 690 V |  |  |  |  |  |  | 
250 | 6SL3330-1TG33-0AA3 | - | 6SL3000-0CH32-7AA0 | BLA3-1 | 2-0300 | 6SL3000-0BG34-4AA0 | BFC-1HB3-0500
355 | - | 6SL3335-1TG34-2AA3 | 6SL3000-0CH33-4AA0 | BLA3-1 | 2-0350 |  | BFC-1HB3-0500
355 | 6SL3330-1TG34-3AA3 | - | 6SL3000-0CH34-8AA0 | BLA3-1 | 2-0500 | 6SL3000-0BG34-4AA0 | BFC-1HB3-0500
560 | 6SL3330-1TG36-8AA3 | - | 6SL3000-0CH36-0AA0 | BLA3-1 | 2-0630 | 6SL3000-0BG36-0AA0 | BFC-1HB3-0630
630 | - | 6SL3335-1TG37-3AA3 | 6SL3000-0CH36-0AA0 | BLA3-1 | 2-0630 |  | BFC-1HB3-0630
900 | 6SL3330-1TG41-1AA3 | - | 6SL3000-0CH41-2AA0 | BLA3-1 | 2-1200 | 6SL3000-0BG41-2AA0 | BFC-1HB3-1200
1100 | - | 6SL3335-1TG41-3AA3 | 6SL3000-0CH41-2AA0 | BLA3-1 | 2-1200 |  | BFC-1HB3-1200
1100 | 6SL3330-1TG41-4AA3 | - | 6SL3000-0CH41-2AA0 | BLA3-1 | 2-1200 | 6SL3000-0BG41-2AA0 | BFC-1HB3-1200
1370 | - | 6SL3335-1TG41-7AA3 | 6SL3000-0CH41-6AA0 | BLA3-1 | 2-1600 |  | BFC-1HB3-1600
1500 | 6SL3330-1TG41-8AA3 | - | 6SL3000-0CH41-6AA0 | BLA3-1 | 2-1600 | 6SL3000-0BG41-6AA0 | BFC-1HB3-1600
A C |  |  |  |  | --- 绕组材质：铝质 --- 绕组材质：铜质 更改代码，可选不同材质的电抗器 |  | 
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过
SIEMENS 西门子
热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
77
78
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
SINAMICS S120 驱动系统（续）
装机装柜型基本型电源模块 BLM

## Slide 44
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
装机装柜型功率模块
装机装柜型电机功率模块 |  |  | 输出电抗器 |  |  | 
功率 KW | 内部风冷 | 液体冷却 | 原配型号 | 贝派型号 |  | 
装机装柜型电机模块 电网电压 3AC380 … 480 V（直流母线电压 510 ... 720 V DC） |  |  |  |  |  | 
110 | 6SL3320-1TE32-1AA3 | 6SL3325-1TE32-1AA3 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | BLA3-0 |  | 
132 | 6SL3320-1TE32-6AA3 | 6SL3325-1TE32-6AA3 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | BLA3-0 |  | 
160 | 6SL3320-1TE33-1AA3 | 6SL3325-1TE33-1AA3 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | BLA3-0 |  | 
200 | 6SL3320-1TE33-8AA3 | - | 6SL3000-2BE33-8AA0 | BLA3-0 |  | 
250 | 6SL3320-1TE35-0AA3 | 6SL3325-1TE35-0AA3 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | BLA3-0 |  | 
315 | 6SL3320-1TE36-1AA3 | 6SL3325-1TE36-1AA3 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | BLA3-0 |  | 
400 | 6SL3320-1TE37-5AA3 | 6SL3325-1TE37-5AA3 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | BLA3-0 |  | 
450 | 6SL3320-1TE38-4AA3 | 6SL3325-1TE38-4AA3 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | BLA3-0 |  | 
560 | 6SL3320-1TE41-0AA3 | 6SL3325-1TE41-0AA3 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | BLA3-0 |  | 
710 | 6SL3320-1TE41-2AA3 | 6SL3325-1TE41-2AA3 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | BLA3-0 |  | 
800 | 6SL3320-1TE41-4AA3 | 6SL3325-1TE41-4AA3 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | BLA3-0 |  | 
800 | - | 6SL3325-1TE41-4AS3 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | BLA3-0 |  | 
装机装柜型电机模块 电网电压 3AC500 … 690 V（675~1035V DC） |  |  |  |  |  | 
75 | 6SL3320-1TG28-5AA3 | - | 6SL3000-2AH31-0AA0 | BLA3-0 |  | 0090
90 | 6SL3320-1TG31-0AA3 | 6SL3325-1TG31-0AA3 | 6SL3000-2AH31-0AA0 | BLA3-0 |  | 0110
110 | 6SL3320-1TG31-2AA3 | - | 6SL3000-2AH31-5AA0 | BLA3-0 |  | 0150
132 | 6SL3320-1TG31-5AA3 | 6SL3325-1TG31-5AA3 | 6SL3000-2AH31-5AA0 | BLA3-0 |  | 0150
160 | 6SL3320-1TG31-8AA3 | - | 6SL3000-2AH31-8AA0 | BLA3-0 |  | 0200
200 | 6SL3320-1TG32-2AA3 | 6SL3325-1TG32-2AA3 | 6SL3000-2AH32-4AA0 | BLA3-0 |  | 0250
250 | 6SL3320-1TG32-6AA3 | - | 6SL3000-2AH32-6AA0 | BLA3-0 |  | 0300
315 | 6SL3320-1TG33-3AA3 | 6SL3325-1TG33-3AA3 | 6SL3000-2AH33-6AA0 | BLA3-0 |  | 0350
400 | 6SL3320-1TG34-1AA3 | - | 6SL3000-2AH34-5AA0 | BLA3-0 |  | 0450
450 | 6SL3320-1TG34-7AA3 | 6SL3325-1TE34-7AA3 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | BLA3-0 |  | 0500
560 | 6SL3320-1TG35-8AA3 | 6SL3325-1TG35-8AA3 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | BLA3-0 |  | 0630
710 | 6SL3320-1TG37-4AA3 | 6SL3325-1TG37-4AA3 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | BLA3-0 |  | 0800
800 | 6SL3320-1TG38-1AA3 | 6SL3325-1TG38-0AA3 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | BLA3-0 |  | 1000
800 | - | 6SL3325-1TG38-1AA3 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | BLA3-0 |  | 1000
900 | 6SL3320-1TG38-8AA3 | - | 6SL3000-2AH41-0AA0 | BLA3-0 |  | 1000
1000 | 6SL3320-1TG41-0AA3 | 6SL3325-1TG41-0AA3 | 6SL3000-2AH41-1AA0 | BLA3-0 |  | 1200
1200 | 6SL3320-1TG41-3AA3 | 6SL3325-1TG41-3AA3 | 6SL3000-2AH41-3AA0 | BLA3-0 |  | 1500
1500 | - | 6SL3325-1TG41-6AA3 |  | BLA3-0 |  | 1600
EC1
EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1
HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC
-0250
-0300
-0350
-0400
-0500
-0630
-0800
-1000
-1000
-1500
-1500
-1500
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1--- 压降：1%
2--- 压降：2%
更改代码，可选不同压降
A--- 绕组材质：铝质 C--- 绕组材质：铜质
更改代码，可选不同材质的电抗器
EC
EC EC EC EC
EC
EC EC EC EC
1
1
1
1
1
A--- 绕组材质：铝质 C--- 绕组材质：铜质
装机装柜型功率模块电网电压 3AC380 … 480 V |  |  |  | 进线电抗器 |  |  | 输出电抗器 |  |  |  | 进线滤波器 | 
额定 Pn LO(KW) | 额定 Pn HO(KW) | 内部风冷 | 液体冷却 | 原配型号 | 贝派型号 |  | 原配型号 | 贝派型号 |  |  | 原配型号 | 贝派型号
110 | 90 | 6SL3310-1TE32-1AA3 | 6SL3315-1TE32-1AA3 | 6SL3000-0CE32-3AA0 | BLA3-1 | 2-0250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | BLA3-0 -0250 |  |  | 6SL3000-0BE32-5AA0 | BFC-1EB3-0300
132 | 110 | 6SL3310-1TE32-6AA3 | 6SL3315-1TE32-6AA3 | 6SL3000-0CE32-8AA0 | BLA3-1 | 2-0300 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | BLA3-0 |  | -0300 | 6SL3000-0BE34-4AA0 | BFC-1EB3-0500
160 | 132 | 6SL3310-1TE33-1AA3 | 6SL3315-1TE33-1AA3 | 6SL3000-0CE33-3AA0 | BLA3-1 | 2-0350 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | BLA3-0 |  | -0350 | 6SL3000-0BE34-4AA0 | BFC-1EB3-0500
200 | 160 | 6SL3310-1TE33-8AA3 | - | 6SL3000-0CE35-1AA0 | BLA3-1 | 2-0560 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | BLA3-0 |  | -0400 | 6SL3000-0BE34-4AA0 | BFC-1EB3-0500
250 | 200 | 6SL3310-1TE35-0AA3 | 6SL3315-1TE35-0AA3 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | BLA3-1 | 2-0560 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | BLA3-0 |  | -0500 | 6SL3000-0BE36-0AA0 | BFC-1EB3-0630
A C |  |  |  |  |  | --- 绕组材质：铝质 1--- 压降：1% --- 绕组材质：铜质 2--- 压降：2% 更改代码，可选不同材质的电抗器 更改代码，可选不同压降 |  |  |  |  |  | 
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过
SIEMENS 西门子
SINAMICS S120 驱动系统（续）
装机装柜型电机模块
更改代码，可选不同材质的电抗器
热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
79
80
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 45
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
SINAMICS S200 和 SINAMICS S200Basic 伺服驱动器 0.1~7KW |  |  |  | 进线滤波器 |  | 外接制动电阻 | 
额定功率 LO(KW) | 额定功率 HO(KW) | 型号 | 外形 尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 | 原配型号 | 贝派型号
电源电压 1 AC 200 ... 240 V |  |  |  |  |  |  | 
0.1 |  | 6SL5 ■ 10-1BB10-1A ■ 0 | FSA | 6SL5550-0XB21-8CA0 | - | 内部制动电阻，参照 200R | 根据客户要求
0.2 |  | 6SL5 ■ 10-1BB10-2A ■ 0 | FSA | 6SL5550-0XB21-8CA0 | - | 内部制动电阻 8W,200R | 根据客户要求
0.4 |  | 6SL5 ■ 10-1BB10-4A ■ 0 | FSB | 6SL5550-0XB21-8CA0 | - | 内部制动电阻 16W,100R | 根据客户要求
0.75 |  | 6SL5 ■ 10-1BB10-8A ■ 0 | FSC | 6SL5550-0XB21-8CA0 | - | 内部制动电阻 30W,50R | 根据客户要求
1 |  | 6SL5 ■ 10-1BB11-0A ■ 0 | FSC | 6SL5550-0XB21-8CA0 | - | 内部制动电阻 30W,50R | 根据客户要求
电源电压 3 AC 200 ... 240 V |  |  |  |  |  |  | 
0.1 |  | 6SL5 ■ 10-1BB10-1A ■ 0 | FSA | 6SL3203-0BE15-0VA0 | BFC-1EA3-0005 | 内部制动电阻，参照 200R | 根据客户要求
0.2 |  | 6SL5 ■ 10-1BB10-2A ■ 0 | FSA | 6SL3203-0BE15-0VA0 | BFC-1EA3-0005 | 内部制动电阻 8W,200R | 根据客户要求
0.4 |  | 6SL5 ■ 10-1BB10-4A ■ 0 | FSB | 6SL3203-0BE15-0VA0 | BFC-1EA3-0005 | 内部制动电阻 16W,100R | 根据客户要求
0.75 |  | 6SL5 ■ 10-1BB10-8A ■ 0 | FSC | 6SL3203-0BE15-0VA0 | BFC-1EA3-0005 | 内部制动电阻 30W,50R | 根据客户要求
1 |  | 6SL5 ■ 10-1BB11-0A ■ 0 | FSC | 6SL3203-0BE15-0VA0 | BFC-1EA3-0005 | 内部制动电阻 30W,50R | 根据客户要求
电源电压 3 AC 380 ... 480 V |  |  |  |  |  |  | 
0.2 |  | 6SL5510-1BE10-2A ■ 0 | FSA | 6SL5550-0XE20-5CA0 | BFC-1EA3-0005 | 内部制动电阻 14W,500R | 根据客户要求
0.4 |  | 6SL5510-1BE10-4A ■ 0 | FSA | 6SL5550-0XE20-5CA0 | BFC-1EA3-0005 | 内部制动电阻 14W,500R | 根据客户要求
0.75 |  | 6SL5510-1BE10-8A ■ 0 | FSB | 6SL5550-0XE20-5CA0 | BFC-1EA3-0005 | 内部制动电阻 15W,160R | 根据客户要求
1 |  | 6SL5510-1BE11-0A ■ 0 | FSB | 6SL5550-0XE20-5CA0 | BFC-1EA3-0005 | 内部制动电阻 15W,160R | 根据客户要求
1.75 |  | 6SL5510-1BE11-5A ■ 0 | FSC | 6SL5550-0XE21-2CA0 | BFC-1EA3-0016 | 内部制动电阻 30W,70R | 根据客户要求
2.5 |  | 6SL5510-1BE12-5A ■ 0 | FSC | 6SL5550-0XE21-2CA0 | BFC-1EA3-0016 | 内部制动电阻 30W,70R | 根据客户要求
3.5 |  | 6SL5510-1BE13-5A ■ 0 | FSD | 6SL5550-0XE22-0CA0 | BFC-1EA3-0030 | 内部制动电阻 65W,27R | 根据客户要求
5 |  | 6SL5510-1BE15-0A ■ 0 | FSD | 6SL5550-0XE22-0CA0 | BFC-1EA3-0030 | 内部制动电阻 65W,27R | 根据客户要求
7 |  | 6SL5510-1BE17-0A ■ 0 | FSD | 6SL5550-0XE22-0CA0 | BFC-1EA3-0030 | 内部制动电阻 65W,27R | 根据客户要求
SIEMENS 西门子
SINAMICS S200 和 S200Basic 伺服驱动器 0.1~7KW
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
81
82
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 46
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
SINAMICS S210 伺服驱动器 0.1~7KW
SINAMICS S210 伺服驱动器 0.1~7KW |  |  |  | 外接制动电阻 |  | 
额定功率 LO(KW) | 额定功率 HO(KW) | 型号 | 外形 尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 | 
电源电压 1 AC 200 ... 240 V |  |  |  |  |  | 
0.1 |  | 6SL5310-1BB10-1CF0 | FSA | BWG250047TS-190 | 0P01-C00R | 
0.2 |  | 6SL5310-1BB10-2CF0 | FSA | BWG250047TS-190 |  | 1P02-AE0R
0.4 |  | 6SL5310-1BB10-4CF0 | FSB | BWG250047TS-190 |  | 2P02-A00R
0.75 |  | 6SL5310-1BB10-8CF0 | FSC | BWG500027TS-190 |  | 4P02-0E0R
电源电压 3 AC 200 ... 240 V |  |  |  |  |  | 
0.4 |  | 6SL5310-1BE10-4DF0 | FSA | BWG500027TS-190 |  | 2P02-A00R
0.75 |  | 6SL5310-1BE10-8DF0 | FSA | BWG600014TS-190 |  | 4P02-A00R
1 |  | 6SL5310-1BE11-0DF0 | FSA | BWG600014TS-190 |  | 5P02-A00R
1.5 |  | 6SL5310-1BE11-5DF0 | FSB | BWD500027K03LIP65IS |  | 1P03-0E0R
2 |  | 6SL5310-1BE12-0DF0 | FSB | BWD500027K03LIP65IS |  | 1P03-0E0R
3.5 |  | 6SL5310-1BE13-5DF0 | FSC | BWD600014K03LIP65IS |  | 2P03-0AER
5 |  | 6SL5310-1BE15-0DF0 | FSC | BWD600014K03LIP65IS |  | P503-0AER
7 |  | 6SL5310-1BE17-0DF0 | FSC | BWD600014K03LIP65IS |  | 3P03-0AER
电源电压 3 AC 380 ... 480 V |  |  |  |  |  | 
0.4 |  | 6SL5310-1BE10-4DF0 | FSA | BWG500100TS-190 |  | 2P02-B00R
0.75 |  | 6SL5310-1BE10-8DF0 | FSA | BWG600047TS-190 |  | 4P02-B00R
1 |  | 6SL5310-1BE11-0DF0 | FSA | BWG600047TS-190 |  | 5P02-B00R
1.5 |  | 6SL5310-1BE11-5DF0 | FSB | BWD500100K03LIP65IS |  | 1P03-A00R
2 |  | 6SL5310-1BE12-0DF0 | FSB | BWD500100K03LIP65IS |  | 1P03-A00R
3.5 |  | 6SL5310-1BE13-5DF0 | FSC | BWD600047K03LIP65IS |  | 2P03-0C0R
5 |  | 6SL5310-1BE15-0DF0 | FSC | BWD600047K03LIP65IS |  | P503-0C0R
7 |  | 6SL5310-1BE17-0DF0 | FSC | BWD600047K03LIP65IS |  | 3P03-0C0R
BRA-6
BRA-0 BRA-0 BRA-0
BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-2 BRA-0
BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-2 BRA-0
EC
EC EC EC
SINAMICS S220 书本型非调节型电源模块
SINAMICS DCM 6RA80 系列直流调速器
SINAMICS S220 书本型非调节型电源模块 |  |  |  | 进线电抗器 |  |  | 进线滤波器 | 
额定功率 LO(KW) | 额定功率 HO(KW) | 型号 | 外形 尺寸 | 原配型号 | 贝派型号 |  | 原配型号 | 贝派型号
电源电压 1AC380 ... 480V |  |  |  |  |  |  |  | 
16 |  | 6SL5130-6UE21-6AC0 | C 型 | 6SL3100-0EE21-6AA0 | BLA3-1 | 4-0030 | 6SL5100-0HE21-6DD0 | BFC-1EA3-0030
16 |  | 6SL5130-6UE21-6AD0 | D 型 | 6SL5100-0EE21-6AD0 | BLA3-1 | 4-0030 | 6SL5100-0HE21-6DD0 | BFC-1EA3-0030
24 |  | 6SL5130-6UE22-4AC0 | C 型 | 6SL5100-0EE22-4AC0 | BLA3-1 | 4-0050 | 6SL5100-0HE22-4DD0 | BFC-1EA3-0045
24 |  | 6SL5130-6UE22-4AD0 | D 型 | 6SL5100-0EE22-4AD0 | BLA3-1 | 4-0050 | 6SL5100-0HE22-4DD0 | BFC-1EA3-0045
A C |  |  |  |  |  | --- 绕组材质：铝质 --- 绕组材质：铜质 更改代码，可选不同材质的电抗器 |  | 
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
SIEMENS 西门子
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
83
84
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
额定 直流 电流 A | SINAMICS DCM 6RA80 直流调速器订货号 |  | 进线电抗器 |  |  | 励磁回路 直流平波电抗器
 | 两象限运行 | 四象限运行 | 西门子订货号 | 四象限 4% 压降 贝派订货号 | 两象限 2% 压降 贝派订货号 | 贝派订货号
3-ph. 400 V AC |  |  |  |  |  | 
15 | - | 6RA8013-6DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK00 | BLA3-1EC4-0015 | BLA3-1EC2-0015 | BLD1-0003EC
30 | - | 6RA8018-6DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK01 | BLA3-1EC4-0030 | BLA3-1EC2-0030 | BLD1-0006EC
60 | 6RA8025-6DS22-0AA0 | 6RA8025-6DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK02 | BLA3-1EC4-0050 | BLA3-1EC2-0050 | BLD1-0010EC
90 | 6RA8028-6DS22-0AA0 | 6RA8028-6DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK03 | BLA3-1EC4-0080 | BLA3-1EC2-0080 | BLD1-0010EC
125 | 6RA8031-6DS22-0AA0 | 6RA8031-6DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK04 | BLA3-1EC4-0110 | BLA3-1EC2-0110 | BLD1-0010EC
210 | 6RA8075-6DS22-0AA0 | 6RA8075-6DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK05 | BLA3-1EC4-0200 | BLA3-1EC2-0200 | BLD1-0015EC
280 | 6RA8078-6DS22-0AA0 | 6RA8078-6DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK06 | BLA3-1EC4-0250 | BLA3-1EC2-0250 | BLD1-0015EC
400 | 6RA8081-6DS22-0AA0 | 6RA8081-6DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK07 | BLA3-1EC4-0350 | BLA3-1EC2-0350 | BLD1-0030EC
600 | 6RA8085-6DS22-0AA0 | 6RA8085-6DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK10 | BLA3-1EC4-0500 | BLA3-1EC2-0500 | BLD1-0030EC
850 | 6RA8087-6DS22-0AA0 | 6RA8087-6DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK11 | BLA3-1EC4-0720 | BLA3-1EC2-0720 | BLD1-0030EC
1200 | 6RA8091-6DS22-0AA0 | 6RA8091-6DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK12 | BLA3-1EC4-1000 | BLA3-1EC2-1000 | BLD1-0040EC
1600 | 6RA8093-4DS22-0AA0 | 6RA8093-4DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK13 | BLA3-1EC4-1500 | BLA3-1EC2-1500 | BLD1-0040EC
2000 | 6RA8095-4DS22-0AA0 | 6RA8095-4DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK14 | BLA3-1EC4-1800 | BLA3-1EC2-1800 | BLD1-0040EC
3000 | 6RA8098-4DS22-0AA0 | 6RA8098-4DV62-0AA0 | 6RX1800-4DK15 | BLA3-1EC4-2500 | BLA3-1EC2-2500 | BLD1-0040EC

## Slide 47
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
ACS180 机械类紧凑型传动 变频器 | 功率 Pn(KW) |  | 外形尺寸 | 制动电阻 |  | 
 | 轻载 LO | 重载 HO |  | Danothem 型号 | 贝派型号 | 
单相 230 V（200 至 240 V） |  |  |  |  |  | 
ACS180-04x-xxxx-1 | ≤ 2.2 | ≤ 1.5 | R0-R1 | 不支持 | - | 
ACS180-04x-12A2-1 | 3 | 2.2 | R2 | CBR-V 560 D HT 406 39R UL |  | 1P203-0CJR
三相 230 V（200 至 240 V） |  |  |  |  |  | 
ACS180-04S-xxxx-2 |  |  | R0-R1 | 不支持 |  | 
ACS180-04S-15A6-2 | ≤ 3 | ≤ 2.2 | R2 | CBR-V 560 D HT 406 39R UL |  | 1P203-0CJR
ACS180-04S-17A5-2 | 4 | 3 | R2 | CBT-H 560 D HT 406 19R |  | 03P03-0AJR
ACS180-04S-25A0-2 | 5.5 | 4 | R3 | CBT-H 560 D HT 406 19R |  | 03P03-0AJR
ACS180-04S-033A-2 | 7.5 | 5.5 | R3 | CBT-H 560 D HT 406 19R |  | 03P03-0AJR
ACS180-04S-048A-2 | 11 | 7.5 | R4 | CBT-V 760 G HT 282 8R |  | 04P03-00HR
ACS180-04S-055A-2 | 11 | 11 | R4 | CBT-V 760 G HT 282 8R |  | 04P03-00HR
三相 400 V |  |  |  |  |  | 
ACS180-04x-xxxx-4 |  |  | R0-R1 | 不支持 |  | 
ACS180-04x-12A6-4 | 5.5 | 4 | R2 | CBR-V 330 D T 406 78R UL |  | 05P02-0GHR
ACS180-04x-17A0-4 | 7.5 | 5.5 | R2 | CBR-V 560 D HT 406 39R UL |  | 1P203-0CJR
ACS180-04x-25A0-4 | 11 | 7.5 | R3 | CBR-V 560 D HT 406 44R UL |  | 1P203-0CJR
ACS180-04x-033A-4 | 15 | 11 | R3 | CBT-H 560 D HT 406 19R |  | 03P03-0AJR
ACS180-04x-038A-4 | 18.5 | 15 | R4 | CBT-H 560 D HT 406 19R |  | 03P03-0AJR
ACS180-04x-045A-4 | 22 | 18.5 | R4 | CBT-H 760 D HT 406 16R |  | 04P03-0AFR
ACS180-04x-050A-4 | 22 | 22 | R4 | CBT-H 760 D HT 406 16R |  | 04P03-0AFR
BRA-
- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA-
– BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA-
ABB
ACS180 紧凑型传动变频器 0.25 至 22 kW
ACS180 机械类紧凑型传动 变频器 | 功率 Pn(KW) |  | 进线滤波器 |  | 输入电抗器 | 
 | 轻载 LO | 重载 HO | ABB 型号 | 贝派型号 | ABB 型号 | 贝派型号
三 相 Un = 230 V (200 至 240 V) |  |  |  |  |  | 
ACS180-04S-02A4-2 | 0.37 | 0.25 | RFI-311 | BFC-1EA3-0005 | CHK-01 | BLA3-1EC2-0005
ACS180-04S-03A7-2 | 0.55 | 0.37 | RFI-311 | BFC-1EA3-0005 | CHK-01 | BLA3-1EC2-0005
ACS180-04S-04A8-2 | 0.75 | 0.55 | RFI-311 | BFC-1EA3-0008 | CHK-02 | BLA3-1EC2-0010
ACS180-04S-06A9-2 | 1.1 | 0.75 | RFI-311 | BFC-1EA3-0008 | CHK-03 | BLA3-1EC2-0010
ACS180-04S-09A8-2 | 1.5 | 1.1 | RFI-311 | BFC-1EA3-0016 | CHK-04 | BLA3-1EC2-0015
ACS180-04S-15A6-2 | 3 | 2.2 | RFI-321 | BFC-1EA3-0030 | CHK-04 | BLA3-1EC2-0020
ACS180-04S-17A5-2 | 4 | 3 | RFI-321 | BFC-1EA3-0030 | CHK-04 | BLA3-1EC2-0030
ACS180-04S-25A0-2 | 5.5 | 4 | RFI-33 | BFC-1EA3-0030 | CHK-05 | BLA3-1EC2-0030
ACS180-04S-033A-2 | 7.5 | 5.5 | RFI-34 | BFC-1EA3-0045 | CHK-06 | BLA3-1EC2-0035
ACS180-04S-048A-2 | 11 | 7.5 | RFI-34 | BFC-1EA3-0075 | CHK-06 | BLA3-1EC2-0050
ACS180-04S-055A-2 | 11 | 11 | RFI-34 | BFC-1EA3-0075 | CHK-07 | BLA3-1EC2-0060
三 相 Un = 400 V (380 至 400 V) |  |  |  |  |  | 
ACS180-04x-01A8-4 | 0.55 | 0.37 | RFI-311 | BFC-1EA3-0005 | CHK-01 | BLA3-1EC2-0005
ACS180-04x-03A3-4 | 1.1 | 0.75 | RFI-311 | BFC-1EA3-0005 | CHK-01 | BLA3-1EC2-0005
ACS180-04x-05A6-4 | 2.2 | 1.5 | RFI-311 | BFC-1EA3-0016 | CHK-02 | BLA3-1EC2-0010
ACS180-04x-07A2-4 | 3 | 2.2 | RFI-311 | BFC-1EA3-0016 | CHK-02 | BLA3-1EC2-0015
ACS180-04x-09A4-4 | 4 | 3 | RFI-311 | BFC-1EA3-0016 | CHK-03 | BLA3-1EC2-0015
ACS180-04x-12A6-4 | 5.5 | 4 | RFI-321 | BFC-1EA3-0030 | CHK-03 | BLA3-1EC2-0020
ACS180-04x-17A0-4 | 7.5 | 5.5 | RFI-321 | BFC-1EA3-0030 | CHK-04 | BLA3-1EC2-0030
ACS180-04x-25A0-4 | 11 | 7.5 | RFI-33 | BFC-1EA3-0045 | CHK-04 | BLA3-1EC2-0035
ACS180-04x-033A-4 | 15 | 11 | RFI-34 | BFC-1EA3-0045 | CHK-05 | BLA3-1EC2-0040
ACS180-04x-038A-4 | 18.5 | 15 | RFI-34 | BFC-1EA3-0075 | CHK-06 | BLA3-1EC2-0050
ACS180-04x-045A-4 | 22 | 18.5 | RFI-34 | BFC-1EA3-0075 | CHK-06 | BLA3-1EC2-0060
ACS180-04x-050A-4 | 22 | 22 | RFI-34 | BFC-1EA3-0075 | CHK-07 | BLA3-1EC2-0060
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
85
86
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 48
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
ACS380 高性能机械类传动 变频器 | 功率 Pn(KW) |  | 进线滤波器 |  | 输入电抗器 | 
 | 轻载 LO | 重载 HO | ABB 型号 /Schaffner 型号 | 贝派型号 | ABB 型号 | 贝派型号
单相 Un = 200...240 V（200, 208, 220, 230, 240 V） |  |  |  |  |  | 
ACS380-040S-02A4-1 | 0.37 | 0.25 | RFI-11 / FN21754-6.1-07 | – | CHK-A1 | –
ACS380-040S-03A7-1 | 0.55 | 0.37 | RFI12 / FN21754-16.1-07 | – | CHK-B1 | –
ACS380-040S-04A8-1 | 0.75 | 0.55 | RFI12 / FN21754-16.1-07 | – | CHK-B1 | –
ACS380-040S-06A9-1 | 1.1 | 0.75 | RFI12 / FN21754-16.1-07 | – | CHK-C1 | –
ACS380-040S-07A8-1 | 1.5 | 1.1 | RFI12 / FN21754-16.1-07 | – | CHK-C1 | –
ACS380-040S-09A8-1 | 2.2 | 1.5 | – | – | CHK-D1 | –
ACS380-040S-12A2-1 | 3 | 2.2 | – | – | CHK-D1 | –
三 相 Un = 380...480 V（380, 400, 415, 440, 460, 480 V） |  |  |  |  |  | 
ACS380-040S-01A8-4 | 0.55 | 0.37 | RFI 32 / FN 3268-16-44 | BFC-1EA3-0016 | CHK-01 | BLA3-1EC2-0005
ACS380-040S-02A6-4 | 0.75 | 0.55 | RFI 32 / FN 3268-16-44 | BFC-1EA3-0016 | CHK-01 | BLA3-1EC2-0005
ACS380-040S-03A3-4 | 1.1 | 0.75 | RFI 32 / FN 3268-16-44 | BFC-1EA3-0016 | CHK-01 | BLA3-1EC2-0005
ACS380-040S-04A0-4 | 1.5 | 1.1 | RFI 32 / FN 3268-16-44 | BFC-1EA3-0016 | CHK-02 | BLA3-1EC2-0010
ACS380-040S-05A6-4 | 2.2 | 1.5 | RFI 32 / FN 3268-16-44 | BFC-1EA3-0016 | CHK-02 | BLA3-1EC2-0010
ACS380-040S-07A2-4 | 3 | 2.2 | RFI 32 / FN 3268-16-44 | BFC-1EA3-0016 | CHK-02 | BLA3-1EC2-0010
ACS380-040S-09A4-4 | 4 | 3 | RFI 32 / FN 3268-16-44 | BFC-1EA3-0016 | CHK-03 | BLA3-1EC2-0015
ACS380-040S-12A6-4 | 5.5 | 4 | RFI-33 /FN 3268-30-33 | BFC-1EA3-0030 | CHK-03 | BLA3-1EC2-0015
ACS380-040S-17A0-4 | 7.5 | 5.5 | RFI-33 /FN 3268-30-33 | BFC-1EA3-0030 | CHK-04 | BLA3-1EC2-0020
ACS380-040S-25A0-4 | 11 | 7.5 | RFI-34 / FN3258-100-35 | BFC-1EA3-0100 | CHK-04 | BLA3-1EC2-0030
ACS380-040S-033A-4 | 15 | 11 | RFI-34 / FN3258-100-35 | BFC-1EA3-0100 | CHK-05 | BLA3-1EC2-0035
ACS380-040S-038A-4 | 18.5 | 15 | RFI-34 / FN3258-100-35 | BFC-1EA3-0100 | CHK-06 | BLA3-1EC2-0040
ACS380-040S-045A-4 | 22 | 18.5 | RFI-34 / FN3258-100-35 | BFC-1EA3-0100 | CHK-06 | BLA3-1EC2-0050
ACS380-040S-050A-4 | 22 | 22 | RFI-34 / FN3258-100-35 | BFC-1EA3-0100 | CHK-07 | BLA3-1EC2-0060
ACS380 高性能机械类传动 变频器 | 制动电阻器 |  | 
 | Danotherm 型号 | 贝派型号 | 
单相 Un = 230 V |  |  | 
ACS380-04xx-02A4-1 | CBH 360 C T 406 210R 或 CAR 200 D T 406 210R | 3P02-BA0R | 
ACS380-04xx-03A7-1 |  |  | 3P02-BA0R
ACS380-04xx-04A8-1 |  |  | 3P02-BA0R
ACS380-04xx-06A9-1 | CBR-V 330 D T 406 78R UL |  | 5P02-0GHR
ACS380-04xx-07A8-1 |  |  | 5P02-0GHR
ACS380-04xx-09A8-1 | CBR-V 560 D HT 406 39R UL |  | P203-0CJR
ACS380-04xx-12A2-1 |  |  | P203-0CJR
三相 Un= 230 V |  |  | 
ACS380-04xx-02A4-2 | CBH 360 C T 406 210R 或 CAR 200 D T 406 210R |  | 3P02-BA0R
ACS380-04xx-03A7-2 |  |  | 3P02-BA0R
ACS380-04xx-04A8-2 |  |  | 3P02-BA0R
ACS380-04xx-06A9-2 | CBR-V 330 D T 406 78R UL |  | 5P02-0GHR
ACS380-04xx-07A8-2 |  |  | 5P02-0GHR
ACS380-04xx-09A8-2 | CBR-V 560 D HT 406 39R UL |  | P203-0CJR
ACS380-04xx-12A2-2 |  |  | P203-0CJR
ACS380-04xx-17A5-2 | CBT-H 560 D HT 406 19R |  | 3P03-0AJR
ACS380-04xx-25A0-2 |  |  | 3P03-0AJR
ACS380-04xx-033A-2 | CBT-H 560 D HT 406 15R |  | 3P03-0AER
ACS380-04xx-032A-2 | CBT-V 760 G H T 282 8R |  | 4P03-00HR
ACS380-04xx-048A-2 |  |  | 4P03-00HR
ACS380-04xx-055A-2 |  |  | 4P03-00HR
三相 Un = 400/480 V |  |  | 
ACS380-04xx-01A8-4 | CBH 360 C T 406 210R 或 CAR 200 D T 406 210R |  | 3P02-BA0R
ACS380-04xx-02A6-4 |  |  | 3P02-BA0R
ACS380-04xx-03A3-4 |  |  | 3P02-BA0R
ACS380-04xx-04A0-4 |  |  | 3P02-BA0R
ACS380-04xx-05A6-4 |  |  | 3P02-BA0R
ACS380-04xx-07A2-4 | CBR-V 330 D T 406 78R UL |  | 5P02-0GHR
ACS380-04xx-09A4-4 |  |  | 5P02-0GHR
ACS380-04xx-12A6-4 |  |  | 5P02-0GHR
ACS380-04xx-17A0-4 | CBT-H 560 D HT 406 39R |  | 3P03-0CJR
ACS380-04xx-25A0-4 |  |  | 3P03-0CJR
ACS380-04xx-033A-4 | CBT-H 560 D HT 406 19R |  | 3P03-0AJR
ACS380-04xx-032A-4 | CBT-H 560 D HT 406 19R |  | 3P03-0AJR
ACS380-04xx-038A-4 | CBT-H 760 D HT 406 16R |  | 4P03-0AFR
ACS380-04xx-045A-4 |  |  | 4P03-0AFR
ACS380-04xx-050A-4 |  |  | 4P03-0AFR
BRA-0
BRA-0 BRA-0
BRA-0 BRA-0 BRA-1 BRA-1
BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-1 BRA-1 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0
BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0 BRA-0
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
ABB
ACS380 高性能机械类传动变频器 0.37 至 22kW
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
87
88
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 49: 变频器伺服器外围设备适配替代型号表
4
4
BPELE 贝派
ACS280 冷板变频器 3 至 5.5kW
ACS280 冷板变频器 | 功率 Pn(KW) |  | 制动电阻 |  | 
 | 轻载 LO | 重载 HO | Danotherm 型号 | 贝派型号 | 
1 相 Un= 200…240 V |  |  |  |  | 
ACS280-04-12A2-1 | 3 | 2.2 | CBR-V 560 D HT 406 39R UL | 1P203-0CJR | 
3 相 Un= 200…240 V |  |  |  |  | 
ACS280-04-12A2-2 | 3 | 2.2 | CBR-V 560 D HT 406 39R UL |  | 1P203-0CJR
ACS280-04-17A5-2 | 4 | 3 | CBT-H 560 D HT 406 19R |  | 03P03-0AJR
3 相 Un= 380...415 V |  |  |  |  | 
ACS280-04-07A2-4 | 3 | 2.2 | CBR-V 330 D T 406 78R UL |  | 05P02-0GHR
ACS280-04-09A4-4 | 4 | 3 |  |  | 05P02-0GHR
ACS280-04-12A6-4 | 5.5 | 4 |  |  | 05P02-0GHR
BRA-
BRA- BRA-
BRA- BRA- BRA-
ACP510 通用型传动 | 外形尺寸 | 参考电阻型号 |  | 
 |  | Danotherm 型号 | 贝派型号 | 
3 相 Un = 400 或 480 V (380 至 415 V, 440 至 480 V) |  |  |  | 
ACP510-02A7-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R |  | 03P02-B00R
ACP510-03A4-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R |  | 03P02-B00R
ACP510-04A1-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R |  | 03P02-B00R
ACP510-05A7-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R |  | 03P02-B00R
ACP510-07A3-4 | R1 | CBR-V 460 DT 281 80R |  | 08P02-0H0R
ACP510-09A5-4 | R1 | CBR-V 460 DT 281 80R |  | 08P02-0H0R
ACP510-12A7-4 | R1 | CBR-V 460 DT 281 80R |  | 08P02-0H0R
ACP510-018A-4 | R2 | CBR-V 660 DHT 415 33R |  | 1P503-0CCR
ACP510-026A-4 | R2 | CBR-V 660 DHT 415 33R |  | 1P503-0CCR
ACP510-033A-4 | R3 | CBT-V 560 GHT 281 18R |  | 03P03-0AHR
ACP510-039A-4 | R3 | CBT-V 560 GHT 281 18R |  | 03P03-0AHR
ACP510-046A-4 | R3 | CBT-V 560 GHT 281 18R |  | 03P03-0AHR
BRA-
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA-
–
–
–
– BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW
ACP510 通用型传动 | 外形尺寸 | 制动斩波器 | 参考电阻型号 |  |  | 
 |  |  | ABB 型号 | 贝派电阻 |  | 
 |  |  |  | 贝派型号 |  | 每台变频器 所需数量
3 相 Un = 400 或 480 V (380 至 415 V, 440 至 480 V) |  |  |  |  |  | 
ACP510-062A-4 | R4 | ACS-BRK-D | 内置在制动斩波器 |  |  | –
ACP510-073A-4 | R4 | ACS-BRK-D | 内置在制动斩波器 |  |  | –
ACP510-089A-4 | R4 | ACS-BRK-D | 内置在制动斩波器 |  |  | –
ACP510-088A-4 | R5 | ACS-BRK-D | 内置在制动斩波器 |  |  | –
ACP510-106A-4 | R5 | NBRA-658 | SAFUR125F500 |  | -10P03-00DR | 1
ACP510-145A-4 | R6 | NBRA-658 | SAFUR125F500 |  | -10P03-00DR | 1
ACP510-169A-4 | R7 | NBRA-658 | SAFUR200F500 |  | -15P03-0BRG | 1
ACP510-206A-4 | R7 | NBRA-658 | SAFUR200F500 |  | -15P03-0BRG | 1
ACP510-246A-4 | R8 | NBRA-658 | 2xSAFUR125F500 |  | -20P03-00BR | 1
ACP510-293A-4 | R8 | NBRA-658 | 2xSAFUR210F575 |  | -25P03-0ARG | 1
ACP510-363A-4 | R9 | NBRA-658 | 2xSAFUR200F500 |  | -30P03-ARCE | 1
ACP510-430A-4 | R9 | NBRA-658 | 2xSAFUR200F500 |  | -30P03-ARCE | 1
ACP510 通用型传动变频器 0.75 至 500kW
尺寸 R1-R3
尺寸 R4-R9
BRA- 铝壳电阻
BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻
BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱
BREW- 欧式电阻箱
BRCW- 功率电阻柜
BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻
BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱
BREW- 欧式电阻箱
BRCW- 功率电阻柜
BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
ABB
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
89
90
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 50
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
ACS510 通用型传动变频器 1.1 至 160kW
BRA-
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA-
–
–
–
–
–
– BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW
ACS510 通用型传动变频器 | 外形尺寸 | 斩波器 | 制动电阻 |  |  | 
 |  |  | ABB 型号 | 贝派 |  | 
 |  |  |  | 型号 |  | 每台变频器 所需数量
ACS510-01-03A3-4 | R1 | 已内置 | CBR-V 210 DT 281 200R |  | 03P02-B00R | 1
ACS510-01-04A1-4 | R1 | 已内置 | CBR-V 210 DT 281 200R |  | 03P02-B00R | 1
ACS510-01-05A6-4 | R1 | 已内置 | CBR-V 210 DT 281 200R |  | 03P02-B00R | 1
ACS510-01-07A2-4 | R1 | 已内置 | CBR-V 460 DT 281 80R |  | 08P02-0H0R | 1
ACS510-01-09A4-4 | R1 | 已内置 | CBR-V 460 DT 281 80R |  | 08P02-0H0R | 1
ACS510-01-012A-4 | R1 | 已内置 | CBR-V 460 DT 281 80R |  | 08P02-0H0R | 1
ACS510-01-017A-4 | R2 | 已内置 | CBR-V 460 DT 281 80R |  | 08P02-0H0R | 1
ACS510-01-025A-4 | R2 | 已内置 | CBR-V 460 DT 281 80R |  | 08P02-0H0R | 1
ACS510-01-031A-4 | R3 | BRK-C | 已内置于斩波器中 |  |  | 1
ACS510-01-038A-4 | R3 | BRK-D | 已内置于斩波器中 |  |  | 1
ACS510-01-046A-4 | R3 | BRK-D | 已内置于斩波器中 |  |  | 1
ACS510-01-060A-4 | R4 | BRK-D | 已内置于斩波器中 |  |  | 1
ACS510-01-072A-4 | R4 | BRK-D | 已内置于斩波器中 |  |  | 1
ACS510-01-088A-4 | R4 | BRK-D | 已内置于斩波器中 |  |  | 1
ACS510-01-125A-4 | R5 | NBRA-656C | SAFUR125F500 |  | -10P03-00DR | 1
ACS510-01-157A-4 | R6 | NBRA-656C | SAFUR125F500 |  | -10P03-00DR | 1
ACS510-01-180A-4 | R6 | NBRA-657C | SAFUR125F500 |  | -10P03-00DR | 1
ACS510-01-195A-4 | R6 | NBRA-657C | SAFUR200F500 |  | -15P03-0BRG | 1
ACS510-01-246A-4 | R6 | NBRA-658C | SAFUR200F500 |  | -15P03-0BRG | 1
ACS510-01-290A-4 | R6 | NBRA-658C | 2xSAFUR210F575 |  | -25P03-0ARG | 1
ACS530 通用型传动变频器 | 外形尺寸 | 制动电阻 | 
 |  | Danotherm 型号 | 贝派型号
三相 Un= 400 或 480 V(380 至 415 V, 440 至 480 V) |  |  | 
ACS530-02A7-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R | BRA-03P02-B00R
ACS530-03A4-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R | BRA-03P02-B00R
ACS530-04A1-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R | BRA-03P02-B00R
ACS530-05A7-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R | BRA-03P02-B00R
ACS530-07A3-4 | R1 | CBR-V 460 DT 281 80R | BRA-08P02-0H0R
ACS530-09A5-4 | R1 | CBR-V 460 DT 281 80R | BRA-08P02-0H0R
ACS530-12A7-4 | R1 | CBR-V 460 DT 281 80R | BRA-08P02-0H0R
ACS530-018A-4 | R2 | CBR-V 660 DHT 415 33R | BRA-1P503-0CCR
ACS530-026A-4 | R2 | CBR-V 660 DHT 415 33R | BRA-1P503-0CCR
ACS530-033A-4 | R3 | CBT-V 560 GHT 281 18R | BRA-03P03-0AHR
ACS530-039A-4 | R3 | CBT-V 560 GHT 281 18R | BRA-03P03-0AHR
ACS530-046A-4 | R3 | CBT-V 560 GHT 281 18R | BRA-03P03-0AHR
–
–
– BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW
ACS530 通用型传动变 频器 | 外形尺寸 | 制动斩波器 | 参考电阻型号 |  |  | 
 |  |  | ABB 型号 | 贝派 |  | 
 |  |  |  | 型号 |  | 每台变频器 所需数量
三 相 Un = 400 或 480 V (380 至 415 V, 440 至 480 V) |  |  |  |  |  | 
ACS530-062A-4 | R4 | ACS-BRK-D | 内置在制动斩波器 |  |  | –
ACS530-073A-4 | R4 | ACS-BRK-D | 内置在制动斩波器 |  |  | –
ACS530-088A-4 | R5 | ACS-BRK-D | 内置在制动斩波器 |  |  | –
ACS530-106A-4 | R5 | NBRA-658 | SAFUR125F500 |  | -10P03-00DR | 1
ACS530-145A-4 | R6 | NBRA-658 | SAFUR125F500 |  | -10P03-00DR | 1
ACS530-169A-4 | R7 | NBRA-658 | SAFUR200F500 |  | -15P03-0BRG | 1
ACS530-206A-4 | R7 | NBRA-658 | SAFUR200F500 |  | -15P03-0BRG | 1
ACS530-246A-4 | R8 | NBRA-658 | 2xSAFUR125F500 |  | -20P03-00BR | 1
ACS530-293A-4 | R8 | NBRA-658 | 2xSAFUR210F575 |  | -25P03-0ARG | 1
ACS530-363A-4 | R9 | NBRA-658 | 2xSAFUR200F500 |  | -30P03-ARCE | 1
ACS530-430A-4 | R9 | NBRA-658 | 2xSAFUR200F500 |  | -30P03-ARCE | 1
ACS530 通用型传动变频器 0.75 至 250kW
尺寸 R1-R3
尺寸 R4-R9
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
ABB
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
91
92
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 51
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
ACS580 通用型传动变频器 | 制动电阻 |  | 
 | Danotherm 型号 | 贝派型号 | 
3 相 Un= 230 V |  |  | 
ACS580-01-04A7-2 | Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL | 05P02-0GHR | 
ACS580-01-06A7-2 | Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL |  | 05P02-0GHR
ACS580-01-07A6-2 | Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL |  | 1P203-0CJR
ACS580-01-012A-2 | Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL |  | 1P203-0CJR
ACS580-01-018A-2 | - |  | 
ACS580-01-024A-2 | Danotherm CBT-H 560 D HT 406 19R |  | 03P03-0AJR
ACS580-01-032A-2 | Danotherm CBT-H 760 D HT 406 16R |  | 04P03-0AFR
ACS580-01-047A-2 | SAFUR90F575 |  | -4P803-00HR
ACS580-01-060A-2 | SAFUR90F575 |  | -4P803-00HR
3 相 Un= 400 或 480 V |  |  | 
ACS580-01-02A7-4 | Danotherm CBH 360 C T 406 210R |  | 03P02-BA0R
ACS580-01-03A4-4 | Danotherm CBH 360 C T 406 210R |  | 03P02-BA0R
ACS580-01-04A1-4 | Danotherm CBH 360 C T 406 210R |  | 03P02-BA0R
ACS580-01-05A7-4 | Danotherm CBH 360 C T 406 210R |  | 03P02-BA0R
ACS580-01-07A3-4 | Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL |  | 05P02-0GHR
ACS580-01-09A5-4 | Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL |  | 05P02-0GHR
ACS580-01-12A7-4 | Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL |  | 05P02-0GHR
ACS580-01-018A-4 | Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL |  | 1P203-0CJR
ACS580-01-026A-4 | Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL |  | 1P203-0CJR
ACS580-01-033A-4 | Danotherm CBT-H 560 D HT 406 19R |  | 03P03-0AJR
ACS580-01-039A-4 | Danotherm CBT-H 760 D HT 406 16R |  | 04P03-0AFR
ACS580-01-046A-4 | Danotherm CBT-H 760 D HT 406 16R |  | 04P03-0AFR
BRA-
BRA- BRA- BRA-
- BRA- BRA-
BRBW BRBW
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA-
BRBW
BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW
–
–
– BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW BRBW
ACS580 通用型传动变频器 | 制动斩波器 | 参考电阻型号 |  |  | 
 |  | ABB 型号 | 贝派 |  | 
 |  |  | 型号 |  | 每台变频器 所需数量
3 相 Un= 230 V |  |  |  |  | 
ACS580-01-076A-2 | NBRA-658 | SAFUR125F500 |  | -10P03-00DR | 1
ACS580-01-089A-2 | NBRA-658 | SAFUR125F500 |  | -10P03-00DR | 1
ACS580-01-115A-2 | NBRA-658 | SAFUR125F500 |  | -10P03-00DR | 1
ACS580-01-144A-2 | NBRA-658 | SAFUR200F500 |  | -15P03-0BRG | 1
ACS580-01-171A-2 | NBRA-658 | SAFUR200F500 |  | -15P03-0BRG | 1
ACS580-01-213A-2 | NBRA-658 | 2xSAFUR210F575 |  | -25P03-0ARG | 1
ACS580-01-276A-2 | NBRA-658 | 2xSAFUR210F575 |  | -25P03-0ARG | 1
3 相 Un= 400 或 480 V（380...415 V，440...480 V） |  |  |  |  | 
ACS580-01-062A-4 | ACS-BRK-D | 已经内置在制动斩波器中 |  |  | –
ACS580-01-073A-4 | ACS-BRK-D | 已经内置在制动斩波器中 |  |  | –
ACS580-01-089A-4 | ACS-BRK-D | 已经内置在制动斩波器中 |  |  | –
ACS580-01-106A-4 | NBRA-658 | SAFUR125F500 |  | -10P03-00DR | 1
ACS580-01-145A-4 | NBRA-658 | SAFUR125F500 |  | -10P03-00DR | 1
ACS580-01-169A-4 | NBRA-658 | SAFUR200F500 |  | -15P03-0BRG | 1
ACS580-01-206A-4 | NBRA-658 | SAFUR200F500 |  | -15P03-0BRG | 1
ACS580-01-246A-4 | NBRA-658 | 2xSAFUR125F500 |  | -20P03-00BR | 1
ACS580-01-293A-4 | NBRA-658 | 2xSAFUR210F575 |  | -25P03-0ARG | 1
ACS580-01-363A-4 | NBRA-659 | 2xSAFUR200F500 |  | -30P03-ARCE | 1
ACS580-01-430A-4 | NBRA-659 | 2xSAFUR200F500 |  | -30P03-ARCE | 1
ACS580-01-490A-4 | NBRA-659 | 2xSAFUR200F500 |  | -30P03-ARCE | 1
BRA- 铝壳电阻
BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻
BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱
BREW- 欧式电阻箱
BRCW- 功率电阻柜
BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
BRA- 铝壳电阻
BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻
BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱
BREW- 欧式电阻箱
BRCW- 功率电阻柜
BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
ABB
ACS580 通用型传动变频器 0.75 至 500kW
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
93
94
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 52
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
传动型号 | 外形尺寸 | 制动电阻 |  |  | 传动型号 | 外形尺寸 | 制动电阻 | 
 |  | ABB 型号 | 贝派型号 |  |  |  | ABB 型号 | 贝派型号
Un = 230 V（范围 208 到 240 V） |  |  |  |  | Un = 500 V（范围 380 到 500 V） |  |  | 
ACS880-01-04A6-2 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R |  | ACS880-01-02A1-5 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R
ACS880-01-06A6-2 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R |  | ACS880-01-03A0-5 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R
ACS880-01-07A5-2 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R |  | ACS880-01-03A4-5 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R
 |  |  |  |  | ACS880-01-04A8-5 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R
ACS880-01-10A6-2 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-05A2-5 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R
ACS880-01-16A8-2 | R2 | SACE15RE22 | BRA-2P503-0BBR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-07A6-5 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R
ACS880-01-24A3-2 | R2 | SACE15RE22 | BRA-2P503-0BBR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-11A0-5 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R
ACS880-01-031A-2 | R3 | SACE15RE13 | BRA-2P503-0ACR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-014A-5 | R2 | SACE08RE44 | BRA-1P203-0DDR
ACS880-01-046A-2 | R4 | SACE15RE13 | BRA-2P503-0ACR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-021A-5 | R2 | SACE08RE44 | BRA-1P203-0DDR
ACS880-01-061A-2 | R4 | SACE15RE13 | BRA-2P503-0ACR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-027A-5 | R3 | SACE15RE22 | BRA-2P503-0BBR
ACS880-01-075A-2+D150 | R5 | SAFUR90F575 | BRBW-4P803-00HR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-034A-5 | R3 | SACE15RE22 | BRA-2P503-0BBR
ACS880-01-087A-2+D150 | R5 | SAFUR90F575 | BRBW-4P803-00HR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-040A-5 | R4 | SACE15RE13 | BRA-2P503-0ACR
ACS880-01-115A-2+D150 | R6 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-052A-5 | R4 | SACE15RE13 | BRA-2P503-0ACR
ACS880-01-145A-2+D150 | R6 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-065A-5+D150 | R5 | SAFUR90F575 | BRBW-4P803-00HR
ACS880-01-170A-2+D150 | R7 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-077A-5+D150 | R5 | SAFUR90F575 | BRBW-4P803-00HR
ACS880-01-206A-2+D150 | R7 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-096A-5+D150 | R6 | SAFUR80F500 | BRBW-08P03-00FR
ACS880-01-274A-2+D150 | R8 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-124A-5+D150 | R6 | SAFUR80F500 | BRBW-08P03-00FR
Un = 400 V（范围 380 到 415 V） |  |  |  |  | ACS880-01-156A-5+D150 | R7 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR
ACS880-01-02A4-3 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R |  | ACS880-01-180A-5+D150 | R7 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR
ACS880-01-03A3-3 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R |  | ACS880-01-240A-5+D150 | R8 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG
ACS880-01-04A0-3 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R |  | ACS880-01-260A-5+D150 | R8 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG
ACS880-01-05A6-3 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R |  | ACS880-01-361A-5+D150 | R9 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG
ACS880-01-07A2-3 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R |  | ACS880-01-414A-5+D150 | R9 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG
ACS880-01-09A4-3 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R |  | ACS880-01-441A-5+D150 | R9 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG
ACS880-01-12A6-3 | R1 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R |  | Un = 690 V（范围 525 到 690 V） |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-07A4-7 | R3 | SACE08RE44 | BRA-1P203-0DDR
ACS880-01-017A-3 | R2 | SACE08RE44 | BRA-1P203-0DDR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-09A9-7 | R3 | SACE08RE44 | BRA-1P203-0DDR
ACS880-01-025A-3 | R2 | SACE08RE44 | BRA-1P203-0DDR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-14A3-7 | R3 | SACE08RE44 | BRA-1P203-0DDR
ACS880-01-032A-3 | R3 | SACE15RE22 | BRA-2P503-0BBR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-019A-7 | R3 | SACE08RE44 | BRA-1P203-0DDR
ACS880-01-038A-3 | R3 | SACE15RE22 | BRA-2P503-0BBR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-023A-7 | R3 | SACE08RE44 | BRA-1P203-0DDR
ACS880-01-045A-3 | R4 | SACE15RE13 | BRA-2P503-0ACR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-027A-7 | R3 | SACE08RE44 | BRA-1P203-0DDR
ACS880-01-061A-3 | R4 | SACE15RE13 | BRA-2P503-0ACR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-035A-7+D150 | R5 | SACE15RE22 | BRA-2P503-0BBR
ACS880-01-072A-3+D150 | R5 | SAFUR90F575 | BRBW-4P803-00HR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-042A-7+D150 | R5 | SACE15RE22 | BRA-2P503-0BBR
ACS880-01-087A-3+D150 | R5 | SAFUR90F575 | BRBW-4P803-00HR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-049A-7+D150 | R5 | SACE15RE22 | BRA-2P503-0BBR
ACS880-01-105A-3+D150 | R6 | SAFUR80F500 | BRBW-08P03-00FR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-061A-7+D150 | R6 | SACE15RE13 | BRA-2P503-0ACR
ACS880-01-145A-3+D150 | R6 | SAFUR80F500 | BRBW-08P03-00FR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-084A-7+D150 | R6 | SACE15RE13 | BRA-2P503-0ACR
ACS880-01-169A-3+D150 | R7 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-098A-7+D150 | R7 | SAFUR90F575 | BRBW-4P803-00HR
ACS880-01-206A-3+D150 | R7 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-119A-7+D150 | R7 | SAFUR90F575 | BRBW-4P803-00HR
ACS880-01-246A-3+D150 | R8 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ACS880-01-142A-7+D150 | R8 | SAFUR80F500 | BRBW-08P03-00FR
ACS880-01-293A-3+D150 | R8 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG |  | ACS880-01-174A-7+D150 | R8 | SAFUR80F500 | BRBW-08P03-00FR
ACS880-01-363A-3+D150 | R9 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG |  | ACS880-01-210A-7+D150 | R9 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR
ACS880-01-430A-3+D150 | R9 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG |  | ACS880-01-271A-7+D150 | R9 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR
ABB
ACS880-01 工业传动单传动变频器
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
95
96
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 53: 变频器伺服器外围设备适配替代型号表
4
4
BPELE 贝派
传动型号 | 尺寸 规格 | 制动电阻 |  | 
 |  | ABB 型号 | 贝派 | 
 |  |  | 型号 | 每台变频器 所需数量
Un = 400 V （380-415 V）。额定功率在额定电压为 400 V 时有效 |  |  |  | 
6- 脉波二极管整流 |  |  |  | 
ACS880-07-0105A-3+D150 | R6 | SAFUR80F500 | BRBW-08P03-00FR | 1
ACS880-07-0145A-3+D150 | R6 | SAFUR80F500 | BRBW-08P03-00FR | 1
ACS880-07-0169A-3+D150 | R7 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR | 1
ACS880-07-0206A-3+D150 | R7 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR | 1
ACS880-07-0246A-3+D150 | R8 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG | 1
ACS880-07-0293A-3+D150 | R8 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG | 1
ACS880-07-0363A-3+D150 | R9 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG | 1
ACS880-07-0430A-3+D150 | R9 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG | 1
ACS880-07-0505A-3+D150 | R10 | 2xSAFUR125F500 | BRBW-20P03-00BR | 1
ACS880-07-0585A-3+D150 | R10 | 2xSAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-07-0650A-3+D150 | R10 | 2xSAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-07-0725A-3+D150 | R11 | 3xSAFUR200F500 | BRCW-50P03-00RJ | 1
ACS880-07-0810A-3+D150 | R11 | 3xSAFUR200F500 | BRCW-50P03-00RJ | 1
ACS880-07-0880A-3+D150 | R11 | 3xSAFUR200F500 | BRCW-50P03-00RJ | 1
ACS880-07-1140A-3+D150 | D8T+2xR8i | 2 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 2
ACS880-07-1250A-3+D150 | 2xD8T+2xR8i | 3 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 3
ACS880-07-1480A-3+D150 | 2xD8T+2xR8i | 3 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 3
ACS880-07-1760A-3+D150 | 2xD8T+2xR8i | 3 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 3
12- 脉波二极管整流 |  |  |  | 
ACS880-07-0990A-3+A004+D150 | 2xD7T+2xR8i | 2 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 2
ACS880-07-1140A-3+A004+D150 | 2xD8T+2xR8i | 2 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 2
ACS880-07-1250A-3+A004+D150 | 2xD8T+2xR8i | 3 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 3
ACS880-07-1480A-3+A004+D150 | 2xD8T+2xR8i | 3 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 3
ACS880-07-1760A-3+A004+D150 | 2xD8T+2xR8i | 3 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 3
Un = 500 V （380-500 V）。额定功率在额定电压为 500 V 时有效 |  |  |  | 
6- 脉波二极管整流 |  |  |  | 
ACS880-07-0096A-5+D150 | R6 | SAFUR80F500 | BRBW-08P03-00FR | 1
ACS880-07-0124A-5+D150 | R6 | SAFUR80F500 | BRBW-08P03-00FR | 1
ACS880-07-0156A-5+D150 | R7 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR | 1
ACS880-07-0180A-5+D150 | R7 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR | 1
ACS880-07-0240A-5+D150 | R8 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG | 1
ACS880-07-0260A-5+D150 | R8 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG | 1
ACS880-07-0361A-5+D150 | R9 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG | 1
ACS880-07-0414A-5+D150 | R9 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG | 1
ACS880-07-0460A-5+D150 | R10 | 2xSAFUR125F500 | BRBW-20P03-00BR | 1
ACS880-07-0503A-5+D150 | R10 | 2xSAFUR125F500 | BRBW-20P03-00BR | 1
ACS880-07-0583A-5+D150 | R10 | 2xSAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-07-0635A-5+D150 | R10 | 2xSAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-07-0715A-5+D150 | R11 | 3xSAFUR200F500 | BRCW-50P03-00RJ | 1
ACS880-07-0820A-5+D150 | R11 | 3xSAFUR200F500 | BRCW-50P03-00RJ | 1
ACS880-07-0880A-5+D150 | R11 | 3xSAFUR200F500 | BRCW-50P03-00RJ | 1
ACS880-07-1070A-5+D150 | D8T+2xR8i | 2 x (2 x SAFUR200F500) | BRBW-30P03-ARCE | 2
ACS880-07-1320A-5+D150 | 2xD8T+2xR8i | 3 x (2 x SAFUR200F500) | BRBW-30P03-ARCE | 2
ACS880-07-1450A-5+D150 |  | 3 x (2 x SAFUR200F500) | BRBW-30P03-ARCE | 3
ACS880-07-1580A-5+D150 | 2xD8T+2xR8i | 3 x (2 x SAFUR200F500) | BRBW-30P03-ARCE | 3
传动型号
尺寸 规格
制动电阻
ABB 型号
贝派
型号
每台变频器 所需数量
12- 脉波二极管整流
ACS880-07-0990A-5+A004+D150
2xD7T+2xR8i
2 x (2 x SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
2
ACS880-07-1320A-5+A004+D150
2xD8T+2xR8i
3 x (2 x SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
ACS880-07-1450A-5+A004+D150
2xD8T+2xR8i
3 x (2 x SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
ACS880-07-1580A-5+A004+D150
2xD8T+2xR8i
3 x (2 x SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
Un = 690 V （525-690 V）。额定功率在额定电压为 690 V 时有效
6- 脉波二极管整流
ACS880-07-0061A-7+D150
R6
SACE15RE13
2P503-0ACR
1
ACS880-07-0084A-7+D150
R6
SACE15RE13
2P503-0ACR
1
ACS880-07-0098A-7+D150
R7
SAFUR90F575
W-4P803-00HR
1
ACS880-07-0119A-7+D150
R7
SAFUR90F575
W-4P803-00HR
1
ACS880-07-0142A-7+D150
R8
SAFUR80F500
W-08P03-00FR
1
ACS880-07-0174A-7+D150
R8
SAFUR80F500
W-08P03-00FR
1
ACS880-07-0210A-7+D150
R9
SAFUR125F500
W-10P03-00DR
1
ACS880-07-0271A-7+D150
R9
SAFUR125F500
W-10P03-00DR
1
ACS880-07-0330A-7+D150
R10
SAFUR200F500
W-15P03-0BRG
1
ACS880-07-0370A-7+D150
R10
SAFUR200F500
W-15P03-0BRG
1
ACS880-07-0430A-7+D150
R10
SAFUR200F500
W-15P03-0BRG
1
ACS880-07-0470A-7+D150
R11
2xSAFUR125F500
W-20P03-00BR
1
ACS880-07-0522A-7+D150
R11
2xSAFUR125F500
W-20P03-00BR
1
ACS880-07-0590A-7+D150
R11
2xSAFUR125F500
W-20P03-00BR
1
ACS880-07-0650A-7+D150
R11
2xSAFUR125F500
W-20P03-00BR
1
ACS880-07-0721A-7+D150
R11
2xSAFUR125F500
W-20P03-00BR
1
ACS880-07-0800A-7+D150
D8T+2xR8i
3 x (2 x SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
ACS880-07-0900A-7+D150
D8T+2xR8i
3 x (2 x SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
ACS880-07-1160A-7+D150
2xD8T+2xR8i
3 x (2 x SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
12- 脉波二极管整流
ACS880-07-0800A-7+A004+D150
2xD7T+2xR8i
3 x (2 x SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
ACS880-07-0950A-7+A004+D150
2xD8T+2xR8i
3 x (2 x SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
ACS880-07-1160A-7+A004+D150
2xD8T+2xR8i
3 x (2 x SAFUR200F500)
BRB
BRB BRB BRB
BRA- BRA- BRB BRB BRB BRB BRB BRB BRB BRB
BRB BRB BRB BRB BRB
BRB BRB BRB BRB
BRB BRB BRB
W-30P03-ARCE
3
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
ABB
ACS880-07 工业传动单传动变频器
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
97
98
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 54: 变频器伺服器外围设备适配替代型号表
4
4
BPELE 贝派
ACS880-37 工业传动单传动变频器
ACS880-607 工业传动多传动变频器
传动型号 | 尺寸 规格 | 制动斩波器类型 | 制动电阻类型 |  | 
 |  |  | ABB 型号 | 贝派 | 
 |  |  |  | 型号 | 每台变频器 所需数量
Un = 400 V (380-415 V) |  |  |  |  | 
ACS880-37-0105A-3+D150 | R8 | NBRA658 | 2 x SAFUR210F575 | BRBW-25P03-0ARG | 1
ACS880-37-0145A-3+D150 | R8 | NBRA658 | 2 x SAFUR210F575 | BRBW-25P03-0ARG | 1
ACS880-37-0169A-3+D150 | R8 | NBRA658 | 2 x SAFUR210F575 | BRBW-25P03-0ARG | 1
ACS880-37-0206A-3+D150 | R8 | NBRA658 | 2 x SAFUR210F575 | BRBW-25P03-0ARG | 1
ACS880-37-0293A-3+D150 | R11 | NBRA659 | 2 x SAFUR180F460 | BRCW-40P03-0ARB | 1
ACS880-37-0363A-3+D150 | R11 | NBRA659 | 2 x SAFUR180F460 | BRCW-40P03-0ARB | 1
ACS880-37-0442A-3+D150 | R11 | NBRA659 | 2 x SAFUR180F460 | BRCW-40P03-0ARB | 1
ACS880-37-0505A-3+D150 | R11 | NBRA659 | 2 x SAFUR180F460 | BRCW-40P03-0ARB | 1
ACS880-37-0585A-3+D150 | R11 | NBRA659 | 2 x SAFUR180F460 | BRCW-40P03-0ARB | 1
ACS880-37-0650A-3+D150 | R11 | NBRA659 | 2 x SAFUR180F460 | BRCW-40P03-0ARB | 1
ACS880-37-0450A-3+D150 | R8i+R8i | NBRA659 | 2 x SAFUR180F460 | BRCW-40P03-0ARB | 1
ACS880-37-0620A-3+D150 | R8i+R8i | NBRA659 | 2 x SAFUR180F460 | BRCW-40P03-0ARB | 1
ACS880-37-0870A-3+D150 | R8i+R8i | 2xNBRA659 | 2 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 2
ACS880-37-1110A-3+D150 | 2×R8i+2×R8i | 2xNBRA659 | 2 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 2
ACS880-37-1210A-3+D150 | 2×R8i+2×R8i | 2xNBRA659 | 2 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 2
ACS880-37-1430A-3+D150 | 2×R8i+2×R8i | 3xNBRA659 | 3 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 3
ACS880-37-1700A-3+D150 | 2×R8i+2×R8i | 3xNBRA659 | 3 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 3
Un = 500 V (380-500 V) |  |  |  |  | 
ACS880-37-0101A-5+D150 | R8 | NBRA658 | 2 x SAFUR125F500 | BRBW-20P03-00BR | 1
ACS880-37-0124A-5+D150 | R8 | NBRA658 | 2 x SAFUR125F500 | BRBW-20P03-00BR | 1
ACS880-37-0156A-5+D150 | R8 | NBRA658 | 2 x SAFUR125F500 | BRBW-20P03-00BR | 1
ACS880-37-0180A-5+D150 | R8 | NBRA658 | 2 x SAFUR125F500 | BRBW-20P03-00BR | 1
ACS880-37-0260A-5+D150 | R11 | NBRA659 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0361A-5+D150 | R11 | NBRA659 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0414A-5+D150 | R11 | NBRA659 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0460A-5+D150 | R11 | NBRA659 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0503A-5+D150 | R11 | NBRA659 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0420A-5+D150 | R8i+R8i | NBRA659 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0570A-5+D150 | R8i+R8i | NBRA659 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0780A-5+D150 | R8i+R8i | 2xNBRA659 | 2 x (2 x SAFUR200F500) | BRBW-30P03-ARCE | 2
ACS880-37-1010A-5+D150 | 2×R8i+2×R8i | 2xNBRA659 | 2 x (2 x SAFUR180F460) | BRCW-40P03-0ARB | 2
ACS880-37-1110A-5+D150 | 2×R8i+2×R8i | 2xNBRA659 | 2 x (2 x SAFUR200F500) | BRBW-30P03-ARCE | 2
ACS880-37-1530A-5+D150 | 2×R8i+2×R8i | 3xNBRA659 | 3 x (2 x SAFUR200F500) | BRBW-30P03-ARCE | 3
Un = 690 V (525-690 V) |  |  |  |  | 
ACS880-37-0174A-7+D150 | R11 | NBRA669 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0210A-7+D150 | R11 | NBRA669 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0271A-7+D150 | R11 | NBRA669 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0330A-7+D150 | R11 | NBRA669 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0370A-7+D150 | R11 | NBRA669 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0430A-7+D150 | R11 | NBRA669 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0320A-7+D150 | R8i+R8i | NBRA669 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0390A-7+D150 | R8i+R8i | NBRA669 | 2 x SAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | 1
ACS880-37-0580A-7+D150 | R8i+R8i | 2xNBRA669 | 2 x (2 x SAFUR200F500) | BRBW-30P03-ARCE | 2
ACS880-37-0660A-7+D150 | 2×R8i+2×R8i | 2xNBRA669 | 2 x (2 x SAFUR200F500) | BRBW-30P03-ARCE | 2
ACS880-37-0770A-7+D150 | 2×R8i+2×R8i | 3xNBRA-669 | 3 x (2 x SAFUR200F500) | BRBW-30P03-ARCE | 3
ACS880-37-0950A-7+D150 | 2×R8i+2×R8i | 3xNBRA-669 | 3 x (2 x SAFUR200F500) | BRBW-30P03-ARCE | 3
ACS880-37-1130A-7+D150 | 2×R8i+2×R8i | 3xNBRA-669 | 3 x (2 x SAFUR200F500) | BRBW-30P03-ARCE | 3
传动型号 斩波器型号
制动电阻
ABB 型号
贝派
型号
每台变频器 所需数量
Un = 400 V（范围 380 到 415 V）
ACS880-607-0320-3
NBRA659
2×SAFUR180F460
W-40P03-0ARB
1
ACS880-607-0640-3
2×NBRA659
2×(2×SAFUR180F460)
W-40P03-0ARB
2
ACS880-607-0960-3
3×NBRA659
3×(2×SAFUR180F460)
W-40P03-0ARB
3
ACS880-607-1280-3
4×NBRA659
4×(2×SAFUR180F460)
W-40P03-0ARB
4
ACS880-607-1600-3
5×NBRA659
5×(2×SAFUR180F460)
W-40P03-0ARB
5
ACS880-607-1920-3
6×NBRA659
6×(2×SAFUR180F460)
W-40P03-0ARB
6
Un = 500 V（范围 380 到 500 V）
ACS880-607-0400-5
NBRA659
2×SAFUR200F500
W-30P03-ARCE
1
ACS880-607-0800-5
2×NBRA659
2×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
2
ACS880-607-1200-5
3×NBRA659
3×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
ACS880-607-1600-5
4×NBRA659
4×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
4
ACS880-607-2000-5
5×NBRA659
5×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
5
ACS880-607-2400-5
6×NBRA659
6×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
6
Un = 690 V（范围 525 到 690 V）
ACS880-607-0400-7
NBRA669
2×SAFUR200F500
W-30P03-ARCE
1
ACS880-607-0800-7
2×NBRA669
2×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
2
ACS880-607-1200-7
3×NBRA669
3×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
ACS880-607-1600-7
4×NBRA669
4×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
4
ACS880-607-2000-7
5×NBRA669
5×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
5
ACS880-607-2400-7
6×NBRA669
6×(2×SAFUR200F500)
BRC
BRC BRC BRC BRC BRC
BRB BRB BRB BRB BRB BRB
BRB BRB BRB BRB BRB BRB
W-30P03-ARCE
6
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
ABB
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
99
100
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 55: 变频器伺服器外围设备适配替代型号表
4
4
BPELE 贝派
ACS880-04 工业传动模块
ACS880-M04 机械传动变频器
传动型号
制动斩波器 型号
制动电阻器型号
ABB 型号
贝派
型号
每台变频器 所需数量
Un = 400 V ( 范 围 380 到 415 V)
ACS880-604-0210-3
NBRA658
1×SAFUR210F575
W-12P53-0CRD
1
ACS880-604-0320-3
NBRA659
2×SAFUR180F460
W-40P03-0ARB
1
ACS880-604-0640-3
2×NBRA659
2×(2×SAFUR180F460)
W-40P03-0ARB
2
ACS880-604-0960-3
3×NBRA659
3×(2×SAFUR180F460)
W-40P03-0ARB
3
ACS880-604-1280-3
4×NBRA659
4×(2×SAFUR180F460)
W-40P03-0ARB
4
ACS880-604-1600-3
5×NBRA659
5×(2×SAFUR180F460)
W-40P03-0ARB
5
ACS880-604-1920-3
6×NBRA659
6×(2×SAFUR180F460)
W-40P03-0ARB
6
Un = 500 V ( 范围 380 到 500 V)
ACS880-604-0260-5
NBRA658
2×SAFUR125F500
W-20P03-00BR
1
ACS880-604-0400-5
NBRA659
2×SAFUR200F500
W-30P03-ARCE
1
ACS880-604-0800-5
2×NBRA659
2×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
2
ACS880-604-1200-5
3×NBRA659
3×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
ACS880-604-1600-5
4×NBRA659
4×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
4
ACS880-604-2000-5
5×NBRA659
5×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
5
ACS880-604-2400-5
6×NBRA659
6×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
6
Un = 690 V ( 范围 525 到 690 V)
ACS880-604-0400-7
NBRA669
2 ×SAFUR200F500
W-30P03-ARCE
1
ACS880-604-0800-7
2×NBRA669
2×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
2
ACS880-604-1200-7
3×NBRA669
3×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
ACS880-604-1600-7
4×NBRA669
4×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
4
ACS880-604-2000-7
5×NBRA669
5×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
5
ACS880-604-2400-7
6×NBRA669
6×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
6
Un= 690 V ( 范围 525 到 690 V)
ACS880-604LC-0400-7
NBRW-669C
2×SAFUR200F500
W-30P03-ARCE
1
ACS880-604LC-0800-7
2×NBRW-669C
2×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
2
ACS880-604LC-1200-7
3×NBRW-669C
3×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
3
ACS880-604LC-1600-7
4×NBRW-669C
4×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
4
ACS880-604LC-2000-7
5×NBRW-669C
5×(2×SAFUR200F500)
W-30P03-ARCE
5
ACS880-604LC-2400-7
6×NBRW-669C
6×(2×SAFUR200F500)
BRB
BRC BRC BRC BRC BRC
BRC
BRB BRB BRB BRB BRB BRB BRB
BRB BRB BRB BRB BRB BRB
BRB BRB BRB BRB BRB BRB
W-30P03-ARCE
6
变频器型号 | 制动电阻示例 1: JBR-xx |  | 制动电阻示例 2：SACExxxxx | 
 | ABB 型号 | 贝派型号 | ABB 型号 | 贝派型号
ACS880-M04-03A0-5 |  |  |  | 
ACS880-M04-03A6-5 |  |  |  | 
ACS880-M04-04A8-5 | JBR-01 | BRA-1P502-AB0R | – | –
ACS880-M04-06A0-5 |  |  |  | 
ACS880-M04-08A0-5 |  |  |  | 
ACS880-M04-010A-5 | JBR-03 | BRA-02P02-0H0R |  | 
ACS880-M04-014A-5 | JBR-04 | BRA-05P02-0D0R | SACE08RE44 | BRA-1P203-0DDR
ACS880-M04-018A-5 |  |  |  | 
ACS880-M04-025A-5 | JBR-05 | BRA-08P02-0B0R |  | 
ACS880-M04-030A-5 |  |  | SACE15RE22 | BRA-2P503-0BBR
ACS880-M04-035A-5 |  |  |  | 
ACS880-M04-044A-5 |  |  |  | 
ACS880-M04-050A-5 |  |  |  | 
ACS880-M04-061A-5 | JBR-06 | BRA-01P03-0ACR | SACE15RE13 | BRA-2P503-0ACR
ACS880-M04-078A-5 |  |  |  | 
ACS880-M04-094A-5 |  |  |  | 
BRA- 铝壳电阻 BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻 BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱 BREW- 欧式电阻箱 BRCW- 功率电阻柜 BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
ABB
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
101
102
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 56
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
ACH580 交流传动变频器 0.75-500KW
ACH531 暖通行业专用变频器 0.75~250KW
ACH580 变频器 | 制动电阻 |  | 输出电抗器 | 
 | ABB 型号 | 贝派型号 | ABB 型号 | 贝派型号
3 相 Un= 230 V |  |  |  | 
ACH580-01-04A7-2 | Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL | BRA-05P02-0GHR | - | -
ACH580-01-06A7-2 | Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL | BRA-05P02-0GHR | - | -
ACH580-01-07A6-2 | Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL | BRA-1P203-0CJR | - | -
ACH580-01-012A-2 | Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL | BRA-1P203-0CJR | - | -
ACH580-01-018A-2 | - | - | - | -
ACH580-01-024A-2 | Danotherm CBT-H 560 D HT 406 19R | BRA-03P03-0AJR | - | -
ACH580-01-032A-2 | Danotherm CBT-H 760 D HT 406 16R | BRA-04P03-0AFR | - | -
ACH580-01-047A-2 | SAFUR90F575 | BRBW-4P803-00HR | - | -
ACH580-01-060A-2 | SAFUR90F575 | BRBW-4P803-00HR | - | -
3 相 Un= 400 或 480 V |  |  |  | 
ACH580-01-02A7-4 | Danotherm CBH 360 C T 406 210R | BRA-03P02-BA0R | LOCH0007-3 | BLA3-0EC1-0005
ACH580-01-03A4-4 | Danotherm CBH 360 C T 406 210R | BRA-03P02-BA0R | LOCH0007-3 | BLA3-0EC1-0005
ACH580-01-04A1-4 | Danotherm CBH 360 C T 406 210R | BRA-03P02-BA0R | LOCH0007-3 | BLA3-0EC1-0010
ACH580-01-05A7-4 | Danotherm CBH 360 C T 406 210R | BRA-03P02-BA0R | LOCH0007-3 | BLA3-0EC1-0010
ACH580-01-07A3-4 | Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL | BRA-05P02-0GHR | LOCH0015-3 | BLA3-0EC1-0010
ACH580-01-09A5-4 | Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL | BRA-05P02-0GHR | LOCH0015-3 | BLA3-0EC1-0015
ACH580-01-12A7-4 | Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL | BRA-05P02-0GHR | LOCH0015-3 | BLA3-0EC1-0015
ACH580-01-018A-4 | Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL | BRA-1P203-0CJR | LOCH0030-3 | BLA3-0EC1-0020
ACH580-01-026A-4 | Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL | BRA-1P203-0CJR | LOCH0030-3 | BLA3-0EC1-0030
ACH580-01-033A-4 | Danotherm CBT-H 560 D HT 406 19R | BRA-03P03-0AJR | LOCH0080-3 | BLA3-0EC1-0040
ACH580-01-039A-4 | Danotherm CBT-H 760 D HT 406 16R | BRA-04P03-0AFR | LOCH0080-3 | BLA3-0EC1-0050
ACH580-01-046A-4 | Danotherm CBT-H 760 D HT 406 16R | BRA-04P03-0AFR | LOCH0080-3 | BLA3-0EC1-0060
ACH580 变频器 | 制动斩波器 | 制动电阻 |  | 输出电抗器 | 
 |  | ABB 型号 | 贝派型号 | ABB 型号 | 贝派型号
3 相 Un= 230 V |  |  |  |  | 
ACH580-01-076A-2 | NBRA-658 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR | - | -
ACH580-01-089A-2 | NBRA-658 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR | - | -
ACH580-01-115A-2 | NBRA-658 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR | - | -
ACH580-01-144A-2 | NBRA-658 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG | - | -
ACH580-01-171A-2 | NBRA-658 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG | - | -
ACH580-01-213A-2 | NBRA-658 | 2xSAFUR210F575 | BRBW-25P03-0ARG | - | -
ACH580-01-276A-2 | NBRA-658 | 2xSAFUR210F575 | BRBW-25P03-0ARG | - | -
3 相 Un= 400 或 480 V（380...415 V，440...480 V） |  |  |  |  | 
ACH580-01-062A-4 | ACS-BRK-D | 已经内置在制动斩波器中 |  | LOCH0080-3 | BLA3-0EC1-0070
ACH580-01-073A-4 | ACS-BRK-D | 已经内置在制动斩波器中 |  | LOCH0080-3 | BLA3-0EC1-0080
ACH580-01-089A-4 | ACS-BRK-D | 已经内置在制动斩波器中 |  | LOCH0120-3 | BLA3-0EC1-0110
ACH580-01-106A-4 | NBRA-658 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR | LOCH0120-3 | BLA3-0EC1-0110
ACH580-01-145A-4 | NBRA-658 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR | LOCH0200-3 | BLA3-0EC1-0150
ACH580-01-169A-4 | NBRA-658 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG | LOCH0200-3 | BLA3-0EC1-0200
ACH580-01-206A-4 | NBRA-658 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG | LOCH0330-3 | BLA3-0EC1-0250
ACH580-01-246A-4 | NBRA-658 | 2xSAFUR125F500 | BRBW-20P03-00BR | LOCH0330-3 | BLA3-0EC1-0300
ACH580-01-293A-4 | NBRA-658 | 2xSAFUR210F575 | BRBW-25P03-0ARG | LOCH0330-3 | BLA3-0EC1-0350
ACH580-01-363A-4 | NBRA-659 | 2xSAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | LOCH0490-3 | BLA3-0EC1-0450
ACH580-01-430A-4 | NBRA-659 | 2xSAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | LOCH0490-3 | BLA3-0EC1-0500
ACH580-01-490A-4 | NBRA-659 | 2xSAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE | - | BLA3-0EC1-0560
ACH531 暖通专用变频器 | 外形尺寸 | 参考电阻型号 | 
 |  | Danotherm 型号 | 贝派型号
三相 UN = 400 或 480 V(380 至 415 V, 440 至 480 V) |  |  | 
ACH531-01-02A7-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R | BRA-03P02-B00R
ACH531-01-03A4-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R | BRA-03P02-B00R
ACH531-01-04A1-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R | BRA-03P02-B00R
ACH531-01-05A7-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R | BRA-03P02-B00R
ACH531-01-07A3-4 | R1 | CBR-V 460 DT 281 80R | BRA-08P02-0H0R
ACH531-01-09A5-4 | R1 | CBR-V 460 DT 281 80R | BRA-08P02-0H0R
ACH531-01-12A7-4 | R1 | CBR-V 460 DT 281 80R | BRA-08P02-0H0R
ACH531-01-018A-4 | R2 | CBR-V 660 DHT 415 33R | BRA-1P503-0CCR
ACH531-01-026A-4 | R2 | CBR-V 660 DHT 415 33R | BRA-1P503-0CCR
ACH531-01-033A-4 | R3 | CBT-V 560 GHT 281 18R | BRA-03P03-0AHR
ACH531-01-039A-4 | R3 | CBT-V 560 GHT 281 18R | BRA-03P03-0AHR
ACH531-01-046A-4 | R3 | CBT-V 560 GHT 281 18R | BRA-03P03-0AHR
ACH531 暖通专用变频器 | 制动斩波器 | 参考电阻型号 | 
 |  | Danotherm 型号 | 贝派型号
3 相 Un= 400 V（380…415 V,） |  |  | 
ACH531-01-062A-4 | ACS-BRK-D | 已经内置在制动斩波器中 | -
ACH531-01-073A-4 | ACS-BRK-D | 已经内置在制动斩波器中 | -
ACH531-01-088A-4 | ACS-BRK-D | 已经内置在制动斩波器中 | -
ACH531-01-106A-4 | NBRA-658 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR
ACH531-01-145A-4 | NBRA-658 | SAFUR125F500 | BRBW-10P03-00DR
ACH531-01-169A-4 | NBRA-658 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG
ACH531-01-206A-4 | NBRA-658 | SAFUR200F500 | BRBW-15P03-0BRG
ACH531-01-246A-4 | NBRA-658 | 2xSAFUR125F500 | BRBW-20P03-00BR
ACH531-01-293A-4 | NBRA-658 | 2xSAFUR210F575 | BRBW-25P03-0ARG
ACH531-01-363A-4 | NBRA-659 | 2xSAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE
ACH531-01-430A-4 | NBRA-659 | 2xSAFUR200F500 | BRBW-30P03-ARCE
ACH580 变频器 | 输出电抗器 | 
 | ABB 型号 | 贝派型号
ACH580-04-505A-4 | LOCH0660-3 | BLA3-0EC1-0560
ACH580-04-585A-4 | LOCH0660-3 | BLA3-0EC1-0630
ACH580-04-650A-4 | LOCH0660-3 | BLA3-0EC1-0720
ACH580-04-725A-4 | LOCH1000-3 | BLA3-0EC1-0800
ACH580-04-820A-4 | LOCH1000-3 | BLA3-0EC1-1000
ACH580-04-880A-4 | LOCH1000-3 | BLA3-0EC1-1000
ABB
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
103
104
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 57
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
ACQ531 水行业专用传动 0.75-250KW
ACQ580 水处理应用传动 0.75-500KW
ACQ531 水行业变频器 | 外形尺寸 | 制动电阻 | 
 |  | Danotherm 型号 | 贝派型号
三相 UN = 400 或 480 V(380 至 415 V, 440 至 480 V) |  |  | 
ACQ531-01-02A7-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R | BRA-03P02-B00R
ACQ531-01-03A4-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R | BRA-03P02-B00R
ACQ531-01-04A1-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R | BRA-03P02-B00R
ACQ531-01-05A7-4 | R1 | CBR-V 210 DT 281 200R | BRA-03P02-B00R
ACQ531-01-07A3-4 | R1 | CBR-V 460 DT 281 80R | BRA-08P02-0H0R
ACQ531-01-09A5-4 | R1 | CBR-V 460 DT 281 80R | BRA-08P02-0H0R
ACQ531-01-12A7-4 | R1 | CBR-V 460 DT 281 80R | BRA-08P02-0H0R
ACQ531-01-018A-4 | R2 | CBR-V 660 DHT 415 33R | BRA-1P503-0CCR
ACQ531-01-026A-4 | R2 | CBR-V 660 DHT 415 33R | BRA-1P503-0CCR
ACQ531-01-033A-4 | R3 | CBT-V 560 GHT 281 18R | BRA-03P03-0AHR
ACQ531-01-039A-4 | R3 | CBT-V 560 GHT 281 18R | BRA-03P03-0AHR
ACQ531-01-046A-4 | R3 | CBT-V 560 GHT 281 18R | BRA-03P03-0AHR
ACQ580 水处理专用传动 | 输出电抗器 | 
 | ABB 型号 | 贝派型号
3 相 Un=400V |  | 
ACQ580-01-02A7-4 | LOCH0007-3 | BLA3-0EC1-0005
ACQ580-01-03A4-4 | LOCH0007-3 | BLA3-0EC1-0005
ACQ580-01-04A1-4 | LOCH0007-3 | BLA3-0EC1-0010
ACQ580-01-05A7-4 | LOCH0007-3 | BLA3-0EC1-0010
ACQ580-01-07A3-4 | LOCH0015-3 | BLA3-0EC1-0010
ACQ580-01-09A5-4 | LOCH0015-3 | BLA3-0EC1-0015
ACQ580-01-12A7-4 | LOCH0015-3 | BLA3-0EC1-0015
ACQ580-01-018A-4 | LOCH0030-3 | BLA3-0EC1-0020
ACQ580-01-026A-4 | LOCH0030-3 | BLA3-0EC1-0030
ACQ580-01-033A-4 | LOCH0080-3 | BLA3-0EC1-0040
ACQ580-01-039A-4 | LOCH0080-3 | BLA3-0EC1-0050
ACQ580-01-046A-4 | LOCH0080-3 | BLA3-0EC1-0060
ACQ580-01-062A-4 | LOCH0080-3 | BLA3-0EC1-0070
ACQ580-01-073A-4 | LOCH0080-3 | BLA3-0EC1-0080
ACQ580-01-089A-4 | LOCH0120-3 | BLA3-0EC1-0110
ACQ580-01-106A-4 | LOCH0120-3 | BLA3-0EC1-0110
ACQ580-01-145A-4 | LOCH0200-3 | BLA3-0EC1-0150
ACQ580-01-169A-4 | LOCH0200-3 | BLA3-0EC1-0200
ACQ580-01-206A-4 | LOCH0330-3 | BLA3-0EC1-0250
ACQ580-01-246A-4 | LOCH0330-3 | BLA3-0EC1-0300
ACQ580-01-293A-4 | LOCH0330-3 | BLA3-0EC1-0350
ACQ580-01-363A-4 | LOCH0490-3 | BLA3-0EC1-0450
ACQ580-01-430A-4 | LOCH0490-3 | BLA3-0EC1-0500
ACQ580-04-505A-4 | LOCH0660-3 | BLA3-0EC1-0560
ACQ580-04-585A-4 | LOCH0660-3 | BLA3-0EC1-0630
ACQ580-04-650A-4 | LOCH0660-3 | BLA3-0EC1-0720
ACQ580-04-725A-4 | LOCH1000-3 | BLA3-0EC1-0800
ACQ580-04-820A-4 | LOCH1000-3 | BLA3-0EC1-1000
ACQ580-04-880A-4 | LOCH1000-3 | BLA3-0EC1-1000
ABB
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
105
106
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 58
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
E530 通用型伺服驱动系统
MicroFlex e180&e190 伺服驱动器
E530 通用型伺服驱动器 | 进线滤波器 | 
 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号
Un=400V |  | 
E530-EC0S-1KW5-4 | FN3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0016
E530-EC0S-2KW0-4 | FN3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0016
E530-EC0S-4KW0-4 | FN3287-16-44-C33-R65 | BFC-1EA3-0016
E530-EC0S-5KW0-4 | FN3287-25-33-C33-R65 | BFC-1EA3-0030
E530-EC0S-7KW5-4 | FN3287-25-33-C33-R65 | BFC-1EA3-0030
驱动器型号 | 内部制动电阻 |  |  | 外部制动电阻 |  | 母线电容 存储能量 （J）
 | 阻值 （Ω） | 功率 （W） | 可处理功率 （W） | 最小阻值 （Ω） | 贝派型号 | 
220 V 驱动器 |  |  |  |  |  | 
E530-xx0S-0KW2-1 | - | - | - | 50 | 根据客户要求 | 12
E530-xx0S-0KW4-1 | - | - | - | 50 | 根据客户要求 | 12
E530-xx0S-0KW8-1 | 40 | 50 | 15 | 40 | 根据客户要求 | 24
E530-xx0S-1KW0-1 | 40 | 50 | 15 | 40 | 根据客户要求 | 24
E530-xx0S-1KW5-2 | 12 | 60 | 18 | 12 | 根据客户要求 | 30
E530-xx0S-2KW0-2 | 12 | 60 | 18 | 12 | 根据客户要求 | 30
400 V 驱动器 |  |  |  |  |  | 
E530-EC0S-1KW5-4 | 100 | 80 | 24 | 80 | 根据客户要求 | 10
E530-EC0S-2KW0-4 | 100 | 80 | 24 | 80 | 根据客户要求 | 12
E530-EC0S-4KW0-4 | 50 | 100 | 30 | 40 | 根据客户要求 | 23
E530-EC0S-5KW0-4 | 35 | 150 | 45 | 35 | 根据客户要求 | 28
E530-EC0S-7KW5-4 | 35 | 150 | 45 | 25 | 根据客户要求 | 41
当电机制动回馈能量高于内部制动电阻所能消耗的能量时，需要连接外部制动电阻。推荐连接的最小外部制动电阻阻值如上，请根据实际应 用正确选择外部制动电阻阻值及功率，并正确设置外部制动电阻参数。
220 V 驱动器型号中的 xx 代表输入类型：PT = 脉冲型、EC = EtherCAT 总线型，400 V 驱动器仅提供 EtherCAT 总线型版本。
外型尺寸 | 驱动器型号 | Rmin | 制动电阻参考 | 
 |  |  | ABB 型号 | 贝派型号
A | MFE180-04xx-03A0-4 | 80 | JBR-01 JBR-03 | BRA-1P502-AB0R BRA-02P02-0H0R
 | MFE180-04xx-05A0-4 |  |  | 
 | MFE180-04xx-07A0-4 | 60 |  | 
B | MFE180-04xx-016A-4 | 33 | JBR-04 | BRA-05P02-0D0R
C | MFE180-04xx-024A-4 | 12 | JBR-05 JBR-06 | BRA-08P02-0B0R BRA-01P03-0ACR
 | MFE180-04xx-031A-4 |  |  | 
 | MFE180-04xx-046A-4 |  |  | 
D | MFE180-04xx-060A-4 |  |  | 
 | MFE180-04xx-090A-4 |  |  | 
ABB
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
107
108
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 59
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
ABB 标准直流传动 DCS550 调速器
ABB 工业直流传动 DCS880 调速器
ABB
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
109
110
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
外形 尺寸 | 直流传动类型（2-Q） |  | 直流传动类型 (4-Q) |  | 进线电抗器 1 % | 进线电抗器 2% | 进线电抗器 4 % | 进线电抗器 4%
 | IA [A] | ABB 型号 | IA [A] | ABB 型号 | ABB 型号 | 贝派型号 | ABB 型号 | 贝派型号
3 - 相 230 VAC - 525 VAC; -15 % / +10 % |  |  |  |  |  |  |  | 
F1 | 20 | DCS550-S01-0020 | 25 | DCS550-S02-0025 | ND01 | BLA3-1EC2-0020 | ND401 | BLA3-1EC4-0020
F1 | 45 | DCS550-S01-0045 | 50 | DCS550-S02-0050 | ND02 | BLA3-1EC2-0040 | ND402 | BLA3-1EC4-0040
F1 | 65 | DCS550-S01-0065 | 75 | DCS550-S02-0075 | ND04 | BLA3-1EC2-0060 | ND403 | BLA3-1EC4-0060
F1 | 90 | DCS550-S01-0090 | 100 | DCS550-S02-0100 | ND06 | BLA3-1EC2-0110 | ND404 | BLA3-1EC4-0080
F2 | 135 | DCS550-S01-0135 | 150 | DCS550-S02-0150 | ND06 | BLA3-1EC2-0110 | ND405 | BLA3-1EC4-0110
F2 | 180 | DCS550-S01-0180 | 200 | DCS550-S02-0200 | ND07 | BLA3-1EC2-0200 | ND406 | BLA3-1EC4-0150
F2 | 225 | DCS550-S01-0225 | 250 | DCS550-S02-0250 | ND07 | BLA3-1EC2-0200 | ND407 | BLA3-1EC4-0200
F2 | 270 | DCS550-S01-0270 | 300 | DCS550-S02-0300 | ND09 | BLA3-1EC2-0250 | ND408 | BLA3-1EC4-0250
F3 | 315 | DCS550-S01-0315 | 350 | DCS550-S02-0350 | ND09 | BLA3-1EC2-0250 | ND408 | BLA3-1EC4-0300
F3 | 405 | DCS550-S01-0405 | 450 | DCS550-S02-0450 | ND10 | BLA3-1EC2-0400 | ND409 | BLA3-1EC4-0350
F3 | 470 | DCS550-S01-0470 | 520 | DCS550-S02-0520 | ND10 | BLA3-1EC2-0400 | ND410 | BLA3-1EC4-0450
F4 | 610 | DCS550-S01-0610 | 680 | DCS550-S02-0680 | ND12 | BLA3-1EC2-0500 | ND411 | BLA3-1EC4-0560
F4 | 740 | DCS550-S01-0740 | 820 | DCS550-S02-0820 | ND13 | BLA3-1EC2-0720 | ND412 | BLA3-1EC4-0630
F4 | 900 | DCS550-S01-0900 | 1000 | DCS550-S02-1000 | ND13 | BLA3-1EC2-0720 | ND413 | BLA3-1EC4-0800
外形 尺寸 | 直流传动类型（2-Q） |  | 直流传动类型 (4-Q) |  | 进线电抗 器 1 % | 进线电抗器 2% | 进线电抗 器 4 % | 进线电抗器 4%
 | IA [A] | ABB 型号 | IA [A] | ABB 型号 | ABB 型号 | 贝派型号 | ABB 型号 | 贝派型号
H1 | 20 | DCS880-S01-0020-04/05 | 25 | DCS880-S02-0025-04/05 | ND01 | BLA3-1EC2-0020 | ND401 | BLA3-1EC4-0020
H1 | 45 | DCS880-S01-0045-04/05 | 50 | DCS880-S02-0050-04/05 | ND02 | BLA3-1EC2-0040 | ND402 | BLA3-1EC4-0040
H1 | 65 | DCS880-S01-0065-04/05 | 75 | DCS880-S02-0075-04/05 | ND04 | BLA3-1EC2-0060 | ND403 | BLA3-1EC4-0060
H1 | 90 | DCS880-S01-0090-04/05 | 100 | DCS880-S02-0100-04/05 | ND06 | BLA3-1EC2-0110 | ND404 | BLA3-1EC4-0080
H2 | 135 | DCS880-S01-0135-04/05 | 150 | DCS880-S02-0150-04/05 | ND06 | BLA3-1EC2-0110 | ND405 | BLA3-1EC4-0110
H2 | 180 | DCS880-S01-0180-04/05 | 200 | DCS880-S02-0200-04/05 | ND07 | BLA3-1EC2-0200 | ND406 | BLA3-1EC4-0150
H2 | 225 | DCS880-S01-0225-04/05 | 250 | DCS880-S02-0250-04/05 | ND07 | BLA3-1EC2-0200 | ND407 | BLA3-1EC4-0200
H2 | 270 | DCS880-S01-0270-04/05 | 300 | DCS880-S02-0300-04/05 | ND09 | BLA3-1EC2-0250 | ND409 | BLA3-1EC4-0350
H3 | 290 | DCS880-S01-0290-06 | 320 | DCS880-S02-0320-06 | ND08 | BLA3-1EC2-0200 | 按需提供 | -
H3 | 315 | DCS880-S01-0315-04/05 | 350 | DCS880-S02-0350-04/05 | ND09 | BLA3-1EC2-0250 | ND408 | BLA3-1EC4-0300
H3 | 405 | DCS880-S01-0405-04/05 | 450 | DCS880-S02-0450-04/05 | ND10 | BLA3-1EC2-0400 | ND409 | BLA3-1EC4-0350
H3 | 470 | DCS880-S01-0470-04/05 | 520 | DCS880-S02-0520-04/05 | ND10 | BLA3-1EC2-0400 | ND410 | BLA3-1EC4-0450
H4 | 590 | DCS880-S01-0590-06 | 650 | DCS880-S02-0650-06 | ND13 | BLA3-1EC2-0720 | 按需提供 | -
H4 | 610 | DCS880-S01-0610-04/05 | 680 | DCS880-S02-0680-04/05 | ND12 | BLA3-1EC2-0500 | ND411 | BLA3-1EC4-0560
H4 | 740 | DCS880-S01-0740-04/05 | 820 | DCS880-S02-0820-04/05 | ND13 | BLA3-1EC2-0720 | ND412 | BLA3-1EC4-0630
H4 | 900 | DCS880-S01-0900-04/05 | 1000 | DCS880-S02-1000-04/05 | ND13 | BLA3-1EC2-0720 | ND413 | BLA3-1EC4-0800
H6 | 900 | DCS880-S01-0900-06/07 | 900 | DCS880-S02-0900-06/07 | ND13 | BLA3-1EC2-0720 | 按需提供 | -
H5 | 1190 | DCS880-S01-1190-04/05 | 1190 | DCS880-S02-1190-04/05 | ND14 | BLA3-1EC2-1000 | 按需提供 | -
H6 | 1200 | DCS880-S01-1200-04/05 | 1200 | DCS880-S02-1200-04/05 | ND14 | BLA3-1EC2-1000 | 按需提供 | -
H6 | 1500 | DCS880-S01-1500-04/05 /06/07 | 1500 | DCS880-S02-1500-04/05 /06/07 | ND15 | BLA3-1EC2-1500 | 按需提供 | -
H6 | 2000 | DCS880-S01-2000-04/05 | 2000 | DCS880-S02-2000-04/05 | ND16 | BLA3-1EC2-1800 | 按需提供 | -
H6 | 2000 | DCS880-S01-2000-06/07 | - | - | ND16 * 需 带强冷 | - | 按需提供 | -

## Slide 60: 变频器伺服器外围设备适配替代型号表
4
4
BPELE 贝派
Schneider 施耐德
施耐德制动电阻替代型号
施耐德 Schneider
贝派制动电阻
制动电阻型号
状态
替代型号
VW3M7111
22.10.1 停产
05P02-0D0R
VW3M7112
22.10.1 停产
1P203-0B0R
VW3A58702
21.11.24 停产
01P02-A00R
VW3A58703
21.11.24 停产
01P02-A00R
VW3A58704
在售
01P02-0FHR
VW3A7601R ●●
在售
04P02-0A0R
VW3A7602R ●●
在售
01P02-0BGR
VW3A7603R ●●
R20 停产 /R07 在售
02P02-0BGR
VW3A7604R ●●
在售
04P02-0BGR
VW3A7605R ●●
R20 停产 /R07 在售
01P02-0GBR
VW3A7606R ●●
停产
02P02-0GBR
VW3A7607R ●●
停产
04P02-0GBR
VW3A7608R ●●
在售
01P02-A00R
VW3A7701
在售
01P02-A00R
VW3A7702
在售
02P02-0F0R
VW3A7703
在售
04P02-0BHR
VW3A7704
在售
1P503-0AER
VW3A7705
在售
1P503-0A0R
VW3A7706
23-6-30 停产
1P503-00HR
VW3A7707
24-3-26 停产
1P503-00ER
VW3A7708
21-5-28 停产
1P503-00DR
VW3A7709
22-9-2 停产
1P503-0BRE
VW3A7710
22-10-19 停产
W-30P03-BRGE
VW3A7711
24-3-26 停产
W-50P03-0BRA
VW3A7712
22-10-19 停产
W-60P03-0BRA
VW3A7713
停产
W-20P03-0ARH
VW3A7714
23-6-30 停产
BRA-
BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRB BRC BRC BRB BRB
W-30P03-ARDA
施耐德 Schneider
贝派制动电阻
制动电阻型号
状态
替代型号
VW3A7715
22-10-19 停产
W-70P03-AR0E
VW3A7716
22-10-19 停产
W-100P3-AR0E
VW3A7717
23-1-19 停产
W-200P3-00RG
VW3A7718
在售
W-200P3-00RG
VW3A7723
在售
01P02-A00R
VW3A7724
在售
01P02-0FHR
VW3A7725
在售
01P02-A00R
VW3A7730
在售
02P02-A00R
VW3A7731
在售
03P02-0F0R
VW3A7732
在售
05P02-0BHR
VW3A7733
在售
1P203-0AFR
VW3A7734
在售
1P503-0A0R
VW3A7735
在售
02P03-00HR
VW3A7736
在售
W-03P03-00ER
VW3A7737
在售
W-4P503-0BRE
VW3A7738
23.8.10 停产
W-03P03-0ARD
VW3A7740
在售
05P02-A00R
VW3A7741
在售
01P03-0F0R
VW3A7742
在售
02P03-0BHR
VW3A7743
在售
W-04P03-0AFR
VW3A7744
在售
W-4P503-0A0R
VW3A7745
在售
W-06P03-00HR
VW3A7746
在售
W-10P03-00ER
VW3A7747
在售
W-15P03-0BRE
VW3A7748
在售
W-08P03-0ARD
VW3A7750
在售
W-02P03-A00R
VW3A7751
在售
W-04P03-0F0R
BRC
BRC BRC BRC BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRA- BRB BRB BRB BRA- BRA- BRA- BRB BRB BRB BRB BRB BRB BRB BRB
施耐德 Schneider
贝派制动电阻
制动电阻型号
状态
替代型号
VW3A7752
在售
W-06P03-0BHR
VW3A7753
在售
W-15P03-0AFR
VW3A7754
在售
W-20503-0A0R
VW3A7755
在售
W-25P03-00HR
VW3A7756
在售
W-40P03-00ER
VW3A7757
在售
W-30P03-0ARD
VW3A7790
在售
W-3*08P03-0FRG
VW3A7791
在售
W-3*20P03-0FRG
VW3A7801
21-4-2 停产
W-03P03-A00R
VW3A7802
21-4-2 停产
W-06P03-0F0R
VW3A7803
22-10-11 停产
W-10P03-BDRE
VW3A7804
21-4-2 停产
W-25P03-0ADR
VW3A7805
22-10-19 停产
W-50P03-0HRA
VW3A7806
22-10-19 停产
W-70P03-0DRB
VW3A7807
20-7-1 停产
W-20P03-0CRE
VW3A7808
23-6-30 停产
W-30P03-ARHE
VW3A7809
停产
W-40P03-0ARH
VW3A7810
21.4.2 停产
W-50P03-0ARD
VW3A7811
22.10.19 停产
W-60P03-BRGE
VW3A7812
21.12.31 停产
W-80P03-0BRA
VW3A7813
21.12.31 停产
W-120P3-0BRA
VW3A7814
21.12.31 停产
W-120P3-AR0E
VW3A7815
21.12.31 停产
CW-80P03-0BRA
VW3A7816
21.12.31 停产
CW-120P3-0ARD
VW3A7817
在售
CW-120P3-0BRA
VW3A7818
22.10.11 停产
W-80P03-00ER
BRB
BRB BRB BRB BRC BRB BRB BRB
BRB BRB BRB BRB BRC BRC BRB BRB BRC BRC BRC BRC BRC BRC 2*BR
2*BR
3*BR BRC
BRA- 铝壳电阻
BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻
BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱
BREW- 欧式电阻箱
BRCW- 功率电阻柜
BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
BRA- 铝壳电阻
BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻
BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱
BREW- 欧式电阻箱
BRCW- 功率电阻柜
BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
BRA- 铝壳电阻
BRBA- 铝壳电阻箱
BRLA- 铝壳多联体电阻
BRW- 波纹电阻
BRBW- 制动电阻箱
BREW- 欧式电阻箱
BRCW- 功率电阻柜
BRCS- 不锈钢电阻柜
更改前缀代码，可选不同系列的电阻
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
111
112
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 61
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
MITSUBISHI 三菱
三菱制动电阻替代型号
Resistor Unit Type 三菱电阻型号 |  | 贝派电阻 | 
 |  | 型号 | 数量
GZG, GRZG type |  |  | 
200V | GZG 300W-50Ω | BRW-1P502-0E0R | 1
 | GRZG 200-10Ω (3 个串联 ) | BRW-04P02-0C0R | 1
 | GRZG 300-5Ω (4 个串联 ) | BRW-08P02-0B0R | 1
 | GRZG 400-2Ω (6 个串联 ) | BRW-1P503-0ABR | 1
400V | GRZG 200-10Ω (6 个串联 ) | BRW-08P02-0F0R | 1
 | GRZG 300-5Ω (8 个串联 ) | BRW-1P503-0D0R | 1
 | GRZG 400-2Ω (12 个串联 ) | BRBW-03P03-0BDR | 1
FR-BR type |  |  | 
200V | FR-BR-15K | BRA-1P203-00HR | 1
 | FR-BR-30K | BRA-2P503-00DR | 1
 | FR-BR-55K | BRBW-04P03-00BR | 1
400V | FR-BR-H15K | BRA-1P203-0CBR | 1
 | FR-BR-H30K | BRA-2P503-0AFR | 1
 | FR-BR-H55K | BRBW-04P03-00HR | 1
MT-BR5 type |  |  | 
200V | MT-BR5-55K | BRBW-06P03-00BR | 1
400V | MT-BR5-H75K | BRBW-08P03-0FRE | 1
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
113
114
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 62
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
YASKAWA 安川
安川制动电阻替代型号
序号 | 安川 | 贝派
 | 型号 | 型号
1 | LKEB-20P7 | BRA-08P01-B00R
2 | LKEB-21P5 | BRA-03P02-A00R
3 | LKEB-22P2 | BRA-03P02-0G0R
4 | LKEB-23P7 | BRA-04P02-0D0R
5 | LKEB-25P5 | BRA-06P02-0C0R
6 | LKEB-27P5 | BRA-08P02-0B0R
7 | LKEB-2011 | BRA-08P02-0B0R
8 | LKEB-2015 | BRBW-03P03-0A0R
9 | LKEB-2018 | BRBW-4P803-00HR
10 | LKEB-2022 | BRBW-4P803-0FRH
11 | LKEB-40P7 | BRA-08P01-GE0R
12 | LKEB-41P5 | BRA-03P02-D00R
13 | LKEB-42P2 | BRA-03P02-BE0R
14 | LKEB-43P7 | BRA-04P02-AE0R
15 | LKEB-45P5 | BRA-06P02-A00R
16 | LKEB-47P5 | BRA-08P02-0GER
17 | LKEB-4011 | BRA-1P503-0E0R
18 | LKEB-4015 | BRA-02P03-0D0R
19 | LKEB-4018 | BRBW-4P803-0CBR
20 | LKEB-4022 | BRBW-4P803-BGRB
21 | LKEB-4030 | BRBW-06P03-0B0R
22 | LKEB-4037 | BRBW-10P03-0AFR
23 | LKEB-4045 | BRBW-10P03-ACRF
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
115
116
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 63
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
汇川 MD200 灵巧型矢量变频器
INOVANCE 汇川
汇川 MD310 紧凑多功能型变频器
变频器型号 | 适配电机（kW） | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 进线滤波器 | 
 |  | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号
单相电源：220V，50Hz/60Hz 范围：-15% ～ 10% |  |  |  |  | 
MD200S0.4B（-NC） | 0.4 | BRA-01P02-CE0R | 1 | FN 2090-8-06 | -
MD200S0.75B（-NC） | 0.75 | BRA-1P502-AG0R | 1 | FN 2090-12-06 | -
MD200S1.5B（-NC） | 1.5 | BRA-03P02-A00R | 1 | FN 2090-20-08 | -
MD200S2.2B（-NC） | 2.2 | BRA-04P02-0G0R | 1 | FN 2090-30-08 | -
三相电源：380V，50Hz/60Hz 范围：-15% ～ 10% |  |  |  |  | 
MD200T0.4B（-NC） | 0.4 | BRA-01P02-ADE0R | 1 | FN3258-7-45 | BFC-1EA3-0005
MD200T0.75B（-NC） | 0.75 | BRA-1P502-H00R | 1 | FN3258-7-45 | BFC-1EA3-0005
MD200T1.5B（-NC） | 1.5 | BRA-03P02-CH0R | 1 | FN3258-7-45 | BFC-1EA3-0008
MD200T2.2B（-NC） | 2.2 | BRA-04P02-BE0R | 1 | FN3258-7-45 | BFC-1EA3-0008
MD200T3.7B（-NC） | 3.7 | BRA-06P02-AE0R | 1 | FN3258-16-45 | BFC-1EA3-0016
变频器型型号 | 制动单元 | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 进线滤波器 | 进线电抗器 | 输出电抗器
 |  | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | 贝派型号 | 贝派型号 | 贝派型号
三相电源：380V，50/60Hz |  |  |  |  |  | 
MD310T0.4B |  | BRA-01P02-AEEFR | 1 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
MD310T0.7B | 标准内置 | BRA-1P502-GG0R | 1 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
MD310T1.5B |  | BRA-03P02-CH0R | 1 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0005
MD310T2.2B |  | BRA-04P02-BF0R | 1 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
MD310T3.7B |  | BRA-06P02-AD0R | 1 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
MD310T5.5B |  | BRA-01P03-A00R | 1 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0015
MD310T7.5B |  | BRA-1P203-0GFR | 1 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0030 | BLA3-0EC1-0020
MD310T11B |  | BRA-02P03-0EBR | 1 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0030 | BLA3-0EC1-0030
MD310T15B |  | BRA-1P203-0GFR | 2 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0040 | BLA3-0EC1-0040
MD310T18.5B |  | BRA-02P03-0EBR | 2 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0040 | BLA3-0EC1-0050
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
117
118
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 64
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD290 通用型变频器
变频器型号 | 适配 电机 （kW） | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10%ED，最大 10 秒） |  | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 | 输出电抗器
 |  | 型号汇川 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 贝派型号
单相 200V~240V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MD290-2S0.4GB | 0.4 | 内置标配 | - | BRA-08P01-B00R | 1 | FN 2090-8-06 | - | - | -
MD290-2S0.7GB | 0.7 | 内置标配 | - | BRA-08P01-AE0R | 1 | FN 2090-12-06 | - | - | -
MD290-2S1.5GB | 1.5 | 内置标配 | - | BRA-01P02-A00R | 1 | FN 2090-20-08 | - | - | -
MD290-2S2.2GB | 2.2 | 内置标配 | - | BRA-01P02-0G0R | 1 | FN 2090-30-08 | - | - | -
MD290-2S3.0GB | 3.0 | 内置标配 | - | BRA-01P02-0G0R | 1 | - | - | - | -
三相 380V~480V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MD290T0.4G/0.7PB | 0.75 | 内置标配 | - | BRA-1P502-H00R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
MD290T0.7G/1.1PB | 1.1 | 内置标配 | - | BRA-03P02-E00R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
MD290T1.1G/1.5PB | 1.5 | 内置标配 | - | BRA-03P02-CH0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
MD290T1.5G/2.2PB | 2.2 | 内置标配 | - | BRA-05P02-BF0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
MD290T2.2G/3.0PB | 3 | 内置标配 | - | BRA-06P02-AJ0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
MD290T3.0G/3.7PB | 3.7 | 内置标配 | - | BRA-08P02-AE0R | 1 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
MD290T3.7G/5.5PB | 5.5 | 内置标配 | - | BRA-1P203-A00R | 1 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0015
MD290T5.5G/7.5PB | 7.5 | 内置标配 | - | BRA-1P503-0GER | 1 | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0020 | BLA3-0EC1-0020
MD290T7.5G/11PB | 11 | 内置标配 | - | BRA-2P503-0E0R | 1 | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0035 | BLA3-0EC1-0030
MD290T11G/15PB | 15 | 内置标配 | - | BRBW-03P03-0CHR | 1 | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0040 | BLA3-0EC1-0040
MD290T15G/18.5PB | 18.5 | 内置标配 | - | BRBW-04P03-0CBR | 1 | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0050 | BLA3-0EC1-0040
MD290T18.5G/22P(B) | 22 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-04P03-0CBR | 1 | FN 3258-55-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0060 | BLA3-0EC1-0050
MD290T22G/30P(B) | 30 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-4P503-0BGR | 1 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0070 | BLA3-0EC1-0060
MD290T30G/37P(B) | 37 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-06P03-0B0R | 1 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0080 | BLA3-0EC1-0080
MD290T37G/45P(B) | 45 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-08P03-0AFR | 1 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0090 | BLA3-0EC1-0110
MD290T45G/55P(B) | 55 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-10P03-0ACR | 1 | FN 3258-100-44 | BFC-1EA3-0100 | BLA3-1EC2-0150 | BLA3-0EC1-0150
MD290T55G/75P(B) | 75 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-12P53-A0RE | 1 | FN 3258-130-44 | BFC-1EA3-0120 | BLA3-1EC2-0150 | BLA3-0EC1-0150
MD290T75G/90P(B) | 90 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-15P03-0GRG | 1 | FN 3258-180-44 | BFC-1EA3-0150 | BLA3-1EC2-0200 | BLA3-0EC1-0200
MD290T90G/110P | 110 | MDBUN-60-T | 2 | BRBW-10P03-0A0R | 2 | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0250 | BLA3-0EC1-0250
MD290T90G/110P | 110 | MDBUN-60-5T | 2 | BRBW-10P03-ABRH | 2 | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0250 | BLA3-0EC1-0250
MD290T110G/132P | 132 | MDBUN-60-T | 2 | BRBW-12P53-0JRD | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0250 | BLA3-0EC1-0300
MD290T110G/132P | 132 | MDBUN-60-5T | 2 | BRBW-12P53-A0RE | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0250 | BLA3-0EC1-0300
MD290T132G/160P | 160 | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-15P03-0FRH | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0300 | BLA3-0EC1-0350
MD290T132G/160P | 160 | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-15P03-0HRH | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0300 | BLA3-0EC1-0350
MD290T160G/200P | 200 | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-16P03-0FRC | 2 | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0350 | BLA3-0EC1-0400
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
119
120
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 65
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD290 通用型变频器（续）
变频器型号 | 适配 电机 （kW） | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10%ED，最大 10 秒） |  | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 | 输出电抗器
 |  | 型号汇川 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 贝派型号
MD290T160G/200P | 200 | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-16P03-0GRB | 2 | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0350 | BLA3-0EC1-0400
MD290T200G | 200 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-20P03-0DRE | 2 | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0400 | BLA3-0EC1-0400
MD290T200G | 200 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-20P03-0ERH | 2 | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0400 | BLA3-0EC1-0400
MD290T220P | 220 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-20P03-0DRE | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0450 | BLA3-0EC1-0450
MD290T220P | 220 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-20P03-0ERH | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0450 | BLA3-0EC1-0450
MD290T220G | 220 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-25P03-0DRA | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0450 | BLA3-0EC1-0450
MD290T220G | 220 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-25P03-0ERC | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0450 | BLA3-0EC1-0450
MD290T250P | 250 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-25P03-0DRA | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0500 | BLA3-0EC1-0500
MD290T250P | 250 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-25P03-0ERC | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0500 | BLA3-0EC1-0500
MD290T250G | 250 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-25P03-0CRF | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0500 | BLA3-0EC1-0500
MD290T250G | 250 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-25P03-0DRF | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0500 | BLA3-0EC1-0500
MD290T280P | 280 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-30P03-0CRB | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0560 | BLA3-0EC1-0560
MD290T280P | 280 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-30P03-0DRA | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0560 | BLA3-0EC1-0560
MD290T280G | 280 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-30P03-0CRB | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0560 | BLA3-0EC1-0560
MD290T280G | 280 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-30P03-0DRA | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0560 | BLA3-0EC1-0560
MD290T315P | 315 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-20P03-0DRC | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | BLA3-0EC1-0630
MD290T315P | 315 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-20P03-0ERE | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | BLA3-0EC1-0630
MD290T315G | 315 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-20P03-0DRC | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | BLA3-0EC1-0630
MD290T315G | 315 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-20P03-0ERE | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | BLA3-0EC1-0630
MD290T355P | 355 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-25P03-0CRH | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0720 | BLA3-0EC1-0720
MD290T355P | 355 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-25P03-0DRJ | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0720 | BLA3-0EC1-0720
MD290T355G | 355 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-25P03-0CRH | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-0800
MD290T355G | 355 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-25P03-0DRJ | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-0800
MD290T400P | 400 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-0CRD | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-0800
MD290T400P | 400 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0DRC | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-0800
MD290T400G | 400 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-0CRD | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-0800
MD290T400G | 400 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0DRC | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-0800
MD290T450P | 450 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-1000
MD290T450P | 450 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-1000
MD290T450G | 450 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-1000 | BLA3-0EC1-1000
MD290T450G | 450 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-1000 | BLA3-0EC1-1000
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
121
122
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 66
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD290 通用型变频器（续）
变频器型号 | 适配 电机 （kW） | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10%ED，最大 10 秒） |  | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 | 输出电抗器
 |  | 型号汇川 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 贝派型号
MD290T500P | 500 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1000 | BLA3-0EC1-1000
MD290T500P | 500 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1000 | BLA3-0EC1-1000
MD290T500G(-A) | 500 | MDBU-200-B | 4 | BRBW-25P03-0CRF | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1200 | BLA3-0EC1-1200
MD290T500G(-A) | 500 | MDBU-200-C | 4 | BRBW-25P03-0DRF | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1200 | BLA3-0EC1-1200
MD290T560G(-A) | 560 | MDBU-200-B | 4 | BRBW-30P03-0CRB | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1500 | BLA3-0EC1-1200
MD290T560G(-A) | 560 | MDBU-200-C | 4 | BRBW-30P03-0DRA | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1500 | BLA3-0EC1-1200
MD290T630G(-A) | 630 | MDBU-200-B | 4 | BRCW-40P03-0BRH | 4 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1200 | BLA3-1EC2-1500 | BLA3-0EC1-1500
MD290T630G(-A) | 630 | MDBU-200-C | 4 | BRCW-40P03-0CRG | 4 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1200 | BLA3-1EC2-1500 | BLA3-0EC1-1500
MD290T560P(-A) | 560 | MDBU-200-B | 4 | BRBW-30P03-0CRB | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1200 | BLA3-0EC1-1200
MD290T560P(-A) | 560 | MDBU-200-C | 4 | BRBW-30P03-0DRA | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1200 | BLA3-0EC1-1200
MD290T630P(-A) | 630 | MDBU-200-B | 4 | BRCW-40P03-0BRH | 4 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1200 | BLA3-1EC2-1200 | BLA3-0EC1-1500
MD290T630P(-A) | 630 | MDBU-200-C | 4 | BRCW-40P03-0CRG | 4 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1200 | BLA3-1EC2-1200 | BLA3-0EC1-1500
MD290T710P(-A) | 710 | MDBU-200-B | 4 | BRCW-40P03-0BRE | 4 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1600 | BLA3-1EC2-1500 | BLA3-0EC1-1500
MD290T710P(-A) | 710 | MDBU-200-C | 4 | BRCW-40P03-00CR | 4 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1600 | BLA3-1EC2-1500 | BLA3-0EC1-1500
MD290T800P(-A) | 800 | MDBU-200-B | 5 | BRCW-40P03-0BRH | 5 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1600 | BLA3-1EC2-1500 | BLA3-0EC1-1500
MD290T800P(-A) | 800 | MDBU-200-C | 5 | BRCW-40P03-0CRG | 5 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1600 | BLA3-1EC2-1500 | BLA3-0EC1-1500
三相 220V~240V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MD290-2T0.4G/0.7PB | 0.75 |  | - | BRA-02P02-AG0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
MD290-2T0.7G/1.1PB | 1.1 |  | - | BRA-03P02-AA0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
MD290-2T1.1G/1.5PB | 1.5 |  | - | BRA-04P02-0H0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
MD290-2T1.5G/2.2PB | 2.2 | 内置标配 | - | BRA-05P02-0EER | 1 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
MD290-2T2.2G/3.7PB | 3.7 |  | - | BRA-08P02-0CCR | 1 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0015
MD290-2T3.7G/5.5PB | 5.5 |  | - | BRA-1P503-0BBR | 1 | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0020
MD290-2T5.5G/7.5PB | 7.5 |  | - | BRA-02P03-0AFR | 1 | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0040 | BLA3-0EC1-0035
MD290-2T7.5G/11PB | 11 |  | - | BRA-2P503-0ABR | 1 | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0050 | BLA3-0EC1-0040
MD290-2T11G/ 15P(B) | 15 |  | - | BRA-2P503-0ABR | 1 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0070 | BLA3-0EC1-0060
MD290-2T15G/ 18.5P(B) | 18.5 |  | - | BRBW-03P03-00JR | 1 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0080 | BLA3-0EC1-0080
MD290-2T18.5G/ 22P(B) | 22 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-04P03-00GR | 1 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0090 | BLA3-0EC1-0110
MD290-2T22G/ 30P(B) | 30 |  | - | BRBW-4P803-00FR | 1 | FN 3258-100-44 | BFC-1EA3-0100 | BLA3-1EC2-0150 | BLA3-0EC1-0150
MD290-2T30G/ 37P(B) | 37 |  | - | BRBW-06P03-00ER | 1 | FN 3258-130-44 | BFC-1EA3-0120 | BLA3-1EC2-0150 | BLA3-0EC1-0150
MD290-2T37G/ 45P(B) | 45 |  | - | BRBW-08P03-00DR | 1 | FN 3258-180-44 | BFC-1EA3-0150 | BLA3-1EC2-0200 | BLA3-0EC1-0200
MD290-2T45G/55P | 55 | MDBUN-60-2T | 2 | BRBW-06P03-0DRJ | 2 | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0250 | BLA3-0EC1-0250
MD290-2T55G/75P | 75 | MDBUN-90-2T | 2 | BRBW-10P03-0CJC | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0250 | BLA3-0EC1-0300
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
123
124
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 67
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD480 工程型单传变频器
变频器型号 | 适配电机 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 备注
 | kW | 汇川型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | 
三相电源：380V（-15%~+20%），50/60Hz |  |  |  |  |  | 
MD480T0.7GB | 0.75 | 标准内置 |  | BRA-1P502-C00R | 1 | -
MD480T1.5GB | 1.5 |  |  | BRA-1P502-BB0R | 1 | -
MD480T2.2GB | 2.2 |  |  | BRA03P02-BB0R | 1 | -
MD480T3.7GB | 3.7 |  |  | BRA-03P02-AC0R | 1 | -
MD480T5.5GB | 5.5 |  |  | BRA-04P02-0J0R | 1 | -
MD380T7.5GB | 7.5 |  |  | BRA-05P02-0FER | 1 | -
MD380T11GB | 11 |  |  | BRA-08P02-0DCR | 1 | -
MD380T15GB | 15 |  |  | BRA-01P03-0CB0 | 1 | -
MD480T18.5 G/B/T | 18.5 | 内置可选 |  | BRBW-04P03-0CBR | 1 | 变频器型号后加“B”
MD480T22 G/B/T | 22 |  |  | BRBW-4P503-0BGR | 1 | 
MD480T30G/B | 30 |  |  | BRBW-06P03-0B0R | 1 | 
MD480T37G/B | 37 |  |  | BRBW-08P03-0AFR | 1 | 
MD480T45G/B | 45 |  |  | BRBW-10P03-0ACR | 1 | 
MD480T55G/B | 55 |  |  | BRBW-12P53-A0RE | 1 | 
MD480T75G/B | 75 |  |  | BRBW-15P03-0GRG | 1 | 
MD480T90G | 90 | MDBUN-60-T | 2 | BRBW-10P03-0A0R | 2 | 输入电压≤ 440V AC
MD480T90G | 90 | MDBUN-60-5T | 2 | BRBW-10P03-ABRH | 2 | 输入电压 >440V AC
MD480T110G | 110 | MDBUN-60-T | 2 | BRBW-12P53-0JRD | 2 | 输入电压≤ 440V AC
MD480T110G | 110 | MDBUN-60-5T | 2 | BRBW-12P53-A0RE | 2 | 输入电压 >440V AC
MD480T132G | 132 | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-15P03-0FRH | 2 | 输入电压≤ 440V AC
MD480T132G | 132 | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-15P03-0HRH | 2 | 输入电压 >440V AC
MD480T160G | 160 | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-16P03-0FRC | 2 | 输入电压≤ 440V AC
MD480T160G | 160 | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-16P03-0GRB | 2 | 输入电压 >440V AC
MD480T200G（-L） | 200 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-20P03-0DRE | 2 | 输入电压≤ 440V AC
MD480T200G（-L） | 200 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-20P03-0ERH | 2 | 输入电压 >440V AC
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
125
126
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 68
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD480 工程型单传变频器（续）
变频器型号 | 适配电机 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 备注
 | kW | 汇川型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | 
MD480T220G（-L） | 220 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-25P03-0DRA | 2 | 输入电压≤ 440V AC
MD480T220G（-L） | 220 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-25P03-0ERC | 2 | 输入电压 >440V AC
MD480T250G（-L） | 250 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-25P03-0CRF | 2 | 输入电压≤ 440V AC
MD480T250G（-L） | 250 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-25P03-0DRF | 2 | 输入电压 >440V AC
MD480T280G（-L） | 280 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-30P03-0CRB | 2 | 输入电压≤ 440V AC
MD480T280G（-L） | 280 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-30P03-0DRA | 2 | 输入电压 >440V AC
MD480T315G（-L） | 315 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-20P03-0DRC | 3 | 输入电压≤ 440V AC
MD480T315G（-L） | 315 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-20P03-0ERE | 3 | 输入电压 >440V AC
MD480T355G（-L） | 355 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-25P03-0CRH | 3 | 输入电压≤ 440V AC
MD480T355G（-L） | 355 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-25P03-0DRJ | 3 | 输入电压 >440V AC
MD480T400G（-L） | 400 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-0CRD | 3 | 输入电压≤ 440V AC
MD480T400G（-L） | 400 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0DRC | 3 | 输入电压 >440V AC
MD480T450G（-L） | 450 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | 输入电压≤ 440V AC
MD480T450G（-L） | 450 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | 输入电压 >440V AC
三相电源：690V（-20%~+15%），50/60Hz |  |  |  |  |  | 
MD480-7T55G | 55 | MDBUN-200-7T | 1 | BRBW-12P53-0AAR | 1 | 
MD480-7T75P | 75 | MDBUN-200-7T | 1 | BRBW-12P53-0AAR | 1 | 
MD480-7T75G | 75 | MDBUN-200-7T | 1 | BRBW-15P03-0AAR | 1 | 
MD480-7T90P | 90 | MDBUN-200-7T | 1 | BRBW-16P03-0AAR | 1 | 
MD480-7T90G | 90 | MDBUN-200-7T | 1 | BRBW-20P03-0AAR | 1 | 
MD480-7T110P | 110 | MDBUN-200-7T | 1 | BRBW-20P03-0AAR | 1 | 
MD480-7T110G | 110 | MDBUN-200-7T | 1 | BRBW-25P03-00GR | 1 | 
MD480-7T132P | 132 | MDBUN-200-7T | 1 | BRBW-25P03-00GR | 1 | 
MD480-7T132G | 132 | MDBUN-200-7T | 1 | BRBW-30P03-00GR | 1 | 
MD480-7T160P | 160 | MDBUN-200-7T | 1 | BRBW-30P03-00GR | 1 | 
MD480-7T160G | 160 | MDBUN-200-7T | 1 | BRCW-40P03-00GR | 1 | 
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
127
128
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 69
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD480 工程型单传变频器（续）
变频器型号 | 适配电机 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 备注
 | kW | 汇川型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | 
MD480-7T200P | 200 | MDBUN-200-7T | 1 | BRCW-40P03-00GR | 1 | 
MD480-7T200G | 200 | MDBUN-200-7T | 1 | BRCW-40P03-00GR | 1 | 
MD480-7T220P | 220 | MDBUN-200-7T | 1 | BRCW-40P03-00GR | 1 | 
MD480-7T220G | 220 | MDBUN-200-7T | 1 | BRCW-50P03-00GR | 1 | 
MD480-7T250P | 250 | MDBUN-200-7T | 1 | BRCW-50P03-00GR | 1 | 
MD480-7T250G | 250 | MDBUN-200-7T | 1 | BRCW-50P03-00GR | 1 | 
MD480-7T280P | 280 | MDBUN-200-7T | 1 | BRCW-50P03-00GR | 1 | 
MD480-7T280G | 280 | MDBUN-200-7T | 2 | BRBW-30P03-00GR | 2 | 
MD480-7T315P | 315 | MDBUN-200-7T | 2 | BRBW-30P03-00GR | 2 | 
MD480-7T315G | 315 | MDBUN-200-7T | 2 | BRCW-40P03-00GR | 2 | 
MD480-7T355G | 355 | MDBUN-200-7T | 2 | BRCW-40P03-00GR | 2 | 
MD480-7T400P | 400 | MDBUN-200-7T | 2 | BRCW-40P03-00GR | 2 | 
MD480-7T400G | 400 | MDBUN-200-7T | 2 | BRCW-40P03-00GR | 2 | 
MD480-7T450P | 450 | MDBUN-200-7T | 2 | BRCW-40P03-00GR | 2 | 
MD480-7T450G | 450 | MDBUN-200-7T | 2 | BRCW-50P03-00GR | 2 | 
MD480-7T500P | 500 | MDBUN-200-7T | 2 | BRCW-50P03-00GR | 2 | 
MD480-7T500G | 500 | MDBUN-200-7T | 2 | BRCW-50P03-00GR | 2 | 
MD480-7T560P | 560 | MDBUN-200-7T | 2 | BRCW-50P03-00GR | 2 | 
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
129
130
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 70
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD500 高性能矢量型变频器
变频器型号 | 适配电机 （kW） | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10%ED，最大 10 秒） |  | 输入滤波器 |  | 进线电抗器 | 输出电抗器
 |  | 汇川型号 | 数量 | 贝派电阻型号 | 每台变频器 并联数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 贝派型号
单相 200V~240V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MD500-2S0.4GB | 0.4 | 内置标配 |  | BRA-08P02-B00R | 1 | FN 2090-8-06 | - | - | -
MD500-2S0.7GB | 0.75 |  |  | BRA-08P01-AE0R | 1 | FN 2090-12-06 | - | - | -
MD500-2S1.5GB | 1.5 |  |  | BRA-01P02-A00R | 1 | FN 2090-20-08 | - | - | -
MD500-2S2.2GB | 2.2 |  |  | BRA-01P02-0G0R | 1 | FN 2090-30-08 | - | - | -
三相 380V~480V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MD500T0.4GB | 0.4 | 内置标配 |  | BRA-08P01-ADE0R |  | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
MD500T0.7GB | 0.75 |  |  | BRA-1P502-H00R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
MD500T1.1GB | 1.1 |  |  | BRA-03P02-E00R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
MD500T1.5GB | 1.5 |  |  | BRA-03P02-CH0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0005
MD500T2.2GB | 2.2 |  |  | BRA-05P02-BF0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
MD500T3.0GB | 3 |  |  | BRA-06P02-AJ0R | 1 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
MD500T3.7GB | 3.7 |  |  | BRA-08P02-AE0R | 1 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0010
MD500T5.5GB | 5.5 |  |  | BRA-1P203-A00R | 1 | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0020 | BLA3-0EC1-0015
MD500T7.5GB | 7.5 |  |  | BRA-1P503-0GER | 1 | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0035 | BLA3-0EC1-0020
MD500T11GB | 11 |  |  | BRA-2P503-0E0R | 1 | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0040 | BLA3-0EC1-0030
MD500T15GB | 15 |  |  | BRBW-03P03-0CHR | 1 | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | - | BLA3-0EC1-0040
MD500T18.5G(B)(-T) | 18.5 | 内置选配 , 变频器后加 "B' |  | BRBW-04P03-0CBR | 1 | FN 3258-55-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0060 | BLA3-0EC1-0040
MD500T22G(B)(-T) | 22 |  |  | BRBW-4P503-0BGR | 1 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0070 | BLA3-0EC1-0050
MD500T30G(B) | 30 |  |  | BRBW-06P03-0B0R | 1 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0080 | BLA3-0EC1-0060
MD500T37G(B) | 37 |  |  | BRBW-08P03-0AFR | 1 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0090 | BLA3-0EC1-0080
MD500T45G(B) | 45 |  |  | BRBW-10P03-0ACR | 1 | FN 3258-100-44 | BFC-1EA3-0100 | BLA3-1EC2-0110 | BLA3-0EC1-0090
MD500T55G(B) | 55 |  |  | BRBW-12P53-A0RE | 1 | FN 3258-130-44 | BFC-1EA3-0120 | BLA3-1EC2-0150 | BLA3-0EC1-0150
MD500T75G(B) | 75 |  |  | BRBW-15P03-0GRG | 1 | FN 3258-180-44 | BFC-1EA3-0150 | BLA3-1EC2-0200 | BLA3-0EC1-0150
MD500T90G | 90 | MDBUN-60-T | 2 | BRBW-10P03-A0RB | 2 | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0250 | BLA3-0EC1-0200
MD500T90G | 90 | MDBUN-60-5T | 2 | BRBW-10P03-ABRH | 2 | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0250 | BLA3-0EC1-0200
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
131
132
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 71
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD500 高性能矢量型变频器（续）
变频器型号 | 适配电机 （kW） | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10%ED，最大 10 秒） |  | 输入滤波器 |  | 进线电抗器 | 输出电抗器
 |  | 汇川型号 | 数量 | 贝派电阻型号 | 每台变频器 并联数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 贝派型号
MD500T110G | 110 | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-12P53-00HR | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0250 | BLA3-0EC1-0250
MD500T110G | 110 | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-12P53-A0RE | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0250 | BLA3-0EC1-0250
MD500T132G | 132 | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-15P03-0FRH | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0300 | BLA3-0EC1-0300
MD500T132G | 132 | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-15P03-0FRH | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0300 | BLA3-0EC1-0300
MD500T160G | 160 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-16P03-0BRH | 2 | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0350 | BLA3-0EC1-0350
MD500T160G | 160 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-16P03-0CRF | 2 | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0350 | BLA3-0EC1-0350
MD500T200G(-L) | 200 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-20P03-0DRE | 2 | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0400 | BLA3-0EC1-0400
MD500T200G(-L) | 200 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-20P03-0ERH | 2 | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0400 | BLA3-0EC1-0400
MD500T220G(-L) | 220 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-25P03-0DRA | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0450 | BLA3-0EC1-0450
MD500T220G(-L) | 220 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-25P03-0ERC | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0450 | BLA3-0EC1-0450
MD500T250G(-L) | 250 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-25P03-0CRF | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0500 | BLA3-0EC1-0500
MD500T250G(-L) | 250 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-25P03-0DRF | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0500 | BLA3-0EC1-0500
MD500T280G(-L) | 280 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-30P03-0CRB | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0560 | BLA3-0EC1-0560
MD500T280G(-L) | 280 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-30P03-0DRA | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0560 | BLA3-0EC1-0560
MD500T315G(-L) | 315 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-20P03-0DRC | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | BLA3-0EC1-0630
MD500T315G(-L) | 315 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-20P03-0ERE | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | BLA3-0EC1-0630
MD500T355G(-L) | 355 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-25P03-0CRH | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-0720
MD500T355G(-L) | 355 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-25P03-0DRJ | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-0720
MD500T400G(-L) | 400 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-0CRD | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-0800
MD500T400G(-L) | 400 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0DRC | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-0800
MD500T450G(-L) | 450 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-1000 | BLA3-0EC1-1000
MD500T450G(-L) | 450 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-1000 | BLA3-0EC1-1000
MD500T500G(-L) | 500 | MDBUN-200-T | 4 | BRBW-25P03-0DRA | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1000 | -
MD500T500G(-L) | 500 | MDBUN-200-5T | 4 | BRBW-25P03-0ERC | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1000 | -
MD500T560G(-L) | 560 | MDBUN-200-T | 4 | BRBW-25P03-0CRF | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1200 | BLA3-0EC1-1200
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
133
134
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 72
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
变频器型号 | 适配电机 （kW） | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10%ED，最大 10 秒） |  | 输入滤波器 |  | 进线电抗器 | 输出电抗器
 |  | 汇川型号 | 数量 | 贝派电阻型号 | 每台变频器 并联数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 贝派型号
MD500T560G(-L) | 560 | MDBUN-200-5T | 4 | BRBW-25P03-0DRF | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1200 | BLA3-0EC1-1200
MD500T630G(-L) | 630 | MDBUN-200-T | 4 | BRBW-30P03-0CRB | 4 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1200 | BLA3-1EC2-1500 | BLA3-0EC1-1500
MD500T630G(-L) | 630 | MDBUN-200-5T | 4 | BRBW-30P03-0DRA | 4 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1200 | BLA3-1EC2-1500 | BLA3-0EC1-1500
三相 200V~240V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MD500-2T0.4GB | 0.4 | 内置标配 | - | BRA-01P02-C00R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
MD500-2T0.7GB | 0.7 | 内置标配 | - | BRA-02P02-AG0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0005
MD500-2T1.1GB | 1.1 | 内置标配 | - | BRA-03P02-AA0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
MD500-2T1.5GB | 1.5 | 内置标配 | - | BRA-04P02-0H0R | 1 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
MD500-2T2.2GB | 2.2 | 内置标配 | - | BRA-05P02-0EER | 1 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0010
MD500-2T3.7GB | 3.7 | 内置标配 | - | BRA-08P02-0CCR | 1 | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0015
MD500-2T5.5GB | 5.5 | 内置标配 | - | BRA-1P503-0BBR | 1 | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0040 | BLA3-0EC1-0030
MD500-2T7.5GB | 7.5 | 内置标配 | - | BRA-02P03-0AFR | 1 | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0050 | BLA3-0EC1-0035
MD500-2T11G(B) | 11 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRA-2P503-0ABR | 1 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0070 | BLA3-0EC1-0050
MD500-2T15G(B) | 15 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-03P03-00JR | 1 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0080 | BLA3-0EC1-0060
MD500-2T18.5G(B) | 18.5 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-04P03-00GR | 1 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0090 | BLA3-0EC1-0080
MD500-2T22G(B) | 22 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-4P803-00FR | 1 | FN 3258-100-44 | BFC-1EA3-0100 | BLA3-1EC2-0110 | BLA3-0EC1-0090
MD500-2T30G(B) | 30 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-06P03-00ER | 1 | FN 3258-130-44 | BFC-1EA3-0120 | BLA3-1EC2-0150 | BLA3-0EC1-0150
MD500-2T37G(B) | 37 | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-08P03-00DR | 1 | FN 3258-180-44 | BFC-1EA3-0150 | BLA3-1EC2-0200 | BLA3-0EC1-0150
MD500-2T45G | 45 | MDBUN-60-2T | 2 | BRBW-06P03-0ERD | 2 | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0250 | BLA3-0EC1-0200
MD500-2T55G | 55 | MDBUN-60-2T | 2 | BRBW-06P03-0DRD | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0250 | BLA3-0EC1-0250
MD500-2T75G | 75 | MDBUN-90-2T | 2 | BRBW-08P03-00DR | 2 | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0350 | BLA3-0EC1-0350
MD500-2T90G | 90 | MDBUN-90-2T | 3 | BRBW-06P03-00DR | 3 | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0450 | BLA3-0EC1-0400
MD500-2T110G | 110 | MDBUN-90-2T | 3 | BRBW-08P03-00DR | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0500 | BLA3-0EC1-0450
MD500-2T132G | 132 | MDBUN-90-2T | 4 | BRBW-08P03-00DR | 4 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0560 | BLA3-0EC1-0500
MD500-2T160G | 160 | MDBUN-90-2T | 5 | BRBW-08P03-00DR | 5 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | BLA3-0EC1-0630
MD500-2T200G | 200 | MDBUN-90-2T | 6 | BRBW-08P03-00DR | 6 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | BLA3-0EC1-0800
INOVANCE 汇川
汇川 MD500 高性能矢量型变频器 ( 续）
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
135
136
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 73
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD500-PLUS 高性能矢量型变频器
外形结构 | 型号 | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 输出电抗器
 |  | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 汇川型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | 贝派型号
三相 380V~480V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T1 | MD500T0.4GB-PLUS | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | 内置标配 |  | BRA-08P01-ADE0R | 1 | BLA3-0EC1-0005
 | MD500T0.7GB-PLUS | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 |  |  | BRA-1P502-H00R | 1 | BLA3-0EC1-0005
 | MD500T1.1GB-PLUS | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-03P02-E00R | 1 | BLA3-0EC1-0005
 | MD500T1.5GB-PLUS | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-03P02-CH0R | 1 | BLA3-0EC1-0010
 | MD500T2.2GB-PLUS | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-05P02-BF0R | 1 | BLA3-0EC1-0010
 | MD500T3.0GB-PLUS | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-06P02-AJ0R | 1 | BLA3-0EC1-0010
T2 | MD500T3.7GB-PLUS | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 |  |  | BRA-08P02-AE0R | 1 | BLA3-0EC1-0015
 | MD500T5.5GB-PLUS | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0015 |  |  | BRA-1P203-A00R | 1 | BLA3-0EC1-0020
T3 | MD500T7.5GB-PLUS | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0035 |  |  | BRA-1P503-0GER | 1 | BLA3-0EC1-0030
 | MD500T11GB-PLUS | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0040 |  |  | BRA-2P503-0E0R | 1 | BLA3-0EC1-0035
T4 | MD500T15GB-PLUS | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0050 |  |  | BRBW-03P03-0CHR | 1 | BLA3-0EC1-0040
T5 | MD500T18.5G(B)-PLUS MD500T18.5G(B)-T-PLUS | FN 3258-55-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0060 | 内置选配 |  | BRBW-04P03-0CBR | 1 | BLA3-0EC1-0040
 | MD500T22G(B)-PLUS MD500T22G(B)-T-PLUS | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0070 |  |  | BRBW-4P503-0BGR | 1 | BLA3-0EC1-0050
T6 | MD500T30G(B)-PLUS | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0080 |  |  | BRBW-06P03-0B0R | 1 | BLA3-0EC1-0060
 | MD500T37G(B)-PLUS | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0090 |  |  | BRBW-08P03-0AFR | 1 | BLA3-0EC1-0080
T7 | MD500T45G(B)-PLUS | FN 3258-100-44 | BFC-1EA3-0100 | BLA3-1EC2-0150 |  |  | BRBW-10P03-0ACR | 1 | BLA3-0EC1-0110
 | MD500T55G(B)-PLUS | FN 3258-130-44 | BFC-1EA3-0150 | BLA3-1EC2-0150 |  |  | BRBW-12P53-A0RE | 1 | BLA3-0EC1-0150
T8 | MD500T75G(B)-PLUS | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0200 |  |  | BRBW-15P03-0GRG | 1 | BLA3-0EC1-0150
 | MD500T90G-PLUS | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0200 | MDBUN-60-T | 2 | BRBW-10P03-0A0R | 2 | BLA3-0EC1-0200
 | MD500T90G-PLUS | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0200 | MDBUN-60-5T | 2 | BRBW-10P03-ABRH | 2 | BLA3-0EC1-0200
 | MD500T110G-PLUS | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0250 | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-12P53-00HR | 2 | BLA3-0EC1-0300
 | MD500T110G-PLUS | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0250 | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-12P53-A0RE | 2 | BLA3-0EC1-0300
 | MD500T132G-PLUS | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0300 | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-15P03-0FRH | 2 | BLA3-0EC1-0350
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
137
138
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 74
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD500-PLUS 高性能矢量型变频器（续）
外形结构 | 型号 | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 输出电抗器
 |  | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 汇川型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | 贝派型号
T9 | MD500T132G-PLUS | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0300 | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-15P03-0HRH | 2 | BLA3-0EC1-0350
 | MD500T160G-PLUS | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0350 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-16P03-0BRH | 2 | BLA3-0EC1-0450
 | MD500T160G-PLUS | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0350 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-16P03-0CRF | 2 | BLA3-0EC1-0450
T10 | MD500T200G(-L)-PLUS | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0450 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-25P03-0DRA | 2 | BLA3-0EC1-0500
 | MD500T200G(-L)-PLUS | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0450 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-25P03-0ERC | 2 | BLA3-0EC1-0500
 | MD500T220G(-L)-PLUS | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0560 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-30P03-0CRB | 2 | BLA3-0EC1-0560
 | MD500T220G(-L)-PLUS | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0560 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-30P03-0DRA | 2 | BLA3-0EC1-0560
T11 | MD500T250G(-L)-PLUS | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-20P03-0DRC | 2 | BLA3-0EC1-0630
 | MD500T250G(-L)-PLUS | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-20P03-0ERE | 2 | BLA3-0EC1-0630
 | MD500T280G(-L)-PLUS | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-0CRH | 2 | BLA3-0EC1-0720
 | MD500T280G(-L)-PLUS | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-25P03-0DRJ | 2 | BLA3-0EC1-0720
T12 | MD500T315G(-L)-PLUS | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0720 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-0CRD | 3 | BLA3-0EC1-0800
 | MD500T315G(-L)-PLUS | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0720 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0DRC | 3 | BLA3-0EC1-0800
 | MD500T355G(-L)-PLUS | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | BLA3-0EC1-1000
 | MD500T355G(-L)-PLUS | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | BLA3-0EC1-1000
 | MD500T400G(-L)-PLUS | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-1000 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | BLA3-0EC1-1000
 | MD500T400G(-L)-PLUS | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-1000 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | BLA3-0EC1-1000
T13 | MD500T500G(-A)-PLUS | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1000 | MDBU-200-B | 4 | BRCW-40P03-0BRH | 4 | -
 | MD500T500G(-A)-PLUS | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1000 | MDBU-200-C | 4 | BRCW-40P03-0CRG | 4 | -
 | MD500T560G(-A)-PLUS | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1200 | MDBU-200-B | 4 | BRCW-40P03-0BRE | 4 | -
 | MD500T560G(-A)-PLUS | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1200 | MDBU-200-C | 4 | BRCW-40P03-00CR | 4 | -
 | MD500T630G(-A)-PLUS | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1600 | BLA3-1EC2-1500 | MDBU-200-B | 5 | BRCW-40P03-0BRH | 4 | -
 | MD500T630G(-A)-PLUS | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1600 | BLA3-1EC2-1500 | MDBU-200-C | 5 | BRCW-40P03-0CRG | 4 | -
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
139
140
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 75
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD500-PLUS 高性能矢量型变频器（续）
外形结构 | 型号 | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 输出电抗器
 |  | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 汇川型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | 贝派型号
三相 200V~240V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T1 | MD500-2T0.4GB-PLUS | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | 内置标配 |  | BRA-01P02-C00R | 1 | BLA3-0EC1-0005
 | MD500-2T0.7GB-PLUS | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-02P02-AG0R | 1 | BLA3-0EC1-0010
 | MD500-2T1.1GB-PLUS | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-03P02-AA0R | 1 | BLA3-0EC1-0010
 | MD500-2T1.5GB-PLUS | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-04P02-0H0R | 1 | BLA3-0EC1-0010
T2 | MD500-2T2.2GB-PLUS | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 |  |  | BRA-05P02-0EER | 1 | BLA3-0EC1-0015
 | MD500-2T3.7GB-PLUS | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0015 |  |  | BRA-08P02-0CCR | 1 | BLA3-0EC1-0020
T3 | MD500-2T5.5GB-PLUS | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0040 |  |  | BRA-1P503-0BBR | 1 | BLA3-0EC1-0035
T4 | MD500-2T7.5GB-PLUS | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0050 |  |  | BRA-02P03-0AFR | 1 | BLA3-0EC1-0040
T5 | MD500-2T11G(B)-PLUS | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0070 | 内置选配 |  | BRA-2P503-0ABR | 1 | BLA3-0EC1-0060
T6 | MD500-2T15G(B)-PLUS | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0080 |  |  | BRBW-03P03-00JR | 1 | BLA3-0EC1-0060
 | MD500-2T18.5G(B)-PLUS | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0090 |  |  | BRBW-04P03-00GR | 1 | BLA3-0EC1-0080
T7 | MD500-2T22G(B)-PLUS | FN 3258-100-44 | BFC-1EA3-0100 | BLA3-1EC2-0150 |  |  | BRBW-4P803-00FR | 1 | BLA3-0EC1-0110
 | MD500-2T30G(B)-PLUS | FN 3258-130-44 | BFC-1EA3-0150 | BLA3-1EC2-0150 |  |  | BRBW-06P03-00ER | 1 | BLA3-0EC1-0150
T8 | MD500-2T37G(B)-PLUS | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0200 |  |  | BRBW-08P03-00DR | 1 | BLA3-0EC1-0150
 | MD500-2T45G-PLUS | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0250 | MDBUN-60-2T | 2 | BRBW-06P03-0ERD | 2 | BLA3-0EC1-0200
 | MD500-2T55G-PLUS | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0250 | MDBUN-60-2T | 2 | BRBW-06P03-0DRD | 2 | BLA3-0EC1-0300
T9 | MD500-2T75G-PLUS | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0350 | MDBUN-90-2T | 2 | BRBW-08P03-00DR | 2 | BLA3-0EC1-0350
T10 | MD500-2T90G-PLUS | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0450 | MDBUN-90-2T | 3 | BRBW-06P03-00DR | 3 | BLA3-0EC1-0450
 | MD500-2T110G-PLUS | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0500 | MDBUN-90-2T | 3 | BRBW-08P03-00DR | 3 | BLA3-0EC1-0500
T11 | MD500-2T132G-PLUS | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | MDBUN-90-2T | 4 | BRBW-08P03-00DR | 4 | BLA3-0EC1-0560
T12 | MD500-2T160G-PLUS | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | MDBUN-90-2T | 5 | BRBW-08P03-00DR | 5 | BLA3-0EC1-0630
 | MD500-2T200G-PLUS | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | MDBUN-90-2T | 6 | BRBW-08P03-00DR | 6 | BLA3-0EC1-0800
单相 200V~240V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T2 | MD500-2S0.4GB-PLUS | FN 2090-8-06 | - | - | 内置标配 |  | BRA-08P01-B00R | 1 | BLA3-0EC1-0005
 | MD500-2S0.7GB-PLUS | FN 2090-12-06 | - | - |  |  | BRA-08P01-AE0R | 1 | BLA3-0EC1-0005
 | MD500-2S1.5GB-PLUS | FN 2090-20-08 | - | - |  |  | BRA-01P02-A00R | 1 | BLA3-0EC1-0010
 | MD500-2S2.2GB-PLUS | FN 2090-30-08 | - | - |  |  | BRA-01P02-0G0R | 1 | BLA3-0EC1-0010
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
141
142
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 76
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD500E 高性能矢量型变频器
外形结构 | 变频器型号 | 额定功率 （kW） | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 输出电抗器
 |  |  | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 汇川型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | 贝派型号
三相 380V~480V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T1 | MD500ET0.4GB | 0.4 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | 内置标配 |  | BRA-08P01-ADE0R | 1 | BLA3-0EC1-0005
 | MD500ET0.7GB | 0.7 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 |  |  | BRA-1P502-H00R | 1 | BLA3-0EC1-0005
 | MD500ET1.1GB | 1.1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 |  |  | BRA-03P02-E00R | 1 | BLA3-0EC1-0005
 | MD500ET1.5GB | 1.5 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-03P02-CH0R | 1 | BLA3-0EC1-0005
 | MD500ET2.2GB | 2.2 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-05P02-BF0R | 1 | BLA3-0EC1-0010
 | MD500ET3.0GB | 3.0 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-06P02-AJ0R | 1 | BLA3-0EC1-0010
T2 | MD500ET3.7GB | 3.7 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 |  |  | BRA-08P02-AE0R | 1 | BLA3-0EC1-0010
 | MD500ET5.5GB | 5.5 | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0020 |  |  | BRA-1P203-A00R | 1 | BLA3-0EC1-0015
T3 | MD500ET7.5GB | 7.5 | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0035 |  |  | BRA-1P503-0GER | 1 | BLA3-0EC1-0020
 | MD500ET11GB | 11 | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0040 |  |  | BRA-2P503-0E0R | 1 | BLA3-0EC1-0030
T4 | MD500ET15GB | 15 | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0050 |  |  | BRBW-03P03-0CHR | 1 | BLA3-0EC1-0040
T5 | MD500ET18.5G(B)(-T) | 18.5 | FN 3258-55-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0050 | 内置选配 |  | BRBW-04P03-0CBR | 1 | BLA3-0EC1-0050
 | MD500ET22G(B)(-T) | 22 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0060 |  |  | BRBW-4P503-0BGR | 1 | BLA3-0EC1-0060
T6 | MD500ET30G(B) | 30 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0080 |  |  | BRBW-06P03-0B0R | 1 | BLA3-0EC1-0080
 | MD500ET37G(B) | 37 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0090 |  |  | BRBW-08P03-0AFR | 1 | BLA3-0EC1-0090
T7 | MD500ET45G(B) | 45 | FN 3258-100-44 | BFC-1EA3-0100 | BLA3-1EC2-0110 |  |  | BRBW-10P03-0ACR | 1 | BLA3-0EC1-0110
 | MD500ET55G(B) | 55 | FN 3258-130-44 | BFC-1EA3-0150 | BLA3-1EC2-0150 |  |  | BRBW-12P53-A0RE | 1 | BLA3-0EC1-0150
T8 | MD500ET75G(B) | 75 | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0200 |  |  | BRBW-15P03-0GRG | 1 | BLA3-0EC1-0200
 | MD500ET90G | 90 | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0250 | MDBUN-60-T | 2 | BRBW-10P03-A0RB | 2 | BLA3-0EC1-0250
 | MD500ET90G | 90 | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0250 | MDBUN-60-5T | 2 | BRBW-10P03-ABRH | 2 | BLA3-0EC1-0250
 | MD500ET110G | 110 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0250 | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-12P53-00HR | 2 | BLA3-0EC1-0250
 | MD500ET110G | 110 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0250 | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-12P53-A0RE | 2 | BLA3-0EC1-0250
T9 | MD500ET132G | 132 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0300 | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-15P03-0FRH | 2 | BLA3-0EC1-0300
 | MD500ET132G | 132 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0300 | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-15P03-0HRH | 2 | BLA3-0EC1-0300
 | MD500ET160G | 160 | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0350 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-16P03-0BRH | 2 | BLA3-0EC1-0350
 | MD500ET160G | 160 | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0350 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-16P03-0CRF | 2 | BLA3-0EC1-0350
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
143
144
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 77
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD500E 高性能矢量型变频器（续）
外形结构 | 变频器型号 | 额定功率 （kW） | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 输出电抗器
 |  |  | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 汇川型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | 贝派型号
T10 | MD500ET200G MD500ET200G-L | 200 | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0450 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-20P03-0DRE | 2 | BLA3-0EC1-0400
 | MD500ET200G MD500ET200G-L | 200 | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0450 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-20P03-0ERH | 2 | BLA3-0EC1-0400
 | MD500ET220G MD500ET220G-L | 220 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0500 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-25P03-0DRA | 2 | BLA3-0EC1-0500
 | MD500ET220G MD500ET220G-L | 220 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0500 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-25P03-0ERC | 2 | BLA3-0EC1-0500
T11 | MD500ET250G MD500ET250G-L | 250 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0500 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-25P03-0CRF | 2 | BLA3-0EC1-0500
 | MD500ET250G MD500ET250G-L | 250 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0500 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-25P03-0DRF | 2 | BLA3-0EC1-0500
 | MD500ET280G MD500ET280G-L | 280 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-30P03-0CRB | 2 | BLA3-0EC1-0630
 | MD500ET280G MD500ET280G-L | 280 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-30P03-0DRA | 2 | BLA3-0EC1-0630
T12 | MD500ET315G MD500ET315G-L | 315 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0720 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-20P03-0DRC | 3 | BLA3-0EC1-0630
 | MD500ET315G MD500ET315G-L | 315 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0720 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-20P03-0ERE | 3 | BLA3-0EC1-0630
 | MD500ET355G MD500ET355G-L | 355 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-0CRH | 3 | BLA3-0EC1-0720
 | MD500ET355G MD500ET355G-L | 355 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-25P03-0DRJ | 3 | BLA3-0EC1-0720
 | MD500ET400G MD500ET400G-L | 400 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-0CRD | 3 | BLA3-0EC1-0800
 | MD500ET400G MD500ET400G-L | 400 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0800 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0DRC | 3 | BLA3-0EC1-0800
 | MD500ET450G MD500ET450G-L | 450 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-1000 | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | BLA3-0EC1-1000
 | MD500ET450G MD500ET450G-L | 450 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-1000 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | BLA3-0EC1-1000
T13 | MD500ET500G-A MD500ET500G | 500 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1200 | MDBUN-200-T | 4 | BRBW-25P03-0DRA | 4 | BLA3-0EC1-1200
 | MD500ET500G-A MD500ET500G | 500 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1200 | MDBUN-200-5T | 4 | BRBW-25P03-0ERC | 4 | BLA3-0EC1-1200
 | MD500ET560G-A MD500ET560G | 560 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1500 | MDBUN-200-T | 4 | BRBW-25P03-0CRF | 4 | BLA3-0EC1-1200
 | MD500ET560G-A MD500ET560G | 560 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | BLA3-1EC2-1500 | MDBUN-200-5T | 4 | BRBW-25P03-0DRF | 4 | BLA3-0EC1-1200
 | MD500ET630G-A MD500ET630G | 630 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1600 | BLA3-1EC2-1500 | MDBUN-200-T | 4 | BRBW-30P03-0CRB | 4 | BLA3-0EC1-1500
 | MD500ET630G-A MD500ET630G | 630 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1600 | BLA3-1EC2-1500 | MDBUN-200-5T | 4 | BRBW-30P03-0DRA | 4 | BLA3-0EC1-1500
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
145
146
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 78
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD500E 高性能矢量型变频器（续）
外形结构 | 变频器型号 | 额定功率 （kW） | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 输出电抗器
 |  |  | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 汇川型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | 贝派型号
三相 200V~240V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T1 | MD500E-2T0.4GB | 0.4 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | 内置标配 |  | BRA-01P02-C00R | 1 | BLA3-0EC1-0005
 | MD500E-2T0.7GB | 0.75 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-02P02-AG0R | 1 | BLA3-0EC1-0005
 | MD500E-2T1.1GB | 1.1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-03P02-AA0R | 1 | BLA3-0EC1-0010
 | MD500E-2T1.5GB | 1.5 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0010 |  |  | BRA-04P02-0H0R | 1 | BLA3-0EC1-0010
T2 | MD500E-2T2.2GB | 2.2 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 |  |  | BRA-05P02-0EER | 1 | BLA3-0EC1-0010
 | MD500E-2T3.7GB | 3.7 | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0020 |  |  | BRA-08P02-0CCR | 1 | BLA3-0EC1-0015
T3 | MD500E-2T5.5GB | 5.5 | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0040 |  |  | BRA-1P503-0BBR | 1 | BLA3-0EC1-0030
T4 | MD500E-2T7.5GB | 7.5 | FN 3258-42-44 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0050 |  |  | BRA-02P03-0AFR | 1 | BLA3-0EC1-0040
T5 | MD500E-2T11G(B) | 11 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0060 | 内置选配 |  | BRA-2P503-0ABR | 1 | BLA3-0EC1-0060
T6 | MD500E-2T15G(B) | 15 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0080 |  |  | BRBW-03P03-00JR | 1 | BLA3-0EC1-0080
 | MD500E-2T18.5G(B) | 18.5 | FN 3258-75-44 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0090 |  |  | BRBW-04P03-00GR | 1 | BLA3-0EC1-0090
T7 | MD500E-2T22G(B) | 22 | FN 3258-100-44 | BFC-1EA3-0100 | BLA3-1EC2-0110 |  |  | BRBW-4P803-00FR | 1 | BLA3-0EC1-0110
 | MD500E-2T30G(B) | 30 | FN 3258-130-44 | BFC-1EA3-0150 | BLA3-1EC2-0150 |  |  | BRBW-06P03-00ER | 1 | BLA3-0EC1-0150
T8 | MD500E-2T37G(B) | 37 | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0200 |  |  | BRBW-08P03-00DR | 1 | BLA3-0EC1-0200
 | MD500E-2T45GB | 45 | FN 3258-180-44 | BFC-1EB3-0200 | BLA3-1EC2-0250 | MDBUN-60-2T | 2 | BRBW-06P03-0ERD | 2 | BLA3-0EC1-0250
 | MD500E-2T55GB | 55 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0250 | MDBUN-60-2T | 2 | BRBW-06P03-0DERD | 2 | BLA3-0EC1-0250
T9 | MD500E-2T75G | 75 | - | BFC-1EB3-0300 | BLA3-1EC2-0400 |  |  |  |  | BLA3-1EA2-0350
T10 | MD500E-2T90G | 90 | - | BFC-1EB3-0420 | BLA3-1EC2-0450 |  |  |  |  | BLA3-1EA2-0400
 | MD500E-2T110G | 110 | - | BFC-1EB3-0500 | BLA3-1EC2-0500 |  |  |  |  | BLA3-1EA2-0500
T11 | MD500E-2T132G | 132 | - | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0560 |  |  |  |  | BLA3-1EA2-0560
T12 | MD500E-2T160G | 160 | - | BFC-1EB3-0630 | BLA3-1EC2-0630 |  |  |  |  | BLA3-1EA2-0630
 | MD500E-2T200G | 200 | - | BFC-1EB3-0800 | BLA3-1EC2-0720 |  |  |  |  | BLA3-1EA2-0800
单相 200V~240V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T2 | MD500E-2S0.4GB | 0.4 | - | - | - |  |  |  |  | BLA3-0EC1-0005
 | MD500E-2S0.7GB | 0.7 | - | - | - |  |  |  |  | BLA3-0EC1-0010
 | MD500E-2S1.5GB | 1.5 | - | - | - |  |  |  |  | BLA3-0EC1-0010
 | MD500E-2S2.2GB | 2.2 | - | - | - |  |  |  |  | BLA3-0EC1-0015
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
147
148
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 79
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD520 高性能矢量型变频器
变频器型号 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 |  | 输出电抗器 | 
 | 型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号
三相 380V~480V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MD520-4T0.4B(S) | 内置标配 | - | BRA-08P01-ADE0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | RWK 3044-3.5-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0005 | RWK 305-4-KL | BLA3-0EC1-0005
MD520-4T0.7B(S) | 内置标配 | - | BRA-1P502-H00R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | RWK 3044-3.5-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0005 | RWK 305-4-KL | BLA3-0EC1-0005
MD520-4T1.1B(S) | 内置标配 | - | BRA-03P02-E00R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | RWK 3044-6.5-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0010 | RWK 305-4-KL | BLA3-0EC1-0005
MD520-4T1.5B(S) | 内置标配 | - | BRA-03P02-CH0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | RWK 3044-6.5-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0010 | RWK 305-4-KL | BLA3-0EC1-0005
MD520-4T2.2B(S) | 内置标配 | - | BRA-05P02-BF0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | RWK 3044-6.5-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0010 | RWK 305-7.8-KL | BLA3-0EC1-0010
MD520-4T3.0B(S) | 内置标配 | - | BRA-06P02-AJ0R | 1 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | RWK 3044-12-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0010 | RWK 305-7.8-KL | BLA3-0EC1-0010
MD520-4T3.7B(S) | 内置标配 | - | BRA-08P02-AE0R | 1 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | RWK 3044-12-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0015 | RWK 305-10-KL | BLA3-0EC1-0010
MD520-4T5.5B(S) | 内置标配 | - | BRA-1P203-A00R | 1 | FN 3258-30-33 | BFC-1EA3-0030 | RWK 3044-18-89-E0XXX | BLA3-1EC2-0015 | RWK 305-14-KL | BLA3-0EC1-0015
MD520-4T7.5B(S) | 内置标配 | - | BRA-1P503-0GER | 1 | FN 3258-30-33 | BFC-1EA3-0030 | RWK 3044-24-89-E0XXX | BLA3-1EC2-0035 | RWK 305-17-KL | BLA3-0EC1-0020
MD520-4T11B(S) | 内置标配 | - | BRA-2P503-0E0R | 1 | FN 3258-42-33 | BFC-1EA3-0045 | RWK 3044-35-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0040 | RWK 305-32-KL | BLA3-0EC1-0030
MD520-4T15B(S) | 内置标配 | - | BRBW-03P03-0CHR | 1 | FN 3258-42-33 | BFC-1EA3-0045 | RWK 3044-48-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0050 | RWK 305-32-KL | BLA3-0EC1-0035
MD520-4T18.5(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-04P03-0CBR | 1 | FN 3258-55-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-59-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0050 | RWK 305-45-KL | BLA3-0EC1-0040
MD520-4T18.5(B)(S)-T | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-04P03-0CBR | 1 | FN 3258-55-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-59-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0050 | RWK 305-45-KL | BLA3-0EC1-0040
MD520-4T22(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-4P503-0BGR | 1 | FN 3258-75-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-59-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0060 | RWK 305-45-KL | BLA3-0EC1-0050
MD520-4T22(B)(S)-T | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-4P503-0BGR | 1 | FN 3258-75-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-59-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0060 | RWK 305-45-KL | BLA3-0EC1-0050
MD520-4T30(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-06P03-0B0R | 1 | FN 3258-75-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-59-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0080 | RWK 305-60-KL | BLA3-0EC1-0060
MD520-4T37(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-08P03-0AFR | 1 | FN 3258-75-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-72-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0090 | RWK 305-90-KL | BLA3-0EC1-0080
MD520-4T45(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-10P03-0ACR | 1 | FN 3258-100-35 | BFC-1EA3-0100 | RWK 3044-120-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0150 | RWK 305-110-KL | BLA3-0EC1-0090
MD520-4T55(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-12P53-A0RE | 1 | FN 3258-130-35 | BFC-1EA3-0150 | RWK 3044-120-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0150 | RWK 305-156-KS | BLA3-0EC1-0150
MD520-4T75(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-15P03-0GRG | 1 | FN 3258-180-40 | BFC-1EB3-0200 | RWK 3044-140-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0200 | RWK 305-182-KS | BLA3-0EC1-0150
MD520-4T90(S) | MDBUN-60-T | 2 | BRBW-10P03-A0RB | 2 | FN 3258-180-40 | BFC-1EB3-0200 | RWK 3044-180-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0250 | RWK 305-230-KS | BLA3-0EC1-0200
MD520-4T90(S) | MDBUN-60-5T | 2 | BRBW-10P03-ABRH | 2 | FN 3258-180-40 | BFC-1EB3-0200 | RWK 3044-180-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0250 | RWK 305-230-KS | BLA3-0EC1-0200
MD520-4T110(S) | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-12P53-00HR | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | RWK 3044-210-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0250 | RWK 305-280-KS | BLA3-0EC1-0250
MD520-4T110(S) | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-12P53-A0RE | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | RWK 3044-210-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0250 | RWK 305-280-KS | BLA3-0EC1-0250
MD520-4T132(S) | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-15P03-0FRH | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | RWK 3044-260-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0300 | RWK 305-330-KS | BLA3-0EC1-0250
MD520-4T132(S) | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-15P03-0HRH | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | RWK 3044-260-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0300 | RWK 305-330-KS | BLA3-0EC1-0250
MD520-4T160(S) | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-16P03-0BRH | 2 | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0420 | RWK 3044-320-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0350 | RWK 305-400-S | BLA3-0EC1-0300
MD520-4T160(S) | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-16P03-0CRF | 2 | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0420 | RWK 3044-320-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0350 | RWK 305-400-S | BLA3-0EC1-0300
MD520-4T200(S) (-L) | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-25P03-0DRA | 2 | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | RWK 3044-400-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0400 | RWK 305-500-S | BLA3-0EC1-0500
MD520-4T200(S) (-L) | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-25P03-0ERC | 2 | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | RWK 3044-400-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0450 | RWK 305-500-S | BLA3-0EC1-0500
MD520-4T220(S) (-L) | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-30P03-0CRB | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0500 | RWK 305-600-S | BLA3-0EC1-0630
MD520-4T220(S) (-L) | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-30P03-0DRA | 2 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0500 | RWK 305-600-S | BLA3-0EC1-0630
MD520-4T250(S) (-L) | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-20P03-0DRC | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0500 | RWK 305-600-S | BLA3-0EC1-0630
MD520-4T250(S) (-L) | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-20P03-0ERE | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0500 | RWK 305-600-S | BLA3-0EC1-0630
MD520-4T280(S) (-L) | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-25P03-0CRH | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0560 | RWK 305-680-S | BLA3-0EC1-0720
MD520-4T280(S) (-L) | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-25P03-0DRJ | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0560 | RWK 305-680-S | BLA3-0EC1-0720
MD520-4T315(S) (-L) | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-0CRD | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-570-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0630 | RWK 305-790-S | BLA3-0EC1-0800
MD520-4T315(S) (-L) | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0DRC | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-570-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0630 | RWK 305-790-S | BLA3-0EC1-0800
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
149
150
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 80
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD520 高性能矢量型变频器（续）
变频器型号 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 |  | 输出电抗器 | 
 | 型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号
MD520-4T355(S) (-L) | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | RWK 3044-640-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0720 | RWK 305-910-S | BLA3-0EC1-1000
MD520-4T355(S) (-L) | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | RWK 3044-640-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0720 | RWK 305-910-S | BLA3-0EC1-1000
MD520-4T400(S) (-L) | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | RWK 3044-800-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0800 | RWK 305-910-S | BLA3-0EC1-1000
MD520-4T400(S) (-L) | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | RWK 3044-800-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0800 | RWK 305-910-S | BLA3-0EC1-1000
MD520-4T500(S) (-A) | MDBU-200-B | 4 | BRCW-40P03-0BRH | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | RWK 3044-1000-99-E0XXX | BLA3-1EC2-1000 | - | -
MD520-4T500(S) (-A) | MDBU-200-C | 4 | BRCW-40P03-0CRG | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | RWK 3044-1000-99-E0XXX | BLA3-1EC2-1000 | - | -
MD520-4T560(S) (-A) | MDBU-200-B | 4 | BRCW-40P03-0BRE | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | RWK 3044-1000-99-E0XXX | BLA3-1EC2-1000 | - | -
MD520-4T560(S) (-A) | MDBU-200-C | 4 | BRCW-40P03-00CR | 4 | FN 3359-1000-99 | BFC-1EB3-1000 | RWK 3044-1000-99-E0XXX | BLA3-1EC2-1000 | - | -
MD520-4T630(S) (-A) | MDBU-200-B | 5 | BRCW-40P03-0BRH | 5 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1600 | - | BLA3-1EC2-1500 | - | -
MD520-4T630(S) (-A) | MDBU-200-C | 5 | BRCW-40P03-0CRG | 5 | FN 3359-1600-99 | BFC-1EB3-1600 | - | BLA3-1EC2-1500 | - | -
三相 200V~240V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MD520-2T0.4B(S) | 内置标配 | - | BRA-01P02-C00R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | RWK 3044-3.5-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0005 | RWK 305-4-KL | BLA3-0EC1-0005
MD520-2T0.7B(S) | 内置标配 | - | BRA-02P02-AG0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | RWK 3044-6.5-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0010 | RWK 305-7.8-KL | BLA3-0EC1-0005
MD520-2T1.1B(S) | 内置标配 | - | BRA-03P02-AA0R | 1 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | RWK 3044-6.5-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0010 | RWK 305-7.8-KL | BLA3-0EC1-0010
MD520-2T1.5B(S) | 内置标配 | - | BRA-04P02-0H0R | 1 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | RWK 3044-12-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0010 | RWK 305-10-KL | BLA3-0EC1-0010
MD520-2T2.2B(S) | 内置标配 | - | BRA-05P02-0EER | 1 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | RWK 3044-12-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0015 | RWK 305-14-KL | BLA3-0EC1-0010
MD520-2T3.7B(S) | 内置标配 | - | BRA-08P02-0CCR | 1 | FN 3258-30-33 | BFC-1EA3-0030 | RWK 3044-18-89-E0XXX | BLA3-1EC2-0015 | RWK 305-17-KL | BLA3-0EC1-0015
MD520-2T5.5B(S) | 内置标配 | - | BRA-1P503-0BBR | 1 | FN 3258-42-33 | BFC-1EA3-0045 | RWK 3044-35-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0040 | RWK 305-32-KL | BLA3-0EC1-0030
MD520-2T7.5B(S) | 内置标配 | - | BRA-02P03-0AFR | 1 | FN 3258-42-33 | BFC-1EA3-0045 | RWK 3044-48-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0050 | RWK 305-45-KL | BLA3-0EC1-0040
MD520-2T11(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRA-2P503-0ABR | 1 | FN 3258-75-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-59-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0070 | RWK 305-60-KL | BLA3-0EC1-0060
MD520-2T15(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-03P03-00JR | 1 | FN 3258-75-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-59-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0080 | RWK 305-72-KL | BLA3-0EC1-0060
MD520-2T18.5(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-04P03-00GR | 1 | FN 3258-75-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-72-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0090 | RWK 305-90-KL | BLA3-0EC1-0080
MD520-2T22(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-4P803-00FR | 1 | FN 3258-100-35 | BFC-1EA3-0100 | RWK 3044-59-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0110 | RWK 305-110-KL | BLA3-0EC1-0090
MD520-2T30(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-06P03-00ER | 1 | FN 3258-130-34 | BFC-1EA3-0150 | RWK 3044-120-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0150 | RWK 305-156-KS | BLA3-0EC1-0150
MD520-2T37(B)(S) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-08P03-00DR | 1 | FN 3258-180-40 | BFC-1EB3-0200 | RWK 3044-140-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0200 | RWK 305-182-KS | BLA3-0EC1-0150
MD520-2T45(S) | MDBUN-60-2T | 2 | BRBW-06P03-00FR | 2 | FN 3258-180-40 | BFC-1EB3-0200 | RWK 3044-180-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0250 | RWK 305-230-KS | BLA3-0EC1-0200
MD520-2T55(S) | MDBUN-60-2T | 2 | BRBW-06P03-00FR | 2 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | RWK 3044-210-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0250 | RWK 305-280-KS | BLA3-0EC1-0250
MD520-2T75(S) | MDBUN-90-2T | 2 | BRBW-08P03-00DR | 2 | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0300 | RWK 3044-320-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0350 | RWK 305-330-KS | BLA3-0EC1-0350
MD520-2T90(S) | MDBUN-90-2T | 3 | BRBW-06P03-00DR | 3 | FN 3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | RWK 3044-400-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0450 | RWK 305-400-S | BLA3-0EC1-0400
MD520-2T110(S) | MDBUN-90-2T | 3 | BRBW-08P03-00DR | 3 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0500 | RWK 305-500-S | BLA3-0EC1-0500
MD520-2T132(S) | MDBUN-90-2T | 4 | BRBW-08P03-00DR | 4 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0630 | RWK 305-500-S | BLA3-0EC1-0500
MD520-2T160(S) | MDBUN-90-2T | 5 | BRBW-08P03-00DR | 5 | FN 3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-570-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0720 | RWK 305-600-S | BLA3-0EC1-0630
MD520-2T200(S) | MDBUN-90-2T | 6 | BRBW-08P03-00DR | 6 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-800-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0800 | RWK 305-790-S | BLA3-0EC1-0800
单相 200V~240V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MD520-2S0.4B(S) | 内置标配 | - | BRA-08P01-B00R | 1 | FN 2090-8-06 |  | - | - | RWK 305-4-KL | BLA3-0EC1-0005
MD520-2S0.7B(S) | 内置标配 | - | BRA-08P01-AE0R | 1 | FN 2090-12-06 |  | - | - | RWK 305-7.8-KL | BLA3-0EC1-0005
MD520-2S1.5B(S) | 内置标配 | - | BRA-01P02-A00R | 1 | FN 2090-20-08 |  | - | - | RWK 305-10-KL | BLA3-0EC1-0010
MD520-2S2.2B(S) | 内置标配 | - | BRA-01P02-0G0R | 1 | FN 2090-30-08 |  | - | - | RWK 305-14-KL | BLA3-0EC1-0010
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
151
152
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 81
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
变频器型号 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10%ED 最大 10 秒） |  | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 |  | 输出电抗器 | 
 | 型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号
三相 380~480V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MD580-4T2R1B | 内置标配 | - | BRA-08P01-ADE0R | 1 | FN3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | RWK 3044-3.5-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0005 | RWK 305-4-KL | BLA3-0EC1-0005
MD580-4T3R1B | 内置标配 | - | BRA-1P502-H00R | 1 | FN3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | RWK 3044-6.5-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0010 | RWK 305-4-KL | BLA3-0EC1-0005
MD580-4T3R8B | 内置标配 | - | BRA-03P02-E00R | 1 | FN3258-7-44 | BFC-1EA3-0005 | RWK 3044-6.5-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0010 | RWK 305-4-KL | BLA3-0EC1-0005
MD580-4T5R1B | 内置标配 | - | BRA-03P02-CH0R | 1 | FN3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | RWK 3044-6.5-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0010 | RWK 305-7.8-KL | BLA3-0EC1-0005
MD580-4T7R2B | 内置标配 | - | BRA-05P02-BF0R | 1 | FN3258-16-45 | BFC-1EA3-0016 | RWK 3044-12-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0010 | RWK 305-7.8-KL | BLA3-0EC1-0010
MD580-4T9B | 内置标配 | - | BRA-06P02-AJ0R | 1 | FN3258-16-45 | BFC-1EA3-0016 | RWK 3044-12-88-E0XXX | BLA3-1EC2-0015 | RWK 305-10-KL | BLA3-0EC1-0010
MD580-4T13B | 内置标配 | - | BRA-08P02-AE0R | 1 | FN3258-16-45 | BFC-1EA3-0016 | RWK 3044-18-89-E0XXX | BLA3-1EC2-0020 | RWK 305-14-KL | BLA3-0EC1-0015
MD580-4T17B | 内置标配 | - | BRA-1P203-A00R | 1 | FN3258-30-47 | BFC-1EA3-0030 | RWK 3044-24-89-E0XXX | BLA3-1EC2-0030 | RWK 305-17-KL | BLA3-0EC1-0020
MD580-4T25B | 内置标配 | - | BRA-1P503-0GER | 1 | FN3258-42-33 | BFC-1EA3-0045 | RWK 3044-35-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0035 | RWK 305-32-KL | BLA3-0EC1-0030
MD580-4T32B | 内置标配 | - | BRA-2P503-0E0R | 1 | FN3258-42-33 | BFC-1EA3-0045 | RWK 3044-48-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0040 | RWK 305-32-KL | BLA3-0EC1-0035
MD580-4T37B | 内置标配 | - | BRBW-03P03-0CHR | 1 | FN3258-55-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-59-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0050 | RWK 305-45-KL | BLA3-0EC1-0040
MD580-4T45(B) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-04P03-0CBR | 1 | FN3258-75-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-59-92-E0XXX | BLA3-1EC2-0060 | RWK 305-45-KL | BLA3-0EC1-0050
MD580-4T60(B) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-4P503-0BGR | 1 | FN3258-75-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-72-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0080 | RWK 305-60-KL | BLA3-0EC1-0060
MD580-4T75(B) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-06P03-0B0R | 1 | FN3258-75-34 | BFC-1EA3-0075 | RWK 3044-72-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0080 | RWK 305-90-KL | BLA3-0EC1-0080
MD580-4T91(B) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-08P03-0AFR | 1 | FN3258-100-35 | BFC-1EA3-0100 | RWK 3044-120-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0090 | RWK 305-110-KL | BLA3-0EC1-0110
MD580-4T112(B) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-10P03-0ACR | 1 | FN3258-130-35 | BFC-1EA3-0150 | RWK 3044-120-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0150 | RWK 305-124-KS | BLA3-0EC1-0150
MD580-4T150(B) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-12P53-A0RE | 1 | FN3258-180-40 | BFC-1EB3-0200 | RWK 3044-180-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0150 | RWK 305-156-KS | BLA3-0EC1-0150
MD580-4T176(B) | 内置选配 , 变频器后加 "B' | - | BRBW-15P03-0GRG | 1 | FN3258-180-40 | BFC-1EB3-0200 | RWK 3044-180-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0200 | RWK 305-182-KS | BLA3-0EC1-0200
MD580-4T210 | MDBUN-60-T | 2 | BRBW-10P03-0A0R | 2 | FN3359-250-28 | BFC-1EB3-0200 | RWK 3044-210-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0200 | RWK 305-230-KS | BLA3-0EC1-0250
MD580-4T210 | MDBUN-60-5T | 2 | BRBW-10P03-ABRH | 2 | FN3359-250-28 | BFC-1EB3-0200 | RWK 3044-210-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0200 | RWK 305-230-KS | BLA3-0EC1-0250
INOVANCE 汇川
汇川 MD580 高性能工程型变频器
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
153
154
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 82
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD580 高性能工程型变频器（续）
变频器型号 | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10%ED 最大 10 秒） |  | 进线滤波器 |  | 进线电抗器 |  | 输出电抗器 | 
 | 型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号
MD580-4T253 | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-12P53-00HR | 2 | FN3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | RWK 3044-260-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0250 | RWK 305-280-KS | BLA3-0EC1-0350
MD580-4T253 | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-12P53-A0RE | 2 | FN3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | RWK 3044-260-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0250 | RWK 305-280-KS | BLA3-0EC1-0350
MD580-4T304 | MDBUN-90-T | 2 | BRBW-15P03-0FRH | 2 | FN3359-320-99 | BFC-1EB3-0300 | RWK 3044-320-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0350 | RWK 305-330-KS | BLA3-0EC1-0350
MD580-4T304 | MDBUN-90-5T | 2 | BRBW-15P03-0HRH | 2 | FN3359-320-99 | BFC-1EB3-0300 | RWK 3044-320-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0350 | RWK 305-330-KS | BLA3-0EC1-0350
MD580-4T377 | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-16P03-0BRH | 2 | FN3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | RWK 3044-400-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0450 | RWK 305-400-S | BLA3-0EC1-0400
MD580-4T377 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-16P03-0CRF | 2 | FN3359-400-99 | BFC-1EB3-0420 | RWK 3044-400-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0450 | RWK 305-400-S | BLA3-0EC1-0450
MD580-4T426(-L) | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-25P03-0DRA | 2 | FN3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0500 | RWK 305-500-S | BLA3-0EC1-0500
MD580-4T426(-L) | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-25P03-0ERC | 2 | FN3359-600-99 | BFC-1EB3-0500 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0500 | RWK 305-500-S | BLA3-0EC1-0500
MD580-4T465(-L) | MDBUN-200-T | 2 | BRBW-30P03-0CRB | 2 | FN3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0500 | RWK 305-500-S | BLA3-0EC1-0500
MD580-4T465(-L) | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-30P03-0DRA | 2 | FN3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0500 | RWK 305-500-S | BLA3-0EC1-0500
MD580-4T520(-L) | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-20P03-0DRC | 3 | FN3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0560 | RWK 305-600-S | BLA3-0EC1-0630
MD580-4T520(-L) | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-20P03-0ERE | 2 | FN3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-510-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0560 | RWK 305-600-S | BLA3-0EC1-0630
MD580-4T585(-L) | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-0CRH | 3 | FN3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-570-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0630 | RWK 305-600-S | BLA3-0EC1-0630
MD580-4T585(-L) | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-25P03-0DRJ | 2 | FN3359-600-99 | BFC-1EB3-0630 | RWK 3044-570-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0630 | RWK 305-600-S | BLA3-0EC1-0630
MD580-4T650(-L) | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-0CRD | 3 | FN3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | RWK 3044-640-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0720 | RWK 305-680-S | BLA3-0EC1-0720
MD580-4T650(-L) | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0DRC | 3 | FN3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | RWK 3044-640-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0720 | RWK 305-680-S | BLA3-0EC1-0720
MD580-4T725(-L) | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | FN3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | RWK 3044-800-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0800 | RWK 305-790-S | BLA3-0EC1-0800
MD580-4T725(-L) | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | FN3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | RWK 3044-800-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0800 | RWK 305-790-S | BLA3-0EC1-0800
MD580-4T820(-L) | MDBUN-200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | FN3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | RWK 3044-800-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0800 | RWK 305-910-S | BLA3-0EC1-0800
MD580-4T820(-L) | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | FN3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | RWK 3044-800-99-E0XXX | BLA3-1EC2-0800 | RWK 305-910-S | BLA3-0EC1-0800
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
155
156
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 83
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
外型结构 | 变频器型号 | 适配电机 （kW） | 制动单元 | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 输入滤波器 |  | 进线电抗器 | 输出电抗器
 |  |  |  | 贝派型号 | 每台变频器 所需数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 贝派型号
三相 380V~480V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T1 | MD600S/A-4T1R6(B) | 0.37 | 内置标配 | BRA-08P01-ADE0R | 1 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
 | MD600S/A-4T2R3(B) | 0.75 |  | BRA-1P502-H00R | 1 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
 | MD600S/A-4T4R8(B) | 1.5 |  | BRA-03P02-CH0R | 1 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
 | MD600S/A-4T5R5(B) | 2.2 |  | BRA-05P02-BE0R | 1 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
T2 | MD600S/A-4T9R5(B) | 4 |  | BRA-08P02-AC0R | 1 | FN 3287-16-44-C33-R65 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0015
 | MD600S/A-4T013(B) | 5.5 |  | BRA-1P503-A00R | 1 | FN 3287-16-44-C33-R65 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0015
单相 200V~240V |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T1 | MD600S/A-2S2R8(B) | 0.37 | 内置标配 | BRA-01P02-C00R | 1 | FN 2090-8-06 | - | - | BLA3-0EC1-0005
 | MD600S/A-2S4R6(B) | 0.75 |  | BRA-02P02-AG0R | 1 | FN 2090-10-06 | - | - | BLA3-0EC1-0010
 | MD600S/A-2S7R5(B) | 1.5 |  | BRA-03P02-0J0R | 1 | FN 2090-16-06 | - | - | BLA3-0EC1-0010
T2 | MD600S/A-2S010(B) | 2.2 |  | BRA-05P02-0F0R | 1 | FN 2090-22-06 | - | - | BLA3-0EC1-0015
INOVANCE 汇川
汇川 MD600 紧凑型变频器
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
157
158
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 84
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD630 全球通用型变频器
外型结构 | 变频器型号 | 重载 功率 (kW) | 制动单元 | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，10 秒） |  | 输入滤波器 |  | 进线电抗器 | 输出电抗器
 |  |  |  | 贝派型号 | 每台变频器 所需并联数量 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 贝派型号 | 贝派型号
三相 380V~480V（重过载 G 机型） |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T1 | MD630S/N-4T1R5BS | 0.37 | 内置标配 | BRA-06P01-AEF0R | 1 | FN 3287-10-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
 | MD630S/N-4T2R1BS | 0.75 | 内置标配 | BRA-01P02-GG0R | 1 | FN 3287-10-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
 | MD630S/N-4T3R8BS | 1.5 | 内置标配 | BRA-02P02-CH0R | 1 | FN 3287-10-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
T2 | MD630S/N-4T5R1BS | 2.2 | 内置标配 | BRA-03P02-BF0R | 1 | FN 3287-10-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
 | MD630S/N-4T7R2BS | 3 | 内置标配 | BRA-04P02-AJ0R | 1 | FN 3287-10-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
 | MD630S/N-4T9R0BS | 4 | 内置标配 | BRA-06P02-AD0R | 1 | FN 3287-10-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0010
T3 | MD630S/N-4T013BS | 5.5 | 内置标配 | BRA-08P02-A00R | 1 | FN 3287-16-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0020 | BLA3-0EC1-0015
 | MD630S/N-4T017BS | 7.5 | 内置标配 | BRA-01P03-0GFR | 1 | FN 3287-20-33-C26-R65 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0030 | BLA3-0EC1-0020
T4 | MD630S/N-4T025BS | 11 | 内置标配 | BRA-1P503-0EBR | 1 | FN 3287-40-33-C26-R65 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0040 | BLA3-0EC1-0030
 | MD630S/N-4T032BS | 15 | 内置标配 | BRA-01P03-0GFR | 2 | FN 3287-40-33-C26-R65 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0050 | BLA3-0EC1-0040
T5 | MD630S/N-4T037BS | 18.5 | 内置标配 | BRA-1P503-0FBR | 2 | FN 3287-40-33-C26-R65 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0060 | BLA3-0EC1-0040
 | MD630S/N-4T045BS | 22 | 内置标配 | BRA-1P503-0EBR | 2 | FN 3287-50-53-C26-R65 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0060 | BLA3-0EC1-0050
三相 380V~480V（轻过载 P 机型） |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T1 | MD630S/N-4T1R5BS | 0.37 | 内置标配 | BRA-06P01-AEF0R | 1 | FN 3287-10-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
 | MD630S/N-4T2R1BS | 0.75 | 内置标配 | BRA-01P02-GG0R | 1 | FN 3287-10-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0005 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005
 | MD630S/N-4T3R8BS | 1.5 | 内置标配 | BRA-02P02-CH0R | 1 | FN 3287-10-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
T2 | MD630S/N-4T5R1BS | 2.2 | 内置标配 | BRA-03P02-BF0R | 1 | FN 3287-10-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0008 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010
 | MD630S/N-4T7R2BS | 3 | 内置标配 | BRA-04P02-AJ0R | 1 | FN 3287-10-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0010
 | MD630S/N-4T9R0BS | 4 | 内置标配 | BRA-06P02-AD0R | 1 | FN 3287-16-44-C26-R65 | BFC-1EA3-0016 | BLA3-1EC2-0020 | BLA3-0EC1-0015
T3 | MD630S/N-4T013BS | 5.5 | 内置标配 | BRA-08P02-A00R | 1 | FN 3287-20-33-C26-R65 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0030 | BLA3-0EC1-0020
 | MD630S/N-4T017BS | 7.5 | 内置标配 | BRA-01P03-0GFR | 1 | FN 3287-40-33-C26-R65 | BFC-1EA3-0030 | BLA3-1EC2-0040 | BLA3-0EC1-0030
T4 | MD630S/N-4T025BS | 11 | 内置标配 | BRA-1P503-0EBR | 1 | FN 3287-40-33-C26-R65 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0050 | BLA3-0EC1-0040
 | MD630S/N-4T032BS | 15 | 内置标配 | BRA-01P03-0GFR | 2 | FN 3287-40-33-C26-R65 | BFC-1EA3-0045 | BLA3-1EC2-0060 | BLA3-0EC1-0040
T5 | MD630S/N-4T037BS | 18.5 | 内置标配 | BRA-1P503-0FBR | 2 | FN 3287-50-53-C26-R65 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0090 | BLA3-0EC1-0050
 | MD630S/N-4T045BS | 22 | 内置标配 | BRA-1P503-0EBR | 2 | FN 3287-80-34-C26-R65 | BFC-1EA3-0075 | BLA3-1EC2-0090 | BLA3-0EC1-0060
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
159
160
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 85
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD800 标准型多机传动变频器
整流模块型号 | 适配逆变总功率 （k W） | 进线电抗器 | 进线滤波器 |  | 制动单元 | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） | 
 |  | 贝派型号 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 |  | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量
单相 200V~240V |  |  |  |  |  |  | 
MD800-0-2S24 MD800-0-2S24B | 2.2 | - | - | - | 内置选配 | BRA-05P02-0FFR | 1
MD800-0-2S40 MD800-0-2S40B | 3.7 | - | - | - |  | BRA-08P02-0D0R | 1
三相 200V~240V |  |  |  |  |  |  | 
MD800-0-2T22B | 3.7 | BLA3-1EC4-0030 | FN3288-20-33-C..-R65 | BFC-1EA3-0045 | 内置标配 | BRA-08P02-0D0R | 1
MD800-0-2T41B | 7.5 | BLA3-1EC4-0050 | FN3288-40-33-C..-R65 | BFC-1EA3-0045 |  | BRA-1P503-0B0R | 1
三相 380V~480V |  |  |  |  |  |  | 
MD800-0-4T12 MD800-0-4T12B | 3.7 | BLA3-1EC4-0015 | FN3288-16-44-C..-R65 | BFC-1EA3-0045 |  | BRA-08P02-AE0R | 1
MD800-0-4T22 MD800-0-4T22B | 7.5 | BLA3-1EC4-0030 | FN3288-20-33-C..-R65 | BFC-1EA3-0045 | 内置选配 | BRA-1P503-0GER | 1
MD800-0-4T41 MD800-0-4T41B | 15 | BLA3-1EC4-0050 | FN3288-40-33-C..-R65 | BFC-1EA3-0045 |  | BRA-03P03-0CHR | 1
逆变模块型号 | 额定输出电流 （重载） （A） | 电机容量 （kW） | 输出电抗器
 |  |  | 贝派型号
三相 200V~240V |  |  | 
MD800-1-2T1R7 MD800-1-2T1R7S MD800-2-2T1R7 MD800-2-2T1R7S | 1.7 | 0.2 | BLA3-0EC1-0005
MD800-1-2T3 MD800-1-2T3S MD800-2-2T3 MD800-2-2T3S | 3.0 | 0.4 | BLA3-0EC1-0005
MD800-1-2T5 MD800-1-2T5S MD800-2-2T5 MD800-2-2T5S | 5.0 | 0.75 | BLA3-0EC1-0005
MD800-1-2T8 MD800-1-2T8S MD800-2-2T8 MD800-2-2T8S | 8.0 | 1.5 | BLA3-0EC1-0010
MD800-1-2T11 MD800-1-2T11S MD800-2-2T11 MD800-2-2T11S | 11.0 | 2.2 | BLA3-0EC1-0015
MD800-1-2T17 MD800-1-2T17S | 17 | 3.7 | BLA3-0EC1-0020
逆变模块型号 | 额定输出电流 （重载） （A） | 电机容量 （kW） | 输出电抗器
 |  |  | 贝派型号
三相 380V~480V |  |  | 
MD800-1-4T1R8 MD800-1-4T1R8S MD800-2-4T1R8 MD800-2-4T1R8S | 1.8 | 0.4 | BLA3-0EC1-0005
MD800-1-4T3R4 MD800-1-4T3R4S MD800-2-4T3R4 MD800-2-4T3R4S | 3.4 | 0.75 | BLA3-0EC1-0005
MD800-1-4T4R8 MD800-1-4T4R8S MD800-2-4T4R8 MD800-2-4T4R8S | 4.8 | 1.5 | BLA3-0EC1-0005
MD800-1-4T5R5 MD800-1-4T5R5S MD800-2-4T5R5 MD800-2-4T5R5S | 5.5 | 2.2 | BLA3-0EC1-0010
MD800-1-4T9R5 MD800-1-4T9R5S MD800-2-4T9R5 MD800-2-4T9R5S | 9.5 | 3.7 | BLA3-0EC1-0010
MD800-1-4T13 MD800-1-4T13S | 13.0 | 5.5 | BLA3-0EC1-0015
MD800-1-4T17 MD800-1-4T17S | 17.0 | 7.5 | BLA3-0EC1-0020
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
161
162
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 86
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
汇川 MD810 高性能多机传动变频器
整流单元型号 | 适配电机 | 进线电抗器 | 进线滤波器 |  | 制动单元 |  | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒） |  | 备注
 | （kW） | 贝派型号 | SCHAFFNER 型号 | 贝派型号 | 汇川型号 | 数量 | 贝派型号 | 每台变频器 并联数量 | 
MD810-20M4T22GXXX | 22 | BLA3-1EC2-0060 | FN 3258-75-34 | BFC-1EA3-0075 | 内置 |  | BRBW-4P503-0CBR | 1 | -
MD810-20M4T45GXXX | 45 | BLA3-1EC2-0150 | FN 3258-100-35 | BFC-1EA3-0100 |  |  | BRBW-10P03-0ACR | 1 | -
MD810-20M4T110GXXX | 110 | BLA3-1EC2-0250 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | MDBUN- 200-T | 1 | BRBW-16P03-0BRH | 1 | 输入电压≤ 440V AC
MD810-20M4T110GXXX | 110 | BLA3-1EC2-0250 | FN 3359-250-28 | BFC-1EB3-0300 | MDBUN-200-5T | 1 | BRBW-16P03-0CRF | 1 | 输入电压 >440V AC
MD810-20M4T160GXXX(W) | 160 | BLA3-1EC2-0350 | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0420 | MDBUN- 200-T | 2 | BRBW-16P03-0BRF | 2 | 输入电压≤ 440V AC
MD810-20M4T160GXXX(W) | 160 | BLA3-1EC2-0350 | FN 3359-320-99 | BFC-1EB3-0420 | MDBUN-200-5T | 2 | BRBW-16P03-0CRF | 2 | 输入电压 >440V AC
MD810-20M4T355GXXX | 355 | BLA3-1EC2-0800 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | MDBUN- 200-T | 3 | BRBW-30P03-00CR | 3 | 输入电压≤ 440V AC
MD810-20M4T355GXXX | 355 | BLA3-1EC2-0800 | FN 3359-800-99 | BFC-1EB3-0800 | MDBUN-200-5T | 3 | BRBW-30P03-0CRJ | 3 | 输入电压 >440V AC
变频器型号 | 输出电抗器 |  | 变频器型号 | 输出电抗器 |  | 变频器型号 | 输出电抗器
 | 贝派型号 |  |  | 贝派型号 |  |  | 贝派型号
MD810-50M4T1.5GXXX | BLA3-0EC1-0005 |  | MD810-50M4T55GXXX | BLA3-0EC1-0150 |  | MD810-50M4TD2.2GXXX | BLA3-0EC1-0010
MD810-50M4T2.2GXXX | BLA3-0EC1-0010 |  | MD810-50M4T75GXXX | BLA3-0EC1-0200 |  | MD810-50M4TD3.7GXXX | BLA3-0EC1-0010
MD810-50M4T3.7GXXX | BLA3-0EC1-0010 |  | MD810-50M4T90GXXX | BLA3-0EC1-0250 |  | MD810-50M4TD5.5GXXX | BLA3-0EC1-0015
MD810-50M4T5.5GXXX | BLA3-0EC1-0015 |  | MD810-50M4T110GXXX | BLA3-0EC1-0250 |  | MD810-50M4TD7.5GXXX | BLA3-0EC1-0020
MD810-50M4T7.5GXXX | BLA3-0EC1-0020 |  | MD810-50M4T132GXXX | BLA3-0EC1-0300 |  | MD810-50M4TD11GXXX | BLA3-0EC1-0030
MD810-50M4T11GXXX | BLA3-0EC1-0030 |  | MD810-50M4T160GXXX | BLA3-0EC1-0350 |  | MD810-50M4TD15GXXX | BLA3-0EC1-0040
MD810-50M4T15GXXX | BLA3-0EC1-0040 |  | MD810-50M4T200GXXXH | BLA3-0EC1-0450 |  | MD810-50M4TD18.5GXXX | BLA3-0EC1-0050
MD810-50M4T18.5GXXX | BLA3-0EC1-0050 |  | MD810-50M4T250GXXXH | BLA3-0EC1-0500 |  |  | 
MD810-50M4T22GXXX | BLA3-0EC1-0060 |  | MD810-50M4T315GXXXH | BLA3-0EC1-0630 |  |  | 
MD810-50M4T30GXXX | BLA3-0EC1-0080 |  | MD810-50M4T355GXXXH | BLA3-0EC1-0800 |  |  | 
MD810-50M4T37GXXX | BLA3-0EC1-0090 |  | MD810-50M4TD1.5GXXX | BLA3-0EC1-0005 |  |  | 
MD810-50M4T45GXXX | BLA3-0EC1-0110 |  |  |  |  |  | 
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
163
164
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 87
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
INOVANCE 汇川
SV680 系列高性能伺服驱动器
SV670 系列高端型伺服驱动器
伺服驱动器 SV680F 国际版系列 |  |  | 适配进线电抗器 |  | 适配进线滤波器 |  | 外接 制动电阻 Rmin | 贝派制动电阻 型号
Size | 驱动器 型号 | 额定 输入电流 （A） | 汇川型号 | 贝派型号 | 汇川 ( 夏弗纳 ) | 贝派型号 |  | 
单相 200 V |  |  |  |  |  |  |  | 
A | S1R6 | 2.3 | - | - | FN 2090-3-06 |  | 40Ω | 按客户要求
 | S2R8 | 4 | - | - | FN 2090-4-06 |  | 40Ω | 按客户要求
C | S5R5 | 7.9 | - | - | FN 2090-8-06 |  | 40Ω | 按客户要求
 | S7R6 | 9.6 | - | - | FN 2090-10-06 |  | 20Ω | 按客户要求
D | S012 | 12.8 | - | - | FN 2090-16-06 |  | 15Ω | 按客户要求
三相 200 V |  |  |  |  |  |  |  | 
A | S1R6 | 1.1 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008 | 40Ω | 按客户要求
 | S2R8 | 2.3 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008 | 40Ω | 按客户要求
C | S5R5 | 4.4 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008 | 40Ω | 按客户要求
 | S7R6 | 5.1 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008 | 20Ω | 按客户要求
D | S012 | 8 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0016 | 15Ω | 按客户要求
E | S018 | 8.7 | MD-ACL-15-3-4T | BLA3-1EC4-0015 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0016 | 20Ω | 按客户要求
 | S022 | 11 | MD-ACL-15-3-4T | BLA3-1EC4-0015 | FN 3287-16-44-C33-R65 | BFC-1EA3-0016 | 20Ω | 按客户要求
 | S027 | 23.8 | MD-ACL-40-1.45-4T | BLA3-1EC4-0040 | FN 3287-25-33-C33-R65 | BFC-1EA3-0030 | 20Ω | 按客户要求
三相 400 V |  |  |  |  |  |  |  | 
C | T3R5 | 2.4 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008 | 80Ω | 按客户要求
 | T5R4 | 3.6 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008 | 60Ω | 按客户要求
D | T8R4 | 5.6 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008 | 45Ω | 按客户要求
 | T012 | 8 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0016 | 40Ω | 按客户要求
E | T017 | 12 | MD-ACL-15-3-4T | BLA3-1EC4-0015 | FN 3287-16-44-C33-R65 | BFC-1EA3-0016 | 35Ω | 按客户要求
 | T021 | 16 | MD-ACL-40-1.45-4T | BLA3-1EC4-0040 | FN 3287-16-44-C33-R65 | BFC-1EA3-0016 | 25Ω | 按客户要求
 | T026 | 21 | MD-ACL-40-1.45-4T | BLA3-1EC4-0040 | FN 3287-25-33-C33-R65 | BFC-1EA3-0030 | 25Ω | 按客户要求
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
165
166
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
伺服驱动器 SV670P*****I |  |  | 适配进线电抗器 |  | 适配进线滤波器 | 
Size | 驱动器 型号 | 额定 输入电流 （A） | 汇川型号 | 贝派型号 | 汇川 ( 夏弗纳 ) | 贝派型号
三相 220V |  |  |  |  |  | 
A | S1R6 | 1.1 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008
 | S2R8 | 2.3 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008
C | S5R5 | 4.4 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008
 | S7R6 | 5.1 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008
D | S012 | 8 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0016
 | S018 | 8.7 | MD-ACL-15-3-4T | BLA3-1EC4-0015 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0016
E | S022 | 11 | MD-ACL-15-3-4T | BLA3-1EC4-0015 | FN 3287-16-44-C33-R65 | BFC-1EA3-0016
 | S027 | 23.8 | MD-ACL-40-1.45-4T | BLA3-1EC4-0040 | FN 3287-25-33-C33-R65 | BFC-1EA3-0030
三相 380V |  |  |  |  |  | 
C | T3R5 | 2.4 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008
 | T5R4 | 3.6 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008
D | T8R4 | 5.6 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0008
 | T012 | 8 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3287-10-44-C28-R65 | BFC-1EA3-0016
 | T017 | 12 | MD-ACL-15-3-4T | BLA3-1EC4-0015 | FN 3287-16-44-C33-R65 | BFC-1EA3-0016
E | T021 | 16 | MD-ACL-40-1.45-4T | BLA3-1EC4-0040 | FN 3287-16-44-C33-R65 | BFC-1EA3-0016
 | T026 | 21 | MD-ACL-40-1.45-4T | BLA3-1EC4-0040 | FN 3287-25-33-C33-R65 | BFC-1EA3-0030
SV660 系列通用型伺服驱动器
SV660 系列伺服 |  |  | 适配进线电抗器 |  | 适配进线滤波器 | 
Size | 驱动器 型号 | 额定 输入电流 (A) | 汇川型号 | 贝派型号 | 汇川 ( 夏弗纳 ) | 贝派型号
三相 220 V |  |  |  |  |  | 
C | S7R6 | 5.1 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008
D | S012 | 8 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016
三相 380 V |  |  |  |  |  | 
C | T3R5 | 2.4 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008
 | T5R4 | 3.6 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008
D | T8R4 | 5.6 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008
 | T012 | 8 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016
 | T017 | 12 | MD-ACL-15-3-4T | BLA3-1EC4-0015 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016
E | T021 | 16 | MD-ACL-40-1.45-4T | BLA3-1EC4-0040 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016
 | T026 | 21 | MD-ACL-40-1.45-4T | BLA3-1EC4-0040 | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030
SV630 系列经济型伺服驱动器
SV630 系列伺服 |  |  | 适配进线电抗器 |  | 适配进线滤波器 | 
Size | 驱动器 型号 | 额定 输入电流（A） | 汇川型号 | 贝派型号 | 汇川 ( 夏弗纳 ) | 贝派型号
三相 220V |  |  |  |  |  | 
C | S7R6 | 5.1 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008
D | S012 | 8 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016
三相 380V |  |  |  |  |  | 
C | T3R5 | 2.4 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008
 | T5R4 | 3.6 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008
D | T8R4 | 5.6 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3258-7-44 | BFC-1EA3-0008
 | T012 | 8 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016
 | T017 | 12 | MD-ACL-15-3-4T | BLA3-1EC4-0015 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016
E | T021 | 16 | MD-ACL-40-1.45-4T | BLA3-1EC4-0040 | FN 3258-16-44 | BFC-1EA3-0016
 | T026 | 21 | MD-ACL-40-1.45-4T | BLA3-1EC4-0040 | FN 3258-30-44 | BFC-1EA3-0030
SV605 系列经济型伺服驱动器
SV605 系列伺服 |  |  | 适配进线电抗器 |  | 适配进线滤波器 |  | 制动电阻
Size | 驱动器 型号 | 额定 输入电流（A） | 汇川型号 | 贝派型号 | 汇川 ( 夏弗纳 ) | 贝派型号 | 贝派型号
单相 220V |  |  |  |  |  |  | 
A | S2R8 | 4 | - | - | FN 2090-4-06 | - | BRA-06P01-0E0R
B | S5R5 | 7.9 | - | - | FN 2090-8-06 | - | BRA-06P01-0E0R
C | T3R5 | 9.6 | - | - | FN 2090-10-06 | - | BRA-08P01-A00R
C | T5R4 | 12.8 | - | - | FN 2090-16-06 | - | BRA-08P01-A00R
三相 220V |  |  |  |  |  |  | 
C | S7R6 | 5.1 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | BRA-08P01-0BER
D | S012 | 8 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN3258-16-44 |  | BRA-08P01-0BER
三相 380V |  |  |  |  |  |  | 
C | T3R5 | 2.4 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | BRA-08P01-A00R
 | T5R4 | 3.6 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | BRA-08P01-A00R
D | T8R4 | 5.6 | MD-ACL-10-5-4T | BLA3-1EC4-0010 | FN3258-7-44 | BFC-1EA3-0008 | BRA-08P01-0E0R

## Slide 88
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
DELTA 台达
台达 C2000 PLUS 高性能矢量控制变频器
框号 | 变频器型号 | 适配 | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) |  | 每台变频器所 需刹车单元 VFDB |  | 框号 | 变频器型号 | 适配 | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) |  | 每台变频器所需 刹车单元 VFDB
 |  | 电机功 率 KW | 贝派型号 | 每台变频器所需电阻数 量 |  |  |  |  | 电机功 率 KW | 贝派型号 | 每台变频器所需电阻数 量 | 
230 VAC |  |  |  |  |  |  | G | VFD1850C43A-XX | 185 | BRBW-25P03-0CRD | 1 | 4185*1
A | VFD007C23A-21 | 0.7 | BRA-08P01-B00R | 1 | 内置 |  |  | VFD2000C43A-XX | 200 | BRBW-12P53-00FR | 2 | 4110*2 并
 | VFD015C23A-21 | 1.5 | BRA-02P02-0JAR | 1 |  |  |  | VFD2200C43A-XX | 220 | BRBW-12P53-00FR | 2 | 4110*2 并
 | VFD022C23A-21 | 2.2 | BRA-03P02-0G0R | 1 |  |  |  | VFD2500C43A-XX | 250 | BRBW-20P03-00DR | 2 | 4160*2 并
 | VFD037C23A-21 | 3.7 | BRA-04P02-0D0R | 1 |  |  | H | VFD2800C43X-XX | 280 | BRBW-20P03-00DR | 2 | 4160*2 并
B | VFD055C23A-21 | 5.5 | BRW-01P03-0B0R | 1 |  |  |  | VFD3150C43X-XX | 315 | BRBW-20P03-00DR | 2 | 4160*2 并
 | VFD075C23A-21 | 7.5 | BRW-01P03-0B0R | 1 |  |  |  | VFD3550C43X-XX | 355 | BRBW-25P03-0CRD | 2 | 4185*2 并
 | VFD110C23A-21 | 11 | BRW-1P503-0ACR | 1 |  |  |  | VFD4000C43X-XX | 400 | BRBW-20P03-00DR | 3 | 4160*3 并
C | VFD150C23A-21 | 15 | BRW-02P03-0HRF | 1 |  |  |  | VFD4500C43X-XX | 450 | BRBW-20P03-00DR | 3 | 4185*3 并
 | VFD185C23A-21 | 18.5 | BRW-02P03-0HRF | 1 |  |  |  | VFD5000C43X-XX | 500 | BRBW-25P03-0CRD | 3 | 4185*3 并
 | VFD220C23A-21 | 22 | BRW-03P03-0FRF | 1 |  |  |  | VFD5600C43X-XX | 560 | BRBW-20P03-00DR | 4 | 4160*4 并
D | VFD300C23A- 00/-21 | 30 | BRW-02P03-A0FB | 2 | 2015*2 并 |  | 575 VAC |  |  |  |  | 
 | VFD370C23A- 00/-21 | 37 | BRW-2P503-0GRH | 2 | 2022*2 并 |  | A | VFD015C53A-21 |  | BRA-08P01-GE0R | 1 | 内置
E | VFD450C23A- 00/-21 | 45 | BRW-03P03-0FRF | 2 | 2022*2 并 |  |  | VFD022C531-21 |  | BRA-02P02-CF0R | 1 | 内置
 | VFD550C23A- 00/-21 | 55 | BRW-2P503-0GRH | 3 | 2022*3 并 |  |  | VFD037C53A-21 |  | BRA-03P02-D00R | 1 | 内置
 | VFD750C23A- 00/-21 | 75 | BRW-2P503-0GRH | 4 | 2022*4 并 |  | B | VFD055C53A-21 |  | BRA-05P02-A00R | 1 | 内置
F | VFD900C23A- 00/-21 | 90 | BRW-03P03-0FRF | 4 | 2022*4 并 |  |  | VFD075C53A-21 |  | BRA-08P02-AD0R | 1 | 内置
460 VAC |  |  |  |  |  |  |  | VFD110C53A-21 |  | BRW-01P03-0GER | 1 | 内置
A | VFD007C43A-21 | 0.7 | BRA-08P01-GE0R | 1 |  |  |  | VFD150C53A-21 |  | BRW-1P203-0JAR | 1 | 内置
 | VFD015C43A-21 | 1.5 | BRA-02P02-CF0R | 1 |  |  | 690 VAC 型号 |  |  |  |  | 
 | VFD022C43A-21 | 1.5 | BRA-03P02-BE0R | 1 |  |  | C | VFD185C63B-21 |  | BRW-02P03-0GHR | 1 | 内置
 | VFD037C43A-21 | 2.2 | BRA-04P02-AE0R | 1 |  |  |  | VFD220C63B-21 |  | BRW-2P503-0FFR | 1 | 内置
 | VFD040C43A-21 | 3.7 | BRW-01P03-0GER | 1 |  |  |  | VFD300C63B-21 |  | BRBW-02P03-0GHR | 1 | 内置
 | VFD055C43A-21 | 5.5 | BRW-01P03-0GER | 1 |  |  |  | VFD370C63B-21 |  | BRBW-04P03-0DER | 1 | 内置
B | VFD075C43A-21 | 7.5 | BRW-01P03-0GER | 1 |  |  | D | VFD450C63B-XX |  | BRBW-4P803-0CCR | 1 | 6055*1
 | VFD110C43A-21 | 11 | BRW-1P503-0DCR | 1 | 内置 |  |  | VFD550C63B-XX |  | BRBW-06P03-0BGR | 1 | 
 | VFD150C43A-21 | 15 | BRW-02P03-0CBR | 1 |  |  | E | VFD750C63B-XX |  | BRBW-08P03-0BBR | 1 | 6110*1
C | VFD185C43A-21 | 18.5 | BRW-02P03-0CBR | 1 |  |  |  | VFD900C63B-XX |  | BRBW-10P03-0AHR | 1 | 
 | VFD220C43A-21 | 22 | BRBW-03P03-0BFR | 1 |  |  |  | VFD1100C63B-XX |  | BRBW-12P53-ACRE | 1 | 
 | VFD300C43A-21 | 30 | BRBW-04P03-0AFR | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD1320C63B-XX |  | BRBW-15P03-AARC | 1 | 6160*1
D0 | VFD370C43S-XX | 37 | BRBW-4P803-0AER | 1 | 4045*1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | F | VFD1600C63B-XX |  | BRBW-15P03-A0RH | 1 | 
 | VFD450C43S-XX | 45 | BRBW-06P03-0ACR | 1 | 4045*1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD2000C63B-XX |  | BRBW-20P03-00JR | 1 | 6200*1
D | VFD550C43A-XX | 55 | BRBW-04P03-B0RD | 2 | 4030*2 并 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | G | VFD2500C63B-XX |  | BRBW-12P53-ACRE | 2 | 6110*2 并
 | VFD750C43A-XX | 75 | BRBW-4P803-0AER | 2 | 4045*2 并 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD3150C63B-XX |  | BRBW-15P03-A0RH | 2 | 6160*2 并
E | VFD900C43A-XX | 90 | BRBW-06P03-0ACR | 2 | 4045*2 并 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | H | VFD4000C63B-XX |  | BRBW-20P03-00JR | 2 | 6200*2 并
 | VFD1100C43A-XX | 110 | BRBW-12P53-00FR | 1 | 4110*1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD4500C63B-XX |  | BRBW-25P03-0GRH | 2 | 
F | VFD1320C43A-XX | 132 | BRBW-20P03-00DR | 1 | 4160*1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD5600C63B-XX |  | BRBW-20P03-00JR | 3 | 6200*3 并
 | VFD1600C43A-XX | 160 | BRBW-20P03-00DR | 1 | 4160*1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD6300C63B-XX |  | BRBW-20P03-00JR | 4 | 6200*4 并
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
167
168
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 89
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
DELTA 台达
台达 CH2000 重载型矢量控制变频器
变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) | 每台变频器所 需电阻数量 | 总制动电 流 (A) |  | 变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) | 每台变频器所 需电阻数量 | 总制动电 流 (A)
 | HP | kW |  | 贝派型号 |  |  |  |  | HP | kW |  | 贝派型号 |  | 
230V 机种 |  |  |  |  |  |  |  | VFD220CH43A-21 VFD220CH4EA-21 | 30 | 22 | 14.9 | BRBW-03P03-0BFR | 1 | 29
VFD007CH23A-21 | 1 | 0.7 | 0.5 | BRA-08P01-B00R | 1 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD300CH43A-21 VFD300CH4EA-21 | 40 | 30 | 20.3 | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 47.5
VFD150CH23A-21 | 2 | 1.5 | 1.0 | BRA-02P02-0JAR | 1 | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD220CH23A-21 | 3 | 2.2 | 1.5 | BRA-03P03-0G0R | 1 | 5.4 |  | VFD370CH43S-00 VFD370CH43S-21 | 50 | 37 | 25.1 | BRBW-4P803-0AER | 1 | 50
VFD037CH23A-21 | 5 | 3.7 | 2.5 | BRA-04P02-0D0R | 1 | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD370CH43L-00 | 50 | 37 | 25.1 | BRBW-4P803-0AER | 1 | 50
VFD055CH23A-21 | 7.5 | 5.5 | 3.7 | BRW-01P03-0B0R | 1 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD075CH23A-21 | 10 | 7.5 | 5.1 | BRW-01P03-0B0R | 1 | 19 |  | VFD450CH43A-00 VFD450CH43A-21 VFD450CH43L-00 | 60 | 45 | 30.5 | BRBW-06P03-0ACR | 1 | 59
VFD110CH23A-21 | 15 | 11 | 7.5 | BRW-1P503-0ACR | 1 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD550CH43A-00 VFD550CH43A-21 VFD550CH43L-00 | 75 | 55 | 37.2 | BRBW-04P03-B0RD | 2 | 76
VFD150CH23A-21 | 20 | 15 | 10.2 | BRW-02P03-0HRF | 1 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD750CH43A-00 VFD750CH43A-21 VFD750CH43L-00 | 100 | 75 | 50.8 | BRBW-4P803-0AER | 2 | 100
VFD185CH23A-21 | 25 | 18 | 12.2 | BRW-02P03-0HRF | 1 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD220CH23A-00/-21 | 30 | 22 | 14.9 | BRBW-03P03-0FRF | 1 | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD900CH43A-00 VFD900CH43A-21 | 125 | 90 | 60.9 | BRBW-06P03-0ACR | 2 | 117
VFD300CH23A-00/-21 | 40 | 30 | 20.3 | BRW-02P03-A0RB | 2 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD1100CH43A-00 VFD1100CH43A-21 | 150 | 110 | 74.5 | BRBW-12P53-00FR | 1 | 126
VFD370CH23A-00/-21 | 50 | 37 | 25.1 | BRW-2P503-0GRH | 2 | 97 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD450CH23A-00/-21 | 60 | 45 | 30.5 | BRBW-03P03-0FRF | 2 | 118 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD1320CH43A-00 VFD1320CH43A-21 | 175 | 132 | 89.4 | BRBW-20P03-00DR | 1 | 190
VFD550CH23A-00/-21 | 75 | 55 | 37.2 | BRW-2P503-0GRH | 3 | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD1600CH43A-00 VFD1600CH43A-21 | 215 | 160 | 108.3 | BRBW-20P03-00DR | 1 | 190
VFD750CH23A-00/-21 | 100 | 75 | 50.8 | BRW-2P503-0GRH | 4 | 190 |  |  |  |  |  |  |  | 
460V 机种 |  |  |  |  |  |  |  | VFD1850CH43A-00 VFD1850CH43A-21 | 250 | 185 | 125.3 | BRBW-25P03-0CRD | 1 | 225
VFD007CH43A-21 VFD007CH4EA-21 | 1 | 0.7 | 0.5 | BRA-08P01-GE0R | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD2200CH43A-00 VFD2200CH43A-21 | 300 | 220 | 148.9 | BRBW-12P53-00FR | 2 | 252
VFD015CH43A-21 VFD014CH4EA-21 | 2 | 1.5 | 1.0 | BRA-02P02-CF0R | 1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD022CH43A-21 VFD022CH4EA-21 | 3 | 2.2 | 1.5 | BRA-03P02-BE0R | 1 | 3 |  | VFD2800CH43A-00 VFD2800CH43C-21 | 375 | 280 | 189.6 | BRBW-20P03-00DR | 2 | 380
VFD037CH43A-21 VFD037CH4EA-21 | 5 | 3.7 | 2.5 | BRA-04P02-AE0R | 1 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD3150CH43A-00 VFD3150CH43C-21 | 420 | 315 | 213.3 | BRBW-20P03-00DR | 2 | 380
VFD055CH43A-21 VFD055CH4EA-21 | 7.5 | 5.5 | 3.7 | BRW-01P03-0GER | 1 | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD075CH43A-21 VFD075CH4EA-21 | 10 | 7.5 | 5.1 | BRW-01P03-0GER | 1 | 10.2 |  | VFD3550CH43A-00 VFD3150CH43C-21 | 475 | 355 | 240.3 | BRBW-25P03-0CRD | 2 | 450
VFD110CH43A-21 VFD110CH4EA-21 | 15 | 11 | 7.5 | BRW-1P503-0DCR | 1 | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD4500CH43A-00 VFD4500CH43C-21 | 600 | 450 | 270.8 | BRBW-20P03-00DR | 3 | 540
VFD150CH43A-21 VFD150CH4EA-21 | 20 | 15 | 10.2 | BRW-02P03-0CBR | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD185CH43A-21 VFD185CH4EA-21 | 25 | 18 | 12.2 | BRW-02P03-0CBR | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
169
170
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 90
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
DELTA 台达
台达 CP2000 风机水泵专用矢量控制变频器
变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动单元 | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) |  |  | 变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动单元 | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) | 
 | HP | kW |  | VFDB | 贝派型号 | 每台变频器所需 电阻数量 |  |  | HP | kW |  | VFDB | 贝派型号 | 每台变频器所需 电阻数量
230V 机种 |  |  |  |  |  |  |  | VFD075CP43B-21 VFD075CP4EB-21 | 10 | 7.5 | 3.7 | - | BRW-01P03-0GER | 1
VFD007CP23A-21 | 1 | 0.7 | 0.5 | - | BRA-08P01-B00R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD110CP43B-21 VFD110CP4EB-21 | 15 | 11 | 5.1 | - | BRW-01P03-0GER | 1
VFD015CP23A-21 | 2 | 1.5 | 0.5 | - | BRA-08P01-B00R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD150CP43B-21 VFD150CP4EB-21 | 20 | 15 | 7.4 | - | BRW-1P503-0DCR | 1
VFD022CP23A-21 | 3 | 2.2 | 1.0 | - | BRA-02P02-0JAR | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD185CP43B-21 VFD185CP4EB-21 | 25 | 18 | 10.2 | - | BRW-02P03-0CBR | 1
VFD037CP23A-21 | 5 | 3.7 | 1.5 | - | BRA-03P03-0G0R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD220CP43A-21 VFD220CP4EA-21 | 30 | 22 | 12.2 | - | BRW-02P03-0CBR | 1
VFD055CP23A-21 | 7.5 | 5.5 | 2.5 | - | BRA-04P03-0D0R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD300CP43B-21 VFD300CP4EB-21 | 40 | 30 | 14.9 | - | BRBW-03P03-0BFR | 1
VFD075CP23A-21 | 10 | 7.5 | 3.7 | - | BRW-01P03-0B0R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD370CP43B-21 VFD370CP4EB-21 | 50 | 37 | 20.3 | - | BRBW-04P03-0AFR | 1
VFD110CP23A-21 | 15 | 11 | 5.1 | - | BRW-01P03-0B0R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD450CP43S-00 VFD450CP43S-21 | 60 | 45 | 25 | 4045*1 | BRBW-4P803-0AER | 1
VFD150CP23A-21 | 20 | 15 | 7.4 | - | BRW-1P503-0ACR | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD550CP43S-00 VFD550CP43S-21 | 75 | 55 | 30.5 | 4045*1 | BRBW-06P03-0ACR | 1
VFD185CP23A-21 | 25 | 18 | 10.2 | - | BRW-02P03-0HRF | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD750CP43B-00 VFD750CP43B-21 | 100 | 75 | 37.2 | 4030*2 | BRBW-04P03-B0RD | 2
VFD220CP23A-21 | 30 | 22 | 12.2 | - | BRW-02P03-0HRF | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD900CP43A-00 VFD900CP43A-21 | 125 | 90 | 50.8 | 4045*2 | BRBW-4P803-0AER | 2
VFD300CP23A-21 | 40 | 30 | 14.9 | - | BRBW-03P03-0FRF | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD1100CP43A-00 VFD1100CP43A-21 | 150 | 110 | 60.9 | 4045*2 | BRBW-06P03-0ACR | 2
VFD370CP23A-00 VFD370CP23A-21 | 50 | 37 | 20.3 | 2015*2 | BRW-02P03-A0RB | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD1320CP43B-00 VFD1320CP43B-21 | 175 | 132 | 74.5 | 4110*1 | BRBW-12P503-00FR | 1
VFD450CP23A-00 VFD450CP23A-21 | 60 | 45 | 25 | 2022*2 | BRW-2P503-0GRH | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD1600CP43A-00 VFD1600CP43A-21 | 215 | 160 | 89.4 | 4160*1 | BRBW-20P03-00DR | 1
VFD550CP23A-00 VFD550CP23A-21 | 75 | 55 | 30.5 | 2022*2 | BRBW-03P03-0FRF | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD1850CP43B-00 VFD1850CP43B-21 | 250 | 185 | 108.3 | 4160*1 | BRBW-20P03-00DR | 1
VFD750CP23A-00 VFD750CP23A-21 | 100 | 75 | 37.2 | 2022*3 | BRW-2P503-0GRH | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD2000CP43A-00 VFD2000CP43A-21 | 270 | 200 | 108.3 | 4185*1 | BRBW-20P03-00DR | 1
VFD900CP23A-00 VFD900CP23A-21 | 125 | 90 | 50.8 | 2022*4 | BRW-2P503-0GRH | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD2200CP43A-00 VFD2200CP43A-21 | 300 | 220 | 125.2 | 4185*1 | BRBW-25P03-0CRD | 1
460V 机种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD2500CP43A-00 VFD2500CP43A-21 | 340 | 250 | 135.4 | 4110*2 | BRBW-12P503-00FR | 2
VFD007CP43A-21 VFD007CP4EA-21 | 1 | 0.7 | 0.5 | - | BRA-08P01-GE0R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD2800CP43A-00 VFD2800CP43A-21 | 375 | 280 | 148.9 | 4110*2 | BRBW-12P503-00FR | 2
VFD015CP43B-21 VFD015CP4EB-21 | 2 | 1.5 | 0.5 | - | BRA-08P01-GE0R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD3150CP43A-00 VFD3150CP43C-00 VFD3550CP43C-21 | 425 | 315 | 189.6 | 4160*2 | BRBW-20P03-00DR | 2
VFD022CP43B-21 VFD022CP4EB-21 | 3 | 2.2 | 1.0 | - | BRA-02P02-CF0R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD037CP43B-21 VFD037CP4EB-21 | 5 | 3.7 | 1.5 | - | BRA-03P02-BE0R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD3550CP43A-00 VFD3550CP43C-00 VFD3550CP43C-21 | 475 | 355 | 213.3 | 4160*2 | BRBW-20P03-00DR | 2
VFD040CP43A-21 VFD040CP4EA-21 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | - | BRA-04P02-AE0R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD4000CP43A-00 VFD4000CP43C-00 VFD4000CP43C-21 | 536 | 400 | 240.3 | 4185*2 | BRBW-25P03-0CRD | 2
VFD055CP43B-21 VFD055CP4EB-21 | 7.5 | 5.5 | 2.7 | - | BRW-01P03-0GER | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD5000CP43A-00 VFD5000CP43C-00 VFD5000CP43C-21 | 675 | 500 | 304.7 | 4185*3 | BRBW-20P03-00DR | 3
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD5600CP43C-21 | 745 | 560 | 379.1 | 4185*3 | BRBW-25P03-0CRD | 3
 |  |  |  |  |  |  |  | VFD6300CP43C-21 | 850 | 630 | 426.5 | 4160*4 | BRBW-20P03-00DR | 4
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
171
172
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 91
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
DELTA 台达
台达 CP2000 风机水泵专用矢量控制变频器 ( 续）
变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动单元 | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) | 
 | HP | kW |  | VFDB | 贝派型号 | 每台变频器所需 电阻数量
380V 机种 ( 简约版 ) |  |  |  |  |  | 
VFD300CP43L-21 | 40 | 30 | 14.9 | - | BRBW-03P03-0BFR | 1
VFD370CP43L-21 | 50 | 37 | 20.3 | - | BRBW-04P03-0AFR | 1
VFD750CP43L-00 | 100 | 75 | 37.2 | 4030*2 | BRBW-04P03-B0RD | 2
VFD900CP43L-00 | 125 | 90 | 50.8 | 4045*2 | BRBW-4P803-0AER | 2
VFD1100CP43L-00 | 150 | 110 | 60.9 | 4045*2 | BRBW-06P03-0ACR | 2
VFD1320CP43L-00 | 175 | 132 | 74.5 | 4110*1 | BRBW-12P503-00FR | 1
VFD1600CP43L-00 | 215 | 160 | 89.4 | 4160*1 | BRBW-20P03-00DR | 1
VFD1850CP43L-00 | 250 | 185 | 108.3 | 4160*1 | BRBW-20P03-00DR | 1
VFD2000CP43L-00 | 270 | 200 | 108.3 | 4185*1 | BRBW-20P03-00DR | 1
VFD2200CP43L-00 | 300 | 220 | 125.2 | 4185*1 | BRBW-25P03-0CRD | 1
VFD2500CP43L-00 | 340 | 250 | 135.4 | 4110*2 | BRBW-12P503-00FR | 2
VFD2800CP43L-00 | 375 | 280 | 148.9 | 4110*2 | BRBW-12P503-00FR | 2
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
173
174
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动单元 | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) | 
 | LD | ND |  | VFDB | 贝派型号 | 每台变频器所需 电阻数量
575V 机种 |  |  |  |  |  | 
VFD015CP53A-21 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | - | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD022CP53A-21 | 2.2 | 1.5 | 1 | - | BRA-02P02-CF0R | 1
VFD037CP53A-21 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | - | BRA-03P02-D00R | 1
VFD055CP53A-21 | 5.5 | 3.7 | 2.5 | - | BRA-05P02-A00R | 1
VFD075CP53A-21 | 7.5 | 5.5 | 3.7 | - | BRA-08P02-AD0R | 1
VFD110CP53A-21 | 11 | 7.5 | 5.1 | - | BRW-01P03-0GER | 1
VFD150CP53A-21 | 15 | 11 | 7.4 | - | BRW-1P503-0JAR | 1
690V 机种 |  |  |  |  |  | 
VFD185CP63A-21 | 18.5 | 15 | 10.2 | - | BRW-02P03-0GHR | 1
VFD220CP63A-21 | 22 | 18.5 | 12.5 | - | BRW-2P503-0FFR | 1
VFD300CP63A-21 | 30 | 22 | 14.9 | - | BRBW-03P03-0EDR | 1
VFD370CP63A-21 | 37 | 30 | 20.3 | - | BRBW-04P03-0DER | 1
VFD450CP63A-00 VFD450CP63A-21 | 45 | 37 | 25 | 6055*1 | BRBW-4P803-0CCR | 1
VFD550CP63A-00 VFD550CP63A-21 | 55 | 45 | 30.5 | 6055*1 | BRBW-06P03-0BGR | 1
VFD750CP63A-00 VFD750CP63A-21 | 75 | 55 | 37.2 | 6110*1 | BRBW-08P03-0BBR | 1
VFD900CP63A-00 VFD900CP63A-21 | 90 | 75 | 50.8 | 6110*1 | BRBW-10P03-0AHR | 1
VFD1100CP63A-00 VFD1100CP63A-21 | 110 | 90 | 60.9 | 6110*1 | BRBW-12P53-ACRE | 1
VFD1320CP63A-00 VFD1320CP63A-21 | 132 | 110 | 74.5 | 6160*1 | BRBW-15P03-AARC | 1
VFD1600CP63A-00 VFD1600CP63A-21 | 160 | 132 | 89.4 | 6160*1 | BRBW-15P03-A0RH | 1
VFD2000CP63A-00 VFD2000CP63A-21 | 200 | 160 | 108.3 | 6200*1 | BRBW-20P03-00JR | 1
VFD2500CP63A-00 VFD2500CP63A-21 | 250 | 200 | 135.4 | 6110*2 | BRBW-12P53-ACRE | 2
VFD3150CP63A-00 VFD3150CP63A-21 | 315 | 250 | 169.3 | 6160*2 | BRBW-15P03-A0RH | 2
VFD4000CP63A-00 VFD4000CP63A-21 | 400 | 315 | 213.3 | 6200*2 | BRBW-20P03-00JR | 2
VFD4500CP63A-00 VFD4500CP63A-21 | 450 | 355 | 240.3 | 6200*2 | BRBW-25P03-0GRH | 2
VFD5600CP63A-00 VFD5600CP63A-21 | 560 | 450 | 304.7 | 6200*3 | BRBW-20P03-00JR | 3
VFD6300CP63A-00 VFD6300CP63A-21 | 630 | 630 | 426.5 | 6200*4 | BRBW-20P03-00JR | 4

## Slide 92
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
DELTA 台达
台达 MH300 精巧高效型矢量控制变频器
变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动单元 *Q’ty | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) |  |  | 变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动单元 *Q’ty | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) | 
 | HP | kW |  | VFDB | 贝派型号 | 每台变频器所需 电阻数量 |  |  | HP | kW |  | VFDB | 贝派型号 | 每台变频器所需 电阻数量
115V 单相 |  |  |  |  |  |  |  | 460V 三相 |  |  |  |  |  | 
VFD1A6MH11XNSXX | 0.25 | 0.2 | 0.1 | - | BRA-08P01-GE0R | 1 |  | VFD1A5MH43XNSXX VFD1A5MH43AFSAA | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD2A5MH11XNSXX | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - | BRA-08P01-B000R | 1 |  | VFD3A0MH43XNSXX VFD3A0MH43AFSAA | 1 | 0.75 | 0.5 | - | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD5A0MH11XNSXX | 1 | 0.75 | 0.5 | - | BRA-08P01-B000R | 1 |  | VFD4A2MH43XNSXX VFD4A2MH43AFSAA | 2 | 1.5 | 1 | - | BRA-02P02-CF0R | 1
230V 单相 |  |  |  |  |  |  |  | VFD5A7MH43XNSXX VFD5A7MH43AFSAA | 3 | 2.2 | 1.5 | - | BRA-03P02-BE0R | 1
VFD1A6MH21XNSXX VFD1A6MH21AFSAA | 0.25 | 0.2 | 0.1 | - | BRA-08P01-GE0R | 1 |  | VFD9A0MH43XNSXX VFD9A0MH43AFSAA | 5 | 3.7 | 2.5 | - | BRA-04P02-AE0R | 1
VFD2A8MH21XNSXX VFD2A8MH21AFSAA | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - | BRA-08P01-B000R | 1 |  | VFD13AMH43XNSXX VFD13AMH43AFSAA | 7.5 | 5.5 | 3.7 | - | BRW-01P03-0GER | 1
VFD5A0MH21XNSXX VFD5A0MH21AFSAA | 1 | 0.75 | 0.5 | - | BRA-08P01-B000R | 1 |  | VFD17AMH43XNSXX VFD17AMH43AFSAA | 10 | 7.5 | 5.1 | - | BRW-01P03-0GER | 1
VFD7A5MH21XNSXX VFD7A5MH21AFSAA | 2 | 1.5 | 1 | - | BRA-02P02-0JAR | 1 |  | VFD25AMH43XNSXX VFD25AMH43AFSAA | 15 | 11 | 7.4 | - | BRW-1P503-0DCR | 1
VFD11AMH21XNSXX VFD11AMH21AFSAA | 3 | 2.2 | 1.5 | - | BRA-03P02-0G0R | 1 |  | VFD32AMH43XNSXX VFD32AMH43AFSAA | 20 | 15 | 10.2 | - | BRW-02P03-0CBR | 1
230V 三相 |  |  |  |  |  |  |  | VFD38AMH43XNSXX VFD38AMH43AFSAA | 25 | 18 | 12.2 | - | BRW-02P03-0CBR | 1
VFD1A6MH23XNSXX | 0.25 | 0.2 | 0.1 | - | BRA-08P01-GE0R | 1 |  | VFD45AMH43XNSXX VFD45AMH43AFSAA | 30 | 22 | 14.9 | - | BRBW-03P03-0BFR | 1
VFD2A8MH23XNSXX | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - | BRA-08P01-B000R | 1 |  | VFD60AMH43AFSAA VFD60AMH43ANSAA | 40 | 30 | 24.4 | - | BRBW-03P03-0B0R | 1
VFD5A0MH23XNSXX | 1 | 0.75 | 0.5 | - | BRA-08P01-B000R | 1 |  | VFD75AMH43AFSAA VFD75AMH43ANSAA | 50 | 37 | 30.1 | 4045*1 | BRBW-4P803-0AER | 1
VFD7A5MH23XNSXX | 2 | 1.5 | 1 | - | BRA-02P02-0JAR | 1 |  | VFD91AMH43AFSAA VFD91AMH43ANSAA | 60 | 45 | 36.6 | 4045*1 | BRBW-06P03-0ACR | 1
VFD11AMH23XNSXX | 3 | 2.2 | 1.5 | - | BRA-03P02-0G0R | 1 |  | VFD112MH43AFSAA VFD112MH43ANSAA | 75 | 55 | 44.7 | 4030*2 | BRBW-04P03-B0RD | 2
VFD17AMH23XNSXX | 5 | 3.7 | 2.5 | - | BRA-04P02-0D0R | 1 |  | VFD150MH43AFSAA VFD150MH43ANSAA | 100 | 75 | 60.7 | 4045*2 | BRBW-4P803-0AER | 2
VFD25AMH23XNSXX | 7.5 | 5.5 | 3.7 | - | BRW-01P03-0B0R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD33AMH23XNSXX | 10 | 7.5 | 5.1 | - | BRW-01P03-0B0R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD49AMH23XNSXX | 15 | 11 | 7.4 | - | BRW-1P503-0ACR | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD65AMH23XNSXX | 20 | 15 | 10.2 | - | BRW-02P03-0HRF | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD75AMH23ANSAA | 25 | 18.5 | 14.6 | - | BRW-02P03-0A0R | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD90AMH23ANSAA | 30 | 22 | 17.9 | - | BRBW-03P03-0FRF | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD120MH23ANSAA | 40 | 30 | 24.4 | 2015*2 | BRW-02P03-A0RB | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD146MH23ANSAA | 50 | 37 | 30.1 | 2022*2 | BRW-2P503-0GRH | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
175
176
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 93
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
DELTA 台达
台达 MS300 精巧标准型矢量控制变频器
变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) |  |  | 变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) | 
 | HP | kW |  | 贝派型号 | 每台变频器所需 电阻数量 |  |  | HP | kW |  | 贝派型号 | 每台变频器所需 电阻数量
115V 单相 |  |  |  |  |  |  | 460V 三相 |  |  |  |  | 
VFD1A6MS11XNSAA | 0.25 | 0.2 | 0.1 | BRA-08P01-GE0R | 1 |  | VFD1A5MS43XNSAA VFD1A5MS43AFSAA | 0.5 | 0.4 | 0.3 | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD2A5MS11XNSAA | 0.5 | 0.4 | 0.3 | BRA-08P01-B00R | 1 |  | VFD2A7MS43XNSAA VFD2A7MS43AFSAA | 1 | 0.75 | 0.5 | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD4A8MS11XNSAA | 1 | 0.75 | 0.5 | BRA-08P01-B00R | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD4A2MS43XNSAA VFD4A2MS43AFSAA | 2 | 1.5 | 1 | BRA-02P02-CF0R | 1
230V 单相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VFD1A6MS21XNSAA VFD1A6MS21AFSAA | 0.25 | 0.2 | 0.1 | BRA-08P01-GE0R | 1 |  | VFD5A5MS43XNSAA VFD5A5MS43AFSAA | 3 | 2.2 | 1.5 | BRA-03P02-BE0R | 1
VFD2A8MS21XNSAA VFD2A8MS21AFSAA | 0.5 | 0.4 | 0.3 | BRA-08P01-B00R | 1 |  | VFD7A3MS43XNSAA VFD7A3MS43ENSAA VFD7A3MS43AFSAA | 4 | 3 | 2 | BRA-04P02-AE0R | 1
VFD4A8MS21XNSAA VFD4A8MS21AFSAA | 1 | 0.75 | 0.5 | BRA-08P01-B00R | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD9A0MS43XNSAA VFD9A0MS43AFSAA | 5 | 3.7/4 | 2.5 | BRA-04P02-AE0R | 1
VFD7A5MS21XNSAA VFD7A5MS21AFSAA | 2 | 1.5 | 1 | BRA-02P02-0JAR | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD13AMS43XNSAA VFD13AMS43AFSAA | 7.5 | 5.5 | 3.7 | BRW-01P03-0GER | 1
VFD11AMS21XNSAA VFD11AMS21AFSAA | 3 | 2.2 | 1.5 | BRA-03P02-0G0R | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD17AMS43XNSAA VFD17AMS43AFSAA | 10 | 7.5 | 5.1 | BRW-01P03-0GER | 1
230V 三相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD25AMS43XNSAA VFD25AMS43AFSAA | 15 | 11 | 7.4 | BRW-1P503-0DCR | 1
VFD1A6MS23XNSAA | 0.25 | 0.2 | 0.1 | BRA-08P01-GE0R | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD32AMS43XNSAA VFD32AMS43AFSAA | 20 | 15 | 10.2 | BRW-02P03-0CBR | 1
VFD2A8MS23XNSAA | 0.5 | 0.4 | 0.3 | BRA-08P01-B00R | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD38AMS43XNSAA VFD38AMS43AFSAA | 25 | 18 | 12.2 | BRW-02P03-0CBR | 1
VFD4A8MS23XNSAA | 1 | 0.75 | 0.5 | BRA-08P01-B00R | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD45AMS43XNSAA VFD45AMS43AFSAA | 30 | 22 | 14.9 | BRBW-03P03-0BFR | 1
VFD7A5MS23XNSAA | 2 | 1.5 | 1 | BRA-02P02-0JAR | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 575V 三相 |  |  |  |  | 
VFD11AMS23XNSAA | 3 | 2.2 | 1.5 | BRA-03P02-0G0R | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD1A7MS53ANSAA | 1 | 0.75 | 0.5 | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD17AMS23XNSAA | 5 | 3.7/4 | 2.5 | BRA-04P02-0D0R | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD3A0MS53ANSAA | 2 | 1.5 | 1 | BRA-02P02-CF0R | 1
VFD25AMS23XNSAA | 7.5 | 5.5 | 3.7 | BRW-01P03-0B0R | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD4A2MS53ANSAA | 3 | 2.2 | 1.5 | BRA-03P02-D00R | 1
VFD33AMS23XNSAA | 10 | 7.5 | 5.1 | BRW-01P03-0B0R | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD6A6MS53ANSAA | 5 | 3.7 | 2.5 | BRA-05P02-A00R | 1
VFD49AMS23XNSAA | 15 | 11 | 7.4 | BRW-1P503-0ACR | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD9A9MS53ANSAA | 7.5 | 5.5 | 3.7 | BRA-08P02-AD0R | 1
VFD65AMS23XNSAA | 20 | 15 | 10.2 | BRW-02P03-0BRF | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | VFD12AMS53ANSAA | 10 | 7.5 | 5.1 | BRW-01P03-0GER | 1
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
177
178
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 94
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
DELTA 台达
台达 ME300 精巧简易型矢量控制变频器
变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒) | 
 | HP | kW |  | 贝派型号 | 每台变频器所 需电阻数量
115V 单相 |  |  |  |  | 
VFD0A8ME11ANNAA VFD0A8ME11ANSAA | 0.13 | 0.1 | 0.1 | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD1A6ME11ANNAA VFD1A6ME11ANSAA | 0.25 | 0.2 | 0.1 | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD2A5ME11ANNAA VFD2A5ME11ANSAA | 0.5 | 0.4 | 0.3 | BRA-08P01-B00R | 1
VFD4A8ME11ANNAA VFD4A8ME11ANSAA | 1 | 0.75 | 0.5 | BRA-08P01-B00R | 1
230V 单相 |  |  |  |  | 
VFD0A8ME21ANNAA VFD0A8ME21AFNAA VFD0A8ME21ANSAA VFD0A8ME21AFSAA | 0.13 | 0.1 | 0.1 | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD1A6ME21ANNAA VFD1A6ME21AFNAA VFD1A6ME21ANSAA VFD1A6ME21AFSAA | 0.25 | 0.2 | 0.1 | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD2A8ME21ANNAA VFD2A8ME21AFNAA VFD2A8ME21ANSAA VFD2A8ME21AFSAA | 0.5 | 0.4 | 0.3 | BRA-08P01-B00R | 1
VFD4A8ME21ANNAA VFD4A8ME21AFNAA VFD4A8ME21ANSAA VFD4A8ME21AFSAA | 1 | 0.75 | 0.5 | BRA-08P01-B00R | 1
VFD7A5ME21ANNAA VFD7A5ME21AFNAA VFD7A5ME21ANSAA VFD7A5ME21AFSAA | 2 | 1.5 | 1 | BRA-02P02-0JAR | 1
VFD11AME21ANNAA VFD11AME21AFNAA VFD11AME21ANSAA VFD11AME21AFSAA | 3 | 2.2 | 1.5 | BRA-03P02-0G0R | 1
230V 三相 |  |  |  |  | 
VFD0A8ME23ANNAA VFD0A8ME23ANSAA | 0.13 | 0.1 | 0.1 | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD1A6ME23ANNAA VFD1A6ME23ANSAA | 0.25 | 0.2 | 0.1 | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD2A8ME23ANNAA VFD2A8ME23ANSAA | 0.5 | 0.4 | 0.3 | BRA-08P01-B00R | 1
VFD4A8ME23ANNAA VFD4A8ME23ANSAA | 1 | 0.75 | 0.5 | BRA-08P01-B00R | 1
VFD7A5ME23ANNAA VFD7A5ME23ANSAA | 2 | 1.5 | 1 | BRA-02P02-0JAR | 1
VFD11AME23ANNAA VFD11AME23ANSAA | 3 | 2.2 | 1.5 | BRA-03P02-0G0R | 1
VFD17AME23ANNAA VFD17AME23ANSAA | 5 | 3.7 / 4 | 2.5 | BRA-04P02-0D0R | 1
VFD25AME23ANNAA VFD25AME23ANSAA | 7.5 | 5.5 | 3.7 | BRW-01P03-0B0R | 1
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
179
180
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒) | 
 | HP | kW |  | 贝派型号 | 每台变频器所 需电阻数量
460V 三相 |  |  |  |  | 
VFD1A5ME43ANNAA VFD1A5ME43AFNAA VFD1A5ME43ANSAA VFD1A5ME43AFSAA | 0.5 | 0.4 | 0.3 | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD2A7ME43ANNAA VFD2A7ME43AFNAA VFD2A7ME43ANSAA VFD2A7ME43AFSAA | 1 | 0.75 | 0.5 | BRA-08P01-GE0R | 1
VFD4A2ME43ANNAA VFD4A2ME43AFNAA VFD4A2ME43ANSAA VFD4A2ME43AFSAA | 2 | 1.5 | 1 | BRA-02P02-CF0R | 1
VFD5A5ME43ANNAA VFD5A5ME43AFNAA VFD5A5ME43ANSAA VFD5A5ME43AFSAA | 3 | 2.2 | 1.5 | BRA-03P02-BE0R | 1
VFD7A3ME43ANNAA VFD7A3ME43ANSAA VFD7A3ME43AFNAA VFD7A3ME43AFSAA | 4 | 3 | 2 | BRA-04P02-AE0R | 1
VFD09AME43ANNAA VFD09AME43AFNAA VFD09AME43ANSAA VFD09AME43AFSAA | 5 | 3.7 / 4 | 2.5 | BRA-04P02-AE0R | 1
VFD13AME43ANNAA VFD13AME43AFNAA VFD13AME43ANSAA VFD13AME43AFSAA | 7.5 | 5.5 | 3.7 | BRW-01P03-0GER | 1
VFD17AME43ANNAA VFD17AME43AFNAA VFD17AME43ANSAA VFD17AME43AFSAA | 10 | 7.5 | 5.1 | BRW-01P03-0GER | 1

## Slide 95
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
DELTA 台达
台达 CT2000 纺织专用矢量控制变频器
变频器型号 | 适用电机 |  | 制动转矩 (kg-m) | 制动单元 | 制动电阻 125% 制动转矩（10% ED，最大 10 秒 ) | 
 | HP | KW |  | VFDB | 贝派型号 | 每台变频器所需电阻数 量
VFD055CT43F21A3 | 7.5 | 5.5 | 2.7 | - | BRW-01P03-0GER | 1
VFD075CT43F21A3 | 10 | 7.5 | 3.7 | - | BRW-01P03-0GER | 1
VFD110CT43F21A3 VFD110CT43F00B VFD110CT43A21C | 15 | 11 | 5.1 | - | BRW-01P03-0GER | 1
VFD150CT43F21A3 VFD150CT43F00B VFD150CT43A21C | 20 | 15 | 7.4 | - | BRW-1P503-0DCR | 1
VFD185CT43F21A3 VFD185CT43F00B VFD185CT43A21C | 25 | 18 | 10.2 | - | BRW-02P03-0CBR | 1
VFD220CT43F21A3 VFD220CT43F00B VFD220CT43A21C | 30 | 22 | 12.2 | - | BRW-02P03-0CBR | 1
VFD300CT43F21A3 VFD300CT43F00B VFD300CT43A21C | 40 | 30 | 14.9 | - | BRBW-03P03-0BFR | 1
VFD370CT43F21A7 VFD370CT43F00B VFD370CT43A21C | 50 | 37 | 20.3 | - | BRBW-04P03-0AFR | 1
VFD450CT43F00A3 VFD450CT43F00B VFD450CT43A00C | 60 | 45 | 25 | 4045*1 | BRBW-4P803-0AER | 1
VFD550CT43F00A4 VFD550CT43F00B VFD550CT43A00C | 75 | 55 | 30.5 | 4045*1 | BRBW-06P03-0ACR | 1
VFD750CT43F00A6 | 100 | 75 | 37.2 | 4030*2 | BRBW-04P03-B0RD | 2
VFD900CT43F00A8 | 125 | 90 | 50.8 | 4045*2 | BRBW-4P803-0AER | 2
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
181
182
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 96
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
invt 英威腾
GD350A 高性能通用变频器
变频器型号 | 额定功率 KW |  | 英威腾制动单元型号 | 10%ED 制动电阻 |  | 50%ED 制动电阻 |  | 80%ED 制动电阻 | 
 | 恒转矩负载 （G 型机） | 风机水泵负载 （P 型机） |  | 贝派 制动电阻型号 | 每台变频器所需 电阻数量 | 贝派 制动电阻型号 | 每台变频器所需 电阻数量 | 贝派 制动电阻型号 | 每台变频器所需电 阻数量
GD350A-1R5G/2R2P-4 | 1.5 | 2.2 | 内置制动单元 | BRA-03P02-CBFR | *1 | BRW-1P203-CBFR | *1 | BRW-02P03-CBFR | 1
GD350A-2R2G/003P-4 | 2.2 | 4 | 内置制动单元 | BRA-04P02-BBBR | *1 | BRW-02P03-BBBR | *1 | BRBW-03P03-BBBR | 1
GD350A-004G/5R5P-4 | 4 | 5.5 | 内置制动单元 | BRA-06P02-ABBR | *1 | BRBW-03P03-ABBR | *1 | BRBW-4P803-ABBR | 1
GD350A-5R5G/7R5P-4 | 5.5 | 7.5 | 内置制动单元 | BRA-08P02-ABBR | *1 | BRBW-4P503-ABBR | *1 | BRBW-08P03-ABBR | 1
GD350A-7R5G/011P-4 | 7.5 | 11 | 内置制动单元 | BRW-1P203-0FER | *1 | BRBW-06P03-0FER | *1 | BRBW-10P03-0FER | 1
GD350A-011G/015P-4 | 11 | 15 | 内置制动单元 | BRW-02P03-0DDR | *1 | BRBW-10P03-0DDR | *1 | BRBW-15P03-0DDR | 1
GD350A-015G/018P-4 | 15 | 18.5 | 内置制动单元 | BRW-02P03-0CBR | *1 | BRBW-12P53-0CBR | *1 | BRBW-20P03-0CBR | 1
GD350A-018G/022P-4 | 18.5 | 22 | 内置制动单元 | BRBW-03P03-0BGR | *1 | BRBW-15P03-0BGR | *1 | BRBW-25P03-0BGR | 1
GD350A-022G/030P-4 | 22 | 30 | 内置制动单元 | BRBW-03P03-0BBR | *1 | BRBW-20P03-0BBR | *1 | BRBW-30P03-0BBR | 1
GD350A-030G/037P-4 | 30 | 37 | 内置制动单元 | BRBW-06P03-0AGR | *1 | BRBW-25P03-0AGR | *1 | BRCW-40P03-0AGR | 1
GD350A-037G/045P-4 | 37 | 45 | 内置制动单元 | BRBW-06P03-0ACR | *1 | BRBW-30P03-0ACR | *1 | BRCW-50P03-0ACR | 1
GD350A-045G/055P-4 | 45 | 55 | 选配内置或外置 DBU100H-110-4 | BRBW-08P03-0A0R | *1 | BRCW-40P03-0A0R | *1 | BRCW-60P03-0A0R | 1
GD350A-055G/075P-4 | 55 | 75 | 选配内置或外置 DBU100H-110-4 | BRBW-08P03-00HR | *1 | BRCW-50P03-00HR | *1 | BRCW-70P03-00HR | 1
GD350A-075G/090P-4 | 75 | 90 | 选配内置或外置 DBU100H-110-4 | BRBW-12P53-0FRE | *1 | BRCW-60P03-0FRE | *1 | BRCW-100P3-0FRE | 1
GD350A-090G/110P-4 | 90 | 110 | 选配内置或外置 DBU100H-160-4 | BRBW-15P03-0ERD | *1 | BRCW-70P03-0ERD | *1 | BRCW-60P03-A0RH | 2
GD350A-110G/132P-4 | 110 | 132 | 选配内置或外置 DBU100H-160-4 | BRBW-20P03-0DRE | *1 | BRCW-80P03-0DRE | *1 | BRCW-70P03-00JR | 2
GD350A-132G/160P-4 | 132 | 160 | DBU100H-220-4 | BRBW-20P03-0CRG | *1 | BRCW-100P3-0CRG | *1 | BRCW-80P03-0GRD | 2
GD350A-160G/185P-4 | 160 | 185 | DBU100H-320-4 | BRBW-25P03-0CRA | *1 | BRCW-120P3-0CRA | *1 | BRCW-200P3-0CRA | 1
GD350A-185G/200P-4 | 185 | 200 | DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRH | *1 | BRCW-70P03-0ERF | *2 | BRCW-120P3-0ERF | 2
GD350A-200G/220P-4 | 200 | 220 | DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRE | *1 | BRCW-80P03-00ER | *2 | BRCW-120P3-00ER | 2
GD350A-220G/250P-4 | 220 | 250 | DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-0BRB | *1 | BRCW-80P03-0DRD | *2 | BRCW-70P03-0BRB | 4
GD350A-250G/280P-4 | 250 | 280 | DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-00BR | *1 | BRCW-100P3-00DR | *2 | BRCW-100P3-00FR | 3
GD350A-280G/315P-4 | 280 | 315 | 两台 DBU100H-320-4 | BRBW-25P03-0CRF | *2 | BRCW-120P3-0CRF | *2 | BRCW-80P03-0GRB | 2*2
GD350A-315G/355P-4 | 315 | 355 | 两台 DBU100H-320-4 | BRBW-25P03-0CRB | *2 | BRCW-120P3-0CRB | *2 | BRCW-200P3-0CRB | 2
GD350A-355G/400P-4 | 355 | 400 | 两台 DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRH | *2 | BRCW-70P03-0ERF | *2*2 | BRCW-200P3-0BRH | 2
GD350A-400G/450P-4 | 400 | 450 | 两台 DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRD | *2 | BRCW-80P03-0DRH | *2*2 | BRCW-120P3-0DRH | 2*2
GD350A-450G/500P-4 | 450 | 500 | 两台 DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-0BRB | *2 | BRCW-80P03-0DRD | *2*2 | BRCW-70P03-0BRB | 2*2*2
GD350A-500G-4 | 500 | - | 两台 DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-00BR | *2 | BRCW-200P3-00BR | *2 | BRCW-100P3-00FR | *3*2
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
183
184
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 97
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
invt 英威腾
GD350A 高性能通用变频器（续）
变频器功率 |  | 英威腾 输入电抗器 | 贝派 进线电抗器 | 英威腾 输出电抗器 | 贝派 输出电抗器 | 英威腾 直流电抗器 | 英威腾 输入滤波器 | 贝派 进线滤波器 | 英威腾 输出滤波器 | 贝派 输出滤波器
1.5kW |  | GDL-ACL0005-4CU | BLA3-1EC2-0005 | GDL-OCL0005-4CU | BLA3-0EC1-0005 | / | FLT-P04006L-B | BFC-1EA3-0008 | FLT-L04006L-B | BFC-0EA3-0008
2.2kW |  | GDL-ACL0006-4CU | BLA3-1EC2-0010 | GDL-OCL0006-4CU | BLA3-0EC1-0010 | / | FLT-P04006L-B | BFC-1EA3-0008 | FLT-L04006L-B | BFC-0EA3-0008
3kW |  | GDL-ACL0014-4CU | BLA3-1EC2-0015 | GDL-OCL0010-4CU | BLA3-0EC1-0010 | / | FLT-P04016L-B | BFC-1EA3-0016 | FLT-L04016L-B | BFC-0EA3-0016
4kW |  | GDL-ACL0014-4CU | BLA3-1EC2-0015 | GDL-OCL0010-4CU | BLA3-0EC1-0010 | / | FLT-P04016L-B | BFC-1EA3-0016 | FLT-L04016L-B | BFC-0EA3-0016
5.5kW |  | GDL-ACL0020-4CU | BLA3-1EC2-0020 | GDL-OCL0014-4CU | BLA3-0EC1-0015 | / | FLT-P04016L-B | BFC-1EA3-0016 | FLT-L04016L-B | BFC-0EA3-0016
7.5kW |  | GDL-ACL0025-4CU | BLA3-1EC2-0030 | GDL-OCL0020-4CU | BLA3-0EC1-0020 | / | FLT-P04032L-B | BFC-1EA3-0030 | FLT-L04032L-B | BFC-0EA3-0030
11kW |  | GDL-ACL0035-4AL | BLA3-1EA2-0035 | GDL-OCL0025-4CU | BLA3-0EC1-0030 | / | FLT-P04032L-B | BFC-1EA3-0030 | FLT-L04032L-B | BFC-0EA3-0030
15kW |  | GDL-ACL0040-4AL | BLA3-1EA2-0040 | GDL-OCL0035-4AL | BLA3-0EA1-0035 | / | FLT-P04045L-B | BFC-1EA3-0045 | FLT-L04045L-B | BFC-0EA3-0045
18.5kW |  | GDL-ACL0051-4AL | BLA3-1EA2-0050 | GDL-OCL0040-4AL | BLA3-0EA1-0040 | 标配 | FLT-P04045L-B | BFC-1EA3-0045 | FLT-L04045L-B | BFC-0EA3-0045
22kW |  | GDL-ACL0051-4AL | BLA3-1EA2-0050 | GDL-OCL0050-4AL | BLA3-0EA1-0050 | 标配 | FLT-P04065L-B | BFC-1EA3-0075 | FLT-L04065L-B | BFC-0EA3-0075
30kW |  | GDL-ACL0070-4AL | BLA3-1EA2-0070 | GDL-OCL0060-4AL | BLA3-0EA1-0060 | 标配 | FLT-P04065L-B | BFC-1EA3-0075 | FLT-L04065L-B | BFC-0EA3-0075
37kW |  | GDL-ACL0090-4AL | BLA3-1EA2-0090 | GDL-OCL0075-4AL | BLA3-0EA1-0080 | 标配 | FLT-P04100L-B | BFC-1EA3-0100 | FLT-L04100L-B | BFC-0EA3-0100
45kW |  | GDL-ACL0110-4AL | BLA3-1EA2-0110 | GDL-OCL0092-4AL | BLA3-0EA1-0110 | 标配 | FLT-P04100L-B | BFC-1EA3-0100 | FLT-L04100L-B | BFC-0EA3-0100
55kW |  | GDL-ACL0150-4AL | BLA3-1EA2-0150 | GDL-OCL0115-4AL | BLA3-0EA1-0150 | 标配 | FLT-P04150L-B | BFC-1EA3-0150 | FLT-L04150L-B | BFC-0EA3-0150
75kW |  | GDL-ACL0150-4AL | BLA3-1EA2-0150 | GDL-OCL0150-4AL | BLA3-0EA1-0150 | 标配 | FLT-P04150L-B | BFC-1EA3-0150 | FLT-L04150L-B | BFC-0EA3-0150
90kW |  | GDL-ACL0220-4AL | BLA3-1EA2-0250 | GDL-OCL0220-4AL | BLA3-0EA1-0250 | 标配 | FLT-P04240L-B | BFC-1EB3-0300 | FLT-L04240L-B | BFC-0EB3-0300
110kW |  | GDL-ACL0220-4AL | BLA3-1EA2-0250 | GDL-OCL0220-4AL | BLA3-0EA1-0250 | 标配 | FLT-P04240L-B | BFC-1EB3-0300 | FLT-L04240L-B | BFC-0EB3-0300
132kW |  | GDL-ACL0265-4AL | BLA3-1EA2-0300 | GDL-OCL0265-4AL | BLA3-0EA1-0300 | GDL-DCL0300-4AL | FLT-P04240L-B | BFC-1EB3-0300 | FLT-L04240L-B | BFC-0EB3-0300
160kW |  | GDL-ACL0330-4AL | BLA3-1EA2-0350 | GDL-OCL0330-4AL | BLA3-0EA1-0350 | GDL-DCL0365-4AL | FLT-P04400L-B | BFC-1EB3-0420 | FLT-L04400L-B | BFC-0EB3-0420
185kW |  | GDL-ACL0390-4AL | BLA3-1EA2-0400 | GDL-OCL0400-4AL | BLA3-0EA1-0400 | GDL-DCL0455-4AL | FLT-P04400L-B | BFC-1EB3-0420 | FLT-L04400L-B | BFC-0EB3-0420
200kW |  | GDL-ACL0390-4AL | BLA3-1EA2-0400 | GDL-OCL0400-4AL | BLA3-0EA1-0400 | GDL-DCL0455-4AL | FLT-P04400L-B | BFC-1EB3-0420 | FLT-L04400L-B | BFC-0EB3-0420
220kW |  | GDL-ACL0450-4AL | BLA3-1EA2-0450 | GDL-OCL0450-4AL | BLA3-0EA1-0450 | GDL-DCL0505-4AL | FLT-P04600L-B | BFC-1EB3-0630 | FLT-L04600L-B | BFC-0EB3-0630
250kW |  | GDL-ACL0500-4AL | BLA3-1EA2-0500 | GDL-OCL0500-4AL | BLA3-0EA1-0500 | GDL-DCL0550-4AL | FLT-P04600L-B | BFC-1EB3-0630 | FLT-L04600L-B | BFC-0EB3-0630
280kW |  | GDL-ACL0500-4AL | BLA3-1EA2-0560 | GDL-OCL0560-4AL | BLA3-0EA1-0560 | GDL-DCL0675-4AL | FLT-P04600L-B | BFC-1EB3-0630 | FLT-L04600L-B | BFC-0EB3-0630
315kW |  | GDL-ACL0580-4AL | BLA3-1EA2-0630 | GDL-OCL0660-4AL | BLA3-0EA1-0720 | GDL-DCL0675-4AL | FLT-P04800L-B | BFC-1EB3-0800 | FLT-L04800L-B | BFC-0EB3-0800
355kW |  | 标配 | - | GDL-OCL0660-4AL | BLA3-0EA1-0720 | GDL-DCL0810-4AL | FLT-P04800L-B | BFC-1EB3-0800 | FLT-L04800L-B | BFC-0EB3-0800
400kW |  | 标配 | - | GDL-OCL0720-4AL | BLA3-0EA1-0800 | GDL-DCL0810-4AL | FLT-P04800L-B | BFC-1EB3-0800 | FLT-L04800L-B | BFC-0EB3-0800
450kW |  | 标配 | - | GDL-OCL0820-4AL | BLA3-0EA1-1000 | GDL-DCL1000-4AL | FLT-P041000L-B | BFC-1EB3-1000 | FLT-L041000L-B | BFC-0EB3-1000
500kW |  | 标配 | - | GDL-OCL1000-4AL | BLA3-0EA1-1000 | GDL-DCL1000-4AL | FLT-P041000L-B | BFC-1EB3-1000 | FLT-L041000L-B | BFC-0EB3-1000
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
在实际应用中可根据电抗器型号中的电流数值不小于运行额定电流做灵活调整。
185
186
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 98
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
invt 英威腾
GD350 高性能多功能变频器
变频器型号 | 额定功率 KW | 额定输入 电流 A | 额定输出 电流 A | 贝派 进线电抗器 | 贝派 输出电抗器 | 贝派 进线滤波器 | 贝派 输出滤波器 | 英威腾制动单元 | ED10% 制动率 |  | ED50% 制动率 |  | ED80% 制动率 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 贝派 制动电阻型号 | 每台变 频器所 需电阻 数量 | 贝派 制动电阻型号 | 每台变 频器所 需电阻 数量 | 贝派 制动电阻型号 | 每台变 频器所 需电阻 数量
AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G350-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005 | BFC-1EA3-0005 | BFC-0EA3-0005 | 内置 | BRA-03P02-CBFR | 1 | BRW-1P203-CBFR | 1 | BRW-02P03-CBFR | 1
G350-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010 | BFC-1EA3-0008 | BFC-0EA3-0008 | 内置 | BRA-04P02-BBBR | 1 | BRW-02P03-BBBR | 1 | BRBW-03P03-BBBR | 1
G350-004G-4 | 4 | 13.5 | 9.5 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0010 | BFC-1EA3-0016 | BFC-0EA3-0016 | 内置 | BRA-06P02-ABBR | 1 | BRBW-03P03-ABBR | 1 | BRBW-4P803-ABBR | 1
G350-5R5G-4 | 5.5 | 19.5 | 14 | BLA3-1EC2-0020 | BLA3-0EC1-0015 | BFC-1EA3-0030 | BFC-0EA3-0016 | 内置 | BRA-08P02-0HJR | 1 | BRBW-4P503-0HJR | 1 | BRBW-08P03-ABBR | 1
G350-7R5G-4 | 7.5 | 25 | 18.5 | BLA3-1EC2-0030 | BLA3-0EC1-0020 | BFC-1EA3-0030 | BFC-0EA3-0030 | 内置 | BRW-1P203-0FER | 1 | BRBW-06P03-0FER | 1 | BRBW-10P03-0FER | 1
G350-011G-4 | 11 | 32 | 25 | BLA3-1EA2-0035 | BLA3-0EC1-0030 | BFC-1EA3-0045 | BFC-0EA3-0030 | 内置 | BRW-02P03-0DDR | 1 | BRBW-10P03-0DDR | 1 | BRBW-15P03-0DDR | 1
G350-015G-4 | 15 | 40 | 32 | BLA3-1EA2-0040 | BLA3-0EA1-0035 | BFC-1EA3-0045 | BFC-0EA3-0045 | 内置 | BRW-02P03-0CBR | 1 | BRBW-12P53-0CBR | 1 | BRBW-20P03-0CBR | 1
G350-018G-4 | 18.5 | 47 | 38 | BLA3-1EA2-0050 | BLA3-0EA1-0040 | BFC-1EA3-0075 | BFC-0EA3-0045 | 内置 | BRBW-02P03-0BGR | 1 | BRBW-15P03-0BGR | 1 | BRBW-25P03-0BGR | 1
G350-022G-4 | 22 | 51 | 45 | BLA3-1EA2-0060 | BLA3-0EA1-0050 | BFC-1EA3-0075 | BFC-0EA3-0075 | 内置 | BRBW-02P03-0BBR | 1 | BRBW-20P03-0BBR | 1 | BRBW-30P03-0BBR | 1
G350-030G-4 | 30 | 70 | 60 | BLA3-1EA2-0080 | BLA3-0EA1-0060 | BFC-1EA3-0075 | BFC-0EA3-0075 | 内置 | BRBW-06P03-0AGR | 1 | BRBW-25P03-0AGR | 1 | BRCW-40P03-0AGR | 1
G350-037G-4 | 37 | 80 | 75 | BLA3-1EA2-0090 | BLA3-0EA1-0080 | BFC-1EA3-0100 | BFC-0EA3-0100 | 内置 | BRBW-06P03-0ACR | 1 | BRBW-30P03-0ACR | 1 | BRCW-50P03-0ACR | 1
G350-045G-4 | 45 | 98 | 92 | BLA3-1EA2-0110 | BLA3-0EA1-0110 | BFC-1EA3-0100 | BFC-0EA3-0100 | 选配 | BRBW-08P03-0A0R | 1 | BRCW-40P03-0A0R | 1 | BRCW-60P03-0A0R | 1
G350-055G-4 | 55 | 128 | 115 | BLA3-1EA2-0150 | BLA3-0EA1-0150 | BFC-1EA3-0150 | BFC-0EA3-0120 | 选配 | BRBW-08P03-00HR | 1 | BRCW-40P03-00HR | 1 | BRCW-70P03-00HR | 1
G350-075G-4 | 75 | 139 | 150 | BLA3-1EA2-0150 | BLA3-0EA1-0150 | BFC-1EA3-0150 | BFC-0EA3-0150 | 选配 | BRBW-12P53-0FRE | 1 | BRCW-60P03-0FRE | 1 | BRCW-100P3-0FRE | 1
G350-090G-4 | 90 | 168 | 180 | BLA3-1EA2-0200 | BLA3-0EC1-0200 | BFC-1EB3-0200 | BFC-0EB3-0200 | 选配 | BRBW-15P03-0ERD | 1 | BRCW-70P03-0ERD | 1 | BRCW-60P03-A0RH | 2
G350-110G-4 | 110 | 201 | 215 | BLA3-1EA2-0250 | BLA3-0EC1-0250 | BFC-1EB3-0300 | BFC-0EB3-0300 | 选配 | BRBW-20P03-0DRE | 1 | BRCW-100P3-0DRE | 1 | BRCW-70P03-00JR | 2
G350-132G-4 | 132 | 265 | 260 | BLA3-1EA2-0300 | BLA3-0EA1-0300 | BFC-1EB3-0300 | BFC-0EB3-0300 | DBU100H-220-4 | BRBW-20P03-0CRG | 1 | BRCW-100P3-0CRG | 1 | BRCW-80P03-0GRD | 2
G350-160G-4 | 160 | 310 | 305 | BLA3-1EA2-0350 | BLA3-0EA1-0350 | BFC-1EB3-0420 | BFC-0EB3-0420 | DBU100H-320-4 | BRBW-25P03-0CRA | 1 | BRCW-120P3-0CRA | 1 | BRCW-200P3-0CRA | 1
G350-185G-4 | 185 | 345 | 340 | BLA3-1EA2-0400 | BLA3-0EA1-0350 | BFC-1EB3-0420 | BFC-0EB3-0420 | DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRH | 1 | BRCW-70P03-0ERF | 2 | BRCW-120P3-0ERF | 2
G350-200G-4 | 200 | 385 | 380 | BLA3-1EA2-0400 | BLA3-0EA1-0400 | BFC-1EB3-0420 | BFC-0EB3-0420 | DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRE | 1 | BRCW-70P03-00ER | 2 | BRCW-120P3-00ER | 2
G350-220G-4 | 220 | 430 | 425 | BLA3-1EA2-0450 | BLA3-0EA1-0450 | BFC-1EB3-0500 | BFC-0EB3-0500 | DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-0BRB | 1 | BRCW-80P03-0DRD | 2 | BRCW-70P03-0BRB | 4
G350-250G-4 | 250 | 460 | 480 | BLA3-1EA2-0500 | BLA3-0EA1-0500 | BFC-1EB3-0500 | BFC-0EB3-0630 | DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-00BR | 1 | BRCW-100P3-00DR | 2 | BRCW-100P3-00FR | 3
G350-280G-4 | 280 | 500 | 530 | BLA3-1EA2-0560 | BLA3-0EA1-0560 | BFC-1EB3-0630 | BFC-0EB3-0630 | 2 台 DBU100H-320-4 | BRBW-25P03-0CRF | 2 | BRCW-120P3-0CRF | 2 | BRCW-80P03-0GRB | 2*2
G350-315G-4 | 315 | 580 | 600 | BLA3-1EA2-0630 | BLA3-0EA1-0630 | BFC-1EB3-0630 | BFC-0EB3-0800 | 2 台 DBU100H-320-4 | BRBW-25P03-0CRB | 2 | BRCW-120P3-0CRB | 2 | BRCW-200P3-0CRB | 2
G350-355G-4 | 355 | 625 | 650 | BLA3-1EA2-0720 | BLA3-0EA1-0720 | BFC-1EB3-0800 | BFC-0EB3-0800 | 2 台 DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRH | 2 | BRCW-70P03-0ERF | 2*2 | BRCW-200P3-0BRH | 2
G350-400G-4 | 400 | 715 | 720 | BLA3-1EA2-0720 | BLA3-0EA1-0720 | BFC-1EB3-0800 | BFC-0EB3-0800 | 2 台 DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRD | 2 | BRCW-80P03-0DRH | 2*2 | BRCW-120P3-0DRH | 2*2
G350-450G-4 | 450 | 840 | 820 | BLA3-1EA2-1000 | BLA3-0EA1-1000 | BFC-1EB3-1000 | BFC-0EB3-1000 | 2 台 DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-0BRB | 2 | BRCW-80P03-0DRD | 2*2 | BRCW-70P03-0BRB | 4*2
G350-500G-4 | 500 | 890 | 860 | BLA3-1EA2-1000 | BLA3-0EA1-1000 | BFC-1EB3-1000 | BFC-0EB3-1000 | 2 台 DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-00BR | 2 | BRCW-200P3-00BR | 2 | BRCW-100P3-00FR | 3*2
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
187
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 99
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
invt 英威腾
GD350 高性能多功能变频器（续）
变频器型号 | 额定功率 KW | 额定输入 电流 A | 额定输出 电流 A | 贝派 进线电抗器 | 贝派 输出电抗器 | 贝派 进线滤波器 | 贝派 输出滤波器 | 英威腾制动单元 | ED10% 制动率 |  | ED50% 制动率 |  | ED80% 制动率 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 贝派 制动电阻型号 | 每台变 频器所 需电阻 数量 | 贝派 制动电阻型号 | 每台变 频器所 需电阻 数量 | 贝派 制动电阻型号 | 每台变 频器所 需电阻 数量
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G350-022G-6 | 22 | 35 | 27 | BLA3-1HC2-0040 | BLA3-0HC1-0035 | BFC-1HA3-0045 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-04P03-0EER | 1 | RBBW-20P03-0EER | 1 | RBBW-30P03-0EER | 1
G350-030G-6 | 30 | 40 | 34 | BLA3-1HC2-0050 | BLA3-0HC1-0040 | BFC-1HA3-0045 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-06P03-D0RC | 1 | RBBW-25P03-D0RC | 1 | RBBW-40P03-D0RC | 1
G350-037G-6 | 37 | 47 | 42 | BLA3-1HC2-0060 | BLA3-0HC1-0050 | BFC-1HA3-0075 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-06P03-CBRG | 1 | BRBW-30P03-CBRG | 1 | BRBW-50P03-CBRG | 1
G350-045G-6 | 45 | 52 | 54 | BLA3-1HC2-0070 | BLA3-0HC1-0060 | BFC-1HA3-0075 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-08P03-BFRJ | 1 | BRCW-40P03-BFRJ | 1 | BRCW-60P03-BFRJ | 1
G350-055G-6 | 55 | 65 | 62 | BLA3-1HC2-0080 | BLA3-0HC1-0080 | BFC-1HA3-0075 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-08P03-0BBR | 1 | BRCW-40P03-0BBR | 1 | BRCW-70P03-0BBR | 1
G350-075G-6 | 75 | 85 | 86 | BLA3-1HC2-0090 | BLA3-0HC1-0090 | BFC-1HA3-0100 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-12P53-AFRA | 1 | BRCW-60P03-AFRA | 1 | BRCW-100P3-AFRA | 1
G350-090G-6 | 90 | 95 | 95 | BLA3-1HC2-0110 | BLA3-0HC1-0110 | BFC-1HA3-0100 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-15P03-ACRD | 1 | BRCW-70P03-ACRD | 1 | BRCW-120P3-ACRD | 1
G350-110G-6 | 110 | 118 | 131 | BLA3-1HC2-0150 | BLA3-0HC1-0150 | BFC-1HA3-0120 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-20P03-0AAR | 1 | BRCW-100P3-0AAR | 1 | BRCW-70P03-0BBR | 2
G350-132G-6 | 132 | 145 | 147 | BLA3-1HC2-0150 | BLA3-0HC1-0150 | BFC-1HA3-0150 | - | DBU100H-160-6 | BRBW-20P03-0JRB | 1 | BRCW-100P3-0JRB | 1 | BRCW-80P03-AHRD | 2
G350-160G-6 | 160 | 165 | 163 | BLA3-1HC2-0200 | BLA3-0HC1-0200 | BFC-1HA3-0200 | - | DBU100H-160-6 | BRBW-25P03-0GRF | 1 | BRCW-120P3-0GRF | 1 | BRCW-200P3-0GRF | 1
G350-185G-6 | 185 | 190 | 198 | BLA3-1HC2-0200 | BLA3-0HC1-0200 | BFC-1HA3-0200 | - | DBU100H-220-6 | BRBW-30P03-0FRE | 1 | BRCW-70P03-0ACR | 2 | BRCW-120P3-0ACR | 2
G350-200G-6 | 200 | 210 | 216 | BLA3-1HC2-0250 | BLA3-0HC1-0250 | BFC-1HB3-0300 | - | DBU100H-220-6 | BRBW-30P03-0FRA | 1 | BRCW-80P03-ABCB | 2 | BRCW-120P3-ABRB | 2
G350-220G-6 | 220 | 230 | 240 | BLA3-1HC2-0250 | BLA3-0HC1-0250 | BFC-1HB3-0300 | - | DBU100H-220-6 | BRCW-40P03-0ERE | 1 | BRCW-80P03-0AAR | 2 | BRCW-70P03-0ERE | 2*2
G350-250G-6 | 250 | 255 | 274 | BLA3-1HC2-0300 | BLA3-0HC1-0300 | BFC-1HB3-0300 | - | DBU100H-320-6 | BRCW-40P03-0DRH | 1 | BRCW-200P3-0DRH | 1 | BRCW-100P3-ADRD | 3
G350-280G-6 | 280 | 286 | 300 | BLA3-1HC2-0300 | BLA3-0HC1-0300 | BFC-1HB3-0300 | - | DBU100H-320-6 | BRCW-50P03-0DRC | 1 | BRCW-120P3-0HRF | 2 | BRCW-120P3-0ACR | 3
G350-315G-6 | 315 | 334 | 328 | BLA3-1HC2-0350 | BLA3-0HC1-0350 | BFC-1HB3-0420 | - | DBU100H-320-6 | BRCW-50P03-0CRH | 1 | BRCW-120P3-0GRF | 2 | BRCW-200P3-0GRF | 2
G350-355G-6 | 355 | 360 | 380 | BLA3-1HC2-0400 | BLA3-0HC1-0400 | BFC-1HB3-0420 | - | DBU100H-320-6 | BRCW-60P03-0CRE | 1 | BRCW-70P03-0CRE | 4 | BRCW-100P03-0CRE | 2*2
G350-400G-6 | 400 | 411 | 426 | - | BLA3-0HC1-0450 | BFC-1HB3-0500 | - | DBU100H-400-6 | BRCW-60P03-00CR | 1 | BRCW-100P3-00JR | 3 | BRCW-120P3-00CR | 2*2
G350-450G-6 | 450 | 445 | 465 | - | BLA3-0HC1-0500 | BFC-1HB3-0500 | - | 2 台 DBU100H-320-6 | BRCW-40P03-0ERE | 2 | BRCW-80P03-0AAR | 2*2 | BRCW-80P03-0ERE | 2*2*2
G350-500G-6 | 500 | 518 | 540 | - | BLA3-0HC1-0560 | BFC-1HB3-0630 | - | 2 台 DBU100H-320-6 | BRCW-40P03-0DRH | 2 | BRCW-200P3-0DRH | 2 | BRCW-100P03-ADRE | 3*2
G350-560G-6 | 560 | 578 | 600 | - | BLA3-0HC1-0630 | BFC-1HB3-0800 | - | 2 台 DBU100H-320-6 | BRCW-50P03-0DRC | 2 | BRCW-70P03-0ACR | 3*2 | BRCW-120P03-0ACR | 3*2
G350-630G-6 | 630 | 655 | 680 | - | BLA3-0HC1-0720 | BFC-1HB3-0800 | - | 2 台 DBU100H-320-6 | BRCW-50P03-0CRH | 2 | BRCW-120P3-0GRF | 2*2 | BRCW-200P3-0GRF | 2*2
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
189
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 100
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
invt 英威腾
GD200A 通用型变频器
变频器型号 | 额定功率 KW | 额定输入 电流 A | 额定输出 电流 A | 英威腾制动单元 | ED10% 制动率 |  | ED50% 制动率 |  | ED80% 制动率 | 
 |  |  |  |  | 贝派 制动电阻型号 | 每台变频器所需电阻 数量 | 贝派 制动电阻型号 | 每台变频器所需电阻 数量 | 贝派 制动电阻型号 | 每台变频器所需电阻 数量
AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GD200A-0R7G-4 | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 内置 | BRA-01P02-FECR | 1 | BRA-06P02-FECR | 1 | BRW-01P03-FECR | 1
GD200A-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | 内置 | BRA-03P02-CBFR | 1 | BRW-1P203-CBFR | 1 | BRW-02P03-CBFR | 1
GD200A-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 内置 | BRA-04P02-BBBR | 1 | BRW-02P03-BBBR | 1 | BRBW-03P03-BBBR | 1
GD200A-004G/5R5P-4 | 4 | 13.5/19.5 | 9.5/14 | 内置 | BRA-06P02-ABBR | 1 | BRBW-03P03-ABBR | 1 | BRBW-4P803-ABBR | 1
GD200A-5R5G/7R5P-4 | 5.5 | 19.5/25 | 14/18.5 | 内置 | BRA-08P02-0HJR | 1 | BRBW-4P503-0HJR | 1 | BRBW-08P03-ABBR | 1
GD200A-7R5G/011P-4 | 7.5 | 25/32 | 18.5/25 | 内置 | BRW-1P203-0FER | 1 | BRBW-06P03-0FER | 1 | BRBW-10P03-0FER | 1
GD200A-011G/015P-4 | 11 | 32/40 | 25/32 | 内置 | BRW-02P03-0DDR | 1 | BRBW-10P03-0DDR | 1 | BRBW-15P03-0DDR | 1
GD200A-015G/018P-4 | 15 | 40/47 | 32/38 | 内置 | BRW-02P03-0CBR | 1 | BRBW-12P53-0CBR | 1 | BRBW-20P03-0CBR | 1
GD200A-018G/022P-4 | 18.5 | 47/56 | 38/45 | 内置 | BRBW-02P03-0BGR | 1 | BRBW-15P03-0BGR | 1 | BRBW-25P03-0BGR | 1
GD200A-022G/030P-4 | 22 | 56/70 | 45/60 | 内置 | BRBW-02P03-0BBR | 1 | BRBW-20P03-0BBR | 1 | BRBW-30P03-0BBR | 1
GD200A-030G/037P-4 | 30 | 70/80 | 60/75 | 内置 | BRBW-06P03-0AGR | 1 | BRBW-25P03-0AGR | 1 | BRCW-40P03-0AGR | 1
GD200A-037G/045P-4 | 37 | 80/94 | 75/92 | DBU100H-060-4 | BRBW-06P03-0ACR | 1 | BRBW-30P03-0ACR | 1 | BRCW-50P03-0ACR | 1
GD200A-045G/055P-4 | 45 | 94/128 | 92/115 | DBU100H-110-4 | BRBW-08P03-0A0R | 1 | BRCW-40P03-0A0R | 1 | BRCW-60P03-0A0R | 1
GD200A-055G/075P-4 | 55 | 128/160 | 115/150 | DBU100H-110-4 | BRBW-08P03-00HR | 1 | BRCW-40P03-00HR | 1 | BRCW-70P03-00HR | 1
GD200A-075G/090P-4 | 75 | 160/190 | 150/180 | DBU100H-110-4 | BRBW-12P53-0FRE | 1 | BRCW-60P03-0FRE | 1 | BRCW-100P3-0FRE | 1
GD200A-090G/110P-4 | 90 | 190/225 | 180/215 | DBU100H-160-4 | BRBW-15P03-0ERD | 1 | BRCW-70P03-0ERD | 1 | BRCW-60P03-A0RH | 2
GD200A-110G/132P-4 | 110 | 225/265 | 215/260 | DBU100H-160-4 | BRBW-20P03-0DRE | 1 | BRCW-100P3-0DRE | 1 | BRCW-70P03-00JR | 2
GD200A-132G/160P-4 | 132 | 265/310 | 260/305 | DBU100H-220-4 | BRBW-20P03-0CRG | 1 | BRCW-100P3-0CRG | 1 | BRCW-80P03-0GRD | 2
GD200A-160G/185P-4 | 160 | 310/345 | 305/340 | DBU100H-320-4 | BRBW-25P03-0CRA | 1 | BRCW-120P3-0CRA | 1 | BRCW-200P3-0CRA | 1
GD200A-185G/200P-4 | 185 | 345/385 | 340/380 | DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRH | 1 | BRCW-70P03-0ERF | 2 | BRCW-120P3-0ERF | 2
GD200A-200G/220P-4 | 200 | 385/430 | 380/425 | DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRE | 1 | BRCW-70P03-00ER | 2 | BRCW-120P3-00ER | 2
GD200A-220G/250P-4 | 220 | 430/485 | 425/480 | DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-0BRB | 1 | BRCW-80P03-0DRD | 2 | BRCW-70P03-0BRB | 4
GD200A-250G/280P-4 | 250 | 485/545 | 480/530 | DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-00BR | 1 | BRCW-100P3-00DR | 2 | BRCW-100P3-00FR | 3
GD200A-280G/315P-4 | 280 | 545/610 | 530/600 | 两台 DBU100H-320-4 | BRBW-25P03-0CRF | 2 | BRCW-120P3-0CRF | 2 | BRCW-80P03-0GRB | 2*2
GD200A-315G/355P-4 | 315 | 610/625 | 600/650 | 两台 DBU100H-320-4 | BRBW-25P03-0CRB | 2 | BRCW-120P3-0CRB | 2 | BRCW-200P3-0CRB | 2
GD200A-355G/400P-4 | 355 | 625/715 | 650/720 | 两台 DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRH | 2 | BRCW-70P03-0ERF | 2*2 | BRCW-200P3-0BRH | 2
GD200A-400G-4 | 400 | 715 | 720 | 两台 DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRD | 2 | BRCW-80P03-0DRH | 2*2 | BRCW-120P3-0DRH | 2*2
GD200A-500G-4 | 500 | 890 | 860 | 两台 DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-00BR | 2 | BRCW-200P3-00BR | 2 | BRCW-100P3-00FR | 3*2
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
191
192
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 101
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
invt 英威腾
GD35 高性能闭环矢量控制变频器
变频器功率 | 输出功率 (kW) | 输入电流 (A) | 输出电流 (A) | 贝派 进线电抗器 | 贝派 输出电抗器 | 贝派 进线滤波器 | 贝派 输出滤波器 | 英威腾制动单元 | ED10% 贝派 制动电阻型号 | 每台变频器所 需电阻数量 | ED50% 贝派 制动电阻型号 | 每台变频器所 需电阻数量 | ED80% 贝派 制动电阻型号 | 每台变频器所 需电阻数量
AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GD35-1R5G-4-C1/D1/H1 | 1.5 | 5 | 3.7 | BLA3-1EC2-0005 | BLA3-0EC1-0005 | BFC-1EA3-0005 | BFC-0EA3-0005 | 内置 | BRA-03P02-CBFR | 1 | BRW-1P203-CBFR | 1 | BRW-02P03-CBFR | 1
GD35-2R2G-4-C1/D1/H1 | 2.2 | 5.8 | 5 | BLA3-1EC2-0010 | BLA3-0EC1-0010 | BFC-1EA3-0008 | BFC-0EA3-0008 | 内置 | BRA-04P02-BBBR | 1 | BRW-02P03-BBBR | 1 | BRBW-03P03-BBBR | 1
GD35-004G-4-C1/D1/H1/H2 | 4 | 13.5 | 9.5 | BLA3-1EC2-0015 | BLA3-0EC1-0010 | BFC-1EA3-0016 | BFC-0EA3-0016 | 内置 | BRA-06P02-ABBR | 1 | BRBW-03P03-ABBR | 1 | BRBW-4P803-ABBR | 1
GD35-5R5G-4-C1/D1/H1/H2 | 5.5 | 19.5 | 14 | BLA3-1EC2-0020 | BLA3-0EC1-0015 | BFC-1EA3-0030 | BFC-0EA3-0016 | 内置 | BRA-08P02-0HJR | 1 | BRBW-4P503-0HJR | 1 | BRBW-08P03-ABBR | 1
GD35-7R5G-4- C1/D1/H1/H2 | 7.5 | 25 | 18.5 | BLA3-1EC2-0030 | BLA3-0EC1-0020 | BFC-1EA3-0030 | BFC-0EA3-0030 | 内置 | BRW-1P203-0FER | 1 | BRBW-06P03-0FER | 1 | BRBW-10P03-0FER | 1
GD35-011G-4- C1/D1/H1/H2 | 11 | 32 | 25 | BLA3-1EA2-0035 | BLA3-0EA1-0030 | BFC-1EA3-0045 | BFC-0EA3-0030 | 内置 | BRW-02P03-0DDR | 1 | BRBW-10P03-0DDR | 1 | BRBW-15P03-0DDR | 1
GD35-015G-4-C1/D1/H1/H2 | 15 | 40 | 32 | BLA3-1EA2-0040 | BLA3-0EA1-0035 | BFC-1EA3-0045 | BFC-0EA3-0045 | 内置 | BRW-02P03-0CBR | 1 | BRBW-12P53-0CBR | 1 | BRBW-20P03-0CBR | 1
GD35-018G-4-C1/D1/H1/H2 | 18.5 | 47 | 38 | BLA3-1EA2-0050 | BLA3-0EA1-0040 | BFC-1EA3-0075 | BFC-0EA3-0045 | 内置 | BRBW-02P03-0BGR | 1 | BRBW-15P03-0BGR | 1 | BRBW-25P03-0BGR | 1
GD35-022G-4-C1/D1/H1/H2 | 22 | 56 | 45 | BLA3-1EA2-0060 | BLA3-0EA1-0050 | BFC-1EA3-0075 | BFC-0EA3-0075 | 内置 | BRBW-02P03-0BBR | 1 | BRBW-20P03-0BBR | 1 | BRBW-30P03-0BBR | 1
GD35-030G-4-C1/D1/H1/H2 | 30 | 70 | 60 | BLA3-1EA2-0080 | BLA3-0EA1-0070 | BFC-1EA3-0075 | BFC-0EA3-0075 | 内置 | BRBW-06P03-0AGR | 1 | BRBW-25P03-0AGR | 1 | BRCW-40P03-0AGR | 1
GD35-037G-4-C1/D1/H1 | 37 | 80 | 75 | BLA3-1EA2-0090 | BLA3-0EA1-0080 | BFC-1EA3-0100 | BFC-0EA3-0100 | DBU100H-060-4 | BRBW-06P03-0ACR | 1 | BRBW-30P03-0ACR | 1 | BRCW-50P03-0ACR | 1
GD35-045G-4-C1/D1/H1 | 45 | 94 | 92 | BLA3-1EA2-0110 | BLA3-0EA1-0110 | BFC-1EA3-0100 | BFC-0EA3-0100 | DBU100H-110-4 | BRBW-08P03-0A0R | 1 | BRCW-40P03-0A0R | 1 | BRCW-60P03-0A0R | 1
GD35-055G-4-C1/D1/H1 | 55 | 128 | 115 | BLA3-1EA2-0150 | BLA3-0EA1-0150 | BFC-1EA3-0150 | BFC-0EA3-0150 | DBU100H-110-4 | BRBW-08P03-00HR | 1 | BRCW-40P03-00HR | 1 | BRCW-70P03-00HR | 1
GD35-075G-4-C1/D1/H1 | 75 | 160 | 150 | BLA3-1EA2-0200 | BLA3-0EA1-0200 | BFC-1EA3-0150 | BFC-0EA3-0150 | DBU100H-110-4 | BRBW-12P53-0FRE | 1 | BRCW-60P03-0FRE | 1 | BRCW-100P3-0FRE | 1
GD35-090G-4-C1/D1/H1 | 90 | 190 | 180 | BLA3-1EA2-0200 | BLA3-0EA1-0200 | BFC-1EB3-0200 | BFC-0EB3-0200 | DBU100H-160-4 | BRBW-15P03-0ERD | 1 | BRCW-70P03-0ERD | 1 | BRCW-60P03-A0RH | 2
GD35-110G-4-C1/D1/H1 | 110 | 225 | 215 | BLA3-1EA2-0250 | BLA3-0EA1-0250 | BFC-1EB3-0300 | BFC-0EB3-0300 | DBU100H-160-4 | BRBW-20P03-0DRE | 1 | BRCW-100P3-0DRE | 1 | BRCW-70P03-00JR | 2
GD35-132G-4-C1/D1/H1 | 132 | 265 | 260 | BLA3-1EA2-0300 | BLA3-0EA1-0300 | BFC-1EB3-0300 | BFC-0EB3-0300 | DBU100H-220-4 | BRBW-20P03-0CRG | 1 | BRCW-100P3-0CRG | 1 | BRCW-80P03-0GRD | 2
GD35-160G-4-C1/D1/H1 | 160 | 310 | 305 | BLA3-1EA2-0350 | BLA3-0EA1-0350 | BFC-1EB3-0420 | BFC-0EB3-0420 | DBU100H-320-4 | BRBW-25P03-0CRA | 1 | BRCW-120P3-0CRA | 1 | BRCW-200P3-0CRA | 1
GD35-185G-4-C1/D1/H1 | 185 | 345 | 340 | BLA3-1EA2-0400 | BLA3-0EA1-0350 | BFC-1EB3-0420 | BFC-0EB3-0420 | DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRH | 1 | BRCW-70P03-0ERF | 2 | BRCW-120P3-0ERF | 2
GD35-200G-4-C1/D1/H1 | 200 | 385 | 380 | BLA3-1EA2-0400 | BLA3-0EA1-0400 | BFC-1EB3-0420 | BFC-0EB3-0420 | DBU100H-320-4 | BRBW-30P03-0BRE | 1 | BRCW-70P03-00ER | 2 | BRCW-120P3-00ER | 2
GD35-220G-4-C1/D1/H1 | 220 | 430 | 425 | BLA3-1EA2-0450 | BLA3-0EA1-0450 | BFC-1EB3-0500 | BFC-0EB3-0500 | DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-0BRB | 1 | BRCW-80P03-0DRD | 2 | BRCW-70P03-0BRB | 4
GD35-250G-4-C1/D1/H1 | 250 | 485 | 480 | BLA3-1EA2-0500 | BLA3-0EA1-0500 | BFC-1EB3-0500 | BFC-0EB3-0630 | DBU100H-400-4 | BRCW-40P03-00BR | 1 | BRCW-100P3-00DR | 2 | BRCW-100P3-00FR | 3
GD35-280G-4-C1/D1/H1 | 280 | 545 | 530 | BLA3-1EA2-0560 | BLA3-0EA1-0560 | BFC-1EB3-0630 | BFC-0EB3-0630 | 两台 DBU100H-320-4 | BRBW-25P03-0CRF | 2 | BRCW-120P3-0CRF | 2 | BRCW-80P03-0GRB | 2*2
GD35-315G-4-C1/D1/H1 | 315 | 610 | 600 | BLA3-1EA2-0630 | BLA3-0EA1-0630 | BFC-1EB3-0630 | BFC-0EB3-0800 | 两台 DBU100H-320-4 | BRBW-25P03-0CRB | 2 | BRCW-120P3-0CRB | 2 | BRCW-200P3-0CRB | 2
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
193
194
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 102
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
invt 英威腾
GD35 高性能闭环矢量控制变频器（续）
变频器功率 | 输出功率 (kW) | 输入电流 (A) | 输出电流 (A) | 贝派 进线电抗器 | 贝派 输出电抗器 | 贝派 进线滤波器 | 贝派 输出滤波器 | 英威腾制动单元 | ED10% 贝派 制动电阻型号 | 每台变频器所 需电阻数量 | ED50% 贝派 制动电阻型号 | 每台变频器所 需电阻数量 | ED80% 贝派 制动电阻型号 | 每台变频器所 需电阻数量
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GD35-022G-6-C1/D1/H1 | 22 | 35 | 27 | BLA3-1HC2-0040 | BLA3-0HC1-0035 | BFC-1HA3-0045 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-04P03-0EER | 1 | RBBW-20P03-0EER | 1 | RBBW-30P03-0EER | 1
GD35-030G-6-C1/D1/H1 | 30 | 40 | 34 | BLA3-1HC2-0050 | BLA3-0HC1-0040 | BFC-1HA3-0045 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-06P03-D0RC | 1 | RBBW-25P03-D0RC | 1 | RBBW-40P03-D0RC | 1
GD35-037G-6-C1/D1/H1 | 37 | 47 | 42 | BLA3-1HC2-0060 | BLA3-0HC1-0050 | BFC-1HA3-0075 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-06P03-CBRG | 1 | BRBW-30P03-CBRG | 1 | BRBW-50P03-CBRG | 1
GD35-045G-6-C1/D1/H1 | 45 | 52 | 54 | BLA3-1HC2-0060 | BLA3-0HC1-0060 | BFC-1HA3-0075 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-08P03-BFRJ | 1 | BRCW-40P03-BFRJ | 1 | BRCW-60P03-BFRJ | 1
GD35-055G-6-C1/D1/H1 | 55 | 65 | 62 | BLA3-1HC2-0080 | BLA3-0HC1-0080 | BFC-1HA3-0075 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-08P03-0BBR | 1 | BRCW-40P03-0BBR | 1 | BRCW-70P03-0BBR | 1
GD35-075G-6-C1/D1/H1 | 75 | 85 | 86 | BLA3-1HC2-0090 | BLA3-0HC1-0090 | BFC-1HA3-0100 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-12P53-AFRA | 1 | BRCW-60P03-AFRA | 1 | BRCW-100P3-AFRA | 1
GD35-090G-6-C1/D1/H1 | 90 | 95 | 95 | BLA3-1HC2-0110 | BLA3-0HC1-0110 | BFC-1HA3-0120 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-15P03-ACRD | 1 | BRCW-70P03-ACRD | 1 | BRCW-120P3-ACRD | 1
GD35-110G-6-C1/D1/H1 | 110 | 118 | 131 | BLA3-1HC2-0150 | BLA3-0HC1-0150 | BFC-1HA3-0150 | - | DBU100H-110-6 | BRBW-20P03-0AAR | 1 | BRCW-100P3-0AAR | 1 | BRCW-70P03-0BBR | 2
GD35-132G-6-C1/D1/H1 | 132 | 145 | 147 | BLA3-1HC2-0150 | BLA3-0HC1-0150 | BFC-1HA3-0200 | - | DBU100H-160-6 | BRBW-20P03-0JRB | 1 | BRCW-100P3-0JRB | 1 | BRCW-80P03-AHRD | 2
GD35-160G-6-C1/D1/H1 | 160 | 165 | 163 | BLA3-1HC2-0200 | BLA3-0HC1-0200 | BFC-1HA3-0200 | - | DBU100H-160-6 | BRBW-25P03-0GRF | 1 | BRCW-120P3-0GRF | 1 | BRCW-200P3-0GRF | 1
GD35-185G-6-C1/D1/H1 | 185 | 190 | 198 | BLA3-1HC2-0200 | BLA3-0HC1-0200 | BFC-1HB3-0300 | - | DBU100H-220-6 | BRBW-30P03-0FRE | 1 | BRCW-70P03-0ACR | 2 | BRCW-120P3-0ACR | 2
GD35-200G-6-C1/D1/H1 | 200 | 210 | 216 | BLA3-1HC2-0250 | BLA3-0HC1-0250 | BFC-1HB3-0300 | - | DBU100H-220-6 | BRBW-30P03-0FRA | 1 | BRCW-80P03-ABCB | 2 | BRCW-120P3-ABRB | 2
GD35-220G-6-C1/D1/H1 | 220 | 230 | 240 | BLA3-1HC2-0250 | BLA3-0HC1-0250 | BFC-1HB3-0300 | - | DBU100H-220-6 | BRCW-40P03-0ERE | 1 | BRCW-80P03-0AAR | 2 | BRCW-70P03-0ERE | 2*2
GD35-250G-6-C1/D1/H1 | 250 | 255 | 274 | BLA3-1HC2-0300 | BLA3-0HC1-0300 | BFC-1HB3-0300 | - | DBU100H-320-6 | BRCW-40P03-0DRH | 1 | BRCW-200P3-0DRH | 1 | BRCW-100P3-ADRD | 3
GD35-280G-6-C1/D1/H1 | 280 | 286 | 300 | BLA3-1HC2-0350 | BLA3-0HC1-0350 | BFC-1HB3-0420 | - | DBU100H-320-6 | BRCW-50P03-0DRC | 1 | BRCW-120P3-0HRF | 2 | BRCW-120P3-0ACR | 3
GD35-315G-6-C1/D1/H1 | 315 | 334 | 328 | BLA3-1HC2-0350 | BLA3-0HC1-0350 | BFC-1HB3-0420 | - | DBU100H-320-6 | BRCW-50P03-0CRH | 1 | BRCW-120P3-0GRF | 2 | BRCW-200P3-0GRF | 2
GD35-350G-6-C1/D1/H1 | 350 | 360 | 380 | BLA3-1HC2-0400 | BLA3-0HC1-0400 | BFC-1HB3-0420 | - | DBU100H-320-6 | BRCW-60P03-0CRE | 1 | BRCW-70P03-0CRE | 4 | BRCW-100P03-0CRE | 2*2
GD35-400G-6-C1/D1/H1 | 400 | 411 | 426 | - | BLA3-0HC1-0450 | BFC-1HB3-0630 | - | DBU100H-400-6 | BRCW-60P03-00CR | 1 | BRCW-100P3-00JR | 3 | BRCW-120P3-00CR | 2*2
GD35-500G-6-C1/D1/H1 | 500 | 518 | 540 | - | BLA3-0HC1-0560 | BFC-1HB3-0630 | - | 两台 DBU100H-320-6 | BRCW-40P03-0DRH | 2 | BRCW-200P3-0DRH | 2 | BRCW-100P03-ADRE | 3*2
GD35-560G-6-C1/D1/H1 | 560 | 578 | 600 | - | BLA3-0HC1-0630 | BFC-1HB3-0800 | - | 两台 DBU100H-320-6 | BRCW-50P03-0DRC | 2 | BRCW-70P03-0ACR | 3*2 | BRCW-120P03-0ACR | 3*2
GD35-630G-6-C1/D1/H1 | 630 | 655 | 680 | - | BLA3-0HC1-0720 | BFC-1HB3-1000 | - | 两台 DBU100H-320-6 | BRCW-50P03-0CRH | 2 | BRCW-120P3-0GRF | 2*2 | BRCW-200P3-0GRF | 2*2
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
195
196
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 103
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Panasonic 松下
变频器适配周边产品
伺服驱动器适配周边产品
变频器型号 | 适配电机功率 | 额定输入电流 | 额定输出电流 | 偶尔制动 贝派再生电阻型号 | 制动转矩
MK100 系列变频器 单相 / 三相 220V 等级 |  |  |  |  | 
AMK1000P42 | 0.4 kW | 6.7A | 2.5A | BRA-1P202-D00R | 100%
AMK1000P72 | 0.75 kW | 10.1A | 4A | BRA-1P502-B00R | 100%
AMK1001P52 | 1.5 kW | 16.2A | 7A | BRA-04P02-A00R | 100%
MK500 系列变频器 单相 220V |  |  |  |  | 
AMK5000P42 | 0.4kW | 6.7 | 2.5A | BRA-1P202-D00R | 100%
AMK5000P72 | 0.75kW | 10.1 | 4A | BRA-1P502-B00R | 100%
AMK5001P52 | 1.5kW | 16.2 | 7A | BRA-04P02-A00R | 100%
AMK5002P22 | 2.2kW | 21.6 | 10A | BRA-04P02-0GER | 100%
MK500 系列变频器 三相 380V |  |  |  |  | 
AMK5000P74 | 0.75kW | 4.4/5.9A | 3A | BRA-02P02-GE0R | 100%
AMK5001P54 | 1.5kW | 6.2/9.3A | 4A | BRA-04P02-D00R | 100%
AMK5002P24 | 2.2kW | 9/15A | 6A | BRA-05P02-BE0R | 100%
AMK5003P74 | 3.7kW | 16.5/21.5A | 10A | BRA-06P02-AE0R | 100%
AMK5005P54 | 5.5kW | 21.5/28.1A | 13A | BRA-08P02-A00R | 100%
AMK5007P54 | 7.5kW | 28/41.2A | 17A | BRA-01P03-0GER | 100%
AMK5000114 | 11kW | 40/51.2A | 25A | BRA-1P503-0E0R | 100%
AMK5000154 | 15kW | 52/62.9A | 32A | BRA-02P03-0D0R | 100%
MK530 系列变频器 单相 220V |  |  |  |  | 
AMK5300P42 | 0.4kW | 6.7A | 2.5A | BRA-1P202-D00R | 100%
AMK5300P72 | 0.75kW | 10.1A | 4A | BRA-1P502-B00R | 100%
AMK5301P52 | 1.5kW | 16.2A | 7A | BRA-04P02-A00R | 100%
AMK5302P22 | 2.2kW | 21.6A | 10A | BRA-04P02-0GER | 100%
MK530 系列变频器 三相 380V |  |  |  |  | 
AMK5300P74 | 0.75kW | 4.4A | 3A | BRA-02P02-GE0R | 100%
AMK5301P54 | 1.5kW | 6.2A | 4A | BRA-04P02-D00R | 100%
AMK5302P24 | 2.2kW | 9A | 6A | BRA-05P02-BE0R | 100%
AMK5303P74 | 3.7kW | 16.5A | 10A | BRA-06P02-AE0R | 100%
MK530-M 系列变频器 单相 220V |  |  |  |  | 
AMK5300P42-M | 0.4kW | 6.7A | 2.5A | BRA-1P202-D00R | 100%
AMK5300P72-M | 0.75kW | 10.1A | 4A | BRA-1P502-B00R | 100%
AMK5301P52-M | 1.5kW | 16.2A | 7A | BRA-04P02-A00R | 100%
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
197
198
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
电阻型号 | 制造商代码 | 贝派制动电阻 型号
DV0P2890 | 停产 2025.4.30 | BRA-06P01-0E0R
DV0P2891 | 停产 2025.4.30 | BRA-06P01-A00R
DV0P4280 | RF70M | BRA-06P01-0E0R
DV0P4281 | RF70M | BRA-06P01-A00R
DV0P4282 | RF180B | BRA-06P01-0BER
DV0P4283 | RF180B | BRA-06P01-0E0R
DV0P4284 | RF240 | BRA-01P02-0C0R
DV0P4285 | RH450F | BRA-1P502-0B0R
DV0PM20048 | RF240 | BRA-01P02-AB0R
DV0PM20049 | RH450F | BRA-02P02-0H0R
名称 | 松下滤波器型号 | 制造商代码 | 贝派进线滤波器 型号 | 备注
三相 200V 进线滤波器 | DV0P3410 | 3SUP-HL50-ER-6B | BFC-1EA3-0075 | F 型用
单相 100V/200V 进线滤波器 | DV0P4170 | SUP-EK5-ER-6 | - | A, B 型用
三相 200V 进线滤波器 | DV0P4220 | 3SUP-HU10-ER-6 | BFC-1EA3-0016 | A, B, C 型用
三相 200V 进线滤波器 | DV0PM20042 | 3SUP-HU30-ER-6 | BFC-1EA3-0030 | D 型用
三相 200V 进线滤波器 | DV0PM20043 | 3SUP-HU50-ER-6 | BFC-1EA3-0075 | E 型用
三相 200V 进线滤波器 |  | RTHN-5010 | BFC-1EA3-0016 | A, B, C 型用
三相 200V 进线滤波器 |  | RTHN-5030 | BFC-1EA3-0030 | D 型用
三相 200V 进线滤波器 |  | RTHN-5050 | BFC-1EA3-0075 | E, F 型用
三相 200V/400V 进线滤波器 |  | HF3080C-SZA | BFC-1EA3-0100 | G,H 型用
三相 200V 进线滤波器 |  | HF3100C-SZA | BFC-1EA3-0100 | H 型用
三相 400V 进线滤波器 |  | FN3258-16-44 | BFC-1EA3-0016 | D,E 型用
三相 400V 进线滤波器 |  | FN3258-30-33 | BFC-1EA3-0030 | F 型用
三相 400V 进线滤波器 |  | HF3040C-SZC | BFC-1EA3-0045 | G 型用
名称 | 型号 | 贝派进线电抗器 型号
三相进线电抗器 | DV0P220 | BLA3-1EC2-0005
三相进线电抗器 | DV0P221 | BLA3-1EC2-0005
三相进线电抗器 | DV0P222 | BLA3-1EC2-0010
三相进线电抗器 | DV0P223 | BLA3-1EC2-0015
三相进线电抗器 | DV0P224 | BLA3-1EC2-0020
三相进线电抗器 | DV0P225 | BLA3-1EC2-0030
单相进线电抗器 | DV0P227 | -
单相进线电抗器 | DV0P228 | -
单相进线电抗器 | DV0PM20047 | -

## Slide 104
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
rexroth 力士乐
力士乐制动电阻替代型号
名称 | 物料号 | 力士乐规格型号 | 贝派制动电阻型号 |  | 名称 | 物料号 | 力士乐规格型号 | 贝派制动电阻型号
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370664 | FCAR01.1W0060-N400R0-B-03-NNNN | BRA-06P01-D00R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912003717 | FELR01.1N-01K2-N180R-D-560-P001 | BRA-1P203-AH0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370665 | FCAR01.1W0080-N750R0-B-05-NNNN | BRA-08P01-GE0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001928 | FELR01.1N-01K5-N055R-D-560-NNNN | BRA-1P503-0EER
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370666 | FCAR01.1W0100-N190R0-B-03-NNNN | BRA-01P02-AJ0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001621 | FELR01.1N-01K5-N068R-D-560-NNNN | BRA-1P503-0FHR
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370667 | FCAR01.1W0100-N400R0-B-03-NNNN | BRA-01P02-D00R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001622 | FELR01.1N-01K5-N150R-D-560-NNNN | BRA-1P503-AE0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370668 | FCAR01.1W0150-N750R0-B-05-NNNN | BRA-1P502-GE0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912004569 | FELR01.1N-0200-N095R-D-560-NNNN | BRA-02P02-0JER
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370669 | FCAR01.1W0200-N095R0-B-03-NNNN | BRA-02P02-0JER |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912004567 | FELR01.1N-0200-N190R-D-560-NNNN | BRA-02P02-AJ0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370670 | FCAR01.1W0200-N190R0-B-03-NNNN | BRA-02P02-AJ0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912004579 | FELR01.1N-0200-N1K0R-D-560-NNNN | BRA-02P02-AK0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370673 | FCAR01.1W0260-N250R0-B-05-NNNN | BRA-03P02-BE0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912004581 | FELR01.1N-0200-N500R-D-560-NNNN | BRA-02P02-E00R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370671 | FCAR01.1W0260-N400R0-B-05-NNNN | BRA-03P02-D00R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912003282 | FELR01.1N-0240-N750R-D-560-NNNN | BRA-03P02-GE0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370684 | FCAR01.1W02K0-N047R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0DGR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001623 | FELR01.1N-0260-N250R-D-560-NNNN | BRA-03P02-BE0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370674 | FCAR01.1W0300-N065R0-B-03-NNNN | BRA-03P02-0FER |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001624 | FELR01.1N-0260-N400R-D-560-NNNN | BRA-03P02-D00R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370675 | FCAR01.1W0390-N150R0-B-05-NNNN | BRA-04P02-AE0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001625 | FELR01.1N-02K0-N047R-D-560-NNNN | BRA-02P03-0DGR
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370685 | FCAR01.1W03K0-N034R0-A-05-NNNN | BRA-03P03-0CDR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001626 | FELR01.1N-02K0-N110R-D-560-NNNN | BRA-02P03-AA0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370676 | FCAR01.1W0400-N095R0-B-03-NNNN | BRA-04P02-0JER |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912004572 | FELR01.1N-0300-N065R-D-560-NNNN | BRA-03P02-0FER
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370686 | FCAR01.1W04K8-N032R0-A-05-NNNN | BRBW-4P803-0CBR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912004584 | FELR01.1N-0300-N330R-D-560-NNNN | BRA-03P02-CC0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370677 | FCAR01.1W0500-N065R0-B-03-NNNN | BRA-05P02-0FER |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001627 | FELR01.1N-0390-N150R-D-560-NNNN | BRA-04P02-AE0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370679 | FCAR01.1W0520-N230R0-A-05-NNNN | BRA-06P02-BC0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912004570 | FELR01.1N-0400-N095R-D-560-NNNN | BRA-04P02-0JER
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370678 | FCAR01.1W0520-N350R0-A-05-NNNN | BRA-06P02-CE0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912004582 | FELR01.1N-0400-N500R-D-560-NNNN | BRA-04P02-E00R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370680 | FCAR01.1W0780-N075R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-0GER |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001628 | FELR01.1N-04K5-N055R-A-560-NNNN | BRBW-4P503-0EER
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370681 | FCAR01.1W0780-N140R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-AD0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001629 | FELR01.1N-04K8-N032R-A-560-NNNN | BRBW-4P803-0CBR
刹车电阻 / 制动电阻 | R911378273 | FCAR01.1W10K0-N006R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-00FR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001630 | FELR01.1N-04K8-N27R2-A-560-NNNN | BRBW-4P803-BGRB
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370687 | FCAR01.1W10K0-N028R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-0BHR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912004573 | FELR01.1N-0500-N065R-D-560-NNNN | BRA-05P02-0FER
刹车电阻 / 制动电阻 | R911385962 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912004587 | FELR01.1N-0500-N180R-D-560-NNNN | BRA-05P02-AH0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370682 | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912004585 | FELR01.1N-0500-N330R-D-560-NNNN | BRA-05P02-CC0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911370683 | FCAR01.1W1K56-N070R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0G0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001631 | FELR01.1N-0500-N550R-D-560-NNNN | BRA-05P02-EE0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911378270 | FCAR01.1W3K50-N018R9-A-05-NNNN | BRBW-04P03-AHRJ |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001632 | FELR01.1N-0520-N100R-D-560-NNNN | BRA-06P02-A00R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911378271 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001633 | FELR01.1N-0520-N230R-D-560-NNNN | BRA-06P02-BC0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911378272 | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001634 | FELR01.1N-0520-N350R-D-560-NNNN | BRA-06P02-CE0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R912010283 | FELR01.1N-01K0-N040R-A-560-P001 | BRA-01P03-0D0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001635 | FELR01.1N-06K0-N020R-A-560-NNNN | BRBW-06P03-0B0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R912003718 | FELR01.1N-02K0-N047R-D-560-P001 | BRA-02P03-0DGR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001636 | FELR01.1N-06K0-N040R-A-560-NNNN | BRBW-06P03-0D0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R912004575 | FELR01.1N-0060-N2K0R-D-560-NNNN | BRA-06P01-BK0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001637 | FELR01.1N-0780-N075R-D-560-NNNN | BRA-08P02-0GER
刹车电阻 / 制动电阻 | R912004563 | FELR01.1N-0060-N400R-D-560-NNNN | BRA-06P01-D00R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001638 | FELR01.1N-0780-N140R-D-560-NNNN | BRA-08P02-AD0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R912001618 | FELR01.1N-0080-N750R-D-560-NNNN | BRA-08P01-GE0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001639 | FELR01.1N-0800-N275R-D-560-NNNN | BRA-08P02-BGER
刹车电阻 / 制动电阻 | R912004566 | FELR01.1N-0100-N190R-D-560-NNNN | BRA-01P02-AJ0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001640 | FELR01.1N-08K0-N027R-A-560-NNNN | BRBW-08P03-0BGR
刹车电阻 / 制动电阻 | R912004578 | FELR01.1N-0100-N1K0R-D-560-NNNN | BRA-01P02-AK0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001641 | FELR01.1N-09K6-N016R-A-560-NNNN | BRBW-10P03-0JRF
刹车电阻 / 制动电阻 | R912004576 | FELR01.1N-0100-N2K0R-D-560-NNNN | BRA-01P02-BK0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001642 | FELR01.1N-09K6-N13R6-A-560-NNNN | BRBW-10P03-ACRF
刹车电阻 / 制动电阻 | R912004564 | FELR01.1N-0100-N400R-D-560-NNNN | BRA-01P02-D00R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001643 | FELR01.1N-10K0-N022R-A-560-NNNN | BRBW-10P03-0BBR
刹车电阻 / 制动电阻 | R912001619 | FELR01.1N-0150-N700R-D-560-NNNN | BRA-1P502-G00R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001644 | FELR01.1N-10K0-N024R-A-560-NNNN | BRBW-10P03-0BDR
刹车电阻 / 制动电阻 | R912003281 | FELR01.1N-0150-N750R-D-560-NNNN | BRA-1P502-GE0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001645 | FELR01.1N-10K0-N028R-A-560-NNNN | BRBW-10P03-0BHR
刹车电阻 / 制动电阻 | R912001620 | FELR01.1N-01K2-N180R-D-560-NNNN | BRA-1P203-AH0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R912001646 | FELR01.1N-10K0-N032R-A-560-NNNN | BRBW-10P03-0CBR
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
199
200
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 105
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
rexroth 力士乐
力士乐制动电阻替代型号（续）
名称 | 物料号 | 力士乐规格型号 | 贝派制动电阻型号 |  | 名称 | 物料号 | 力士乐规格型号 | 贝派制动电阻型号
刹车电阻 / 制动电阻 | R912001647 | FELR01.1N-10K0-N27R2-A-560-NNNN | BRBW-10P03-BGRB |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911331266 | HLR01.1N-01K0-N11R0-D-007-NNNN | BRA-01P03-0AAR
刹车电阻 / 制动电阻 | R912001648 | FELR01.1N-12K5-N017R-A-560-NNNN | BRBW-12P53-0AGR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306869 | HLR01.1N-01K6-N18R0-A-007-NNNN | BRA-02P03-0AHR
刹车电阻 / 制动电阻 | R912001649 | FELR01.1N-12K5-N018R-A-560-NNNN | BRBW-12P53-0AHR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911318339 | HLR01.1N-01K6-N18R0-A-007-NNNU | BRA-02P03-0AHR
刹车电阻 / 制动电阻 | R912001650 | FELR01.1N-12K5-N020R-A-560-NNNN | BRBW-12P53-0B0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911319973 | HLR01.1N-01K8-N40R0-A-007-NNNN | BRA-02P03-0D0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R912001651 | FELR01.1N-12K5-N022R-A-560-NNNN | BRBW-12P53-0BBR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306870 | HLR01.1N-02K0-N15R0-A-007-NNNN | BRA-02P03-0AER
刹车电阻 / 制动电阻 | R912004588 | FELR01.1N-1K00-N180R-D-560-NNNN | BRA-01P03-AH0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911318341 | HLR01.1N-02K0-N15R0-A-007-NNNU | BRA-02P03-0AER
刹车电阻 / 制动电阻 | R912001652 | FELR01.1N-1K04-N050R-D-560-NNNN | BRA-1P203-0E0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911319972 | HLR01.1N-02K4-N28R0-A-007-NNNN | BRA-2P503-0BHR
刹车电阻 / 制动电阻 | R912001653 | FELR01.1N-1K04-N090R-D-560-NNNN | BRA-1P203-0J0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911305931 | HLR01.1N-0300-N17R5-A-007-NNNN | BRA-03P02-AGRE
刹车电阻 / 制动电阻 | R912001654 | FELR01.1N-1K56-N040R-D-560-NNNN | BRA-02P03-0D0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306748 | HLR01.1N-03K5-N19R0-A-007-NNNN | BRBW-04P03-0AJR
刹车电阻 / 制动电阻 | R912001655 | FELR01.1N-1K56-N070R-D-560-NNNN | BRA-02P03-0G0R |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911319943 | HLR01.1N-03K8-N40R3-A-007-NNNN | BRBW-04P03-D0RC
刹车电阻 / 制动电阻 | R912004612 | FELR01.1N-40K0-N03R4-A-560-NNNN | BRCW-40P03-0CRD |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911305932 | HLR01.1N-0470-N11R7-A-007-NNNN | BRA-05P02-AARG
刹车电阻 / 制动电阻 | R912004613 | FELR01.1N-50K0-N03R7-A-560-NNNN | BRCW-50P03-0CRG |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306921 | HLR01.1N-04K5-N07R4-A-007-NNNN | BRBW-4P503-0GRC
刹车电阻 / 制动电阻 | R912004614 | FELR01.1N-50K0-N05R0-A-560-NNNN | BRCW-50P03-00ER |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306878 | HLR01.1N-04K5-N18R0-A-007-NNNN | BRBW-4P503-0AHR
刹车电阻 / 制动电阻 | R912004615 | FELR01.1N-60K0-N03R7-A-560-NNNN | BRCW-60P03-0CRG |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306881 | HLR01.1N-05K0-N15R0-A-007-NNNN | BRBW-06P03-0AER
刹车电阻 / 制动电阻 | R912004616 | FELR01.1N-80K0-N03R2-A-560-NNNN | BRCW-80P03-0CRB |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911319944 | HLR01.1N-05K5-N28R2-A-007-NNNN | BRBW-06P03-BHRB
刹车电阻 / 制动电阻 | R911324374 | HLB01.1C-09K0-N03R4-A-007-NNNF | BRBW-10P03-0CRD |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306749 | HLR01.1N-06K5-N06R1-A-007-NNNN | BRBW-08P03-0FRA
刹车电阻 / 制动电阻 | R911333209 | HLB01.1D-02K0-N03R4-A-007-NNNS | BRA-02P03-0CRD |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306879 | HLR01.1N-06K5-N18R0-A-007-NNNN | BRBW-08P03-0AHR
刹车电阻 / 制动电阻 | R911299878 | HLB01.1C-01K0-N06R0-A-007-NNNN | BRA-01P03-00FR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911305933 | HLR01.1N-0780-N07R0-A-007-NNNN | BRA-08P02-00GR
刹车电阻 / 制动电阻 | R911299879 | HLB01.1D-02K0-N03R4-A-007-NNNN | BRA-02P03-0CRD |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306871 | HLR01.1N-07K0-N14R0-A-007-NNNN | BRBW-08P03-0ADR
刹车电阻 / 制动电阻 | R911331267 | HLR01.1N-01K0-N11R0-D-007-NNNG | BRA-01P03-0AAR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306872 | HLR01.1N-08K5-N08R0-A-007-NNNN | BRBW-10P03-00HR
刹车电阻 / 制动电阻 | R911326652 | HLR01.1N-0300-N17R5-A-007-NPNN | BRA-03P02-AGRE |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306880 | HLR01.1N-09K5-N13R0-A-007-NNNN | BRBW-10P03-0JRE
刹车电阻 / 制动电阻 | R911326652 | HLR01.1N-0300-N17R5-A-007-NPNN | BRA-03P02-AGRE |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911305863 | HLR01.1N-10K0-N18R0-A-007-NNNN | BRBW-10P03-0AHR
刹车电阻 / 制动电阻 | R911324299 | HLR01.1N-03K5-N16R0-A-007-NNNN | BRBW-04P03-0AFR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306873 | HLR01.1N-11K0-N07R3-A-007-NNNN | BRBW-12P53-0GRC
刹车电阻 / 制动电阻 | R911326651 | HLR01.1N-0470-N11R7-A-007-NPNN | BRA-05P02-AARG |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306874 | HLR01.1N-12K5-N05R5-A-007-NNNN | BRBW-12P53-0ERE
刹车电阻 / 制动电阻 | R911326642 | HLR01.1N-0780-N07R0-A-007-NPNN | BRA-08P02-00GR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911305864 | HLR01.1N-14K5-N13R0-A-007-NNNN | BRBW-15P03-0ACR
刹车电阻 / 制动电阻 | R911324300 | HLR01.1N-08K0-N06R0-A-007-NNNN | BRBW-08P03-00FR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306875 | HLR01.1N-15K0-N08R1-A-007-NNNN | BRBW-15P03-0HRA
刹车电阻 / 制动电阻 | R911311697 | HLR01.1N-17K0-N00R9-A-007-NNNU | BRBW-20P03-00RJ |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306876 | HLR01.1N-17K0-N05R1-A-007-NNNN | BRBW-20P03-0ERA
刹车电阻 / 制动电阻 | R911311699 | HLR01.1N-17K0-N01R2-A-007-NNNU | BRBW-20P03-0ARB |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911305934 | HLR01.1N-1K08-N05R0-A-007-NNNN | BRA-1P203-00ER
刹车电阻 / 制动电阻 | R911313886 | HLR01.1N-17K0-N02R6-A-007-NNNN | BRBW-20P03-0BRF |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911306877 | HLR01.1N-23K0-N05R5-A-007-NNNN | BRBW-25P03-0ERE
刹车电阻 / 制动电阻 | R911325712 | HLR01.1N-22K0-N03R5-B-007-NNNN | BRBW-25P03-0CRE |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911305865 | HLR01.1N-24K0-N07R2-A-007-NNNN | BRBW-25P03-0GRB
刹车电阻 / 制动电阻 | R911311700 | HLR01.1N-34K0-N00R6-A-007-NNNU | BRCW-40P03-00RF |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911305866 | HLR01.1N-36K0-N05R4-A-007-NNNN | BRCW-40P03-0ERD
刹车电阻 / 制动电阻 | R911329269 | HLR01.1N-34K0-N04R0-B-010-NNNN | BRCW-40P03-00DR |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911336046 | HLR01.2N-01K0-N28R0-E-007-NNNN | BRA-01P03-0BHR
刹车电阻 / 制动电阻 | R911311698 | HLR01.1N-34K0-N0R45-A-007-NNNU | BRCW-40P03-0RDE |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911336047 | HLR01.2N-01K0-N68R0-E-007-NNNN | BRA-01P03-0FHR
刹车电阻 / 制动电阻 | R911313887 | HLR01.1N-36K0-N02R7-A-007-NNNN | BRCW-40P03-0BRG |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911338512 | HLR01.2N-0K06-N100R-E-003-NNNN | BRA-06P01-A00R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911325710 | HLR01.1N-44K0-N03R3-B-007-NNNN | BRCW-50P03-0CRC |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911338513 | HLR01.2N-0K06-N180R-E-007-NNNN | BRA-06P01-AH0R
刹车电阻 / 制动电阻 | R911313888 | HLR01.1N-48K0-N02R4-A-007-NNNN | BRCW-50P03-0BRD |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911346871 | HLR05.1W-54K0-N05R4-A-D7-NNNN | BRCW-60P03-0ERD
刹车电阻 / 制动电阻 | R911325711 | HLR01.1N-66K0-N02R1-B-007-NNNN | BRCW-70P03-0BRA |  | 刹车电阻 / 制动电阻 | R911374940 | HLR05.1W-70K0-N04R0-A-D7-NNNN | BRCW-70P03-00DR
刹车电阻 / 制动电阻 | R911313889 | HLR01.1N-66K0-N02R7-A-007-NNNN | BRCW-70P03-0BRG |  |  |  |  | 
刹车电阻 / 制动电阻 | R911329268 | HLR01.1N-66K0-N04R2-B-010-NNNN | BRCW-70P03-0DRB |  |  |  |  | 
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
201
202
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 106
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
rexroth 力士乐
力士乐滤波器替代型号
机型 | 外置 EMC 滤波器 | 
 | 力士乐型号 | 贝派型号
VFC 3210 机型 |  | 
0K40-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0010-N-03-NNNN (0010-N-03) | 
0K75-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0010-N-03-NNNN (0010-N-03) | 
1K50-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0020-N-03-NNNN (0020-N-03) | 
2K20-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0025-N-03-NNNN (0025-N-03) | 
0K40-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0008-A-05-NNNN (0008-A-05) | BFC-1EA3-0008
0K75-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0008-A-05-NNNN (0008-A-05) | BFC-1EA3-0008
1K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0020-N-05-NNNN (0020-N-05) | BFC-1EA3-0030
2K20-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0020-N-05-NNNN (0020-N-05) | BFC-1EA3-0030
4K00-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0020-N-05-NNNN (0020-N-05) | BFC-1EA3-0030
VFC 3610 机型 VFC 5610 机型 |  | 
0K40-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0010-N-03-NNNN (0010-N-03) | 
0K75-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0010-N-03-NNNN (0010-N-03) | 
1K50-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0020-N-03-NNNN (0020-N-03) | 
2K20-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0025-N-03-NNNN (0025-N-03) | 
0K40-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0008-A-05-NNNN (0008-A-05) | BFC-1EA3-0008
0K75-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0008-A-05-NNNN (0008-A-05) | BFC-1EA3-0008
1K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0008-A-05-NNNN (0008-A-05) | BFC-1EA3-0008
2K20-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0008-A-05-NNNN (0008-A-05) | BFC-1EA3-0008
3K00-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0020-N-05-NNNN (0020-N-05) | BFC-1EA3-0030
4K00-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0020-N-05-NNNN (0020-N-05) | BFC-1EA3-0030
5K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN (0036-A-05) | BFC-1EA3-0045
7K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN (0036-A-05) | BFC-1EA3-0045
11K0-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0050-A-05-NNNN (0050-A-05) | BFC-1EA3-0075
15K0-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0050-A-05-NNNN (0050-A-05) | BFC-1EA3-0075
18K5-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0066-A-05-NNNN (0066-A-05) | BFC-1EA3-0075
22K0-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0090-A-05-NNNN (0090-A-05) | BFC-1EA3-0100
30K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0120-A-05-NNNN (0120-A-05) | BFC-1EA3-0120
37K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0120-A-05-NNNN (0120-A-05) | BFC-1EA3-0120
45K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0250-N-05-NNNN (0250-N-05) | BFC-1EB3-0300
55K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0250-N-05-NNNN (0250-N-05) | BFC-1EB3-0300
75K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0320-N-05-NNNN (0320-N-05) | BFC-1EB3-0420
90K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0320-N-05-NNNN (0320-N-05) | BFC-1EB3-0420
110K-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0400-N-05-NNNN (0400-N-05) | BFC-1EB3-0420
132K-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0400-N-05-NNNN (0400-N-05) | BFC-1EB3-0420
160K-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0400-N-05-NNNN (0400-N-05) | BFC-1EB3-0420
185K-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0400-N-05-NNNN (0400-N-05) | BFC-1EB3-0420
200K-3P4 | FCAF01.1A-A150-E-0600-N-05-NNNN (0600-N-05) | BFC-1EB3-0630
220K-3P4 | FCAF01.1A-A150-E-0600-N-05-NNNN (0600-N-05) | BFC-1EB3-0630
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
203
204
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
机型 | 外置 EMC 滤波器 | 
 | 力士乐型号 | 贝派型号
250K-3P4 | FCAF01.1A-A150-E-0600-N-05-NNNN (0600-N-05) | BFC-1EB3-0630
280K-3P4 | FCAF01.1A-A150-E-0600-N-05-NNNN (0600-N-05) | BFC-1EB3-0630
315K-3P4 | FCAF01.1A-A150-E-01000-N-05-NNNN (01000-N-05) | BFC-1EB3-1000
400K-3P4 | FCAF01.1A-A150-E-01000-N-05-NNNN (01000-N-05) | BFC-1EB3-1000
VFC 3615 机型 VFC 5615 机型 |  | 
0K40-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0010-N-03-NNNN (0010-N-03) | -
0K75-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0010-N-03-NNNN (0010-N-03) | -
1K50-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0020-N-03-NNNN (0020-N-03) | -
2K20-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0025-N-03-NNNN (0025-N-03) | -
0K40-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0008-A-05-NNNN (0008-A-05) | BFC-1EA3-0008
0K75-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0008-A-05-NNNN (0008-A-05) | BFC-1EA3-0008
1K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0008-A-05-NNNN (0008-A-05) | BFC-1EA3-0008
2K20-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0008-A-05-NNNN (0008-A-05) | BFC-1EA3-0008
3K00-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0020-N-05-NNNN (0020-N-05) | BFC-1EA3-0030
4K00-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0020-N-05-NNNN (0020-N-05) | BFC-1EA3-0030
5K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN (0036-A-05) | BFC-1EA3-0045
7K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN (0036-A-05) | BFC-1EA3-0045
11K0-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN (0036-A-05) | BFC-1EA3-0045
15K0-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0050-A-05-NNNN (0050-A-05) | BFC-1EA3-0075
18K5-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0050-A-05-NNNN (0050-A-05) | BFC-1EA3-0075
22K0-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0066-A-05-NNNN (0066-A-05) | BFC-1EA3-0075
30K0-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0090-A-05-NNNN (0090-A-05) | BFC-1EA3-0100
37K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0120-A-05-NNNN (0120-A-05) | BFC-1EA3-0120
45K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0120-A-05-NNNN (0120-A-05) | BFC-1EA3-0120
55K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0250-N-05-NNNN (0250-N-05) | BFC-1EB3-0300
75K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0250-N-05-NNNN (0250-N-05) | BFC-1EB3-0300
90K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0320-N-05-NNNN (0320-N-05) | BFC-1EB3-0420
110K-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0320-N-05-NNNN (0320-N-05) | BFC-1EB3-0420
132K-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0400-N-05-NNNN (0400-N-05) | BFC-1EB3-0420
160K-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0400-N-05-NNNN (0400-N-05) | BFC-1EB3-0420
185K-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0400-N-05-NNNN (0400-N-05) | BFC-1EB3-0420
200K-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0400-N-05-NNNN (0400-N-05) | BFC-1EB3-0420
220K-3P4 | FCAF01.1A-A150-E-0600-N-05-NNNN (0600-N-05) | BFC-1EB3-0630
250K-3P4 | FCAF01.1A-A150-E-0600-N-05-NNNN (0600-N-05) | BFC-1EB3-0630
280K-3P4 | FCAF01.1A-A150-E-0600-N-05-NNNN (0600-N-05) | BFC-1EB3-0630
315K-3P4 | FCAF01.1A-A150-E-0600-N-05-NNNN (0600-N-05) | BFC-1EB3-0630
355K-3P4 | FCAF01.1A-A150-E-01000-N-05-NNNN (01000-N-05) | BFC-1EB3-1000
400K-3P4 | FCAF01.1A-A150-E-01000-N-05-NNNN (01000-N-05) | BFC-1EB3-1000
EFC 3610 机型 EFC 5610 机型 |  | 
机型 | 外置 EMC 滤波器 | 
 | 力士乐型号 | 贝派型号
0K40-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0010-N-03-NNNN （0010-N-03） | -
0K75-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0010-N-03-NNNN （0010-N-03） | -
1K50-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0020-N-03-NNNN （0020-N-03） | -
2K20-1P2 | FCAF01.1A-A050-E-0025-N-03-NNNN （0025-N-03） | -
0K40-3P2 | FCAF01.1A-A050-E-0025-N-05-NNNN （0025-N-05） | BFC-1EA3-0030
0K75-3P2 | FCAF01.1A-A050-E-0025-N-05-NNNN （0025-N-05） | BFC-1EA3-0030
1K50-3P2 | FCAF01.1A-A050-E-0025-N-05-NNNN （0025-N-05） | BFC-1EA3-0030
2K20-3P2 | FCAF01.1A-A050-E-0025-N-05-NNNN （0025-N-05） | BFC-1EA3-0030
3K00-3P2 | FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN （0036-A-05） | BFC-1EA3-0045
4K00-3P2 | FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN （0036-A-05） | BFC-1EA3-0045
5K50-3P2 | FCAF01.1A-A050-E-0066-A-05-NNNN （0066-A-05） | BFC-1EA3-0075
7K50-3P2 | FCAF01.1A-A050-E-0066-A-05-NNNN （0066-A-05） | BFC-1EA3-0075
11K0-3P2 | FCAF01.1A-A050-E-0090-A-05-NNNN （0090-A-05） | BFC-1EA3-0100
0K40-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN （0025-A-05） | BFC-1EA3-0030
0K75-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN （0025-A-05） | BFC-1EA3-0030
1K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN （0025-A-05） | BFC-1EA3-0030
2K20-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN （0025-A-05） | BFC-1EA3-0030
3K00-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN （0025-A-05） | BFC-1EA3-0030
4K00-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN （0025-A-05） | BFC-1EA3-0030
5K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN （0036-A-05） | BFC-1EA3-0045
7K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN （0036-A-05） | BFC-1EA3-0045
EFC 5810 机型 |  | 
0K40-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN （0025-A-05） | BFC-1EA3-0030
0K75-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN （0025-A-05） | BFC-1EA3-0030
1K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN （0025-A-05） | BFC-1EA3-0030
2K20-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN （0025-A-05） | BFC-1EA3-0030
3K00-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN （0025-A-05） | BFC-1EA3-0030
4K00-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN （0025-A-05） | BFC-1EA3-0030
5K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN （0036-A-05） | BFC-1EA3-0045
7K50-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN （0036-A-05） | BFC-1EA3-0045
11K0-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0050-A-05-NNNN （0050-A-05） | BFC-1EA3-0075
15K0-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0050-A-05-NNNN （0050-A-05） | BFC-1EA3-0075
18K5-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0066-A-05-NNNN （0066-A-05） | BFC-1EA3-0075
22K0-3P4 | FCAF01.1A-A050-E-0090-A-05-NNNN （0090-A-05） | BFC-1EA3-0100
30K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0120-A-05-NNNN （0120-A-05） | BFC-1EA3-0120
37K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0120-A-05-NNNN （0120-A-05） | BFC-1EA3-0120
45K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0250-N-05-NNNN （0250-N-05） | BFC-1EB3-0300
55K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0250-N-05-NNNN （0250-N-05） | BFC-1EB3-0300
75K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0320-N-05-NNNN （0320-N-05） | BFC-1EB3-0420
90K0-3P4 | FCAF01.1A-A100-E-0320-N-05-NNNN （0320-N-05） | BFC-1EB3-0420

## Slide 107
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
rexroth 力士乐
VFC 3610&VFC 5610 系列变频器适配制动电阻替代型号
变频器机型 | 力士乐制动单元 |  | 制动电阻 ED10 %, 制动转矩 100% |  |  |  |  | 制动电阻 ED20 %, 制动转矩 100% |  |  |  | 
 | 型号 | 数量 | 力士乐 制动电阻型号 | 贝派电阻型号 | 数量 | 最大制动时 间 [s] | 最大制动功 率 [KWs] | 力士乐 制动电阻型号 | 贝派电阻型号 | 数量 | 最大制动 时间 [s] | 最大制动功率 [KWs]
1P 200VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0K40 | 内置 | - | FCAR01.1W0060-N400R0-B-03-NNNN | BRA-06P01-D00R | 1 | 12 | 7.1424 | FCAR01.1W0100-N400R0-B-03-NNNN | BRA-01P02-D00R | 1 | 12 | 8.64
0K75 | 内置 | - | FCAR01.1W0100-N190R0-B-03-NNNN | BRA-01P02-AJ0R | 1 | 12 | 11.904 | FCAR01.1W0200-N190R0-B-03-NNNN | BRA-02P02-AJ0R | 1 | 12 | 17.28
1K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0200-N095R0-B-03-NNNN | BRA-02P02-0JER | 1 | 12 | 23.808 | FCAR01.1W0400-N095R0-B-03-NNNN | BRA-04P02-0JER | 1 | 12 | 34.56
2K20 | 内置 | - | FCAR01.1W0300-N065R0-B-03-NNNN | BRA-03P02-0FER | 1 | 12 | 35.712 | FCAR01.1W0500-N065R0-B-03-NNNN | BRA-05P02-0FER | 1 | 12 | 43.2
3P 200 VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0K40 | 内置 | - | FCAR01.1W0100-N190R0-B-03-NNNN | BRA-01P02-AJ0R | 1 | 12 | 11.904 | FCAR01.1W0200-N190R0-B-03-NNNN | BRA-02P02-AJ0R | 1 | 12 | 17.28
0K75 | 内置 | - | FCAR01.1W0200-N095R0-B-03-NNNN | BRA-02P02-0JER | 1 | 12 | 23.808 | FCAR01.1W0400-N095R0-B-03-NNNN | BRA-04P02-0JER | 1 | 12 | 34.56
1K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0300-N065R0-B-03-NNNN | BRA-03P02-0FER | 1 | 12 | 35.712 | FCAR01.1W0780-N075R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-0GER | 1 | 12 | 77.88
2K20 | 内置 | - | FCAR01.1W0500-N065R0-B-03-NNNN | BRA-05P02-0FER | 1 | 12 | 59.52 | FCAR01.1W1K56-N070R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0G0R | 1 | 12 | 155.75
3K00 | 内置 | - | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 224.64 | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 155.75
4K00 | 内置 | - | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 224.64 | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 155.75
5K50 | 内置 | - | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 12 | 422.4 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 12 | 268.8
7K50 | 内置 | - | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 12 | 422.4 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 12 | 268.8
11K0 | 内置 | - | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R | 1 | 12 | 686.4 | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R | 1 | 12 | 436.8
3P 380 VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0K40 | 内置 | - | FCAR01.1W0080-N750R0-B-05-NNNN | BRA-08P01-GE0R | 1 | 12 | 9.5232 | FCAR01.1W0150-N750R0-B-05-NNNN | BRA-1P502-GE0R | 1 | 12 | 12.96
0K75 | 内置 | - | FCAR01.1W0080-N750R0-B-05-NNNN | BRA-08P01-GE0R | 1 | 12 | 9.5232 | FCAR01.1W0150-N750R0-B-05-NNNN | BRA-1P502-GE0R | 1 | 12 | 12.96
1K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0260-N400R0-B-05-NNNN | BRA-03P02-D00R | 1 | 12 | 30.9504 | FCAR01.1W0520-N350R0-A-05-NNNN | BRA-06P02-CE0R | 1 | 12 | 51.92
2K20 | 内置 | - | FCAR01.1W0260-N250R0-B-05-NNNN | BRA-03P02-BE0R | 1 | 12 | 30.9504 | FCAR01.1W0520-N230R0-A-05-NNNN | BRA-06P02-BC0R | 1 | 12 | 51.92
3K00 | 内置 | - | FCAR01.1W0390-N150R0-B-05-NNNN | BRA-04P02-AE0R | 1 | 12 | 46.4256 | FCAR01.1W0780-N140R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-AD0R | 1 | 12 | 77.88
4K00 | 内置 | - | FCAR01.1W0390-N150R0-B-05-NNNN | BRA-04P02-AE0R | 1 | 12 | 46.4256 | FCAR01.1W0780-N140R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-AD0R | 1 | 12 | 77.88
5K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0780-N075R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-0GER | 1 | 12 | 112.32 | FCAR01.1W1K56-N070R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0G0R | 1 | 12 | 155.75
7K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0780-N075R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-0GER | 1 | 12 | 112.32 | FCAR01.1W1K56-N070R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0G0R | 1 | 12 | 155.75
11K0 | 内置 | - | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 224.64 | FCAR01.1W02K0-N047R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0DGR | 1 | 12 | 199.68
15K0 | 内置 | - | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 224.64 | FCAR01.1W03K0-N034R0-A-05-NNNN | BRA-03P03-0CDR | 1 | 12 | 201.6
18K5 | 内置 | - | FCAR01.1W04K8-N032R0-A-05-NNNN | BRBW-4P803-0CBR | 1 | 12 | 506.88 | FCAR01.1W10K0-N028R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-0BHR | 1 | 12 | 672
22K0 | 内置 | - | FCAR01.1W3K50-N018R9-A-05-NNNN | BRBW-04P03-AHRJ | 1 | 12 | 369.6 | FCAR01.1W10K0-N028R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-0BHR | 1 | 12 | 672
30K0 | FEAE07.1- VA1-NNN | 1 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 10 | 352 | - | - | - | - | -
37K0 | FEAE07.1- VA1-NNN | 1 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 10 | 352 | - | - | - | - | -
45K0 | FEAE07.1- VA1-NNN | 1 | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R | 1 | 10 | 572 | - | - | - | - | -
55K0 | FEAE07.1- VA1-NNN | 1 | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R | 1 | 10 | 572 | - | - | - | - | -
75K0 | FEAE07.1- VA2-NNN | 1 | FCAR01.1W10K0-N006R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-00FR | 1 | 10 | 880 | - | - | - | - | -
90K0 | FEAE07.1- VA2-NNN | 1 | FCAR01.1W10K0-N006R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-00FR | 1 | 10 | 880 | - | - | - | - | -
110K | FEAE07.1- VA1-NNN | 2 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 2 | 10 | 2112 | - | - | - | - | -
132K | FEAE07.1- VA2-NNN | 2 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 2 | 10 | 2112 | - | - | - | - | -
160K | FEAE07.1- VA2-NNN | 2 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 2 | 10 | 2112 | - | - | - | - | -
185K | FEAE07.1-VA2-NNN | 3 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 3 | 10 | 2112 | - | - | - | - | -
200K | FEAE07.1- VA2-NNN | 3 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 3 | 10 | 2112 | - | - | - | - | -
220K | FEAE07.1- VA2-NNN | 3 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 3 | 10 | 2112 | - | - | - | - | -
250K | FEAE07.1- VA2-NNN | 3 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 3 | 10 | 2112 | - | - | - | - | -
280K | FEAE07.1- VA2-NNN | 4 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 4 | - | 2112 | - | - | - | - | -
315K | FEAE07.1- VA2-NNN | 4 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 4 | - | 2112 | - | - | - | - | -
400K | FEAE07.1- VA2-NNN | 4 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 4 | - | 2112 | - | - | - | - | -
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
205
206
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 108
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
rexroth 力士乐
VFC 3615&VFC 5615 系列变频器适配制动电阻替代型号
变频器机型 | 力士乐 制动单元 |  | 制动电阻 ED10 %, 制动转矩 100% |  |  |  |  | 制动电阻 ED20 %, 制动转矩 100% |  |  |  | 
 | 型号 | 数量 | 力士乐 制动电阻型号 | 贝派电阻型号 | 数量 | 最大制动 时间 [s] | 最大制动功 率 [KWs] | 力士乐 制动电阻型号 | 贝派电阻型号 | 数量 | 最大制动 时间 [s] | 最大制动功率 [KWs]
1P 200VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0K40 | 内置 | - | FCAR01.1W0060-N400R0-B-03-NNNN | BRA-06P01-D00R | 1 | 12 | 7.1424 | FCAR01.1W0100-N400R0-B-03-NNNN | BRA-01P02-D00R | 1 | 12 | 8.64
0K75 | 内置 | - | FCAR01.1W0100-N190R0-B-03-NNNN | BRA-01P02-AJ0R | 1 | 12 | 11.904 | FCAR01.1W0200-N190R0-B-03-NNNN | BRA-02P02-AJ0R | 1 | 12 | 17.28
1K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0200-N095R0-B-03-NNNN | BRA-02P02-0JER | 1 | 12 | 23.808 | FCAR01.1W0400-N095R0-B-03-NNNN | BRA-04P02-0JER | 1 | 12 | 34.56
2K20 | 内置 | - | FCAR01.1W0300-N065R0-B-03-NNNN | BRA-03P02-0FER | 1 | 12 | 35.712 | FCAR01.1W0500-N065R0-B-03-NNNN | BRA-05P02-0FER | 1 | 12 | 43.2
3P 380VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0K40 | 内置 | - | FCAR01.1W0080-N750R0-B-05-NNNN | BRA-08P01-GE0R | 1 | 12 | 9.5232 | FCAR01.1W0150-N750R0-B-05-NNNN | BRA-1P502-GE0R | 1 | 12 | 12.96
0K75 | 内置 | - | FCAR01.1W0080-N750R0-B-05-NNNN | BRA-08P01-GE0R | 1 | 12 | 9.5232 | FCAR01.1W0150-N750R0-B-05-NNNN | BRA-1P502-GE0R | 1 | 12 | 12.96
1K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0260-N400R0-B-05-NNNN | BRA-03P02-D00R | 1 | 12 | 30.9504 | FCAR01.1W0520-N350R0-A-05-NNNN | BRA-06P02-CE0R | 1 | 12 | 51.92
2K20 | 内置 | - | FCAR01.1W0260-N250R0-B-05-NNNN | BRA-03P02-BE0R | 1 | 12 | 30.9504 | FCAR01.1W0520-N230R0-A-05-NNNN | BRA-06P02-BC0R | 1 | 12 | 51.92
3K00 | 内置 | - | FCAR01.1W0390-N150R0-B-05-NNNN | BRA-04P02-AE0R | 1 | 12 | 46.4256 | FCAR01.1W0780-N140R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-AD0R | 1 | 12 | 77.88
4K00 | 内置 | - | FCAR01.1W0390-N150R0-B-05-NNNN | BRA-04P02-AE0R | 1 | 12 | 46.4256 | FCAR01.1W0780-N140R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-AD0R | 1 | 12 | 77.88
5K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0780-N075R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-0GER | 1 | 12 | 112.32 | FCAR01.1W1K56-N070R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0G0R | 1 | 12 | 155.75
7K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0780-N075R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-0GER | 1 | 12 | 112.32 | FCAR01.1W1K56-N070R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0G0R | 1 | 12 | 155.75
11K0 | 内置 | - | FCAR01.1W0780-N075R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-0GER | 1 | 12 | 112.32 | FCAR01.1W1K56-N070R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0G0R | 1 | 12 | 155.75
15K0 | 内置 | - | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 224.64 | FCAR01.1W02K0-N047R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0DGR | 1 | 12 | 199.68
18K5 | 内置 | - | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 224.64 | FCAR01.1W03K0-N034R0-A-05-NNNN | BRA-03P03-0CDR | 1 | 12 | 201.6
22K0 | 内置 | - | FCAR01.1W04K8-N032R0-A-05-NNNN | BRBW-4P803-0CBR | 1 | 12 | 506.88 | FCAR01.1W10K0-N028R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-0BHR | 1 | 12 | 672
30K0 | 内置 | - | FCAR01.1W3K50-N018R9-A-05-NNNN | BRBW-04P03-AHRJ | 1 | 12 | 369.6 | FCAR01.1W10K0-N028R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-0BHR | 1 | 12 | 672
37K0 | FEAE07.1- VA1-NNN | 1 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 10 | 352 |  |  |  |  | 
45K0 | FEAE07.1- VA1-NNN | 1 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 10 | 352 |  |  |  |  | 
55K0 | FEAE07.1- VA1-NNN | 1 | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R | 1 | 10 | 572 |  |  |  |  | 
75K0 | FEAE07.1- VA1-NNN | 1 | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R | 1 | 10 | 572 |  |  |  |  | 
90K0 | FEAE07.1- VA2-NNN | 1 | FCAR01.1W10K0-N006R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-00FR | 1 | 10 | 880 |  |  |  |  | 
110K | FEAE07.1- VA2-NNN | 1 | FCAR01.1W10K0-N006R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-00FR | 1 | 10 | 880 |  |  |  |  | 
132K | FEAE07.1- VA1-NNN | 2 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 2 | 10 | 2112 |  |  |  |  | 
160K | FEAE07.1- VA2-NNN | 2 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 2 | 10 | 2112 |  |  |  |  | 
185K | FEAE07.1- VA2-NNN | 2 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 2 | 10 | 2112 |  |  |  |  | 
200K | FEAE07.1-VA2-NNN | 3 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 3 | 10 | 2112 |  |  |  |  | 
220K | FEAE07.1- VA2-NNN | 3 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 3 | 10 | 2112 |  |  |  |  | 
250K | FEAE07.1- VA2-NNN | 3 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 3 | 10 | 2112 |  |  |  |  | 
280K | FEAE07.1- VA2-NNN | 3 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 3 | 10 | 2112 |  |  |  |  | 
315K | FEAE07.1- VA2-NNN | 4 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 4 | - | 2112 |  |  |  |  | 
355K | FEAE07.1- VA2-NNN | 4 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 4 | - | 2112 |  |  |  |  | 
400K | FEAE07.1- VA2-NNN | 4 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 4 | - | 2112 |  |  |  |  | 
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
207
208
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 109
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
rexroth 力士乐
EFC 3610&EFC 5610 系列变频器适配制动电阻替代型号
变频器机型 | 力士乐 制动单元 |  | 制动电阻 ED10 %, 制动转矩 100% |  |  |  |  | 制动电阻 ED20 %, 制动转矩 100% |  |  |  | 
 | 型号 | 数量 | 力士乐 制动电阻型号 | 贝派电阻型号 | 数量 | 最大制动时间 [s] | 最大制动功 率 [KWs] | 力士乐 制动电阻型号 | 贝派电阻型号 | 数量 | 最大制动时间 [s] | 最大制动功率 [KWs]
1P 200VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0K40 | 内置 | - | FCAR01.1W0060-N400R0-B-03-NNNN | BRA-06P01-D00R | 1 | 12 | 7.1424 | FCAR01.1W0100-N400R0-B-03-NNNN | BRA-01P02-D00R | 1 | 12 | 8.64
0K75 | 内置 | - | FCAR01.1W0100-N190R0-B-03-NNNN | BRA-01P02-AJ0R | 1 | 12 | 11.904 | FCAR01.1W0200-N190R0-B-03-NNNN | BRA-02P02-AJ0R | 1 | 12 | 17.28
1K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0200-N095R0-B-03-NNNN | BRA-02P02-0JER | 1 | 12 | 23.808 | FCAR01.1W0400-N095R0-B-03-NNNN | BRA-04P02-0JER | 1 | 12 | 34.56
2K20 | 内置 | - | FCAR01.1W0300-N065R0-B-03-NNNN | BRA-03P02-0FER | 1 | 12 | 35.712 | FCAR01.1W0500-N065R0-B-03-NNNN | BRA-05P02-0FER | 1 | 12 | 43.20
3P 200VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0K40 | 内置 | - | FCAR01.1W0100-N190R0-B-03-NNNN | BRA-01P02-AJ0R | 1 | 12 | 11.904 | FCAR01.1W0200-N190R0-B-03-NNNN | BRA-02P02-AJ0R | 1 | 12 | 17.28
0K75 | 内置 | - | FCAR01.1W0200-N095R0-B-03-NNNN | BRA-02P02-0JER | 1 | 12 | 23.808 | FCAR01.1W0400-N095R0-B-03-NNNN | BRA-04P02-0JER | 1 | 12 | 34.56
1K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0300-N065R0-B-03-NNNN | BRA-03P02-0FER | 1 | 12 | 35.712 | FCAR01.1W0780-N075R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-0GER | 1 | 12 | 77.88
2K20 | 内置 | - | FCAR01.1W0500-N065R0-B-03-NNNN | BRA-05P02-0FER | 1 | 12 | 59.52 | FCAR01.1W1K56-N070R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0G0R | 1 | 12 | 155.75
3K00 | 内置 | - | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 224.64 | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 155.75
4K00 | 内置 | - | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 224.64 | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 155.75
5K50 | 内置 | - | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 12 | 422.4 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 12 | 268.80
7K50 | 内置 | - | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 12 | 422.4 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 12 | 268.80
11K0 | 内置 | - | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R | 1 | 12 | 686.4 | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R | 1 | 12 | 436.80
3P 380VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0K40 | 内置 | - | FCAR01.1W0080-N750R0-B-05-NNNN | BRA-08P01-GE0R | 1 | 12 | 9.5232 | FCAR01.1W0150-N750R0-B-05-NNNN | BRA-1P502-GE0R | 1 | 12 | 12.96
0K75 | 内置 | - | FCAR01.1W0080-N750R0-B-05-NNNN | BRA-08P01-GE0R | 1 | 12 | 9.5232 | FCAR01.1W0150-N750R0-B-05-NNNN | BRA-1P502-GE0R | 1 | 12 | 12.96
1K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0260-N400R0-B-05-NNNN | BRA-03P02-D00R | 1 | 12 | 30.9504 | FCAR01.1W0520-N350R0-A-05-NNNN | BRA-06P02-CE0R | 1 | 12 | 51.92
2K20 | 内置 | - | FCAR01.1W0260-N250R0-B-05-NNNN | BRA-03P02-BE0R | 1 | 12 | 30.9504 | FCAR01.1W0520-N230R0-A-05-NNNN | BRA-06P02-BC0R | 1 | 12 | 51.92
3K00 | 内置 | - | FCAR01.1W0390-N150R0-B-05-NNNN | BRA-04P02-AE0R | 1 | 12 | 46.4256 | FCAR01.1W0780-N140R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-AD0R | 1 | 12 | 77.88
4K00 | 内置 | - | FCAR01.1W0390-N150R0-B-05-NNNN | BRA-04P02-AE0R | 1 | 12 | 46.4256 | FCAR01.1W0780-N140R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-AD0R | 1 | 12 | 77.88
5K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0780-N075R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-0GER | 1 | 12 | 112.32 | FCAR01.1W1K56-N070R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0G0R | 1 | 12 | 155.75
7K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0780-N075R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-0GER | 1 | 12 | 112.32 | FCAR01.1W1K56-N070R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0G0R | 1 | 12 | 155.75
11K0 | 内置 | - | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 224.64 | FCAR01.1W02K0-N047R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0DGR | 1 | 12 | 199.68
15K0 | 内置 | - | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 224.64 | FCAR01.1W03K0-N034R0-A-05-NNNN | BRA-03P03-0CDR | 1 | 12 | 201.60
18K5 | 内置 | - | FCAR01.1W04K8-N032R0-A-05-NNNN | BRBW-4P803-0CBR | 1 | 12 | 506.88 | FCAR01.1W10K0-N028R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-0BHR | 1 | 12 | 672.00
22K0 | 内置 | - | FCAR01.1W3K50-N018R9-A-05-NNNN | BRBW-04P03-AHRJ | 1 | 12 | 369.6 | FCAR01.1W10K0-N028R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-0BHR | 1 | 12 | 672.00
30K0 | FEAE07.1- EA1- NNNN | 1 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 10 | 352 |  |  |  |  | 
37K0 | FEAE07.1- EA1- NNNN | 1 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 10 | 352 |  |  |  |  | 
45K0 | FEAE07.1- EA1- NNNN | 1 | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R | 1 | 10 | 572 |  |  |  |  | 
55K0 | FEAE07.1- EA1- NNNN | 1 | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R | 2 | 10 | 572 |  |  |  |  | 
75K0 | FEAE07.1- EA1- NNNN | 1 | FCAR01.1W10K0-N006R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-00FR | 2 | 10 | 880 |  |  |  |  | 
90K0 | FEAE07.1- EA1- NNNN | 1 | FCAR01.1W10K0-N006R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-00FR | 3 | 10 | 880 |  |  |  |  | 
110K | FEAE07.1- EA1- NNNN | 2 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 2 | 10 | 2112 |  |  |  |  | 
132K | FEAE07.1- EA2- NNNN | 2 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 2 | 10 | 2112 |  |  |  |  | 
160K | FEAE07.1- EA2- NNNN | 2 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 2 | 10 | 2112 |  |  |  |  | 
200K | FEAE07.1- VA2-NNN | 3 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 3 | 10 | 2112 |  |  |  |  | 
250K | FEAE07.1- VA2-NNN | 3 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 3 | 10 | 2112 |  |  |  |  | 
315K | FEAE07.1- VA2-NNN | 4 | FCAR01.1W12K0-N008R0-A-05-NNNN | BRBW-12P53-00HR | 4 | - | 2112 |  |  |  |  | 
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
209
210
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 110
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
rexroth 力士乐
EFC 5810 系列变频器适配制动电阻替代型号
变频器机型 | 力士乐 制动单元 |  | 制动电阻 ED10 %, 制动转矩 100% |  |  |  |  | 制动电阻 ED20 %, 制动转矩 100% |  |  |  | 
 | 型号 | 数量 | 力士乐 制动电阻型号 | 贝派电阻型号 | 数量 | 最大制动时间 [s] | 最大制动功率 [KWs] | 力士乐 制动电阻型号 | 贝派电阻型号 | 数量 | 最大制动时间 [s] | 最大制动功率 [KWs]
3P 380VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0K40 | 内置 | - | FCAR01.1W0080-N750R0-B-05-NNNN | BRA-08P01-GE0R | 1 | 12 | 9.5232 | FCAR01.1W0150-N750R0-B-05-NNNN | BRA-1P502-GE0R | 1 | 12 | 12.96
0K75 | 内置 | - | FCAR01.1W0080-N750R0-B-05-NNNN | BRA-08P01-GE0R | 1 | 12 | 9.5232 | FCAR01.1W0150-N750R0-B-05-NNNN | BRA-1P502-GE0R | 1 | 12 | 12.96
1K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0260-N400R0-B-05-NNNN | BRA-03P02-D00R | 1 | 12 | 30.9504 | FCAR01.1W0520-N350R0-A-05-NNNN | BRA-06P02-CE0R | 1 | 12 | 51.92
2K20 | 内置 | - | FCAR01.1W0260-N250R0-B-05-NNNN | BRA-03P02-BE0R | 1 | 12 | 30.9504 | FCAR01.1W0520-N230R0-A-05-NNNN | BRA-06P02-BC0R | 1 | 12 | 51.92
3K00 | 内置 | - | FCAR01.1W0390-N150R0-B-05-NNNN | BRA-04P02-AE0R | 1 | 12 | 46.4256 | FCAR01.1W0780-N140R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-AD0R | 1 | 12 | 77.88
4K00 | 内置 | - | FCAR01.1W0390-N150R0-B-05-NNNN | BRA-04P02-AE0R | 1 | 12 | 46.4256 | FCAR01.1W0780-N140R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-AD0R | 1 | 12 | 77.88
5K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0780-N075R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-0GER | 1 | 12 | 112.32 | FCAR01.1W1K56-N070R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0G0R | 1 | 12 | 155.75
7K50 | 内置 | - | FCAR01.1W0780-N075R0-A-05-NNNN | BRA-08P02-0GER | 1 | 12 | 112.32 | FCAR01.1W1K56-N070R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0G0R | 1 | 12 | 155.75
11K0 | 内置 | - | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 224.64 | FCAR01.1W02K0-N047R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0DGR | 1 | 12 | 199.68
15K0 | 内置 | - | FCAR01.1W1K56-N040R0-A-05-NNNN | BRA-02P03-0D0R | 1 | 12 | 224.64 | FCAR01.1W03K0-N034R0-A-05-NNNN | BRA-03P03-0CDR | 1 | 12 | 201.60
18K5 | 内置 | - | FCAR01.1W04K8-N032R0-A-05-NNNN | BRBW-4P803-0CBR | 1 | 12 | 506.88 | FCAR01.1W10K0-N028R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-0BHR | 1 | 12 | 672.00
22K0 | 内置 | - | FCAR01.1W3K50-N018R9-A-05-NNNN | BRBW-04P03-AHRJ | 1 | 12 | 369.6 | FCAR01.1W10K0-N028R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-0BHR | 1 | 12 | 672.00
30K0 | FEAE07.1- EA1- NNNN | 1 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 10 | 352 | - | - | - | - | -
37K0 | FEAE07.1- EA1- NNNN | 1 | FCAR01.1W4K00-N016R0-A-05-NNNN | BRBW-04P03-0AFR | 1 | 10 | 352 | - | - | - | - | -
45K0 | FEAE07.1- EA1- NNNN | 1 | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R | 1 | 10 | 572 | - | - | - | - | -
55K0 | FEAE07.1- EA1- NNNN | 1 | FCAR01.1W6K50-N010R0-A-05-NNNN | BRBW-08P03-0A0R | 2 | 10 | 572 | - | - | - | - | -
75K0 | FEAE07.1- EA1- NNNN | 1 | FCAR01.1W10K0-N006R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-00FR | 2 | 10 | 880 | - | - | - | - | -
90K0 | FEAE07.1- EA1- NNNN | 1 | FCAR01.1W10K0-N006R0-A-05-NNNN | BRBW-10P03-00FR | 3 | 10 | 880 | - | - | - | - | -
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
211
212
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 111
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® Micro Drive FC 51 变频器
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
S2 | 1.5 | 175u3026 | - | - | - | BRA-02P02-0G0R | 1.5 | 1.6 | 175u3302 | 175u3404 | 175u3403 | - | BRA-06P02-0G0R | 1.5 | 2.7
S2 | 2.2 | 175u3031 | - | - | - | BRA-02P02-0DHR | 1.5 | 1.9 | 175u3303 | 175u3406 | 175u3405 | - | BRA-01P03-0DHR | 1.5 | 4.2
T2 | 1.5 | 175u3026 | - | - | - | BRA-02P02-0G0R | 1.5 | 1.6 | 175u3302 | 175u3404 | 175u3403 | - | BRA-06P02-0G0R | 1.5 | 2.7
T2 | 2.2 | 175u3031 | - | - | - | BRA-02P02-0DHR | 1.5 | 1.9 | 175u3303 | 175u3406 | 175u3405 | - | BRA-01P03-0DHR | 1.5 | 4.2
T2 | 3.7 | 175u3326 | 175u3477 | 175u3478 | - | BRA-04P02-0BGR | 1.5 | 3.5 | 175u3305 | 175u3410 | 175u3409 | - | BRA-1P503-0BGR | 1.5 | 6.8
T4 | 1.5 | 175u3007 | - | - | - | BRA-02P02-BG0R | 1.5 | 0.8 | 175u3311 | 175u3418 | 175u3417 | - | BRA-06P02-BG0R | 1.5 | 1.4
T4 | 2.2 | 175u3008 | - | - | - | BRA-02P02-B00R | 1.5 | 0.9 | 175u3312 | 175u3420 | 175u3419 | - | BRA-01P03-B00R | 1.5 | 2.1
T4 | 3 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3 | 175u3313 | 175u3422 | 175u3421 | - | BRA-1P203-ADER | 1.5 | 2.7
T4 | 4 | 175u3335 | 175u3450 | 175u3449 | - | BRA-05P02-AA0R | 1.5 | 1.9 | 175u3314 | 175u3424 | 175u3423 | - | BRA-02P03-AA0R | 1.5 | 3.7
T4 | 5.5 | 175u3336 | 175u3452 | 175u3451 | - | BRA-06P02-0H0R | 1.5 | 2.5 | 175u3315 | 175u3138 | 175u3139 | - | BRA-2P503-0H0R | 1.5 | 5
T4 | 7.5 | 175u3337 | 175u3027 | 175u3028 | - | BRA-08P02-0EFR | 1.5 | 3.3 | 175u3316 | 175u3428 | 175u3427 | - | BRBW-04P03-0EFR | 1.5 | 7.1
T4 | 11 | 175u3338 | 175u3034 | 175u3035 | - | BRA-1P203-0CHR | 1.5 | 5.2 | - | - | - | 175u3236 | BRBW-06P03-0CHR | 1.5 | 11.5
T4 | 15 | 175u3339 | 175u3039 | 175u3040 | - | BRA-1P503-0BHR | 1.5 | 6.7 | - | - | - | 175u3237 | BRBW-06P03-0BHR | 2.5 | 14.7
T4 | 18.5 | 175u3340 | 175u3047 | 175u3048 | - | BRA-02P03-0BBR | 1.5 | 8.3 | - | - | - | 175u3238 | BRBW-08P03-0BBR | 4 | 19
T4 | 22 | 175u3357 | 175u3049 | 175u3050 | - | BRA-2P503-0AJR | 1.5 | 10.1 | - | - | - | 175u3203 | BRBW-10P03-0AJR | 4 | 23
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
213
214
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 112
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® HVAC Drive FC 102 变频器
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
T2 | 1.1 | 175u3016 | - | - | - | BRA-01P02-ADER | 1.5 | 0.8 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3
T2 | 1.5 | 175u3021 | - | - | - | BRA-01P02-A00R | 1.5 | 0.9 | 175u3301 | 175u3402 | 175u3401 | - | BRA-05P02-A00R | 1.5 | 2
T2 | 2.2 | 175u3026 | - | - | - | BRA-02P02-0G0R | 1.5 | 1.6 | 175u3302 | 175u3404 | 175u3403 | - | BRA-06P02-0G0R | 1.5 | 2.7
T2 | 3 | 175u3031 | - | - | - | BRA-02P02-0DHR | 1.5 | 1.9 | 175u3303 | 175u3406 | 175u3405 | - | BRA-01P03-0DHR | 1.5 | 4.2
T2 | 3.7 | 175u3325 | - | - | - | BRA-03P02-0CER | 1.5 | 2.7 | 175u3304 | 175u3408 | 175u3407 | - | BRA-1P203-0CER | 1.5 | 5.4
T2 | 5.5 | 175u3326 | 175u3477 | 175u3478 | - | BRA-04P02-0BGR | 1.5 | 3.5 | 175u3305 | 175u3410 | 175u3409 | - | BRA-1P503-0BGR | 1.5 | 6.8
T2 | 7.5 | 175u3327 | 175u3442 | 175u3441 | - | BRA-06P02-0AHR | 1.5 | 5.3 | 175u3306 | 175u3412 | 175u3411 | - | BRA-2P503-0AHR | 1.5 | 10.4
T2 | 11 | 175u3328 | 175u3059 | 175u3060 | - | BRA-08P02-0ACR | 1.5 | 6.8 | 175u3307 | 175u3414 | 175u3413 | - | BRBW-04P03-0ACR | 2.5 | 14.7
T2 | 15 | 175u3329 | 175u3068 | 175u3069 | - | BRA-1P203-00JR | 2.5 | 10.5 | - | 175u3176 | 175u3177 | - | BRBW-06P03-00JR | 4 | 23
T2 | 18.5 | 175u3330 | 175u3073 | 175u3074 | - | BRA-1P503-0ERG | 4 | 14.7 | - | - | - | 175u3233 | BRBW-06P03-0ERG | 10 | 33
T2 | 22 | 175u3331 | 175u3483 | 175u3484 | - | BRA-02P03-0ERG | 4 | 16 | - | - | - | 175u3234 | BRBW-08P03-0ERG | 10 | 38
T2 | 30 | 175u3332 | 175u3080 | 175u3081 | - | BRA-2P503-0CRE | 6 | 24 | - | - | - | 175u3235 | BRBW-10P03-0CRE | 16 | 51
T2 | 37 | 175u3333 | 175u3448 | 175u3447 | - | BRA-03P03-0CRE | 10 | 27 | - | - | - | 175u3224 | BRBW-15P03-0CRE | 25 | 63
T2 | 45 | 175u3334 | 175u3086 | 175u3087 | - | BRBW-04P03-0BRH | 16 | 32 | - | - | - | 175u3227 | BRBW-20P03-0BRH | 35 | 78
T4 | 1.1 | 175u3002 | - | - | - | BRA-01P02-FC0R | 1.5 | 0.4 | 175u3309 | - | - | - | BRA-03P02-FC0R | 1.5 | 0.7
T4 | 1.5 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5 | 175u3310 | 175u3416 | 175u3415 | - | BRA-05P02-DA0R | 1.5 | 1
T4 | 2.2 | 175u3007 | - | - | - | BRA-02P02-BG0R | 1.5 | 0.8 | 175u3311 | 175u3418 | 175u3417 | - | BRA-06P02-BG0R | 1.5 | 1.4
T4 | 3 | 175u3008 | - | - | - | BRA-02P02-B00R | 1.5 | 0.9 | 175u3312 | 175u3420 | 175u3419 | - | BRA-01P03-B00R | 1.5 | 2.1
T4 | 4 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3 | 175u3313 | 175u3422 | 175u3421 | - | BRA-1P203-ADER | 1.5 | 2.7
T4 | 5.5 | 175u3335 | 175u3450 | 175u3449 | - | BRA-05P02-AA0R | 1.5 | 1.9 | 175u3314 | 175u3424 | 175u3423 | - | BRA-02P03-AA0R | 1.5 | 3.7
T4 | 7.5 | 175u3336 | 175u3452 | 175u3451 | - | BRA-06P02-0H0R | 1.5 | 2.5 | 175u3315 | 175u3138 | 175u3139 | - | BRA-2P503-0H0R | 1.5 | 5
T4 | 11 | 175u3337 | 175u3027 | 175u3028 | - | BRA-08P02-0EFR | 1.5 | 3.3 | 175u3316 | 175u3428 | 175u3427 | - | BRBW-04P03-0EFR | 1.5 | 7.1
T4 | 15 | 175u3338 | 175u3034 | 175u3035 | - | BRA-1P203-0CHR | 1.5 | 5.2 | - | - | - | 175u3236 | BRBW-06P03-0CHR | 1.5 | 11.5
T4 | 18.5 | 175u3339 | 175u3039 | 175u3040 | - | BRA-1P503-0BHR | 1.5 | 6.7 | - | - | - | 175u3237 | BRBW-06P03-0BHR | 2.5 | 14.7
T4 | 22 | 175u3340 | 175u3047 | 175u3048 | - | BRA-02P03-0BBR | 1.5 | 8.3 | - | - | - | 175u3238 | BRBW-08P03-0BBR | 4 | 19
T4 | 30 | 175u3357 | 175u3049 | 175u3050 | - | BRA-2P503-0AJR | 1.5 | 10.1 | - | - | - | 175u3203 | BRBW-10P03-0AJR | 4 | 23
T4 | 37 | 175u3341 | 175u3055 | 175u3056 | - | BRA-03P03-0ADR | 2.5 | 13.3 | - | - | - | 175u3206 | BRBW-15P03-0ADR | 10 | 32
T4 | 45 | 175u3359 | 175u3061 | 175u3062 | - | BRBW-04P03-0ABR | 2.5 | 15.3 | - | - | - | 175u3210 | BRBW-20P03-0ABR | 10 | 38
T4 | 55 | - | 175u3065 | 175u3066 | - | BRBW-4P503-0JRE | 4 | 20 | - | - | - | 175u3213 | BRBW-20P03-0JRE | 16 | 47
T4 | 75 | - | 175u3070 | 175u3071 | - | BRBW-06P03-00GR | 6 | 26 | - | - | - | 175u3216 | BRBW-30P03-00GR | 25 | 61
T4 | 90 | - | - | - | 175u3231 | BRBW-08P03-0ERE | 10 | 36 | - | - | - | 175u3219 | BRCW-40P03-0ERE | 35 | 81
T4 | 110 | - | - | - | 175u3079 | BRBW-10P03-0DRG | 16 | 44 | - | - | - | 175u3221 | BRCW-50P03-0DRG | 50 | 95
T4 | 132 | - | - | - | 175u3083 | BRBW-12P53-0CRG | 25 | 55 | - | - | - | 175u3223 | BRCW-60P03-0CRG | 70 | 119
T4 | 160 | - | - | - | 175u3084 | BRBW-15P03-0CRC | 35 | 63 | - | - | - | 175u3225 | BRCW-60P03-0CRC | 2x35 | 135
T4 | 200 | - | - | - | 175u3088 | BRBW-16P03-0BRG | 50 | 77 | - | - | - | 175u3228 | BRCW-80P03-0BRG | 2x50 | 170
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
215
216
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 113
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® HVAC Drive FC 102 变频器（续）
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
T4 | 250 | - | - | - | 175u3091 | BRBW-20P03-0BRA | 70 | 98 | - | - | - | 175u3230 | BRCW-90P03-0BRA | 2x70 | 207
T4 | 315 | - | - | - | 175u3093 | BRBW-30P03-0ARG | 2x35 | 124 | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 355 | - | - | - | 175u3097 | BRCW-40P03-0ARC | 2x35 | 157 | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 400 | - | - | - | 175u3098 | BRCW-40P03-0ARB | 2x50 | 173 | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 450 | - | - | - | 175u3099 | BRCW-50P03-0ARA | 2x50 | 196 | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T6 | 1.1 | 175u3001 | - | - | - | BRA-01P02-HE0R | 1.5 | 0.4 | 175u3317 | 175u3104 | 175u3105 | - | BRA-03P02-HE0R | 1.5 | 0.6
T6 | 1.5 | 175u3003 | - | - | - | BRA-01P02-EG0R | 1.5 | 0.4 | 175u3318 | 175u3430 | 175u3429 | - | BRA-05P02-EG0R | 1.5 | 0.9
T6 | 2.2 | 175u3005 | - | - | - | BRA-02P02-DAER | 1.5 | 0.7 | 175u3319 | 175u3432 | 175u3431 | - | BRA-06P02-DAER | 1.5 | 1.1
T6 | 3 | 175u3007 | - | - | - | BRA-02P02-BG0R | 1.5 | 0.8 | 175u3320 | 175u3434 | 175u3433 | - | BRA-01P03-BG0R | 1.5 | 1.8
T6 | 4 | 175u3342 | - | - | - | BRA-03P02-B00R | 1.5 | 1.1 | 175u3321 | 175u3436 | 175u3435 | - | BRA-1P203-B00R | 1.5 | 2.3
T6 | 5.5 | 175u3343 | 175u3012 | 175u3013 | - | BRA-05P02-ADER | 1.5 | 1.7 | 175u3322 | 175u3126 | 175u3127 | - | BRA-02P03-ADER | 1.5 | 3.3
T6 | 7.5 | 175u3344 | 175u3136 | 175u3137 | - | BRA-05P02-A00R | 1.5 | 2.3 | 175u3323 | 175u3438 | 175u3437 | - | BRA-2P503-A00R | 1.5 | 4.4
T6 | 11 | 175u3345 | 175u3456 | 175u3455 | - | BRA-08P02-0GBR | 1.5 | 2.9 | 175u3324 | 175u3440 | 175u3439 | - | BRBW-04P03-0GBR | 1.5 | 6.3
T6 | 15 | 175u3346 | 175u3458 | 175u3457 | - | BRA-1P203-0EBR | 1.5 | 4.4 | - | 175u3148 | 175u3149 | - | BRBW-06P03-0EBR | 1.5 | 9.7
T6 | 18.5 | 175u3347 | 175u3460 | 175u3459 | - | BRA-1P503-0CHR | 1.5 | 5.7 | - | - | - | 175u3239 | BRBW-06P03-0CHR | 2.5 | 12.6
T6 | 22 | 175u3348 | 175u3037 | 175u3038 | - | BRA-02P03-0CAR | 1.5 | 7 | - | - | - | 175u3240 | BRBW-08P03-0CAR | 4 | 16
T6 | 30 | 175u3349 | 175u3043 | 175u3044 | - | BRA-2P503-0BGR | 1.5 | 8.5 | - | - | - | 175u3200 | BRBW-10P03-0BGR | 4 | 19
T6 | 37 | 175u3350 | 175u3462 | 175u3461 | - | BRA-03P03-0AJR | 2.5 | 11.4 | - | - | - | 175u3204 | BRBW-15P03-0AJR | 10 | 27
T6 | 45 | 175u3358 | 175u3464 | 175u3463 | - | BRBW-04P03-0ADR | 2.5 | 14.2 | - | - | - | 175u3207 | BRBW-20P03-0ADR | 10 | 35
T6 | 55 | - | 175u3057 | 175u3058 | - | BRBW-4P503-ACRE | 4 | 17 | - | - | - | 175u3208 | BRBW-25P03-ACRE | 16 | 40
T6 | 75 | - | 175u3063 | 175u3064 | - | BRBW-06P03-0AAR | 6 | 21 | - | - | - | 175u3211 | BRBW-30P03-0AAR | 25 | 49
T6 | 90 | - | - | - | 175u3245 | BRBW-08P03-00GR | 10 | 32 | - | - | - | 175u3241 | BRBW-30P03-00GR | 35 | 66
T7 | 1.1 | 175u3002 | - | - | - | BRA-01P02-FC0R | 1.5 | 0.4 | - | 175u3108 | 175u3109 | - | BRA-04P02-FC0R | 1.5 | 0.8
T7 | 1.5 | 175u3003 | - | - | - | BRA-01P02-EG0R | 1.5 | 0.4 | - | 175u3110 | 175u3111 | - | BRA-06P02-EG0R | 1.5 | 1
T7 | 2.2 | 175u3005 | - | - | - | BRA-02P02-DAER | 1.5 | 0.7 | - | 175u3112 | 175u3113 | - | BRA-08P02-DAER | 1.5 | 1.3
T7 | 3 | 175u3361 | - | - | - | BRA-03P02-BG0R | 1.5 | 1 | - | 175u3118 | 175u3119 | - | BRA-1P203-BG0R | 1.5 | 2
T7 | 4 | - | 175u3009 | 175u3010 | - | BRA-04P02-B00R | 1.5 | 1.3 | - | 175u3122 | 175u3123 | - | BRA-02P03-B00R | 1.5 | 2.8
T7 | 5.5 | - | 175u3012 | 175u3013 | - | BRA-05P02-ADER | 1.5 | 1.7 | - | 175u3106 | 175u3107 | - | BRA-2P503-ADER | 1.5 | 3.7
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
217
218
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 114
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® HVAC Drive FC 102 变频器（续）
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
T7 | 7.5 | - | 175u3481 | 175u3482 | - | BRA-08P02-A0ER | 1.5 | 2.6 | - | 175u3132 | 175u3133 | - | BRBW-04P03-A0ER | 1.5 | 5.2
T7 | 11 | 175u3360 | 175u3481 | 175u3482 | - | BRA-08P02-A0ER | 1.5 | 2.7 | - | 175u3134 | 175u3135 | - | BRBW-4P503-A0ER | 1.5 | 6
T7 | 15 | 175u3351 | 175u3466 | 175u3465 | - | BRA-1P203-0GBR | 1.5 | 3.8 | - | 175u3142 | 175u3143 | - | BRBW-4P503-0GBR | 1.5 | 7.2
T7 | 18.5 | 175u3352 | 175u3468 | 175u3467 | - | BRA-1P503-0EBR | 1.5 | 4.9 | - | - | - | 175u3242 | BRBW-06P03-0EBR | 2.5 | 10.8
T7 | 22 | 175u3353 | 175u3032 | 175u3033 | - | BRA-02P03-0DBR | 1.5 | 6 | - | - | - | 175u3243 | BRBW-08P03-0DBR | 2.5 | 13.9
T7 | 30 | 175u3354 | 175u3470 | 175u3469 | - | BRA-2P503-0CAR | 1.5 | 7.9 | - | - | - | 175u3244 | BRBW-10P03-0CAR | 4 | 18
T7 | 37 | 175u3355 | 175u3472 | 175u3471 | - | BRA-03P03-0BGR | 2.5 | 9.6 | - | - | - | 175u3201 | BRBW-15P03-0BGR | 10 | 23
T7 | 45 | 175u3356 | 175u3479 | 175u3480 | - | BRBW-04P03-0BBR | 2.5 | 11.3 | - | - | - | 175u3202 | BRBW-20P03-0BBR | 10 | 28
T7 | 55 | - | 175u3474 | 175u3473 | - | BRBW-4P503-AERE | 4 | 15.4 | - | - | - | 175u3205 | BRBW-25P03-AERE | 16 | 37
T7 | 75 | - | 175u3476 | 175u3475 | - | BRBW-06P03-ACRE | 6 | 19 | - | - | - | 175u3209 | BRBW-30P03-ACRE | 16 | 44
T7 | 90 | - | - | - | 175u3232 | BRBW-08P03-0AAR | 10 | 25 | - | - | - | 175u3212 | BRCW-40P03-0AAR | 25 | 57
T7 | 110 | - | - | - | 175u3067 | BRBW-10P03-0JRA | 16 | 32 | - | - | - | 175u3214 | BRCW-50P03-0JRA | 35 | 68
T7 | 132 | - | - | - | 175u3072 | BRBW-12P53-0GRD | 16 | 39 | - | - | - | 175u3215 | BRCW-60P03-0GRD | 50 | 84
T7 | 160 | - | - | - | 175u3075 | BRBW-15P03-0FRA | 16 | 46 | - | - | - | 175u3218 | BRCW-60P03-0FRA | 70 | 99
T7 | 200 | - | - | - | 175u3078 | BRBW-16P03-00ER | 25 | 57 | - | - | - | 175u3220 | BRCW-80P03-00ER | 2x35 | 125
T7 | 250 | - | - | - | 175u3082 | BRBW-16P03-00DR | 35 | 71 | - | - | - | 175u3222 | BRCW-90P03-00DR | 2x35 | 150
T7 | 315 | - | - | - | 175u3085 | BRBW-30P03-0CRB | 50 | 90 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 400 | - | - | - | 175u3089 | BRCW-40P03-0BRE | 70 | 113 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 450 | - | - | - | 175u3090 | BRCW-40P03-0BRC | 2x35 | 125 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 500 | - | - | - | 175u3092 | BRCW-50P03-00BR | 2x35 | 145 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 560 | - | - | - | 175u3094 | BRCW-60P03-0ARF | 2x50 | 180 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 630 | - | - | - | 175u3095 | BRCW-60P03-0ARD | 2x50 | 207 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
219
220
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 115
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® AQUA Drive FC 202 变频器
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
T2 | 0.25 | 175u3002 | - | - | - | BRA-01P02-FC0R | 1.5 | 0.4 | 175u3002 | - | - | - | BRA-01P02-FC0R | 1.5 | 0.4
T2 | 0.37 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5
T2 | 0.55 | 175u3006 | - | - | - | BRA-01P02-C00R | 1.5 | 0.6 | 175u3096 | - | - | - | BRA-02P02-C00R | 1.5 | 0.8
T2 | 0.75 | 175u3011 | - | - | - | BRA-01P02-B00R | 1.5 | 0.7 | 175u3008 | - | - | - | BRA-02P02-B00R | 1.5 | 0.9
T2 | 1.1 | 175u3016 | - | - | - | BRA-01P02-ADER | 1.5 | 0.8 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3
T2 | 1.5 | 175u3021 | - | - | - | BRA-01P02-A00R | 1.5 | 0.9 | 175u3301 | 175u3402 | 175u3401 | - | BRA-05P02-A00R | 1.5 | 2
T2 | 2.2 | 175u3026 | - | - | - | BRA-02P02-0G0R | 1.5 | 1.6 | 175u3302 | 175u3404 | 175u3403 | - | BRA-06P02-0G0R | 1.5 | 2.7
T2 | 3 | 175u3031 | - | - | - | BRA-02P02-0DHR | 1.5 | 1.9 | 175u3303 | 175u3406 | 175u3405 | - | BRA-01P03-0DHR | 1.5 | 4.2
T2 | 3.7 | 175u3325 | - | - | - | BRA-03P02-0CER | 1.5 | 2.7 | 175u3304 | 175u3408 | 175u3407 | - | BRA-1P203-0CER | 1.5 | 5.4
T2 | 5.5 | 175u3326 | 175u3477 | 175u3478 | - | BRA-04P02-0BGR | 1.5 | 3.5 | 175u3305 | 175u3410 | 175u3409 | - | BRA-1P503-0BGR | 1.5 | 6.8
T2 | 7.5 | 175u3327 | 175u3442 | 175u3441 | - | BRA-06P02-0AHR | 1.5 | 5.3 | 175u3306 | 175u3412 | 175u3411 | - | BRA-2P503-0AHR | 1.5 | 10.4
T2 | 11 | 175u3328 | 175u3059 | 175u3060 | - | BRA-08P02-0ACR | 1.5 | 6.8 | 175u3307 | 175u3414 | 175u3413 | - | BRBW-04P03-0ACR | 2.5 | 14.7
T2 | 15 | 175u3329 | 175u3068 | 175u3069 | - | BRA-1P203-00JR | 2.5 | 10.5 | - | 175u3176 | 175u3177 | - | BRBW-06P03-00JR | 4 | 23
T2 | 18.5 | 175u3330 | 175u3073 | 175u3074 | - | BRA-1P503-0ERG | 4 | 15 | - | - | - | 175u3233 | BRBW-06P03-0ERG | 10 | 33
T2 | 22 | 175u3331 | 175u3483 | 175u3484 | - | BRA-02P03-0ERG | 4 | 16 | - | - | - | 175u3234 | BRBW-08P03-0ERG | 10 | 38
T2 | 30 | 175u3332 | 175u3080 | 175u3081 | - | BRA-2P503-0CRE | 6 | 24 | - | - | - | 175u3235 | BRBW-10P03-0CRE | 16 | 51
T2 | 37 | 175u3333 | 175u3448 | 175u3447 | - | BRA-03P03-0CRE | 10 | 27 | - | - | - | 175u3224 | BRBW-15P03-0CRE | 25 | 63
T2 | 45 | 175u3334 | 175u3086 | 175u3087 | - | BRBW-04P03-0BRH | 16 | 32 | - | - | - | 175u3227 | BRBW-20P03-0BRH | 35 | 78
T4 | 0.37 | 175u3000 | - | - | - | BRA-01P02-AB00R | 1.5 | 0.3 | 175u3101 | - | - | - | BRA-02P02-AB00R | 1.5 | 0.4
T4 | 0.55 | 175u3000 | - | - | - | BRA-01P02-AB00R | 1.5 | 0.3 | 175u3101 | - | - | - | BRA-02P02-AB00R | 1.5 | 0.4
T4 | 0.75 | 175u3001 | - | - | - | BRA-01P02-HE0R | 1.5 | 0.4 | 175u3308 | - | - | - | BRA-02P02-HE0R | 1.5 | 0.5
T4 | 1.1 | 175u3002 | - | - | - | BRA-01P02-FC0R | 1.5 | 0.4 | 175u3309 | - | - | - | BRA-03P02-FC0R | 1.5 | 0.7
T4 | 1.5 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5 | 175u3310 | 175u3416 | 175u3415 | - | BRA-05P02-DA0R | 1.5 | 1
T4 | 2.2 | 175u3007 | - | - | - | BRA-02P02-BG0R | 1.5 | 0.8 | 175u3311 | 175u3418 | 175u3417 | - | BRA-06P02-BG0R | 1.5 | 1.4
T4 | 3 | 175u3008 | - | - | - | BRA-02P02-B00R | 1.5 | 0.9 | 175u3312 | 175u3420 | 175u3419 | - | BRA-01P03-B00R | 1.5 | 2.1
T4 | 4 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3 | 175u3313 | 175u3422 | 175u3421 | - | BRA-1P203-ADER | 1.5 | 2.7
T4 | 5.5 | 175u3335 | 175u3450 | 175u3449 | - | BRA-05P02-AA0R | 1.5 | 1.9 | 175u3314 | 175u3424 | 175u3423 | - | BRA-02P03-AA0R | 1.5 | 3.7
T4 | 7.5 | 175u3336 | 175u3452 | 175u3451 | - | BRA-06P02-0H0R | 1.5 | 2.5 | 175u3315 | 175u3138 | 175u3139 | - | BRA-2P503-0H0R | 1.5 | 5
T4 | 11 | 175u3337 | 175u3027 | 175u3028 | - | BRA-08P02-0EFR | 1.5 | 3.3 | 175u3316 | 175u3428 | 175u3427 | - | BRBW-04P03-0EFR | 1.5 | 7.1
T4 | 15 | 175u3338 | 175u3034 | 175u3035 | - | BRA-1P203-0CHR | 1.5 | 5.2 | - | - | - | 175u3236 | BRBW-06P03-0CHR | 1.5 | 11.5
T4 | 18.5 | 175u3339 | 175u3039 | 175u3040 | - | BRA-1P503-0BHR | 1.5 | 6.7 | - | - | - | 175u3237 | BRBW-06P03-0BHR | 2.5 | 14.7
T4 | 22 | 175u3340 | 175u3047 | 175u3048 | - | BRA-02P03-0BBR | 1.5 | 8.3 | - | - | - | 175u3238 | BRBW-08P03-0BBR | 4 | 19
T4 | 30 | 175u3357 | 175u3049 | 175u3050 | - | BRA-2P503-0AJR | 1.5 | 10.1 | - | - | - | 175u3203 | BRBW-10P03-0AJR | 4 | 23
T4 | 37 | 175u3341 | 175u3055 | 175u3056 | - | BRA-03P03-0ADR | 2.5 | 13.3 | - | - | - | 175u3206 | BRBW-15P03-0ADR | 10 | 32
T4 | 45 | 175u3359 | 175u3061 | 175u3062 | - | BRBW-04P03-0ABR | 2.5 | 15.3 | - | - | - | 175u3210 | BRBW-20P03-0ABR | 10 | 38
T4 | 55 | - | 175u3065 | 175u3066 | - | BRBW-4P503-0JRE | 4 | 20 | - | - | - | 175u3213 | BRBW-20P03-0JRE | 16 | 47
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
221
222
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 116
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® AQUA Drive FC 202 变频器（续）
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
T4 | 75 | - | 175u3070 | 175u3071 | - | BRBW-06P03-00GR | 6 | 26 | - | - | - | 175u3216 | BRBW-30P03-00GR | 25 | 61
T4 | 90 | - | - | - | 175u3231 | BRBW-08P03-0ERE | 10 | 36 | - | - | - | 175u3219 | BRCW-40P03-0ERE | 35 | 81
T4 | 110 | - | - | - | 175u3079 | BRBW-10P03-0DRG | 16 | 44 | - | - | - | 175u3221 | BRCW-50P03-0DRG | 50 | 95
T4 | 132 | - | - | - | 175u3083 | BRBW-12P53-0CRG | 25 | 55 | - | - | - | 175u3223 | BRCW-60P03-0CRG | 70 | 119
T4 | 160 | - | - | - | 175u3084 | BRBW-15P03-0CRC | 35 | 63 | - | - | - | 175u3225 | BRCW-60P03-0CRC | 2x35 | 135
T4 | 200 | - | - | - | 175u3088 | BRBW-16P03-0BRG | 50 | 77 | - | - | - | 175u3228 | BRCW-80P03-0BRG | 2x50 | 170
T4 | 250 | - | - | - | 175u3091 | BRBW-20P03-0BRA | 70 | 98 | - | - | - | 175u3230 | BRCW-90P03-0BRA | 2x70 | 207
T4 | 315 | - | - | - | 175u3093 | BRBW-30P03-0ARG | 2x35 | 124 | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 355 | - | - | - | 175u3097 | BRCW-40P03-0ARC | 2x35 | 157 | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 400 | - | - | - | 175u3098 | BRCW-40P03-0ARB | 2x50 | 173 | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 450 | - | - | - | 175u3099 | BRCW-50P03-0ARA | 2x50 | 196 | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T4 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T6 | 0.75 | 175u3000 | - | - | - | BRA-01P02-AB00R | 1.5 | 0.3 | - | 175u3102 | 175u3103 | - | BRA-04P02-AB00R | 1.5 | 0.6
T6 | 1.1 | 175u3001 | - | - | - | BRA-01P02-HE0R | 1.5 | 0.4 | 175u3317 | 175u3104 | 175u3105 | - | BRA-03P02-HE0R | 1.5 | 0.6
T6 | 1.5 | 175u3003 | - | - | - | BRA-01P02-EG0R | 1.5 | 0.4 | 175u3318 | 175u3430 | 175u3429 | - | BRA-05P02-EG0R | 1.5 | 0.9
T6 | 2.2 | 175u3005 | - | - | - | BRA-02P02-DAER | 1.5 | 0.7 | 175u3319 | 175u3432 | 175u3431 | - | BRA-06P02-DAER | 1.5 | 1.1
T6 | 3 | 175u3007 | - | - | - | BRA-02P02-BG0R | 1.5 | 0.8 | 175u3320 | 175u3434 | 175u3433 | - | BRA-01P03-BG0R | 1.5 | 1.8
T6 | 4 | 175u3342 | - | - | - | BRA-03P02-B00R | 1.5 | 1.1 | 175u3321 | 175u3436 | 175u3435 | - | BRA-1P203-B00R | 1.5 | 2.3
T6 | 5.5 | 175u3343 | 175u3012 | 175u3013 | - | BRA-05P02-ADER | 1.5 | 1.7 | 175u3322 | 175u3126 | 175u3127 | - | BRA-02P03-ADER | 1.5 | 3.3
T6 | 7.5 | 175u3344 | 175u3136 | 175u3137 | - | BRA-05P02-A00R | 1.5 | 2.3 | 175u3323 | 175u3438 | 175u3437 | - | BRA-2P503-A00R | 1.5 | 4.4
T6 | 11 | 175u3345 | 175u3456 | 175u3455 | - | BRA-08P02-0GBR | 1.5 | 2.9 | 175u3324 | 175u3440 | 175u3439 | - | BRBW-04P03-0GBR | 1.5 | 6.3
T6 | 15 | 175u3346 | 175u3458 | 175u3457 | - | BRA-1P203-0EBR | 1.5 | 4.4 | - | 175u3148 | 175u3149 | - | BRBW-06P03-0EBR | 1.5 | 9.7
T6 | 18.5 | 175u3347 | 175u3460 | 175u3459 | - | BRA-1P503-0CHR | 1.5 | 5.7 | - | - | - | 175u3239 | BRBW-06P03-0CHR | 2.5 | 12.6
T6 | 22 | 175u3348 | 175u3037 | 175u3038 | - | BRA-02P03-0CAR | 1.5 | 7 | - | - | - | 175u3240 | BRBW-08P03-0CAR | 4 | 16
T6 | 30 | 175u3349 | 175u3043 | 175u3044 | - | BRA-2P503-0BGR | 1.5 | 8.5 | - | - | - | 175u3200 | BRBW-10P03-0BGR | 4 | 19
T6 | 37 | 175u3350 | 175u3462 | 175u3461 | - | BRA-03P03-0AJR | 2.5 | 11.4 | - | - | - | 175u3204 | BRBW-15P03-0AJR | 10 | 27
T6 | 45 | 175u3358 | 175u3464 | 175u3463 | - | BRBW-04P03-0ADR | 2.5 | 14.2 | - | - | - | 175u3207 | BRBW-20P03-0ADR | 10 | 35
T6 | 55 | - | 175u3057 | 175u3058 | - | BRBW-4P503-ACRE | 4 | 17 | - | - | - | 175u3208 | BRBW-25P03-ACRE | 16 | 40
T6 | 75 | - | 175u3063 | 175u3064 | - | BRBW-06P03-0AAR | 6 | 21 | - | - | - | 175u3211 | BRBW-30P03-0AAR | 25 | 49
T6 | 90 | - | - | - | 175u3245 | BRBW-08P03-00GR | 10 | 32 | - | - | - | 175u3241 | BRBW-30P03-00GR | 35 | 66
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
223
224
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 117
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® AQUA Drive FC 202 变频器（续）
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
T7 | 1.1 | 175u3002 | - | - | - | BRA-01P02-FC0R | 1.5 | 0.4 | - | 175u3108 | 175u3109 | - | BRA-04P02-FC0R | 1.5 | 0.8
T7 | 1.5 | 175u3003 | - | - | - | BRA-01P02-EG0R | 1.5 | 0.4 | - | 175u3110 | 175u3111 | - | BRA-06P02-EG0R | 1.5 | 1
T7 | 2.2 | 175u3005 | - | - | - | BRA-02P02-DAER | 1.5 | 0.7 | - | 175u3112 | 175u3113 | - | BRA-08P02-DAER | 1.5 | 1.3
T7 | 3 | 175u3361 | - | - | - | BRA-03P02-BG0R | 1.5 | 1 | - | 175u3118 | 175u3119 | - | BRA-1P203-BG0R | 1.5 | 2
T7 | 4 | - | 175u3009 | 175u3010 | - | BRA-04P02-B00R | 1.5 | 1.3 | - | 175u3122 | 175u3123 | - | BRA-02P03-B00R | 1.5 | 2.8
T7 | 5.5 | - | 175u3012 | 175u3013 | - | BRA-05P02-ADER | 1.5 | 1.7 | - | 175u3106 | 175u3107 | - | BRA-2P503-ADER | 1.5 | 3.7
T7 | 7.5 | - | 175u3481 | 175u3482 | - | BRA-08P02-A0ER | 1.5 | 2.6 | - | 175u3132 | 175u3133 | - | BRBW-04P03-A0ER | 1.5 | 5.2
T7 | 11 | 175u3360 | 175u3481 | 175u3482 | - | BRA-08P02-A0ER | 1.5 | 2.7 | - | 175u3134 | 175u3135 | - | BRBW-4P503-A0ER | 1.5 | 6
T7 | 15 | 175u3351 | 175u3466 | 175u3465 | - | BRA-1P203-0GBR | 1.5 | 3.8 | - | 175u3142 | 175u3143 | - | BRBW-4P503-0GBR | 1.5 | 7.2
T7 | 18.5 | 175u3352 | 175u3468 | 175u3467 | - | BRA-1P503-0EBR | 1.5 | 4.9 | - | - | - | 175u3242 | BRBW-06P03-0EBR | 2.5 | 10.8
T7 | 22 | 175u3353 | 175u3032 | 175u3033 | - | BRA-02P03-0DBR | 1.5 | 6 | - | - | - | 175u3243 | BRBW-08P03-0DBR | 2.5 | 13.9
T7 | 30 | 175u3354 | 175u3470 | 175u3469 | - | BRA-2P503-0CAR | 1.5 | 7.9 | - | - | - | 175u3244 | BRBW-10P03-0CAR | 4 | 18
T7 | 37 | 175u3355 | 175u3472 | 175u3471 | - | BRA-03P03-0BGR | 2.5 | 9.6 | - | - | - | 175u3201 | BRBW-15P03-0BGR | 10 | 23
T7 | 45 | 175u3356 | 175u3479 | 175u3480 | - | BRBW-04P03-0BBR | 2.5 | 11.3 | - | - | - | 175u3202 | BRBW-20P03-0BBR | 10 | 28
T7 | 55 | - | 175u3474 | 175u3473 | - | BRBW-4P503-AERE | 4 | 15 | - | - | - | 175u3205 | BRBW-25P03-AERE | 16 | 37
T7 | 75 | - | 175u3476 | 175u3475 | - | BRBW-06P03-ACRE | 6 | 19 | - | - | - | 175u3209 | BRBW-30P03-ACRE | 16 | 44
T7 | 90 | - | - | - | 175u3232 | BRBW-08P03-0AAR | 10 | 25 | - | - | - | 175u3212 | BRCW-40P03-0AAR | 25 | 57
T7 | 110 | - | - | - | 175u3067 | BRBW-10P03-0JRA | 16 | 32 | - | - | - | 175u3214 | BRCW-50P03-0JRA | 35 | 68
T7 | 132 | - | - | - | 175u3072 | BRBW-12P53-0GRD | 16 | 39 | - | - | - | 175u3215 | BRCW-60P03-0GRD | 50 | 84
T7 | 160 | - | - | - | 175u3075 | BRBW-15P03-0FRA | 16 | 46 | - | - | - | 175u3218 | BRCW-60P03-0FRA | 70 | 99
T7 | 200 | - | - | - | 175u3078 | BRBW-16P03-00ER | 25 | 57 | - | - | - | 175u3220 | BRCW-80P03-00ER | 2x35 | 125
T7 | 250 | - | - | - | 175u3082 | BRBW-16P03-00DR | 35 | 71 | - | - | - | 175u3222 | BRCW-90P03-00DR | 2x35 | 150
T7 | 315 | - | - | - | 175u3085 | BRBW-30P03-0CRB | 50 | 90 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 400 | - | - | - | 175u3089 | BRCW-40P03-0BRE | 70 | 113 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 450 | - | - | - | 175u3090 | BRCW-40P03-0BRC | 2x35 | 125 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 500 | - | - | - | 175u3092 | BRCW-50P03-00BR | 2x35 | 145 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 560 | - | - | - | 175u3094 | BRCW-60P03-0ARF | 2x50 | 180 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 630 | - | - | - | 175u3095 | BRCW-60P03-0ARD | 2x50 | 207 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
225
226
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 118
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® AutomationDrive FC 301 变频器
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
T2 | 0.25 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5
T2 | 0.37 | 175u3006 | - | - | - | BRA-01P02-C00R | 1.5 | 0.6 | 175u3096 | - | - | - | BRA-02P02-C00R | 1.5 | 0.8
T2 | 0.55 | 175u3011 | - | - | - | BRA-01P02-B00R | 1.5 | 0.7 | 175u3008 | - | - | - | BRA-02P02-B00R | 1.5 | 0.9
T2 | 0.75 | 175u3016 | - | - | - | BRA-01P02-ADER | 1.5 | 0.8 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3
T2 | 1.1 | 175u3021 | - | - | - | BRA-01P02-A00R | 1.5 | 0.9 | 175u3301 | 175u3402 | 175u3401 | - | BRA-05P02-A00R | 1.5 | 2
T2 | 1.5 | 175u3026 | - | - | - | BRA-02P02-0G0R | 1.5 | 1.6 | 175u3302 | 175u3404 | 175u3403 | - | BRA-06P02-0G0R | 1.5 | 2.7
T2 | 2.2 | 175u3031 | - | - | - | BRA-02P02-0DHR | 1.5 | 1.9 | 175u3303 | 175u3406 | 175u3405 | - | BRA-01P03-0DHR | 1.5 | 4.2
T2 | 3 | 175u3325 | - | - | - | BRA-03P02-0CER | 1.5 | 2.7 | 175u3304 | 175u3408 | 175u3407 | - | BRA-1P203-0CER | 1.5 | 5.4
T2 | 3.7 | 175u3326 | 175u3477 | 175u3478 | - | BRA-04P02-0BGR | 1.5 | 3.5 | 175u3305 | 175u3410 | 175u3409 | - | BRA-1P503-0BGR | 1.5 | 6.8
T2 | 5.5 | 175u3327 | 175u3442 | 175u3441 | - | BRA-06P02-0AHR | 1.5 | 5.3 | 175u3306 | 175u3412 | 175u3411 | - | BRA-2P503-0AHR | 1.5 | 10.4
T2 | 7.5 | 175u3328 | 175u3059 | 175u3060 | - | BRA-08P02-0ACR | 1.5 | 6.8 | 175u3307 | 175u3414 | 175u3413 | - | BRBW-04P03-0ACR | 2.5 | 14.7
T2 | 11 | 175u3329 | 175u3068 | 175u3069 | - | BRA-1P203-00JR | 2.5 | 10.5 | - | 175u3176 | 175u3177 | - | BRBW-06P03-00JR | 4 | 23
T2 | 15 | 175u3330 | 175u3073 | 175u3074 | - | BRA-1P503-0ERG | 4 | 15 | - | - | - | 175u3233 | BRBW-06P03-0ERG | 10 | 33
T2 | 18.5 | 175u3331 | 175u3483 | 175u3484 | - | BRA-02P03-0ERG | 4 | 16 | - | - | - | 175u3234 | BRBW-08P03-0ERG | 10 | 38
T2 | 22 | 175u3332 | 175u3080 | 175u3081 | - | BRA-2P503-0CRE | 6 | 24 | - | - | - | 175u3235 | BRBW-10P03-0CRE | 16 | 51
T2 | 30 | 175u3333 | 175u3448 | 175u3447 | - | BRA-03P03-0CRE | 10 | 27 | - | - | - | 175u3224 | BRBW-15P03-0CRE | 25 | 63
T2 | 37 | 175u3334 | 175u3086 | 175u3087 | - | BRBW-04P03-0BRH | 16 | 32 | - | - | - | 175u3227 | BRBW-20P03-0BRH | 35 | 78
T4 | 0.37 | 175u3000 | - | - | - | BRA-01P02-AB00R | 1.5 | 0.3 | 175u3101 | - | - | - | BRA-02P02-AB00R | 1.5 | 0.4
T4 | 0.55 | 175u3001 | - | - | - | BRA-01P02-HE0R | 1.5 | 0.4 | 175u3308 | - | - | - | BRA-02P02-HE0R | 1.5 | 0.5
T4 | 0.75 | 175u3002 | - | - | - | BRA-01P02-FC0R | 1.5 | 0.4 | 175u3309 | - | - | - | BRA-03P02-FC0R | 1.5 | 0.7
T4 | 1.1 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5 | 175u3310 | 175u3416 | 175u3415 | - | BRA-05P02-DA0R | 1.5 | 1
T4 | 1.5 | 175u3007 | - | - | - | BRA-02P02-BG0R | 1.5 | 0.8 | 175u3311 | 175u3418 | 175u3417 | - | BRA-06P02-BG0R | 1.5 | 1.4
T4 | 2.2 | 175u3008 | - | - | - | BRA-02P02-B00R | 1.5 | 0.9 | 175u3312 | 175u3420 | 175u3419 | - | BRA-01P03-B00R | 1.5 | 2.1
T4 | 3 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3 | 175u3313 | 175u3422 | 175u3421 | - | BRA-1P203-ADER | 1.5 | 2.7
T4 | 4 | 175u3335 | 175u3450 | 175u3449 | - | BRA-05P02-AA0R | 1.5 | 1.9 | 175u3314 | 175u3424 | 175u3423 | - | BRA-02P03-AA0R | 1.5 | 3.7
T4 | 5.5 | 175u3336 | 175u3452 | 175u3451 | - | BRA-06P02-0H0R | 1.5 | 2.5 | 175u3315 | 175u3138 | 175u3139 | - | BRA-2P503-0H0R | 1.5 | 5
T4 | 7.5 | 175u3337 | 175u3027 | 175u3028 | - | BRA-08P02-0EFR | 1.5 | 3.3 | 175u3316 | 175u3428 | 175u3427 | - | BRBW-04P03-0EFR | 1.5 | 7.1
T4 | 11 | 175u3338 | 175u3034 | 175u3035 | - | BRA-1P203-0CHR | 1.5 | 5.2 | - | - | - | 175u3236 | BRBW-06P03-0CHR | 1.5 | 11.5
T4 | 15 | 175u3339 | 175u3039 | 175u3040 | - | BRA-1P503-0BHR | 1.5 | 6.7 | - | - | - | 175u3237 | BRBW-06P03-0BHR | 2.5 | 14.7
T4 | 18.5 | 175u3340 | 175u3047 | 175u3048 | - | BRA-02P03-0BBR | 1.5 | 8.3 | - | - | - | 175u3238 | BRBW-08P03-0BBR | 4 | 19
T4 | 22 | 175u3357 | 175u3049 | 175u3050 | - | BRA-2P503-0AJR | 1.5 | 10.1 | - | - | - | 175u3203 | BRBW-10P03-0AJR | 4 | 23
T4 | 30 | 175u3341 | 175u3055 | 175u3056 | - | BRA-03P03-0ADR | 2.5 | 13.3 | - | - | - | 175u3206 | BRBW-15P03-0ADR | 10 | 32
T4 | 37 | 175u3359 | 175u3061 | 175u3062 | - | BRBW-04P03-0ABR | 2.5 | 15.3 | - | - | - | 175u3210 | BRBW-20P03-0ABR | 10 | 38
T4 | 45 | - | 175u3065 | 175u3066 | - | BRBW-4P503-0JRE | 4 | 20 | - | - | - | 175u3213 | BRBW-20P03-0JRE | 16 | 47
T4 | 55 | - | 175u3070 | 175u3071 | - | BRBW-06P03-00GR | 6 | 26 | - | - | - | 175u3216 | BRBW-30P03-00GR | 25 | 61
T4 | 75 | - | - | - | 175u3231 | BRBW-08P03-0ERE | 10 | 36 | - | - | - | 175u3219 | BRCW-40P03-0ERE | 35 | 81
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
227
228
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 119
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® AutomationDrive FC 302 变频器
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
T2 | 0.25 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5
T2 | 0.37 | 175u3006 | - | - | - | BRA-01P02-C00R | 1.5 | 0.6 | 175u3096 | - | - | - | BRA-02P02-C00R | 1.5 | 0.8
T2 | 0.55 | 175u3011 | - | - | - | BRA-01P02-B00R | 1.5 | 0.7 | 175u3008 | - | - | - | BRA-02P02-B00R | 1.5 | 0.9
T2 | 0.75 | 175u3016 | - | - | - | BRA-01P02-ADER | 1.5 | 0.8 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3
T2 | 1.1 | 175u3021 | - | - | - | BRA-01P02-A00R | 1.5 | 0.9 | 175u3301 | 175u3402 | 175u3401 | - | BRA-05P02-A00R | 1.5 | 2
T2 | 1.5 | 175u3026 | - | - | - | BRA-02P02-0G0R | 1.5 | 1.6 | 175u3302 | 175u3404 | 175u3403 | - | BRA-06P02-0G0R | 1.5 | 2.7
T2 | 2.2 | 175u3031 | - | - | - | BRA-02P02-0DHR | 1.5 | 1.9 | 175u3303 | 175u3406 | 175u3405 | - | BRA-01P03-0DHR | 1.5 | 4.2
T2 | 3 | 175u3325 | - | - | - | BRA-03P02-0CER | 1.5 | 2.7 | 175u3304 | 175u3408 | 175u3407 | - | BRA-1P203-0CER | 1.5 | 5.4
T2 | 3.7 | 175u3326 | 175u3477 | 175u3478 | - | BRA-04P02-0BGR | 1.5 | 3.5 | 175u3305 | 175u3410 | 175u3409 | - | BRA-1P503-0BGR | 1.5 | 6.8
T2 | 5.5 | 175u3327 | 175u3442 | 175u3441 | - | BRA-06P02-0AHR | 1.5 | 5.3 | 175u3306 | 175u3412 | 175u3411 | - | BRA-2P503-0AHR | 1.5 | 10.4
T2 | 7.5 | 175u3328 | 175u3059 | 175u3060 | - | BRA-08P02-0ACR | 1.5 | 6.8 | 175u3307 | 175u3414 | 175u3413 | - | BRBW-04P03-0ACR | 2.5 | 14.7
T2 | 11 | 175u3329 | 175u3068 | 175u3069 | - | BRA-1P203-00JR | 2.5 | 10.5 | - | 175u3176 | 175u3177 | - | BRBW-06P03-00JR | 4 | 23
T2 | 15 | 175u3330 | 175u3073 | 175u3074 | - | BRA-1P503-0ERG | 4 | 14.7 | - | - | - | 175u3233 | BRBW-06P03-0ERG | 10 | 33
T2 | 18.5 | 175u3331 | 175u3483 | 175u3484 | - | BRA-02P03-0ERG | 4 | 16 | - | - | - | 175u3234 | BRBW-08P03-0ERG | 10 | 38
T2 | 22 | 175u3332 | 175u3080 | 175u3081 | - | BRA-2P503-0CRE | 6 | 24 | - | - | - | 175u3235 | BRBW-10P03-0CRE | 16 | 51
T2 | 30 | 175u3333 | 175u3448 | 175u3447 | - | BRA-03P03-0CRE | 10 | 27 | - | - | - | 175u3224 | BRBW-15P03-0CRE | 25 | 63
T2 | 37 | 175u3334 | 175u3086 | 175u3087 | - | BRBW-04P03-0BRH | 16 | 32 | - | - | - | 175u3227 | BRBW-20P03-0BRH | 35 | 78
T5 | 0.37 | 175u3000 | - | - | - | BRA-01P02-AB00R | 1.5 | 0.3 | 175u3101 | - | - | - | BRA-02P02-AB00R | 1.5 | 0.4
T5 | 0.55 | 175u3001 | - | - | - | BRA-01P02-HE0R | 1.5 | 0.4 | 175u3308 | - | - | - | BRA-02P02-HE0R | 1.5 | 0.5
T5 | 0.75 | 175u3002 | - | - | - | BRA-01P02-FC0R | 1.5 | 0.4 | 175u3309 | - | - | - | BRA-03P02-FC0R | 1.5 | 0.7
T5 | 1.1 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5 | 175u3310 | 175u3416 | 175u3415 | - | BRA-05P02-DA0R | 1.5 | 1
T5 | 1.5 | 175u3007 | - | - | - | BRA-02P02-BG0R | 1.5 | 0.8 | 175u3311 | 175u3418 | 175u3417 | - | BRA-06P02-BG0R | 1.5 | 1.4
T5 | 2.2 | 175u3008 | - | - | - | BRA-02P02-B00R | 1.5 | 0.9 | 175u3312 | 175u3420 | 175u3419 | - | BRA-01P03-B00R | 1.5 | 2.1
T5 | 3 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3 | 175u3313 | 175u3422 | 175u3421 | - | BRA-1P203-ADER | 1.5 | 2.7
T5 | 4 | 175u3335 | 175u3450 | 175u3449 | - | BRA-05P02-AA0R | 1.5 | 1.9 | 175u3314 | 175u3424 | 175u3423 | - | BRA-02P03-AA0R | 1.5 | 3.7
T5 | 5.5 | 175u3336 | 175u3452 | 175u3451 | - | BRA-06P02-0H0R | 1.5 | 2.5 | 175u3315 | 175u3138 | 175u3139 | - | BRA-2P503-0H0R | 1.5 | 5
T5 | 7.5 | 175u3337 | 175u3027 | 175u3028 | - | BRA-08P02-0EFR | 1.5 | 3.3 | 175u3316 | 175u3428 | 175u3427 | - | BRBW-04P03-0EFR | 1.5 | 7.1
T5 | 11 | 175u3338 | 175u3034 | 175u3035 | - | BRA-1P203-0CHR | 1.5 | 5.2 | - | - | - | 175u3236 | BRBW-06P03-0CHR | 1.5 | 11.5
T5 | 15 | 175u3339 | 175u3039 | 175u3040 | - | BRA-1P503-0BHR | 1.5 | 6.7 | - | - | - | 175u3237 | BRBW-06P03-0BHR | 2.5 | 14.7
T5 | 18.5 | 175u3340 | 175u3047 | 175u3048 | - | BRA-02P03-0BBR | 1.5 | 8.3 | - | - | - | 175u3238 | BRBW-08P03-0BBR | 4 | 19
T5 | 22 | 175u3357 | 175u3049 | 175u3050 | - | BRA-2P503-0AJR | 1.5 | 10.1 | - | - | - | 175u3203 | BRBW-10P03-0AJR | 4 | 23
T5 | 30 | 175u3341 | 175u3055 | 175u3056 | - | BRA-03P03-0ADR | 2.5 | 13.3 | - | - | - | 175u3206 | BRBW-15P03-0ADR | 10 | 32
T5 | 37 | 175u3359 | 175u3061 | 175u3062 | - | BRBW-04P03-0ABR | 2.5 | 15.3 | - | - | - | 175u3210 | BRBW-20P03-0ABR | 10 | 38
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
229
230
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 120
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® AutomationDrive FC 302 变频器（续）
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
T5 | 45 | - | 175u3065 | 175u3066 | - | BRBW-4P503-0JRE | 4 | 20 | - | - | - | 175u3213 | BRBW-20P03-0JRE | 16 | 47
T5 | 55 | - | 175u3070 | 175u3071 | - | BRBW-06P03-00GR | 6 | 26 | - | - | - | 175u3216 | BRBW-30P03-00GR | 25 | 61
T5 | 75 | - | - | - | 175u3231 | BRBW-08P03-0ERE | 10 | 36 | - | - | - | 175u3219 | BRCW-40P03-0ERE | 35 | 81
T5 | 90 | - | - | - | 175u3079 | BRBW-10P03-0DRG | 16 | 44 | - | - | - | 175u3221 | BRCW-50P03-0DRG | 50 | 95
T5 | 110 | - | - | - | 175u3083 | BRBW-12P53-0CRG | 25 | 55 | - | - | - | 175u3223 | BRCW-60P03-0CRG | 70 | 119
T5 | 132 | - | - | - | 175u3084 | BRBW-15P03-0CRC | 35 | 63 | - | - | - | 175u3225 | BRCW-60P03-0CRC | 2x35 | 135
T5 | 160 | - | - | - | 175u3088 | BRBW-16P03-0BRG | 50 | 77 | - | - | - | 175u3228 | BRCW-80P03-0BRG | 2x50 | 170
T5 | 200 | - | - | - | 175u3091 | BRBW-20P03-0BRA | 70 | 98 | - | - | - | 175u3230 | BRCW-90P03-0BRA | 2x70 | 207
T5 | 250 | - | - | - | 175u3093 | BRBW-30P03-0ARG | 2x35 | 124 | - | - | - | - | - | - | -
T5 | 315 | - | - | - | 175u3097 | BRCW-40P03-0ARC | 2x35 | 157 | - | - | - | - | - | - | -
T5 | 355 | - | - | - | 175u3098 | BRCW-40P03-0ARB | 2x50 | 173 | - | - | - | - | - | - | -
T5 | 400 | - | - | - | 175u3099 | BRCW-50P03-0ARA | 2x50 | 196 | - | - | - | - | - | - | -
T5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T5 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T5 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T5 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T5 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T5 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T6 | 0.75 | 175u3001 | - | - | - | BRA-01P02-HE0R | 1.5 | 0.4 | 175u3317 | 175u3104 | 175u3105 | - | BRA-03P02-HE0R | 1.5 | 0.6
T6 | 1.1 | 175u3003 | - | - | - | BRA-01P02-EG0R | 1.5 | 0.4 | 175u3318 | 175u3430 | 175u3429 | - | BRA-05P02-EG0R | 1.5 | 0.9
T6 | 1.5 | 175u3005 | - | - | - | BRA-02P02-DAER | 1.5 | 0.7 | 175u3319 | 175u3432 | 175u3431 | - | BRA-06P02-DAER | 1.5 | 1.1
T6 | 2.2 | 175u3007 | - | - | - | BRA-02P02-BG0R | 1.5 | 0.8 | 175u3320 | 175u3434 | 175u3433 | - | BRA-01P03-BG0R | 1.5 | 1.8
T6 | 3 | 175u3342 | - | - | - | BRA-03P02-B00R | 1.5 | 1.1 | 175u3321 | 175u3436 | 175u3435 | - | BRA-1P203-B00R | 1.5 | 2.3
T6 | 4 | 175u3343 | 175u3012 | 175u3013 | - | BRA-05P02-ADER | 1.5 | 1.7 | 175u3322 | 175u3126 | 175u3127 | - | BRA-02P03-ADER | 1.5 | 3.3
T6 | 5.5 | 175u3344 | 175u3136 | 175u3137 | - | BRA-05P02-A00R | 1.5 | 2.3 | 175u3323 | 175u3438 | 175u3437 | - | BRA-2P503-A00R | 1.5 | 4.4
T6 | 7.5 | 175u3345 | 175u3456 | 175u3455 | - | BRA-08P02-0GBR | 1.5 | 2.9 | 175u3324 | 175u3440 | 175u3439 | - | BRBW-04P03-0GBR | 1.5 | 6.3
T6 | 11 | 175u3346 | 175u3458 | 175u3457 | - | BRA-1P203-0EBR | 1.5 | 4.4 | - | 175u3148 | 175u3149 | - | BRBW-06P03-0EBR | 1.5 | 9.7
T6 | 15 | 175u3347 | 175u3460 | 175u3459 | - | BRA-1P503-0CHR | 1.5 | 5.7 | - | - | - | 175u3239 | BRBW-06P03-0CHR | 2.5 | 12.6
T6 | 18.5 | 175u3348 | 175u3037 | 175u3038 | - | BRA-02P03-0CAR | 1.5 | 7 | - | - | - | 175u3240 | BRBW-08P03-0CAR | 4 | 16
T6 | 22 | 175u3349 | 175u3043 | 175u3044 | - | BRA-2P503-0BGR | 1.5 | 8.5 | - | - | - | 175u3200 | BRBW-10P03-0BGR | 4 | 19
T6 | 30 | 175u3350 | 175u3462 | 175u3461 | - | BRA-03P03-0AJR | 2.5 | 11.4 | - | - | - | 175u3204 | BRBW-15P03-0AJR | 10 | 27
T6 | 37 | 175u3358 | 175u3464 | 175u3463 | - | BRBW-04P03-0ADR | 2.5 | 14.2 | - | - | - | 175u3207 | BRBW-20P03-0ADR | 10 | 35
T6 | 45 | - | 175u3057 | 175u3058 | - | BRBW-4P503-ACRE | 4 | 17 | - | - | - | 175u3208 | BRBW-25P03-ACRE | 16 | 40
T6 | 55 | - | 175u3063 | 175u3064 | - | BRBW-06P03-0AAR | 6 | 21 | - | - | - | 175u3211 | BRBW-30P03-0AAR | 25 | 49
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
231
232
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 121
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® AutomationDrive FC 302 变频器（续）
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
T6 | 75 | - | - | - | 175u3245 | BRBW-08P03-00GR | 10 | 32 | - | - | - | 175u3241 | BRBW-30P03-00GR | 35 | 66
T7 | 1.1 | 175u3002 | - | - | - | BRA-01P02-FC0R | 1.5 | 0.4 | - | 175u3108 | 175u3109 | - | BRA-04P02-FC0R | 1.5 | 0.8
T7 | 1.5 | 175u3003 | - | - | - | BRA-01P02-EG0R | 1.5 | 0.4 | - | 175u3110 | 175u3111 | - | BRA-06P02-EG0R | 1.5 | 1
T7 | 2.2 | 175u3005 | - | - | - | BRA-02P02-DAER | 1.5 | 0.7 | - | 175u3112 | 175u3113 | - | BRA-08P02-DAER | 1.5 | 1.3
T7 | 3 | 175u3361 | - | - | - | BRA-03P02-BG0R | 1.5 | 1 | - | 175u3118 | 175u3119 | - | BRA-1P203-BG0R | 1.5 | 2
T7 | 4 | - | 175u3009 | 175u3010 | - | BRA-04P02-B00R | 1.5 | 1.3 | - | 175u3122 | 175u3123 | - | BRA-02P03-B00R | 1.5 | 2.8
T7 | 5.5 | - | 175u3012 | 175u3013 | - | BRA-05P02-ADER | 1.5 | 1.7 | - | 175u3106 | 175u3107 | - | BRA-2P503-ADER | 1.5 | 3.7
T7 | 7.5 | - | 175u3481 | 175u3482 | - | BRA-08P02-A0ER | 1.5 | 2.6 | - | 175u3132 | 175u3133 | - | BRBW-04P03-A0ER | 1.5 | 5.2
T7 | 11 | 175u3351 | 175u3466 | 175u3465 | - | BRA-1P203-0GBR | 1.5 | 3.8 | - | 175u3142 | 175u3143 | - | BRBW-4P503-0GBR | 1.5 | 7.2
T7 | 15 | 175u3352 | 175u3468 | 175u3467 | - | BRA-1P503-0EBR | 1.5 | 4.9 | - | - | - | 175u3242 | BRBW-06P03-0EBR | 2.5 | 10.8
T7 | 18.5 | 175u3353 | 175u3032 | 175u3033 | - | BRA-02P03-0DBR | 1.5 | 6 | - | - | - | 175u3243 | BRBW-08P03-0DBR | 2.5 | 13.9
T7 | 22 | 175u3354 | 175u3470 | 175u3469 | - | BRA-2P503-0CAR | 1.5 | 7.9 | - | - | - | 175u3244 | BRBW-10P03-0CAR | 4 | 18
T7 | 30 | 175u3355 | 175u3472 | 175u3471 |  | BRA-03P03-0BGR | 2.5 | 9.6 | - | - | - | 175u3201 | BRBW-15P03-0BGR | 10 | 23
T7 | 37 | 175u3356 | 175u3479 | 175u3480 | - | BRBW-04P03-0BBR | 2.5 | 11.3 | - | - | - | 175u3202 | BRBW-20P03-0BBR | 10 | 28
T7 | 45 | - | 175u3474 | 175u3473 | - | BRBW-4P503-AERE | 4 | 15.4 | - | - | - | 175u3205 | BRBW-25P03-AERE | 16 | 37
T7 | 55 | - | 175u3476 | 175u3475 | - | BRBW-06P03-ACRE | 6 | 19 | - | - | - | 175u3209 | BRBW-30P03-ACRE | 16 | 44
T7 | 75 | - | - | - | 175u3232 | BRBW-08P03-0AAR | 10 | 25 | - | - | - | 175u3212 | BRCW-40P03-0AAR | 25 | 57
T7 | 90 | - | - | - | 175u3067 | BRBW-10P03-0JRA | 16 | 32 | - | - | - | 175u3214 | BRCW-50P03-0JRA | 35 | 68
T7 | 110 | - | - | - | 175u3072 | BRBW-12P53-0GRD | 16 | 39 | - | - | - | 175u3215 | BRCW-60P03-0GRD | 50 | 84
T7 | 132 | - | - | - | 175u3075 | BRBW-15P03-0FRA | 16 | 46 | - | - | - | 175u3218 | BRCW-60P03-0FRA | 70 | 99
T7 | 160 | - | - | - | 175u3078 | BRBW-16P03-00ER | 25 | 57 | - | - | - | 175u3220 | BRCW-80P03-00ER | 2x35 | 125
T7 | 200 | - | - | - | 175u3082 | BRBW-16P03-00DR | 35 | 71 | - | - | - | 175u3222 | BRCW-90P03-00DR | 2x35 | 150
T7 | 250 | - | - | - | 175u3085 | BRBW-30P03-0CRB | 50 | 90 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 315 | - | - | - | 175u3089 | BRCW-40P03-0BRE | 70 | 113 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 355 | - | - | - | 175u3090 | BRCW-40P03-0BRC | 2x35 | 125 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 400 | - | - | - | 175u3092 | BRCW-50P03-00BR | 2x35 | 145 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 500 | - | - | - | 175u3094 | BRCW-60P03-0ARF | 2x50 | 180 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 560 | - | - | - | 175u3095 | BRCW-60P03-0ARD | 2x50 | 207 | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 630 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 710 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 800 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 900 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 1000 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T7 | 1200 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
233
234
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 122
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® AutomationDrive FC 360 变频器
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
T4 | 0.37 | 175u3000 | - | - | - | BRA-01P02-AB00R | 1.5 | 0.3 | 175u3101 | - | - | - | BRA-02P02-AB00R | 1.5 | 0.4
T4 | 0.55 | 175u3001 | - | - | - | BRA-01P02-HE0R | 1.5 | 0.4 | 175u3308 | - | - | - | BRA-02P02-HE0R | 1.5 | 0.5
T4 | 0.75 | 175u3002 | - | - | - | BRA-01P02-FC0R | 1.5 | 0.4 | 175u3309 | - | - | - | BRA-03P02-FC0R | 1.5 | 0.7
T4 | 1.1 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5 | 175u3310 | 175u3416 | 175u3415 | - | BRA-05P02-DA0R | 1.5 | 1
T4 | 1.5 | 175u3007 | - | - | - | BRA-02P02-BG0R | 1.5 | 0.8 | 175u3311 | 175u3418 | 175u3417 | - | BRA-06P02-BG0R | 1.5 | 1.4
T4 | 2.2 | 175u3008 | - | - | - | BRA-02P02-B00R | 1.5 | 0.9 | 175u3312 | 175u3420 | 175u3419 | - | BRA-01P03-B00R | 1.5 | 2.1
T4 | 3 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3 | 175u3313 | 175u3422 | 175u3421 | - | BRA-1P203-ADER | 1.5 | 2.7
T4 | 4 | 175u3335 | 175u3450 | 175u3449 | - | BRA-05P02-AA0R | 1.5 | 1.9 | 175u3314 | 175u3424 | 175u3423 | - | BRA-02P03-AA0R | 1.5 | 3.7
T4 | 5.5 | 175u3336 | 175u3452 | 175u3451 | - | BRA-06P02-0H0R | 1.5 | 2.5 | 175u3315 | 175u3138 | 175u3139 | - | BRA-2P503-0H0R | 1.5 | 5
T4 | 7.5 | 175u3337 | 175u3027 | 175u3028 | - | BRA-08P02-0EFR | 1.5 | 3.3 | 175u3316 | 175u3428 | 175u3427 | - | BRBW-04P03-0EFR | 1.5 | 7.1
T4 | 11 | 175u3338 | 175u3034 | 175u3035 | - | BRA-1P203-0CHR | 1.5 | 5.2 | - | - | - | 175u3236 | BRBW-06P03-0CHR | 1.5 | 11.5
T4 | 15 | 175u3339 | 175u3039 | 175u3040 | - | BRA-1P503-0BHR | 1.5 | 6.7 | - | - | - | 175u3237 | BRBW-06P03-0BHR | 2.5 | 14.7
T4 | 18.5 | 175u3340 | 175u3047 | 175u3048 | - | BRA-02P03-0BBR | 1.5 | 8.3 | - | - | - | 175u3238 | BRBW-08P03-0BBR | 4 | 19
T4 | 22 | 175u3357 | 175u3049 | 175u3050 | - | BRA-2P503-0AJR | 1.5 | 10.1 | - | - | - | 175u3203 | BRBW-10P03-0AJR | 4 | 23
T4 | 30 | 175u3341 | 175u3055 | 175u3056 | - | BRA-03P03-0ADR | 2.5 | 13.3 | - | - | - | 175u3206 | BRBW-15P03-0ADR | 10 | 32
T4 | 37 | 175u3359 | 175u3061 | 175u3062 | - | BRBW-04P03-0ABR | 2.5 | 15.3 | - | - | - | 175u3210 | BRBW-20P03-0ABR | 10 | 38
T4 | 45 | - | 175u3065 | 175u3066 | - | BRBW-4P503-0JRE | 4 | 20 | - | - | - | 175u3213 | BRBW-20P03-0JRE | 16 | 47
T4 | 55 | - | 175u3070 | 175u3071 | - | BRBW-06P03-00GR | 6 | 26 | - | - | - | 175u3216 | BRBW-30P03-00GR | 25 | 61
T4 | 75 | - | - | - | 175u3231 | BRBW-08P03-0ERE | 10 | 36 | - | - | - | 175u3219 | BRCW-40P03-0ERE | 35 | 81
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
235
236
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 123
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® Decentral Drive FCD 302 变频器
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
T4 | 0.37 | 175u3000 | - | - | - | BRA-01P02-AB00R | 1.5 | 0.3 | 175u3101 | - | - | - | BRA-02P02-AB00R | 1.5 | 0.4
T4 | 0.55 | 175u3001 | - | - | - | BRA-01P02-HE0R | 1.5 | 0.4 | 175u3308 | - | - | - | BRA-02P02-HE0R | 1.5 | 0.5
T4 | 0.75 | 175u3002 | - | - | - | BRA-01P02-FC0R | 1.5 | 0.4 | 175u3309 | - | - | - | BRA-03P02-FC0R | 1.5 | 0.7
T4 | 1.1 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5 | 175u3310 | 175u3416 | 175u3415 | - | BRA-05P02-DA0R | 1.5 | 1
T4 | 1.5 | 175u3007 | - | - | - | BRA-02P02-BG0R | 1.5 | 0.8 | 175u3311 | 175u3418 | 175u3417 | - | BRA-06P02-BG0R | 1.5 | 1.4
T4 | 2.2 | 175u3008 | - | - | - | BRA-02P02-B00R | 1.5 | 0.9 | 175u3312 | 175u3420 | 175u3419 | - | BRA-01P03-B00R | 1.5 | 2.1
T4 | 3 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3 | 175u3313 | 175u3422 | 175u3421 | - | BRA-1P203-ADER | 1.5 | 2.7
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
237
238
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 124
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
Danfoss 丹佛斯
VLT® 2800 变频器
变频器数据 Frequency converter data |  | 10%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 10%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation |  | 40%ED Danfoss 制动电阻订货号 |  |  |  | 40%ED 贝派制动电阻 订货号 | Installation | 
电压类型 Mains type | 适配电机 功率 Pm [kW] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A] | Wire IP54 | Screw terminal IP21 | Screw terminal IP65 | Bolt connection IP20 |  | Cable cross- section [mm2] | Thermo relay [A]
2803 (200V) | 0.37 | 175u3006 | - | - | - | BRA-01P02-C00R | 1.5 | 0.6 | 175u3096 | - | - | - | BRA-02P02-C00R | 1.5 | 0.8
2805 (200V) | 0.55 | 175u3011 | - | - | - | BRA-01P02-B00R | 1.5 | 0.7 | 175u3008 | - | - | - | BRA-02P02-B00R | 1.5 | 0.9
2807 (200V) | 0.75 | 175u3016 | - | - | - | BRA-01P02-ADER | 1.5 | 0.8 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3
2811 (200V) | 1.1 | 175u3021 | - | - | - | BRA-01P02-A00R | 1.5 | 0.9 | 175u3301 | 175u3402 | 175u3401 | - | BRA-05P02-A00R | 1.5 | 2
2815 (200V) | 1.5 | 175u3026 | - | - | - | BRA-02P02-0G0R | 1.5 | 1.6 | 175u3302 | 175u3404 | 175u3403 | - | BRA-06P02-0G0R | 1.5 | 2.7
2822 (200V) | 2.2 | 175u3031 | - | - | - | BRA-02P02-0DHR | 1.5 | 1.9 | 175u3303 | 175u3406 | 175u3405 | - | BRA-01P03-0DHR | 1.5 | 4.2
2840 (200V) | 3.7 | 175u3326 | 175u3477 | 175u3478 | - | BRA-04P02-0BGR | 1.5 | 3.5 | 175u3305 | 175u3410 | 175u3409 | - | BRA-1P503-0BGR | 1.5 | 6.8
2805 (400V) | 0.55 | 175u3001 | - | - | - | BRA-01P02-HE0R | 1.5 | 0.4 | 175u3308 | - | - | - | BRA-02P02-HE0R | 1.5 | 0.5
2807 (400V) | 0.75 | 175u3002 | - | - | - | BRA-01P02-FC0R | 1.5 | 0.4 | 175u3309 | - | - | - | BRA-03P02-FC0R | 1.5 | 0.7
2811 (400V) | 1.1 | 175u3004 | - | - | - | BRA-01P02-DA0R | 1.5 | 0.5 | 175u3310 | 175u3416 | 175u3415 | - | BRA-05P02-DA0R | 1.5 | 1
2815 (400V) | 1.5 | 175u3007 | - | - | - | BRA-02P02-BG0R | 1.5 | 0.8 | 175u3311 | 175u3418 | 175u3417 | - | BRA-06P02-BG0R | 1.5 | 1.4
2822 (400V) | 2.2 | 175u3008 | - | - | - | BRA-02P02-B00R | 1.5 | 0.9 | 175u3312 | 175u3420 | 175u3419 | - | BRA-01P03-B00R | 1.5 | 2.1
2830 (400V) | 3 | 175u3300 | - | - | - | BRA-03P02-ADER | 1.5 | 1.3 | 175u3313 | 175u3422 | 175u3421 | - | BRA-1P203-ADER | 1.5 | 2.7
2840 (400V) | 4 | 175u3335 | 175u3450 | 175u3449 | - | BRA-05P02-AA0R | 1.5 | 1.9 | 175u3314 | 175u3424 | 175u3423 | - | BRA-02P03-AA0R | 1.5 | 3.7
2855 (400V) | 5.5 | 175u3336 | 175u3452 | 175u3451 | - | BRA-06P02-0H0R | 1.5 | 2.5 | 175u3315 | 175u3138 | 175u3139 | - | BRA-2P503-0H0R | 1.5 | 5
2875 (400V) | 7.5 | 175u3337 | 175u3027 | 175u3028 | - | BRA-08P02-0EFR | 1.5 | 3.3 | 175u3316 | 175u3428 | 175u3427 | - | BRBW-04P03-0EFR | 1.5 | 7.1
2880 (400V) | 11 | 175u3338 | 175u3034 | 175u3035 | - | BRA-1P203-0CHR | 1.5 | 5.2 | - | - | - | 175u3236 | BRBW-06P03-0CHR | 1.5 | 11.5
2881 (400V) | 15 | 175u3339 | 175u3039 | 175u3040 | - | BRA-1P503-0BHR | 1.5 | 6.7 | - | - | - | 175u3237 | BRBW-06P03-0BHR | 2.5 | 14.7
2882 (400V) | 18.5 | 175u3340 | 175u3047 | 175u3048 | - | BRA-02P03-0BBR | 1.5 | 8.3 | - | - | - | 175u3238 | BRBW-08P03-0BBR | 4 | 19
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
239
240
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知

## Slide 125
4
4
变频器伺服器外围设备适配替代型号表
BPELE 贝派
VEICHI 伟创
AC600 系列高性能变频器变频器
型号规格 | 适配电机 功率 (kW) | 额定输出 电流 A | 制动单元 | 制动电阻 贝派型号 | 制动力矩 （%） | 贝派 输入电抗器型号
三相 380~480V 等级 |  |  |  |  |  | 
AC600-T4-R75G-* | 0.75 | 3.00 | 标配 | BRA-1P502-GE0R | 100 | BLA3-1EC2-0005
AC600-T4-1R5G-* | 1.5 | 4.0 | 标配 | BRA-03P02-D00R | 100 | BLA3-1EC2-0005
AC600-T4-2R2G-* | 2.2 | 6.0 | 标配 | BRA-04P02-BE0R | 100 | BLA3-1EC2-0010
AC600-T4-004G-* | 4.0 | 10.0 | 标配 | BRA-05P02-AE0R | 100 | BLA3-1EC2-0010
AC600-T4-5R5G-* | 5.5 | 13.0 | 标配 | BRA-06P02-A00R | 100 | BLA3-1EC2-0015
AC600-T4-7R5G-* | 7.5 | 17.0 | 标配 | BRA-08P02-0GER | 100 | BLA3-1EC2-0020
AC600-T4-011G-* | 11 | 25 | 标配 | BRA-1P203-0E0R | 100 | BLA3-1EC2-0030
AC600-T4-015G-* | 15 | 32 | 标配 | BRA-1P503-0D0R | 100 | BLA3-1EC2-0035
AC600-T4-018G-* | 18.5 | 38.0 | 标配 | BRA-02P03-0CBR | 100 | BLA3-1EC2-0040
AC600-T4-022G-* | 22 | 45 | 标配 | BRA-02P03-0CBR | 100 | BLA3-1EC2-0050
AC600-T4-030G-* | 30 | 60 | 选配 | BRA-03P03-0BDR | 100 | BLA3-1EC2-0060
AC600-T4-037G-* | 37 | 75 | 选配 | BRBW-04P03-0B0R | 100 | BLA3-1EC2-0080
AC600-T4-045G-* | 45 | 90 | 选配 | BRBW-4P503-0AFR | 100 | BLA3-1EC2-0090
AC600-T4-055G-* | 55 | 110 | 选配 | BRBW-06P03-0ACR | 100 | BLA3-1EC2-0110
AC600-T4-075G-* | 75 | 150 | 选配 | BRBW-08P03-00JR | 100 | BLA3-1EC2-0150
AC600-T4-090G-* | 90 | 180 | 选配 | BRBW-10P03-0FRH | 100 | BLA3-1EC2-0200
AC600-T4-110G-* | 110 | 210 | 选配 | BRBW-12P53-0FRB | 100 | BLA3-1EC2-0250
AC600-T4-132G-* | 132 | 250 | 外置 | BRBW-15P03-0DRG | 100 | BLA3-1EC2-0300
AC600-T4-160G-* | 160 | 310 | 外置 | BRBW-15P03-0CRJ | 100 | BLA3-1EC2-0350
AC600-T4-185G-* | 185 | 340 | 外置 | BRBW-20P03-0CRC | 100 | BLA3-1EC2-0400
AC600-T4-200G-* | 200 | 380 | 外置 | BRBW-20P03-00CR | 100 | BLA3-1EC2-0400
AC600-T4-220G-* | 220 | 415 | 外置 | BRBW-20P03-0BRG | 100 | BLA3-1EC2-0450
AC600-T4-250G-* | 250 | 470 | 外置 | BRBW-25P03-0BRD | 100 | BLA3-1EC2-0560
AC600-T4-280G-* | 280 | 510 | 外置 | BRBW-25P03-00BR | 100 | BLA3-1EC2-0560
AC600-T4-315G-* | 315 | 600 | 外置 | BRBW-30P03-0ARH | 100 | BLA3-1EC2-0630
AC600-T4-355G-* | 355 | 670 | 外置 | BRCW-40P03-0ARE | 100 | BLA3-1EC2-0720
AC600-T4-400G-* | 400 | 750 | 外置 | BRCW-50P03-0ARB | 100 | BLA3-1EC2-0720
AC600-T4-450G-* | 450 | 800 | 外置 | BRCW-50P03-0ARB | 100 | BLA3-1EC2-1000
AC600-T4-500G-* | 500 | 860 | 外置 | BRCW-50P03-00AR | 100 | BLA3-1EC2-1000
AC600-T4-560G-* | 560 | 990 | 外置 | BRCW-50P03-00AR | 100 | BLA3-1EC2-1200
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样，功率过小会导致电阻过 热而引发火灾，影响设备运行安全，因而要根据实际情况进行功率选型调整。
241
242
变频器伺服器外围设备选型手册 | 贝派电气 BPEIN 2025
技术规格若有变更，恕不另行通知
上表中所述制动电阻阻值、电阻功率是按照普通惯量负载和间歇制动方式核定的。如果需要使用在大惯量、长时 间频繁制动的场合，请根据所选变频器规格、制动单元的额定参数，适当调整制动电阻阻值和电阻功率。
表中外置连接制动单元；若变频器内置有制动单元，则无需再外置连接制动单元。若外置连接制动单元，则制动 电阻选型需要基于外接的制动单元以及变频器自身的限制，制动电阻的选型需要做其规格确认再使用。制动电阻 的阻值不可小于制动单元 Rmin。

## Slide 126: BPEIN
发行日期 | 资料编号 | 变更内容 | 备注
2025.05 | BPISG-T05 | 初次发行 | 
BPELE