## Slide 1
倍加信智慧通行解决方案
深圳市倍加信科技有限公司
姜汉文 137 9849 8030

## Slide 2
方案概述
方案概述
人、车、机器人无感智慧通行解决方案

## Slide 3
建设目标
统一平台管理
统一人员管理平台，一次授权，查询通行记录，为物业管理和决策者提供大数据分析支撑。
机器人通行
机器人通过WIFI通讯、4G通讯、Lora
通讯等，发送指令开门、过闸机、招梯、乘梯等。
来访人员通行
访客拜访、快递、外卖等通过分享访客二维码、可视对讲联动、访客机登记授权、APP访客在线申请等多种方式，实现外来人员便捷、高效、安全通行门禁、梯控、通道闸等。
固定人员通行
固定人员在门禁系统、梯控系统、通道闸系统、停车场系统、广告门等系统，实现一码通行、一卡通行、一脸通行。

## Slide 4
系统拓扑图
通道闸
通道闸控制器
开关量
访客
云平台
有线
人脸识别机
二维码/刷卡
人脸识别机
二维码/刷卡
局域网
门禁控制器
开关量
电梯
梯
控
主
制
器
语音
二维码/刷卡
外
呼
面
板
门禁
访客机
人脸识别机
内呼
面
板
外
呼
控
制
器
●●●
其他
读头
云对讲
云对讲
手机预约
机器人开门乘梯
机器人云平台
停车场
五方对讲主机
广告门
对讲分机
对讲话机
车牌识别一体机
电动道闸
两轮车充电
四轮车充电
视频车位引导
超声波车位引导
车位引导屏

## Slide 5
统一云平台
门禁系统
停车系统
云对讲
机器人乘梯
梯控系统
充电桩
人脸考勤
其他
统一云平台

## Slide 6
统一小程序
二维码开门乘梯
一键开门乘梯
停车缴费
访客预约通行
人脸开门乘梯
机器人开门乘梯
扫码充电
其他
统一小程序

## Slide 7
应用场景
住宅小区
写字楼
医院
机关单位
学校
酒店
商业综合体
园区
机场车站
其他

## Slide 8
一码通行解决方案
一码通行解决方案
一个二维码通行门禁、通道闸、梯控等系统

## Slide 9
一码通行方案简介
方案简介
在住宅小区、写字楼、园区、医院、学校等场所，固定人员在门禁系统、梯控系统、通道闸系统、广告门等系统，一个二维码实现开门和乘梯等，访客通过访客二维码通行。二维码门禁梯控设备可脱机、可联网，适合新项目及老旧项目改造，安装简单、维护成本低。
方案特点
1、一个二维码通行门禁、梯控、闸机等设备；
2、设备无需联网，通电即可使用，权限、有效期都在二维码里面；
3、固定人员二维码动态刷新，访客二维码可设置有效期；
4、可直接分享访客二维码给微信好友，或分享连接给来访人员登记；
5、快递外面则前台扫码登记，审核后生成访客二维码，审核可设置无需审核、前台审核、被访人审核；
6、住宅项目支持户主新建和管理家庭成员；办公项目支持单位管理员新建、审核和管理员工；
7、二维码读头均支持刷卡，支持IC卡、CPU卡等，满足无智能手机人群通行；
8、支持第三方平台、小程序、手机APP、公众号对接，设备联网支持在线开门、招梯和乘梯等。

## Slide 10
一码通行
固定人员通行
9到达目的楼层
门禁
通道闸
广告门
二维码开门
IC卡/CPU卡开门
二维码/IC卡/CPU卡呼梯
语音呼梯
电梯桥箱外
电梯桥箱内
二维码/IC卡/CPU卡
单层权限直接点亮点亮电梯按键
多层权限，刷卡、刷码后，语音选层
正方形香槟金
二维码刷卡(尺寸可定制)
圆形香槟金
长方形香槟金
长方形星光银
二维码刷卡
正方形星光银
正方形都市灰
圆形星光银

## Slide 11
一脸通行解决方案
一脸通行解决方案
人脸授权一次，通行门禁、通道闸、梯控等系统

## Slide 12
一脸通行方案简介
方案简介
在高端住宅、写字楼、医院、学校、企事业单位等场景，通过人脸识别无感通行门禁、闸机、招梯和乘梯。人脸识别支持本地部署服务器或设备上云部署。同时可搭配二维码模块，实现访客人脸或者二维码通行。
方案特点
1、人脸授权后可通行门禁、梯控、闸机等设备；
2、设备可根据客户需求部署到局域网、或公有云，人脸照片本地存储或云存储；
3、人脸识别设备支持双目活体检测，有效防止照片、视频等识别通行；
4、人脸识别一体机款式多样，有4.3寸、5寸、7寸、8寸、10.1寸、15.6寸以及半球人脸识别等；
5、设备上云支持有线、4G等方式，人员可自助小程序、公众号注册录入人脸，管理人员审核后平台自动下发授权；
6、设备上云住宅项目支持户主新建和管理家庭成员；办公项目支持单位管理员新建、审核和管理员工；
7、可增加二维码刷卡读头，实现固定人员、访客二维码通行，也可选配人脸识别二维码刷卡一体机；
8、支持第三方平台、小程序、手机APP、公众号对接，设备联网支持在线开门、招梯和乘梯等。

## Slide 13
一脸通行
固定人员通行
9到达目的楼层
门禁
通道闸
广告门
人脸识别开门
IC卡开门
人脸识别无感呼梯
语音呼梯
电梯桥箱外
电梯桥箱内
人脸识别乘梯
单层权限直接点亮点亮电梯按键
多层权限，刷卡、刷码后，语音选层
身份证开门
4.3寸刷卡
7寸刷卡
8寸刷卡触摸
8寸刷卡触摸
8寸刷卡测温
8寸二维码刷卡
8寸二维码刷卡身份证
5寸人脸
8寸刷卡
10寸二维码刷卡身份证
半球人脸
人脸识别云对讲

## Slide 14
一卡通行解决方案
一卡通行解决方案
一次发卡通行门禁、通道闸、梯控等系统

## Slide 15
一卡通行方案简介
方案简介
在住宅、写字楼、酒店、医院、学校等场景，实现一次授权发卡，可以通行所有门禁、闸机、电梯等设备。设备可脱机、可联网，施工维保简单。
方案特点
1、一次发卡后可通行门禁、梯控、闸机等设备；
2、设备可以脱机运行，无需联网，也可联网运行，联网可局域网部署或直接上云；
3、支持发行IC卡、CPU卡、T5577卡、ID卡等；
4、设备支持手机NFC刷卡；
5、读头选配密码刷卡读头，支持密码开门乘梯等；
6、脱机模式支持管理卡下载黑名单、下载设备参数等；
7、联网模式支持实时停用、启用卡片、下载参数、设置开放和受控时段等等；
8、支持第三方平台、软件对接，设备联网支持在线开门、招梯和乘梯等。

## Slide 16
一卡通行
固定人员通行
9到达目的楼层
门禁
通道闸
广告门
IC卡/CPU卡开门
身份证/ID卡等开门
IC卡/CPU卡/身份证等呼梯
语音呼梯
电梯桥箱外
电梯桥箱内
IC卡/CPU卡/身份证等
单层权限直接点亮点亮电梯按键
多层权限，刷卡、刷码后，语音选层
IC/CPU/ID卡/身份证读头
IC/CPU/ID卡/身份证
(尺寸可定制)
915M长距离卡

## Slide 17
机器人开门乘梯解决方案
机器人开门乘梯解决方案
机器人无感通行

## Slide 18
机器人乘梯问题
1、机器人替代人工越来越被广泛应用，如扫地、服务、送餐、巡检等；
2、机器人如何自动呼梯，把电梯呼叫到当前楼层？
5、进入电梯后又怎么选择楼层，到对应楼层去？
4、机器人要上楼，分别上行和下行的左右两部电梯同时到达，机器人如何选择正确的电梯进入？
6、机器人要去8楼，结果6楼有人下，机器人怎么判断此时不能出电梯？
3、电梯到了机器人如何判断开门了且开到位了？或者正在关门？

## Slide 19
机器人开门乘梯解决方案
方案简介
随着科技日新月异的发展，商用机器人越来越普及，如酒店机器人、扫地机器人、消毒机器人、送餐机器人、包裹派送机器人、大堂服务机器人、巡逻机器人等等，但普遍存在比如自动开门、过通道闸、自助呼梯和乘梯等问题。
方案特点
1、机器人发指令给我司门禁设备即可实现自动打开平移门、推拉门、通道闸；
2、机器人发指令给我司梯控设备可以实现招梯和乘梯；
3、可以实时获取当前电梯状态，如电梯上下行、当前停靠楼层、电梯门是否完全打开等；
4、设备支持局域网通讯，机器人Wifi连接局域网，与门禁梯控设备UDP通讯；
5、设备支持直接连接机器人的云服务器，有线网络或者无线4G连接，支持MQTT通讯；
6、设备也支持485通讯，与机器人的网关设备485连接，网关与机器人或者机器人服务器通讯；
7、设备支持Lora通讯，与机器人4G通讯的同时，近场通讯同步支持；
8、支持一梯多机、多梯一机、多梯多机、多品牌机器人同时乘梯等各种应用场景。

## Slide 20
机器人开门
机器人开门，到达平移门口，给门禁系统发送开门指令，平移门自动打开、推拉门则增加开门机实现自动打开。

## Slide 21
机器人开门
机器人过闸机，到达闸机边上，给闸机控制系统发送开闸指令，闸机自动打开。

## Slide 22
机器人乘梯
电梯呼梯：（1）机器人在电梯外，通个Wifi、蓝牙、LoRa、Zigbee、
2.4G、433M、语音或4G网络等发送指令梯控系统，系统
自动点亮上楼或下楼按键，实现呼梯功能。
（2）有电梯到达当前楼层，系统自动将当前电梯运状态如上
行、下行、门已开、正在关门等信息发送给机器人，以便机
器人能选择正确电梯进入。
电梯选层：（1）机器人进入电梯后，通个Wifi、蓝牙、LoRa、
Zigbee、2.4G、433M、语音或4G网络等发送给梯控
系统，系统自动点亮对应楼层按键，比如发去6楼指令，
则6楼按键自动点亮，电梯送机器人员到6楼。
（2）中途有电梯停靠并开门，系统将当前电梯停靠楼层
数实时发送给机器人，以免机器人提前出电梯。

## Slide 23
机器人开门乘梯
机器人到达电梯桥箱外 发送外呼指令
获取电梯状态：上下行、开关门、当前停靠楼层
检测电梯到当前楼层，且开门到位
机器人
发送指令开门
发送指令开闸
发送指令呼梯
发送指令乘梯
9到达目的楼层
进电梯，进的过程可以持续发开门指令
机器人乘梯 发送內呼指令
获取电梯状态：上下行、开关门、当前停靠楼层
检测电梯到目的楼层，且开门到位
出电梯，出的过程可以持续发开门指令
机器人乘梯
送餐机器人
送药机器人
扫地机器人
配送机器人
机场车站机器人
巡检机器人
消毒机器人
拉货机器人
酒店机器人
大堂机器人

## Slide 24
访客通行解决方案
访客通行解决方案
住宅小区、写字楼、单位等访客通行

## Slide 25
访客通行解决方案
方案简介
在住宅小区、写字楼、园区、企事业单位等场所，物业往往针对外来人员都需要管控，我司提供多种访客通行解决方案，满足不同场景访客进出物业管理需求。
方案特点
1、微信好友来访可直接分享访客二维码；
2、快递、外卖、非微信好友，可扫描前台、门岗等粘贴的二维码，进行登记来访信息，审核后生成访客二维码；
3、前台、门岗可增加访客机，进行身份登记后生成访客二维码；
4、也可支持登记访客人脸，通过人脸识别通行门禁、闸机和乘梯等；
5、住宅项目访客可在可视对讲呼叫业主，实现呼梯联动招梯和乘梯；
6、住宅项目邻居互访可通过室内分机呼叫，实现呼梯互访；
7、同时选配设备可支持其他多种形式访客通行，如身份证读卡、临时访客卡、访客密码等等通行；
8、提供硬件第三方接口，实现第三方平台、软件、APP等实现上述访客功能。

## Slide 26
访客
前台扫码 在线预约申请
被访人/物业审核
微信好友
业主分享
住宅小区
可视对讲
快递外卖
扫码预约
微信、短信等分享
前台访客机登记
云对讲申请
电梯
生成访客二维码
访客通行方式
门禁
通道闸
广告门
可视对讲申请
大厦园区
前台登记
二维码、人脸识别
二维码
二维码、人脸识别、身份证
直接开门、呼叫电梯到当前楼层
开放电梯对应楼层权限
访客机登记

## Slide 27
微信好友分享访客二维码通行
访客来访
微信沟通
电话沟通
分享二维码
给访客
被访者确认
二维码读卡器
上扫码
通行/乘梯
在手机上
生成二维码
通道闸扫码通行
访客
扫描二维码
被访人生成访客二维码
微信电话预约
访客
扫码直达被访楼层
二维码门禁扫码开门
分享二维码

## Slide 28
快递外卖访客扫码预约通行
访客预约
扫码填写预约申请
小程序、公众号
在线填写预约申请
访客收到审核通知
被访者审核
扫码或人脸识别
通行/乘梯
通道闸扫码通行
访客
扫描二维码
物业审核或
被访人审核
或自动审核
云平台
预约申请
访客
扫码直达被访楼层
二维码门禁扫码开门
人脸识别
前台扫码

## Slide 29
大厦园区访客前台登记通行
访客前台来访
来访信息登记
人脸抓拍
生成访客二维码
或下发访客人脸或证件
登记完成
二维码读卡器
上扫码或人脸识别或刷身份证
通行/乘梯
通道闸扫码通行
访客
前台登记（来访信息、证件读取、人脸抓拍等）
前台来访
访客
扫码直达被访楼层
二维码扫码/人脸识别开门
扫描二维码
人脸识别
刷身份证
选择被访人
证件读取

## Slide 30
住宅小区访客可视对讲开门、乘梯
访客来访
可视对讲主机呼叫
云对讲主机呼叫
电梯自动
呼叫到当前楼层
访客通行
单元门
电梯开门
乘梯到被访楼层
访客
单元门可视对讲呼叫
乘梯到被访楼层
单元门开门
电梯到当前楼层
访客通行
室内分机开门
手机APP
确认开门
业主确认
业主室内
分机开门
业主手机
APP开门

## Slide 31
住宅小区业主可视对讲互访、招梯
业主
室内分机呼叫邻居
室内分机招梯
业主
室内分机呼叫邻居
乘梯到邻居楼层
电梯到当前楼层
邻居室内分机确认
电梯到当前楼层
邻居
邻居室内分机确认
室内分机招梯
乘梯到1楼或地下室
电梯到当前楼层
电梯到当前楼层
乘梯到邻居楼层
乘梯1楼或地下室

## Slide 32
加装电梯收费乘梯解决方案
加装电梯收费乘梯解决方案
按次收费、分层收费、在线充值、实时扣费

## Slide 33
加装电梯收费乘梯解决方案
市场需求
1、据统计，全国光加装电梯的市场大概就有2.6万亿。
2、2024年全国两会，政府工作报告明确提出推动解决老旧小区加装电梯等难题，加强无障碍、适老化设施建设。
3、加装电梯不像住宅小区有单元门管控，需要防止外来人员随意进出，保障居民安全。
4、加装梯如何阻止不出费用人群禁止乘坐电梯？
5、加装梯如何合理收费，分摊电梯加装费用及运营费用？
6、加装梯如何解决访客乘梯，以及快递外卖如何上楼？如何收费？
7、加装电梯，是否有业主每次乘梯记录？

## Slide 34
加装电梯收费乘梯解决方案
方案简介
老旧小区没有电梯，上下楼难一直困扰居民生活，2024年全国两会，政府工作报告明确提出推动解决老旧小区加装电梯等难题，加强无障碍、适老化设施建设，加装电梯需要安装梯控设备需求大，功能不同于普通梯控系统。
方案特点
1、可以按次收费，不分层，乘坐一次扣一次费用；
2、可以分层收费，不同楼层扣费金额不同，比如二楼每次扣2角，三楼每次扣3角等等；
3、扣费标准可以平台动态设置；
4、业主可以手机小程序在线充值；
5、梯控可以安装刷卡、二维码刷卡、人脸识别刷卡等多种乘梯方式；
6、访客来访可以分享访客二维码，费用从业主账号扣除；
7、业主可以实时查询余额，可以查询每次乘梯及扣费金额；
8、可以统计每个月每人乘梯记录及扣费金额、可以统计电梯每月使用次数及总收入；
9、提供硬件第三方接口，实现第三方平台、软件、APP等实现上述功能。

## Slide 35
加装电梯收费乘梯解决方案
业主
平台审核
小程序注册
在线充值缴费
可实时查询余额、乘梯记录、扣费金额
业主
小程序注册
平台审核
在线充值缴费
人脸/二维码/刷卡招梯
人脸/二维码/刷卡乘梯
查询记录
人脸识别
二维码
CPU卡
业主人脸/二维码/刷卡招梯及乘梯
分享访客二维码
访客二维码招梯及乘梯

## Slide 36
电梯高峰调度解决方案
电梯高峰调度解决方案
电梯高峰调度、解决拥堵

## Slide 37
高峰现状
写字楼项目乘坐电梯现状。

## Slide 38
高峰电梯调度解决方案
方案简介
在写字楼场所，早晨上班高峰期、午高峰、下午下班晚高峰，经常出现出现排长队拥堵情况，高峰期电梯运力不足成为所有写字楼物业管理的痛点。
方案特点
1、可分早高峰、午高峰、晚高峰等多种场景进行电梯调度；
2、支持高峰期模式和非高峰期模式自动切换，无需人工干预；
3、针对高峰时段开始和结束时间，可以由物业灵活自定义；
4、支持电梯分层控制，如将电梯分为高层电梯、底层电梯，或者奇数层电梯、偶数层电梯等；
5、高峰时段空闲时，电梯自动运行到设定等待楼层；
6、可与通道闸、访客系统等系统联动派梯；
7、提供硬件第三方接口，实现第三方平台、软件实现上述调度功能。

## Slide 39
高峰调度功能
八大功能
支持自动返回起始楼层
支持自定义高峰时段
高峰和非高峰自动切换
支持手机派梯
支持通道闸派梯
可扩展人机无感乘梯
支持早、中、晚高峰设置
可扩展VIP尊贵乘梯

## Slide 40
高峰调度功能
高峰时段电梯运力比普通电梯提升30%以上效率，相近楼层人员乘坐相同电梯，避免电梯层层停的现状，最大限度提升电梯运力。
高峰时段告别人员排队、电梯厅拥堵、长时间等待等现状，有序联动派梯，全程无感通行，为乘梯人员最大限度节省时间，提升乘梯体验。
高峰时段时间设置、空闲停靠楼层等，每次调整不用请求电梯公司，减少此类费用支出，后台自定义设置电梯运行策略，实现高峰时段和非高峰时段自动切换。
A
提升运力
C
节省费用
B
节省时间

## Slide 41
早高峰电梯调度
1、早高峰期时段可自定义设置，如8:00~9:30；
2、电梯可根据现场实际情况，分底层电梯、高层电梯、中层电梯；
3、也可根据实际需求分奇数层电梯、偶数层电梯；
4、引导同层用户乘坐相同楼层电梯，减少电梯高峰期层层停的现状；
5、预留1~2部电梯不做管控，可停靠所有楼层；
5、电梯空闲时自动返回1楼，早高峰时段结束，电梯恢复正常停靠。
早高峰期停靠
2、3 ~ 10
早高峰期停靠
11、12 ~ 20
早高峰期停靠
21、22 ~ 32
自动返回1楼
自动返回1楼

## Slide 42
午高峰电梯调度
1、午高峰期时段可自定义两个时段，如12:00~12:30和12:30~13:00 ；
2、电梯可根据现场实际情况，分底层电梯、高层电梯、中层电梯；
3、也可根据实际需求分奇数层电梯、偶数层电梯；
4、引导同层用户乘坐相同楼层电梯，减少电梯高峰期层层停的现状；
5、第一时段电梯空闲时自动返回所停楼层最高层，第二时段自动返回1楼。
午高峰期停靠
2、3 ~ 10
午高峰期停靠
11、12 ~ 20
午高峰期停靠
21、22 ~ 32
第一时段自动返回停靠最高层
第二时段自动返回1楼

## Slide 43
晚高峰电梯调度
1、晚高峰期时段可自定义两个时段，如17:30~18:30；
2、电梯可根据现场实际情况，分底层电梯、高层电梯、中层电梯；
3、也可根据实际需求分奇数层电梯、偶数层电梯；
4、引导同层用户乘坐相同楼层电梯，减少电梯高峰期层层停的现状；
5、电梯空闲时自动返回所停楼层最高层，晚高峰时段结束，电梯恢复正常停靠。
晚高峰期停靠
2、3 ~ 10
晚高峰期停靠
11、12 ~ 20
晚高峰期停靠
21、22 ~ 32
自动返回停靠最高层

## Slide 44
通道闸派梯解决方案
通道闸派梯解决方案
通道闸刷卡、刷码、刷脸派梯

## Slide 45
通道闸派梯解决方案
方案简介
在写字楼、企业大厦等办公场所，需要闸机上刷卡、刷码或者刷脸，进行派梯，在闸机上安装显示屏，显示当前人员坐哪部梯去对应楼层信息。
方案特点
1、支持固定人员刷卡、刷码、刷脸派梯；
2、支持访客刷访客二维码、刷脸派梯；
3、相同楼层、相近楼层人员安排乘坐同一部电梯，防止电梯层层停靠浪费时间，提示运力；
4、通道闸上显示屏，直接显示当前人员坐哪部梯去对应楼层信息；
5、不按派梯信息乘坐指定电梯，进入其他电梯无法到达自己要去的楼层，电梯指停靠指定楼层；
6、支持与电梯协议对接招梯和派梯；
7、与电梯对接支持相同或相近楼层，指派相同电梯；
8、支持无内招按键电梯，电梯招梯到对应楼层开门后自动点亮要去楼层；
9、支持第三方平台、软件对接，支持第三方软件、APP等在线开闸、招梯和乘梯等。

## Slide 46
通道闸派梯
进入写字楼
访客来访
固定人员直接通行
派梯屏显示乘坐电梯编号及目的楼层
通道闸刷码、刷卡、刷脸
电梯自动到
达当前楼层
进入电梯后自动点亮对应楼层
电梯内外均无按键
前台登记
访客：前台登记
固定人员：直接通行
二维码
刷卡
身份证
人脸识别
闸机支持
B09电梯自动
到达当前楼层
派梯
显示坐B09电梯
去28楼
乘梯送到到目的楼层
到达目的楼层
到达目
的楼层

## Slide 47
VIP乘梯解决方案
VIP乘梯解决方案
VIP乘梯，直达楼层，尊贵体验

## Slide 48
VIP乘梯解决方案
方案简介
在写字楼、企业大厦、企事业单位等办公场所，单位领导乘梯、重要客户乘梯、VIP预约乘梯等等，需要将某部电梯临时管控，不让人员随便乘坐，VIP到达1楼或付1楼，乘梯可直达某一层，中间楼层均不停留。
方案特点
1、VIP人员录入人脸，刷脸后，直达对应楼层；
2、VIP人员乘梯时候，中间楼层内招和外招按钮均管控不让使用；
3、电梯到达VIP目的楼层后，电梯自动回复正常使用；
4、可通过手机预约VIP乘梯，重要客户来访，提前管控电梯，并将电梯预约到指定公共楼层；
5、老旧项目支持加装设备进行外招和内呼控制；
6、新、老项目如果电梯提供对接协议，可与电梯直接协议对接实现管控；
7、支持第三方平台、软件对接，支持第三方软件、APP等实现上述功能。

## Slide 49
VIP乘梯
VIP乘梯
录入VIP人脸
预约VIP乘梯时段
人脸识别招梯
人脸识别开门、过闸机
管控专用电梯内招及所有外招，只允许VIP乘梯
VIP乘梯到达目的楼层
人脸识别过闸
VIP
VIP人脸识别乘梯
人脸识别开门
VIP人脸招梯
解除电梯管控
解除电梯管控
直达目的楼层
管控专用电梯
禁止非VIP人员
招梯和乘梯

## Slide 50
手机开门、开闸、招梯及乘梯解决方案
手机开门、开闸、招梯及乘梯解决方案
手机远程开门、远程开闸、手机招梯、手机乘梯

## Slide 51
方案简介
在住宅小区、写字楼、企事业单位等办公场所，可以远程开门、远程开闸实现访客通行，同时固定人员出门乘梯往往等电梯需要耗费不少时间，可以通过手机招梯，在手机端实时查看电梯当前楼层，即将到达时候再出门乘梯，节省乘梯等待时间。
方案特点
1、访客来访，可以在家或者办公室，远程开门、远程开闸；
2、在家或者办公室，即可实时手机招梯；
3、手机上可实时显示当前电梯所在楼层，即将到达时再出门；
4、进入电梯后，可通过手机选择目的楼层，自动点亮按键；
5、住宅项目可视对讲厂家如果协议支持，可以在室内分机一键招梯，显示屏实时显示电梯楼层；
6、老旧项目支持加装设备进行手机外招和内呼控制；
7、新、老项目如果电梯提供对接协议，可与电梯直接协议对接实现招梯及乘梯；
8、支持第三方平台、软件对接，支持第三方软件、APP等实现上述功能。
手机开门、开闸、招梯及乘梯解决方案

## Slide 52
手机招梯、乘梯
9到达目的楼层
在家或/办公室手机招梯
电梯到达招梯楼层
进入电梯
手机实时显示
电梯当前楼层
手机选择要去楼层
自动点亮目的楼层按键
手机招梯
手机上招梯，选择当前楼层，要上楼/下楼
手机屏幕实时显示当前电梯楼层
电梯到达当前楼层后，进入电梯
手机选择要去的楼层
电梯到达目的楼层
手机开门、开闸
在家或/办公室手机
手机远程开门
手机远程开闸机
手机远程开广告门
手机开门、开闸、招梯及乘梯解决方案

## Slide 53
开门/开闸联动乘梯解决方案
开门/开闸联动乘梯解决方案
单元门、通道闸一次认证，联动乘梯

## Slide 54
联动乘梯解决方案
方案简介
在住宅小区项目、写字楼有通道闸项目，业主只需要在单元门或者通道闸上刷卡、刷脸、或者刷二维码后，开门或者开闸后，同时系统自动呼叫电梯到当前楼层，电梯到达后，自动开门，乘梯人进入电梯不需要再刷卡/刷脸/刷码，电梯自动点亮业主所住楼层按键。
方案特点
1、单元门或者通道闸上面，刷卡、刷码、刷脸后，自动呼叫电梯到当前楼层；
2、电梯到达当前楼层，开门后自动点亮要去的楼层按键，无需二次刷卡刷码或者刷卡；
3、如果是有多个楼层权限的则需要手工按键；
4、增加语音识别模块，多个楼层权限的也可以不需要按键，进入电梯后直接说“去*层”即可；
5、新、老项目如果电梯提供对接协议，可与电梯直接协议对接实现招梯及乘梯；
6、支持第三方平台、软件、APP等对接。

## Slide 55
开门、开展联动乘梯解决方案
业主
9到达目的楼层
大厦通道闸
电梯自动到达当前楼层
进入电梯
刷脸、刷码或者刷卡
自动点亮目的楼层按键
单元门
通道闸
刷脸、刷码或者刷卡
电梯自动到达当前楼层
电梯开门后自动点亮要去的楼层
电梯到达目的楼层
住宅单元门

## Slide 56
无感通行解决方案
无感通行解决方案
无感开门、过闸机、招梯、呼梯

## Slide 57
无感通行解决方案
方案简介
在高档住宅、写字楼、企事业单位等场所，开门、过闸机、招梯、乘梯等要求通行更加智能化，无需刷卡、刷码、不需要主动刷脸识别等，就可以无感通行。
方案特点
1、住宅项目到达大门、单元门通过半球人脸识别自动开门；
2、办公场所门禁通过半球人脸识别自动开门；
3、通道闸项目通过嵌入式安装人脸识别实现无感开闸；
4、电梯厅通过半球人脸识别无感招梯，将电梯自动呼叫到当前楼层；
5、进入电梯后无需二次识别自动到达对应楼层，或增加半球人脸识别无感识别；
6、所有人行管控的点位，都不需要人主动刷脸，实现全自动无感通行；
7、支持机器人通行门禁、通道、招梯、乘梯；
8、支持第三方平台、软件、APP等对接授权人脸。

## Slide 58
无感通行解决方案
无感通行大门 无感通行闸机 无感开办公室门 无感招梯 无感乘梯

## Slide 59
语音乘梯解决方案
语音乘梯解决方案
语音识别，无接触招梯、乘梯

## Slide 60
语音乘梯解决方案
方案简介
在医院电梯、人流量比较大的机场车站电梯，按键容易依附细菌等相互接触按键不卫生，住宅、写字楼等项目，针对一些特殊情况按键不方便，因此无接触乘梯市场需求越来越大，从而有了我们语音乘梯方案。
方案特点
1、通过语音可以直接招梯，比如在电梯厅外直接说上楼、下楼招梯；
2、进入电梯可以直接语音乘梯，比如直接说去8楼、去-1楼、开门、关门等；
3、语音识别采用离线算法，设备无需联网；
4、语音乘梯，不需要唤醒词，直接招梯和乘梯；
5、支持与二维码梯控、刷卡梯控、人脸梯控等组合使用；
6、实现招梯、公共楼层直接语音，受控楼层再刷码、刷脸、刷卡等；
7、受控楼层项目，单楼层权限可直接刷码等自动点亮；
8、受控楼层项目，多楼层权限刷卡/码/脸后，再语音说要去的楼层；
9、全程可无接触招梯和乘梯。

## Slide 61
乘梯问题
医
院
电
梯
公共电
梯
1、医院电梯、公共电梯人流量大、携带细菌、病毒人员密集最密集的公共场所；
2、患者、医生、护士、家属等人员乘坐电梯，触摸按键易交叉感染；
3、移动病床、轮椅人群、抱小孩、携带包裹等乘坐电梯时，按电梯楼层按键不方便；
4、虽然电梯每天都有人定期或不定期消毒，但消毒过后可能很快就细菌、病毒依附在按键上。

## Slide 62
语音乘梯
电梯上下：乘梯人员在电梯上下按键通过语音，
直接说“上楼”“下楼”，可替代
按键，实现呼梯功能。
电梯选层：乘梯人员进入电梯后，直接说楼层，
系统自动点亮对应按键，比如说去
8楼，则8楼按键自动点亮，电梯送
乘梯人员到8楼。同时可以通过语音
控制电梯开门、关门等操作。

## Slide 63
语音乘梯（语音+刷卡/刷码/刷脸乘梯）
纯语音乘梯
9到达目的楼层
电梯桥箱外直接语音说上楼、下楼
电梯桥箱内
语音+刷卡/刷码/刷脸乘梯
9到达目的楼层
直接说要去的楼层
电梯桥箱外直接语音说上楼、下楼
电梯桥箱内
刷卡乘梯
刷码乘梯
刷脸乘梯
纯语音乘梯：适合不控制楼层权限的公共电梯，比如医院、机场、车站、写字楼、住宅、机关单位等项目电梯。
语音+刷卡/刷码/刷脸乘梯：适合需要控制楼层权限的电梯，比如住宅、写字楼、医院医生专用梯等项目电梯。
单个楼层权限刷卡/刷码/刷脸直达
多楼层权限刷卡/刷码/刷脸后，再语音直达
全程无接触，行业首创

## Slide 64
语音乘梯指引
可提供多种风格模板语音乘梯指引源文件，首次乘坐有语音梯控功能电梯的人基本不会使用，因此粘贴指引贴纸非常有必要，乘梯指引贴纸风格可根据现场电梯风格由客户选择，制作后粘贴于电梯外上下按键及电梯内楼层按键附近即可。

## Slide 65
出租屋视频门禁解决方案
出租屋视频门禁解决方案
语音识别，无接触招梯、乘梯

## Slide 66
出租屋视频门禁解决方案
方案简介
为落实公安信息化建设服务基层和实战的要求，创新出租屋和流动人员的管理模式，切实加强社会治安综合治理水平，进一步提升打击防控能力，在小区、城中村、出租屋等场所推广建设具有门禁、视频监控和报警等功能的出租屋视频门禁报警系统。
方案特点
1、采用云计算、云存储技术，建立一个区信息化智能中心，前端通过各种方式采集的数据，用数据抽取和提炼技术归集到该中心，该中心与区信息交换平台实现数据共享，并通过信息交换平台将各职能部门需要的数据传送给这些智能部门的平台。
2、小区管理中心为二级中心，负责居民信息采集，前端数据存储、数据抽取和提炼、管理前端楼宇的视频门禁设备、门禁授权、实时监控等功能；
3、楼宇前端为视频门禁设备，负责采集人们进出楼宇的记录、照片和视频，结合中心的人脸识别技术，对进出楼宇人员的身份进行监管和核查；
4、信息化智慧社区服务平台建给政府、社区各个方面的服务送到居民家里，居民可以通过平台自助式录入个人、家庭相关信息，及时获取到政府社区的各种信息，享受到各种便利服务。

## Slide 67
出租屋视频门禁解决方案
方案目的
通过该解决方案，可实现事前预警、事中控制、事后追溯，数据真实，达到御贼于家门之外的目的，通过安防块数据实现数据共享，将有价值的真实数据上传至相关部门进行研判，通过数据的汇聚，实现对逃犯、两劳人员、重点人口、传销、吸毒人员、维稳对象、关照对象的精确掌控，从而实现案发率的下降，破案率的提升，确保社会稳定。

## Slide 68
出租屋视频门禁解决方案
户主
线上申请
室内分机招梯
住户
线上申请
进入APP或小程序申请
到社区登记申请
线下申请
自主录入人脸提交审核
社区核验审核通过
平台录入设置通行权限
进入APP或小程序申请
录入人脸提交审核
社区核验审核通过
社区登记申请权限
平台审核通行权限
数据上报网格平台
数据上报网格平台

## Slide 69
出租屋视频门禁解决方案
住户
验证通过开门、开闸
抓拍记录上报云平台
云对讲刷脸、刷码或者刷卡
住户
刷脸、刷码或者刷卡
验证通过开门、开闸
抓拍记录上报云平台
数据上报网格平台
住宅单元门
数据上报网格平台

## Slide 70
梯联网平台电梯监测解决方案
梯联网平台电梯监测解决方案
电梯联网、运行监测、故障报警、困人报警、电动车入梯报警

## Slide 71
梯联网平台电梯监测解决方案
整体需求
运行监管：实时掌握电梯运行数据，如速度、平层、楼层等信息；
应急救援：第一时间获知困人事情信息，多方拉通并统筹资源展开救援；
维保管理：按照维保计划展开维保工作，反馈现场维保相关信息，避免走广场；
数据分析：按月/季/年等维度展开电梯故障、维保等事件数据；
资料管理：救援单位、电梯厂家、维修维保记录、电梯使用年限等信息管理，便于查询追溯；
电梯运行信息掌握不及时，不对称；
信息缺失
01
电梯救援滞后，造成乘客恐慌；
救援滞后
02
电梯维保走过场，运维缺少闭环；
维保走过场
03
电梯运营管理工作不到位，职责不明确；
运维职责不明
04
电梯相关资料管理疏漏、无法追溯；
事件无法追溯
05

## Slide 72
梯联网平台电梯监测解决方案
电梯安全运行平台
对电梯不同使用场景下的轿厢场景、运行状态、乘梯人员行为、故障/其他突发事件、应急处置等维度进行监管
景：轿厢、乘梯过程
人：乘梯事件、行为
管：事件处理、数据
物：电梯运行状态
事：故障、困人
救援

## Slide 73
梯联网平台电梯监测解决方案
备注：
1、电梯冲顶、坠底、非平层停梯检测需外接楼层传感器；
2、告警事件联动阻梯应用需要单独外接继电器；
实时
状态数据
累计
运行数据
异常
报警信息
开关门次数、运行层数、折返次数、运行时长、乘梯人次、异常振动次数、超速次数、下坠次数、*冲顶次数、*坠底次数…
开关门状态、当前楼层、运行方向、运行速度、梯内温度、梯内人数
挡门报警、困人报警、电瓶车入梯报警、温度异常、异常振动、超速、坠梯、开门行梯、*冲顶、*坠底、*非平层停梯…
1
2
方案优势
传感器内置
集成度高，部署方便
成本低，可拓展更多物联设备
数据可上云
自研电梯云平台，提供完整业务方案，数据云存储，告警全对接，维保全记录
机房网桥
电梯网桥
电梯物联网半球
信息发布屏
一体集成，轻量方案
+
+
+
+
梯联网平台
电梯半球+电梯状态检测+信息发布屏+电梯网桥+梯联网平台
电梯状态检测

## Slide 74
梯联网平台电梯监测解决方案
桥箱顶
电梯轿厢
电梯井道
继电器
I/O信号
光幕/开门按钮
无源干接点
电动车检测：
1、检测到电动车，前端相机声光报警；
2、电梯不运行；
电动车入梯报警

## Slide 75
梯联网平台电梯监测解决方案
电梯故障（包括困人等不同类型）排名、故障原因分析统计、故障救援时间计算统计；
月度（年度）电梯故障原因统计分析
根据时间段提供电梯正常年检、电梯年检超期数据统计；
月度（年度）电梯年检情况统计
可按照电梯故障处置数量、电梯按区域故障、按故障原因、电梯品牌故障、按维保单位故障、电梯使用年限故障等数据进行统计；
月度（年度）电梯运行故障统计
根据时间段提供电梯正常维保、过期维保等数据统计；
月度（年度）电梯维保情况统计

## Slide 76
倍加信智慧通行产品手册
深圳市倍加信科技有限公司
姜汉文 137 9849 8030

## Slide 77
产品手册
梯控系统
二维码、人脸、刷卡机器人等呼梯及乘梯

## Slide 78
梯控系统
梯控主控制器
功能特点
1、支持IC卡、二维码、人脸等读头；
2、支持485通讯、UDP通讯、MQTT通讯；
3、可扩展8层、16层楼层板，最高支持128层；
4、可脱机运行、可联网工作；
5、可设置不同用户在不同时间段内使用电梯；
6、支持消防接口；
7、支持断电、开关卡、远程启停梯控；
6、可扩展机器人人乘梯功能。
技术参数
CPU处理器：32位ARM处理器
操作系统：嵌入式实时操作系统
RS485通信接口：2路，连接读卡器
消防接口：1路，消防信号自动脱离
控制楼层数量：8～128层
工作电压：12V直流
工作电流：500mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
产品尺寸：122*87*25MM

## Slide 79
梯控系统
梯控8层楼层板
功能特点
1、每个楼层控制板控制8层楼，可串联8层楼层板或16层楼层板，实现控制128层电梯；
2、工作电源由主板提供；
3、断电自动恢复电梯正常状态；
4、设备安装于电梯按键背面槽中，且采用强力吸安装方式，无需打孔，安装及维护不需要电梯厂家每次开箱配合，施工维护极为方便。
技术参数
控制楼层：单个板控制8层，可串联8层楼层板或16层楼层板，实现控制64层电梯
消防要求：断电自动恢复电梯正常状态
工作电压：12V直流
工作电流：200mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：122*43*25MM
梯控16层楼层板
功能特点
1、每个楼层控制板控制16层楼，可串联8层楼层板或16层楼层板，实现控制128层电梯；
2、工作电源由主板提供；
3、断电自动恢复电梯正常状态；
4、设备安装于电梯按键背面槽中，且采用强力吸安装方式，无需打孔，安装及维护不需要电梯厂家每次开箱配合，施工维护极为方便。
技术参数
控制楼层：单个板控制8层，可串联8层楼层板或16层楼层板，实现控制64层电梯
消防要求：断电自动恢复电梯正常状态
工作电压：12V直流
工作电流：200mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：122*87*25MM

## Slide 80
梯控系统
梯控副操控制器
功能特点
1、支持IC卡、二维码、人脸等读头；
2、与主控制器485通讯；
3、可扩展8层、16层楼层板，最高支持128层；
4、双操作面板或三操作面板，可根据项目配置情况采用双梯控主控制器或梯控主控制器+副操控制器；
5、根据副操面板后空间，设备可安装副操作面板后，空间不够情况下配梯控箱安装电梯桥箱顶部。
技术参数
CPU处理器：32位ARM处理器
操作系统：嵌入式实时操作系统
RS485通信接口：1路，连接读卡器
控制楼层数量：8～128层
工作电压：12V直流
工作电流：500mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
产品尺寸：93×86×20MM

## Slide 81
梯控系统
可视对讲呼梯联动转换器
功能特点
1、实现外呼招梯功能，支持手机呼梯、机器人呼梯；
2、外呼联网控制器通过485将外呼控制板串联。
3、外呼联网控制器与梯控主控制器通过TCP/IP联网。
4、与机器人或第三方设备、软件对接，实现外呼招梯。
技术参数
与对讲主机通信方式：RS485或TCP/IP
与梯控主控制器通讯方式：RS485或TCP/IP
工作电压：5V/12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：145×90×40mm

## Slide 82
梯控系统
外呼联网控制器
功能特点
1、与可视对讲联动，实现访客乘梯。
2、可实现公共楼层与室内分机呼梯；
3、可实现楼层之间业主相互呼梯；
4、支持室内分机一键招梯（需可视对讲协议支持） ；
5、支持室内分机显示屏实时显示电梯当前楼层（需可视对讲协议支持）；
6、支持大部分常见可视对讲厂家，小部分不支持可二次开发。
技术参数
CPU处理器：32位ARM处理器
操作系统：嵌入式实时操作系统
RS485通信接口：1路
TCP/IP接口：1路
工作电压：12V直流
工作电流：500mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：145×90×40MM

## Slide 83
梯控系统
外呼招梯控制板
功能特点
1、实现电梯外呼招梯功能；
2、适合可视对接呼梯、机器人呼梯、手机呼梯等；
3、用于安装电梯外部按键面板后面槽中；
4、不能独立使用，与外呼联网控制器485通讯；
5、可提供第三方接口，实现呼梯。
技术参数
通信方式：RS485
工作电压：5V/12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：75×45×20mm
梯控外呼控制器
功能特点
1、支持接IC卡、CPU卡、二维码、人脸识别等读头控制外呼按钮。
设备可脱机运行、可联网、可上云平台。
2、安装电梯外部按键面板后面电梯井中，只控制上下按键，一般安装于一楼、负一楼等公共楼层，也可每层都安装。
3、脱机管理2万用户，可扩展至10万,与IC读头配合工作IC卡读写时间＜0.3秒；掉电不丢失IC卡信息。
4、脱机乘梯记录信息2万条，可扩展至10万； 。
技术参数
支持读头：IC卡、CPU卡、二维码、人脸识别
通信方式：RS485、TCP/IP
工作电压：5V/12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：121×87×20mm

## Slide 84
梯控系统
电梯状态检测盒
功能特点
1、实时检测电梯上下行状态。
2、实时监测电梯开关门状态。
3、实时检测电梯当前停靠楼层信息。
4、强力吸安装方式，电梯无需打孔。
5、自带信号检测设备，不接入任何电梯信号，不破坏电梯任何线路，不需要电梯公司配合。
技术参数
CPU处理器：32位ARM处理器
操作系统：嵌入式实时操作系统
RS485通信接口：2路
工作电压：12V直流
工作电流：500mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：145×90×40MM
楼层检测传感器
楼层定位标签
上下行检测传感器
开门到位传感器

## Slide 85
梯控系统
三菱(部分)电梯专用板
功能特点
1、扩展板不可独立使用，连接在电梯控制器上使用；
2、每个楼层控制板控制6~16层楼，可串联使用，与三菱部分电梯配套使用，具体根据三菱电梯按键板决定，比如三菱电梯按键板只控制6个按键，则需要对应用一个三菱专用板，三菱电梯按键板如果控制8层，的需要对应用一块三菱专用板，该电梯有多少块按键板，则对应用用几三菱专用板；
3、设备安装于电梯按键背面槽中，且采用强力吸安装方式，无需打孔，安装及维护不需要电梯厂家每次开箱配合，施工维护极为方便；
4、工作电源由主板提供；
5、扩展板的信息处理是经过电梯控制主板来进行传输 ；
6、断电自动恢复电梯正常状态。
技术参数
控制楼层：单个板控制6~16层楼
消防要求：断电自动恢复电梯正常状态
工作电压：12V直流
工作电流：200mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：122*87*25MM
梯控群控器
功能特点
1、支持电梯高峰调度，实现电梯群控管理，适合新旧电梯改造进行集中管理；
2、与电梯外呼控制器联动，识别验证通过后派梯；
3、与电梯自带选层器联动，实现派梯；
4、与通道闸联动，识别验证通过后派梯；
5、与机器人联动，实现机器人派梯；
6、与可视对讲呼梯联动转换器通讯，实现单元门派梯；
7、与外呼控制系统联动，实现预约呼梯；
8、根据高峰调度策略，将电梯空闲时停到指定楼层；
9、设备可局域网通讯，可MQTT上云；
10、可提供第三方接口，，实现第三方平台实现上述功能。
技术参数
CPU处理器：32位ARM处理器
操作系统：嵌入式实时操作系统
硬件看门狗：双硬件看门狗工作，系统运行更稳定。
有效保证系统24小时不断电长时间稳定工作
RS485通信接口：1路
TCP/IP接口：1路
工作电压：12V直流
工作电流：500mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：145×90×40MM

## Slide 86
梯控系统
免破线转接板及转接线
功能特点
1、支持市面上绝大部分电梯按键；
2、每套控制一个电梯按键，包含：电梯按键转接板1块、电梯按键到免破线转接板线1条、免破线转接板到梯控楼层板线1条；
3、梯控系统发货前，需要确认电梯按键接线端子，以便定制转接板，发货后现场安装时不需要剪线，直接将原电梯按键接线端子拔下插到我司按键转接板上，我司按键转接板再插一条接线端子到原按键实现控制，梯控系统接线非常方便；
4、接线方法，将原电梯按键接线端子拔下，插到免破线转接板上，免破线转接板插一条线回电梯按键，同时免破线转接板插一条线到梯控楼层板，实现电梯按键控制，而不需要剪线。
技术参数
适合电梯：日立、三菱、通力、迅达、蒂森、奥的斯、默纳克、康力、西奥、快意、广日、东南、永大、新时达、江南嘉捷、宏大、东芝、富士达、三星、远大、梅轮、菱王、西威、申龙、博林特、科莱、西尼等大部分电梯
规格：根据电梯按键定制
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%

## Slide 87
产品手册
门禁系统
二维码、人脸、刷卡、机器人、手机远程等开门

## Slide 88
门禁系统
双门控制器
功能特点
1、32位ARM处理器，嵌入式操作系统；
2、 支持WG读卡器或者RS485通讯接口读卡器；
3、支持IC卡、CPU卡、二维码、人脸、密码等读头；
4、支持TCP/IP联网管理，方便扩充和升级；
5、可连接2个外接读头，控制2个门区；
每个门开门时间可在1—255秒自由设置；
6、脱机开门记录信息2万条，可扩展至10万；
7、脱机管理2万用户，可扩展至10万,与IC读头配合工作IC卡读写时间＜0.3秒；掉电不丢失IC卡信息；
8、可独立控制2个门的进出，每个门可以独立设置用户的开门权限、开门时间、有权开门的区域时段。2路门磁输入；2路开门按钮输入；1路消防信号输入；具备门长时间未关闭报警、远程开锁功能；
9、平均无故障时间要求：设备全天工作，平均无故障工作时间（MTBF）>30000小时；
10、环境适应性要求：安装在室内外环境中的设备工作温度为-30～70℃，相对湿度小于0～90%；
11、可提供对接协议，支持第三方二次开发。
技术参数
联网数量：65000
硬件看门狗：双硬件看门狗工作，系统运行更稳定。有效保证系统24小时不断电长时间稳定工作
存储容量：IC卡/CPU卡：2万用户卡，2万条刷卡记录，均可扩展至10万。
读卡距离：IC卡/CPU卡：3～6CM；ID卡：3～8 CM
读卡时间：小于0.2秒
读卡器数量：2个
门控数量：2路输出
开门按钮：2路输入
时间权限组：16组按周循环时间权限组，不同用户设置不同时间进出门
开放时间组：16组周循环开放时间权限组，不刷卡门自动开放。如上班高峰时间应用
管制时间组：16组周循环管制时间权限组，时间段内管制，刷卡也无效。如周末不上班应用
联网运行：系统支持TCP/IP联网
工作电压：12V直流
工作电流：500mA（不含门锁电源）
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：121×87×20MM

## Slide 89
门禁系统
四门控制器
功能特点
1、32位ARM处理器，嵌入式操作系统；
2、 支持WG读卡器或者RS485通讯接口读卡器；
3、支持IC卡、CPU卡、二维码、人脸、密码等读头；
4、支持TCP/IP联网管理，方便扩充和升级；
5、可连接4个外接读头，控制4个门区；
每个门开门时间可在1—255秒自由设置；
6、脱机开门记录信息2万条，可扩展至10万；
7、脱机管理2万用户，可扩展至10万,与IC读头配合工作IC卡读写时间＜0.3秒；掉电不丢失IC卡信息；
8、可独立控制4个门的进出，每个门可以独立设置用户的开门权限、开门时间、有权开门的区域时段。4路门磁输入；4路开门按钮输入；1路消防信号输入；具备门长时间未关闭报警、远程开锁功能；
9、平均无故障时间要求：设备全天工作，平均无故障工作时间（MTBF）>30000小时；
10、环境适应性要求：安装在室内外环境中的设备工作温度为-30～70℃，相对湿度小于0～90%；
11、可提供对接协议，支持第三方二次开发。
技术参数
联网数量：65000
硬件看门狗：双硬件看门狗工作，系统运行更稳定。有效保证系统24小时不断电长时间稳定工作
存储容量：IC卡/CPU卡：2万用户卡，2万条刷卡记录，均可扩展至10万。
读卡距离：IC卡/CPU卡：3～6CM；ID卡：3～8 CM
读卡时间：小于0.2秒
读卡器数量：4个
门控数量：4路输出
开门按钮：4路输入
时间权限组：16组按周循环时间权限组，不同用户设置不同时间进出门
开放时间组：16组周循环开放时间权限组，不刷卡门自动开放。如上班高峰时间应用
管制时间组：16组周循环管制时间权限组，时间段内管制，刷卡也无效。如周末不上班应用
联网运行：系统支持TCP/IP联网
工作电压：12V直流
工作电流：500mA（不含门锁电源）
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：159×110×20MM

## Slide 90
产品手册
门禁、梯控读头
二维码、刷卡

## Slide 91
门禁梯控读头
长方形刷卡读头
功能特点
1、 支持IC卡、CPU卡、手机NFC；
2、金属边框烤漆、钢化玻璃发光面板；
3、双色可选，香槟金、星光银；
4、适合系统：梯控系统、通道闸、广告门立柱。
技术参数
读头类型：IC卡/CPU卡/手机NFC
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
边框颜色：香槟金、星光银
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：20mm
外观尺寸：86*56*8MM
正方形刷卡读头
刷卡一体门禁机
功能特点
1、支持IC卡、CPU卡、手机NFC 。
2、金属边框烤漆、钢化玻璃发光面板；
3、双色可选，香槟金、星光银、都市灰；
4、适合系统：梯控系统、86底盒门禁。
技术参数
读头类型：IC卡/CPU卡/手机NFC
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
边框颜色：香槟金、星光银
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：20mm
外观尺寸：86*86*8MM
香槟金
星光银
香槟金
星光银
都市灰

## Slide 92
门禁梯控读头
长方形二维码刷卡读头
功能特点
1、 支持IC卡、CPU卡、 手机NFC、二维码。
2、金属边框烤漆、钢化玻璃发光面板；
3、双色可选，香槟金、星光银；
4、适合系统：梯控系统、通道闸、广告门立柱。
技术参数
读头类型： IC卡、CPU卡、 手机NFC、二维码
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
边框颜色：香槟金、星光银
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：20mm
外观尺寸：86*56*8MM
正方形二维码刷卡读头
二维码刷卡一体门禁机
功能特点
1、支持IC卡、CPU卡、 手机NFC、二维码；
2、金属边框烤漆、钢化玻璃发光面板；
3、双色可选，香槟金、星光银、都市灰；
4、适合系统：梯控系统、86底盒门禁。
技术参数
读头类型： IC卡、CPU卡、 手机NFC、二维码
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
边框颜色：香槟金、星光银
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：20mm
外观尺寸：86*86*8MM
香槟金
星光银
香槟金
星光银
都市灰

## Slide 93
门禁梯控读头
圆形刷卡读头
功能特点
1、支持IC卡、CPU卡、手机NFC ；
2、金属边框烤漆、钢化玻璃发光面板；
3、双色可选，香槟金、星光银；
4、适合系统：梯控系统、通道闸、广告门立柱。
技术参数
读头类型： IC卡、CPU卡、手机NFC
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
边框颜色：香槟金、星光银
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：20mm
外观尺寸：直径75MM
圆形二维码刷卡读头
功能特点
1、支持IC卡、CPU卡、 手机NFC、二维码；
2、金属边框烤漆、钢化玻璃发光面板；
3、双色可选，香槟金、星光银、都市灰；
4、适合系统：梯控系统、通道闸明装。
技术参数
读头类型： IC卡、CPU卡、 手机NFC、二维码
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
边框颜色：香槟金、星光银
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：20mm
外观尺寸：直径75MM
香槟金
星光银
香槟金
星光银

## Slide 94
门禁梯控读头
长方形刷卡读头
功能特点
1、 支持IC卡、CPU卡、手机NFC；
2、金属边框烤漆、钢化玻璃发光面板；
3、双色可选，香槟金、星光银；
4、适合系统：梯控系统、通道闸、广告门立柱。
技术参数
读头类型：IC卡/CPU卡/手机NFC
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
边框颜色：香槟金、星光银
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：20mm
外观尺寸：86*56*8MM
正方形刷卡读头
刷卡一体门禁机
功能特点
1、支持IC卡、CPU卡、手机NFC 。
2、金属边框烤漆、钢化玻璃发光面板；
3、双色可选，香槟金、星光银、都市灰；
4、适合系统：梯控系统、86底盒门禁。
技术参数
读头类型：IC卡/CPU卡/手机NFC
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
边框颜色：香槟金、星光银
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：20mm
外观尺寸：86*86*8MM
香槟金
星光银
香槟金
星光银
都市灰

## Slide 95
门禁梯控读头
长方形刷卡读头
功能特点
1、 支持IC卡、CPU卡、手机NFC；
2、金属边框烤漆、钢化玻璃发光面板；
3、双色可选，香槟金、星光银；
4、适合系统：梯控系统、通道闸、广告门立柱。
技术参数
读头类型：IC卡/CPU卡/手机NFC
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
边框颜色：香槟金、星光银
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：20mm
外观尺寸：86*56*8MM
正方形刷卡读头
刷卡一体门禁机
功能特点
1、支持IC卡、CPU卡、手机NFC 。
2、金属边框烤漆、钢化玻璃发光面板；
3、双色可选，香槟金、星光银、都市灰；
4、适合系统：梯控系统、86底盒门禁。
技术参数
读头类型：IC卡/CPU卡/手机NFC
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
边框颜色：香槟金、星光银
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：20mm
外观尺寸：86*86*8MM
香槟金
星光银
香槟金
星光银
都市灰

## Slide 96
门禁梯控读头
银色长方形刷卡读头
功能特点
1、 支持IC卡、CPU卡、手机NFC；
2、塑胶开模、发光面板；
3、开孔嵌入式安装；
4、适合系统：梯控系统。
技术参数
读头类型：IC卡/CPU卡/手机NFC
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：20mm
开孔尺寸：90×57MM
黑色长方形刷卡读头
功能特点
1、支持IC卡、CPU卡、手机NFC 。
2、塑胶开模、面板不发光；
3、明装于电梯桥箱内；
4、适合系统：梯控系统。
技术参数
读头类型：IC卡/CPU卡/手机NFC
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：20mm
外观尺寸：80×60×6MM

## Slide 97
门禁梯控读头
定制刷卡读头
功能特点
1、 支持IC卡、CPU卡、手机NFC；
2、亚克力材质、发光面板；
3、根据开孔尺寸定制；
4、适合系统：梯控系统、通道闸。
技术参数
读头类型：IC卡/CPU卡/手机NFC
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：根据开孔尺寸定制
定制二维码刷卡读头
功能特点
1、 支持IC卡、CPU卡、手机NFC、二维码；
2、亚克力材质、发光面板；
3、根据开孔尺寸定制；
4、适合系统：梯控系统、通道闸。
技术参数
读头类型：IC卡/CPU卡/手机NFC/二维码
识别时间：0.1秒
通信方式：RS485
工作电压：12V直流
工作电流：50mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
开孔尺寸：根据开孔尺寸定制

## Slide 98
门禁梯控读头
內呼语音识别模块
功能特点
1、 可实现电梯内语音选层，通过语音识别点亮要到达的楼层；
2、AI语音识别模块基于流式识别技术的，实现边说边识别，并实时输出指令实现硬件控制；
3、语音识别准确率达99%，识别技术高效、准确、灵敏；
4、语音识别采用离线识别技术，无需链接网络，施工简便易安装；
5、语音识别模块具有回声消除、噪声小区，语音增强技术，满足远场、室内等场景语音识别要求；
6、适合系统：梯控系统。
技术参数
识别距离：安静环境3米
识别时间：0.5秒
支持语种：普通话
通信方式：RS485
工作电压：12V直流
工作电流：100mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：70×45×18.5MM
外呼语音识别模块
功能特点
1、可实现电梯外语音呼梯，通过语音实现点亮上楼按键或下楼按键；
2、AI语音识别模块基于流式识别技术的，实现边说边识别，并实时输出指令实现硬件控制；
3、语音识别准确率达99%，识别技术高效、准确、灵敏；
4、语音识别采用离线识别技术，无需链接网络，施工简便易安装；
5、语音识别模块具有回声消除、噪声小区，语音增强技术，满足远场、室内等场景语音识别要求；
6、适合系统：梯控系统。
技术参数
识别距离：安静环境3米
识别时间：0.5秒
支持语种：普通话
通信方式：RS485
工作电压：12V直流
工作电流：100mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
外观尺寸：70×45×18.5MM

## Slide 99
门禁梯控读头
指纹识别读头
功能特点
1、 具有指纹录入、图像处理、特征提取、模板生成、模板存储、指纹比对（1:1）或指纹搜索（1:N）等功能.。
2、采用商用算法，性能稳定，识别速度快。
3、手指感应灵敏，手指只要轻轻地触碰采集窗就能快速识别，不需要用按压。
4、可以自由输入、输出指纹图片、指纹特征值文件及各种指纹操作。
5、提供UART串口和 USB 双通讯方式。
6、具有处理器掉电睡眠，手指感应唤醒功能，低功耗。；
7、适合系统：梯控系统。
技术参数
通信接口：RS485
传感器：电容
拒真率(FRR)：≤1%
认假率(FAR)：≤0.0001%
反应时间：≤1秒（1000枚指纹）
工作电压：5V直流
工作电流：100mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%
尺寸：95×66×25MM
掌静脉识别读头
功能特点
1、最高级别生物识别技术，实现掌静脉+掌纹双重识别，生物特征信息量丰富，保障了识别和认证精准度。
2、杜绝伪造特征，手掌静脉识别区别于其他生物识别方式，采用体内特征识别，特征无法伪造，避免了冒用身份识别的违法违规行为。
3、活体识别科技，掌静脉识别技术依靠体内血红蛋白对近红外光线的反应实现静脉纹路信息的提取，仅对活体手掌进行识别。
4、特征数据加密，掌静脉和掌纹特征值融合加密算法。
5、适合系统：梯控系统。
技术参数
通信接口：1路USB
传感器：红外摄像头
拒真率(FRR)：≤0.01%
认假率(FAR)：≤0.0001%
反应时间：≤1.5秒（10000枚静脉）
工作电压：5V直流
工作电流：500mA
工作温度：-30～70℃
工作湿度：15～95%

## Slide 100
门禁梯控读头
长距离读卡器
功能特点
1、读卡距离最长可以做到30米；
2、支持232通讯、维根通讯、485通讯；
3、可扩展TCP/IP通讯模块；
4、支持自动连续读卡或触发读卡(IO输入信号);
4、支持在线升级固件；
5、支持提供接口给第三方做应用开发。
项次 | 参数和性能
读卡器-标签协议 | ISO18000-6B, EPC Class1 Gen2(ISO18000-6C)
天线接口 | 集成一体式天线，水平极化
射频频段 | 超高频, 支持可选美洲(902-928MHz) / 欧洲(865-868MHz) / 中国(920-925MHz) / 其它国家频段
射频模式 | 定频模式 / 广谱跳频
通信方式 | RS-232/RS-485/网口, 韦根/触发, USB(需转接头), GPIO(定制)
识别范围 | 可达10米，依使用环境和电子标签
射频输出 | 低于32dBm, 符合无线电管理规范
软件支持 | 提供串口通信协议，Windows API和Demo, VC/VB/C#源码/例子代码
供电 | 直流9V/12V电源适配器
尺寸 | 235x235x65毫米 (不含夹码)
重量 | 2.0公斤
抱杆直径 | 40-50毫米
存储温度 | -30 ~ +85摄氏度
工作温度 | -20 ~ +80摄氏度
防雷保护 | 外壳接地，通信口1.5KV浪涌保护
工作性能 | 高速微处理器，运行稳定
工作模式 | 支持主机-从机模式，触发/主动模式
快速识别 | 可识别高于160Km/h运行中电子标签
固件升级 | 固件可通过串口升级工具进行升级
技术参数
应用 | 例子 | 说明
车辆管理 | 停车场 | 车辆出入管理，收费自动化
 | 门禁 | 门禁、通道闸、广告门、卷闸门等
 | 公路收费 | 公路，桥梁，通道计费自动化
 | 码头/集装箱 | 道路，铁路，码头集装箱管理
物流管理 | 仓库管理 | 仓库，超市，枪械，邮包，洗衣房管理
 | 生产制造 | 监控生产线产品流程
 | 机场海关 | 海关清关，机场物品管理
 | 防伪跟踪 | 产品防伪，反向追踪，食品牲畜生产全程监控
人员管理 | 进出控制 | 人员通道进出监控，户外运动计时
 | 考勤人事 | 考勤薪资人事管理
 | 矿坑安全 | 矿坑安全管理
 | 家校通 | 用于学校和家长之间学生的安全管理
应用场景

## Slide 101
产品手册
人脸识别机
4.3寸、7寸、8寸、10.1寸、半球

## Slide 102
人脸识别机
4.3寸刷卡人脸识别机（主推）
功能特点
1、支持双目活体检测；
2、支持5000的人脸比对库及7万条识别记录；
3、支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光；
4、内置国产CPU；
5、采用LINUX操作系统，系统稳定；
6、独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.5s；
7、平均无故障运行时间 MTBF＞50000h；
8、不防水，仅用于室内；
9、工作温度：-10℃- +50℃；
10、支持前端设备配置、人员注册、信息查询等操作；
11、丰富的硬件接口（USB2.0、门磁输入、开门输入、报警输入、韦根输出等）；
12、4.3寸电容式触摸屏，图像无拖影、无延迟；
13、可提供对接协议，支持HTTP协议和MQTT协议，支持第三方二次开发。
硬件 | 
处理器 | 双核Dual-Core ARM Cortex-A7，@1.0GHz
存储 | RAM：256MB ROM：8GB
操作系统 | Linux操作系统
镜头 | 4.32mm 焦距
刷卡模块 | 13.56MHz高频刷卡模块，支持ISO/IEC 14443 TypeA、支持识读IC卡
以太网 | 100M以太网口，符合 IEEE802.3/802.3u 标准，支持IPV4、IPV6协议
Wifi模块 | 2.4GHz单频WiFi通信，支持802.11 b/g协议，最高速率54Mbps
蓝牙模块 | BT 4.2 调制方式: DPSK,DQPSK,GFSK 传输速率：1Mbps~3Mbps
屏幕 | 4.3英寸 IPS LCD屏
触摸 | 电容式触摸
扬声器 | 声音响度可调，功率1W
性能 | 
识别距离 | 0.3~1.5米
人脸角度 | 左右30度，上下30度
识别时间 | 小于0.5秒
人脸容量 | 5000张
记录容量 | 70000条
接口 | 
电源输入 | DC12V/2A
网络接口 | 1 个 100M 以太网口
韦根接口 | 1 路韦根输出
报警接口 | 1 路报警输入
门磁接口 | 1 路门磁输入
开门接口 | 1 路开门输入
通讯接口 | 1 路RS485通讯接口
USB接口 | 1路USB2.0 Type A接口
摄像头参数 | 
摄像头 | 双目摄像头，可见光和近红外，支持活体检测
有效像素 | 210万有效像素
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR)
信噪比 | ≥50db(AGC OFF)
宽动态 | 100db，ISP算法人脸局部曝光
常规参数 | 
工作温度 | -10℃ 至 +50℃
工作湿度 | 10%～90%相对湿度,无冷凝
设备功率 | 10W(MAX)
ESD | 接触±4KV，空气±6KV
防护等级 | IP42
供电 | DC12V/2A
产品尺寸 | 173.5*90.0*24.0（mm）
技术参数

## Slide 103
人脸识别机
4.3寸刷卡人脸识别机
功能特点
1、支持双目活体检测；
2、支持20000人脸比对库及6万条识别记录；
3、支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光；
4、内置国产CPU；
5、采用LINUX操作系统，系统稳定 ；
6、独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.5s；
7、平均无故障运行时间 MTBF＞50000h；
8、室内IP42级防水、防尘；
9、支持防拆报警；
10、支持咪头输入音频，喇叭输出音频；
11、丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45、门磁、门铃、开门、报警、RS485）；
12、4.3寸电容式多点触摸屏，图像无拖影、无延迟；
13、可提供对接协议，支持HTTP协议和MQTT协议，支持第三方二次开发。
技术参数
硬件 | 
处理器 | 双核Dual-Core ARM Cortex-A7，@1.0GHz
操作系统 | Linux操作系统
存储 | 支持TF卡存储（选配）
摄像头 | 双目，210万有效像素，1920*1080
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS
镜头 | 4.5mm
刷卡模块 | 选配，13.56MHz，身份证序列号、Mifare、NFC
Wifi模块 | IEEE 802.11b/g/n标准，支持2.4GHz频段，速度区间 1Mbps-150Mbps
触摸屏 | 支持，电容式多点触摸屏
扬声器 | 标配，语音播放内容可定制
性能 | 
识别高度 | 1.2~2.2米，角度可调
识别距离 | 0.3~1.5米
人脸角度 | 左右30度，上下30度
识别时间 | 小于0.5秒
存储容量 | 6万条抓拍记录
人脸容量 | 20000张
接口 | 
电源输入 | DC12V/2A
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
韦根接口 | 1 路韦根接口输出，1路韦根接口输入
报警接口 | 1 路火警输入，1 路报警输出
门磁接口 | 1 路门磁接口输入
开门接口 | 1 路开门接口输入
门铃接口 | 1 路门铃接口输出
门锁接口 | 1 路门锁接口输出
通讯接口 | 1 路RS485通讯接口
摄像机参数 | 
摄像机 | 双目摄像头，全玻璃镜头，可见光和近红外，支持活体检测
有效像素 | 210万有效像素，1920*1080
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR)
信噪比 | ≥50db(AGC OFF)
屏幕分辨率 | 480*272
常规参数 | 
工作温度 | -20℃ - +55℃
工作湿度 | 0～90%相对湿度,无冷凝
设备功率 | 10W(MAX)
盐雾等级 | Rp6级以上
抗静电 | 接触±4KV，空气±8KV
供电 | DC12V/2A
防护等级 | IP42
屏幕规格 | 4.3寸电容式多点触摸屏
设备尺寸 | 160(长) * 88(宽) * 17(厚)mm

## Slide 104
人脸识别机
7寸人脸识别机
功能特点
1、支持双目活体检测；
2、支持20000人脸比对库及6万条识别记录；
3、支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光；
4、采用LINUX操作系统，系统稳定；
5、此款不支持刷卡；
6、独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.5s；
7、平均无故障运行时间 MTBF＞50000h；
8、接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议；
9、IP66级防水、防尘；
10、丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485）；
11、7寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟；
12、可提供对接协议，支持HTTP协议和MQTT协议，支持第三方二次开发。
技术参数
硬件 | 
处理器 | 双核处理器+1G 内存+16G EMMC
操作系统 | Linux 操作系统
存储 | 支持 TF 卡存储
摄像头 | 双目，210 万有效像素，1920*1080
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS
镜头 | 6mm
扬声器 | 标配，语音播放内容可定制
性能 | 
识别高度 | 1.2~2.2 米，角度可调
识别距离 | 0.5~1.5 米，视镜头可变
人脸角度 | 左右 30 度，上下 30 度
识别时间 | 小于 0.5 秒
人脸容量 | 20000 张
存储容量 | 6 万条抓拍记录
接口 | 
开关量输出 | 1 路开关量输出，其他GPIO口可以定制线
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，可定制千兆网口
韦根接口 | 1 路韦根接口输入，1 路韦根接口输出
USB 接口 | 1 路 USB 接口做device
通信接口 | 1 路 RS485 接口
摄像机参数 | 
摄像机 | 双目摄像头，可见光和近红外，支持活体检测
有效像素 | 210 万有效像素，1920*1080
最低照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR) ;黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR)
信噪比 | ≥50db(AGC OFF)
宽动态范围 | 100db，ISP 算法人脸局部曝光
视频编码 | H.265 Main Profile 编码/H.264 BP/MP/HP 编码/MJPEG 编码
功能 | 
网页端配置 | 支持
设备远程升级 | 支持
部署方式 | 支持公网、局域网使用
常规参数 | 
工作温度 | -30℃ - +60℃
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝
盐雾等级 | Rp6 级以上
抗静电 | 接触±6KV，空气±8KV
供电 | DC12V/2A
防暴等级 | IK06
防护等级 | IP66
设备功率 | 14.4W(MAX)
设备尺寸 | 128(宽) * 28(厚) *240(高)mm
立柱孔径 | 36 mm
屏幕规格 | 7 寸 IPS 高清屏
设备重量 | 1.5 千克

## Slide 105
人脸识别机
7寸刷卡人脸识别机
功能特点
1、支持双目活体检测；
2、支持20000人脸比对库及6万条识别记录；
3、支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光；
4、采用LINUX操作系统，系统稳定；
5、主机内置IC刷卡模块；
6、独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.5s；
7、平均无故障运行时间 MTBF＞50000h；
8、接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议；
9、IP66级防水、防尘；
10、丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485）；
11、7寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟；
12、可提供对接协议，支持HTTP协议和MQTT协议，支持第三方二次开发。
技术参数
硬件 | 
处理器 | 双核Dual-Core ARM Cortex-A7，@1.0GHz
操作系统 | Linux操作系统
存储 | 8GB EMMC
摄像头 | 双目，210万有效像素，1920*1080
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS
镜头 | 6mm
刷卡模块 | 13.56MHz，支持Mifare S50、S70卡，ultralinght卡，NTAG卡，DESFire D21、D41、D81，非接触CPU卡
WIFI模块 | IEEE 802.11b/g/n标准，支持2.4GHz频段，速度区间 1Mbps-150Mbps
蓝牙模块 | 8DPSK,π/4DQPSK, GFSK，速度区间 1Mbps-2,3Mbps
扬声器 | 标配，语音播放内容可定制
性能 | 
识别高度 | 1.2~2.2米，角度可调
识别距离 | 0.5~1.5米，视镜头可变
人脸角度 | 左右30度，上下30度
识别时间 | 小于0.5秒
存储容量 | 6万条抓拍记录
人脸容量 | 20000张
可刷卡类型 | 13.56MHz，身份证序列号、Mifare、NFC（可选配内置身份证阅读器）
接口 | 
开关量输出 | 1 路开关量输出，其他GPIO口可以定制线
USB接口 | 1 路 USB 接口做device
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，可定制千兆网口
韦根接口 | 1 路韦根接口输出，1路韦根接口输入
通讯接口 | 1 路 RS485 接口
摄像机参数 | 
摄像机 | 双目摄像头，可见光和近红外，支持活体检测
有效像素 | 210万有效像素，1920*1080
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR)
信噪比 | ≥50db(AGC OFF)
常规参数 | 
工作温度 | -30℃ - +60℃
工作湿度 | 0～90%相对湿度,无冷凝
设备功率 | 10W(MAX)
盐雾等级 | Rp6级以上
抗静电 | 接触±6KV，空气±8KV
供电 | DC12V/2A
防暴等级 | IK06
防护等级 | IP66
屏幕规格 | 7寸高清IPS屏
设备尺寸 | 252(长) * 136(宽) *26(厚)mm
设备重量 | 1.7 kg

## Slide 106
人脸识别机
7寸圆柱人脸识别机
功能特点
1、支持双目活体检测；
2、支持20000人脸比对库及60000条识别记录；
3、内置国产CPU；
4、采用LINUX操作系统，系统稳定；
5、支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光；
6、平均无故障运行时间 MTBF＞50000h；
7、独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.5s；
8、接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议；
9、IP66级防水、防尘；
10、丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485）；
13、7寸高清RGB显示屏，图像无拖影、无延迟；
14、可提供对接协议，支持HTTP协议和MQTT协议，支持第三方二次开发。
技术参数
硬件 | 
处理器 | 双核Dual-Core ARM Cortex-A7，@1.0GHz
操作系统 | Linux操作系统
存储 | 8GB EMMC
摄像头 | 双目，210万有效像素，1920*1080
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS
镜头 | 6mm
扬声器 | 标配，语音播放内容可定制
性能 | 
识别高度 | 1.2~2.2米，角度可调
识别距离 | 0.3~1.5米，视镜头可变
人脸角度 | 左右30度，上下30度
识别时间 | 小于0.5秒
人脸容量 | 20000张
存储容量 | 60000条抓拍记录
接口 | 
通讯接口 | RJ45自适应以太网口（可支持定制WiFi）
控制接口 | 开关量输出
韦根接口 | 1 路韦根接口输入，1 路韦根接口输出
USB 接口 | 1 路 USB 接口做device
通信接口 | 1 路RS485通信接口
摄像机参数 | 
摄像机 | 双目摄像头，可见光，支持活体检测
有效像素 | 210万有效像素，1920*1080
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR)
信噪比 | ≥50db(AGC OFF)
屏幕分辨率 | 480*800
常规参数 | 
工作温度 | -30℃ - +60℃
工作湿度 | 0～90%相对湿度,无冷凝
设备功率 | 10W(MAX)
盐雾等级 | Rp6级以上
抗静电 | 接触±6KV，空气±8KV
供电 | DC12V/2A
螺孔孔径 | 47mm
防暴等级 | IK06
防护等级 | IP65
屏幕规格 | 7寸高清RGB显示屏
设备尺寸 | 519(长) * 118(宽) *118(厚)mm

## Slide 107
人脸识别机
8寸超薄刷卡人脸识别机（主推）
功能特点
1、支持双目活体检测；
2、支持24000人脸比对库及16万条识别记录；
3、支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光；
4、采用LINUX操作系统，系统稳定；
5、支持防拆报警；
6、支持触摸屏前端管理、配置；
7、平均无故障运行时间 MTBF＞50000h；
8、独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.3s；
9、接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议；
10、丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、门磁、门铃、开门、报警、RS485）；
11、可提供对接协议，支持HTTP协议和MQTT协议，支持第三方二次开发。
技术参数
硬件 | 
处理器 | 国产双核处理器+1G内存+16G EMMC
操作系统 | Linux操作系统
存储 | 支持TF卡存储（选配）
摄像头 | 双目，210万有效像素，1920*1080
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS
镜头 | 4.5mm 焦距
WiFi模块 | 2.4GHz频段，IEEE802 b/g/n协议；5GHz频段，IEEE802 a/n/ac协议
可刷卡类型 | mifare one（M1）、S50、S70、NTAG2xx 等 13.56MHz 频段卡片、TK、EM 等系列 125KHz 频段卡片（IC/ID均支持）
扬声器 | 语音播放内容可定制
性能 | 
识别高度 | 1.2~2.3米，角度可调
识别距离 | 0.5~2.5米
人脸角度 | 左右30度，上下30度
识别时间 | 小于0.3秒
存储容量 | 16万条抓拍记录
人脸容量 | 24000张
接口 | 
电源输入 | DC12V/2A
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，可定制千兆网口
韦根接口 | 1 路韦根接口输出，1路韦根接口输入
报警接口 | 1 路火警输入
门磁接口 | 1 路门磁接口输入
开门接口 | 1 路开门接口输入
门铃接口 | 1 路门铃接口输出
门锁接口 | 1 路门锁接口输出
通讯接口 | 1 路RS485通讯接口
USB接口 | 1 路USB接口
摄像机参数 | 
摄像机 | 双目摄像头，全玻璃镜头，可见光和近红外，支持活体检测
有效像素 | 210万有效像素，1920*1080
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR)
信噪比 | ≥50db(AGC OFF)
宽动态 | 120db，ISP算法人脸局部曝光
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码
常规参数 | 
工作温度 | -20℃ - 55℃
工作湿度 | 0～90%相对湿度,无冷凝
设备功率 | 20W(MAX)
抗静电 | 接触±6KV，空气±8KV
供电 | DC12V/2A
防护等级 | IP42
屏幕规格 | 8寸高清IPS屏
设备尺寸 | 215.22*130*18mm

## Slide 108
人脸识别机
8寸防水刷卡人脸识别机
功能特点
1、支持双目活体检测；
2、支持30000的人脸比对库及9万条识别记录；
3、支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光；
4、超薄机身，精致型工业设计；
5、支持防拆报警；
6、平均无故障运行时间 MTBF＞50000h；
7、支持咪头输入音频，喇叭输出音频；
8、独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.3s；
9、接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议；
10、丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、门磁、门铃、开门、报警、RS485）；
11、8寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟；
12、可提供对接协议，支持HTTP协议和MQTT协议，支持第三方二次开发。
技术参数
硬件 | 
处理器 | 双核 ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU
操作系统 | Linux操作系统
存储 | 1GB内存 + 8GB eMMC
摄像头 | 双目，210万有效像素，1920*1080
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS
镜头 | 4.5mm 焦距
WiFi模块 | 2.4GHz WiFi SoC芯片，集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路，最大72.2Mbit/s物理层速率
刷卡模块 | 13．56MHz，支持Mifare S50、S70卡，ultralinght卡，NTAG卡，DESFire D21、D41、D81，非接触CPU卡
扬声器 | 语音播放内容可定制
性能 | 
识别高度 | 1.2~2.3米，角度可调
识别距离 | 0.5~2.5米
人脸角度 | 左右30度，上下30度
识别时间 | 小于0.3秒
识别记录容量 | 80000
人脸容量 | 30000
接口 | 
电源输入 | DC12V/2A
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，可定制千兆网口
韦根接口 | 1 路韦根接口输出，1路韦根接口输入
报警接口 | 1 路火警输入
门磁接口 | 1 路门磁接口输入
开门接口 | 1 路开门接口输入
门铃接口 | 1 路门铃接口输出
门锁接口 | 1 路门锁接口输出
通讯接口 | 1 路RS485通讯接口
USB接口 | 1 路USB接口
摄像机参数 | 
摄像机 | 双目摄像头，G+P镜头，可见光和近红外，支持活体检测
有效像素 | 210万有效像素，1920*1080
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR)
信噪比 | ≥50db(AGC OFF)
宽动态 | 120db，ISP算法人脸局部曝光
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码
常规参数 | 
工作温度 | -30℃ - 60℃
工作湿度 | 0～90%相对湿度,无冷凝
设备功率 | 20W(MAX)
盐雾等级 | Rp6级以上
供电 | DC12V/2A
防护等级 | IP66
屏幕规格 | 8寸高清IPS屏，分辨率1280*800
设备尺寸 | 242(长) * 133(宽) *22(厚)mm

## Slide 109
人脸识别机
8寸二维码刷卡人脸识别机（主推）
功能特点
1、支持双目活体检测
2、支持30000+的人脸比对库及8万条识别记录
3、支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光
4、IP66级防水、防尘
5、支持二维码阅读功能
6、采用LINUX操作系统，系统稳定
7、平均无故障运行时间 MTBF＞50000h
8、8寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟；
9、独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.3s
10、接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议
11、丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485）
12、可提供对接协议，支持HTTP协议和MQTT协议，支持第三方二次开发。
技术参数
硬件 | 
处理器 | 双核 ARM Cortex-A7
操作系统 | Linux操作系统
存储 | 支持TF卡存储
摄像头 | 双目，210万有效像素，1920*1080
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS
镜头 | 6mm
二维码阅读模块 | 支持QR Code、PDF417、ECC200、EAN13、Code128等二维码和一维码
刷卡模块 | 选配，支持读取ISO/IEC14443协议的Type-A、Type-B类卡，支持身份证UID和身份证唯一识别码
扬声器 | 标配，语音播放内容可定制
性能 | 
识别高度 | 1.2~2.2米，角度可调
识别距离 | 0.5~1.5米，视镜头可变
人脸角度 | 左右30度，上下30度
识别时间 | 小于0.3秒
存储容量 | 8万条抓拍记录
人脸容量 | 30000张
可刷卡类型 | 13．56MHz，支持Mifare S50、S70卡，ultralinght卡，NTAG卡，DESFire D21、D41、D81，非接触CPU卡
接口 | 
开关量输出 | 1 路开关量输出，其他GPIO口可以定制线
USB接口 | 1 路 USB 接口做device
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，可定制千兆网口
韦根接口 | 1 路韦根接口输出，1路韦根接口输入
通讯接口 | 1 路 RS485 接口
摄像机参数 | 
摄像机 | 双目摄像头，可见光和近红外，支持活体检测
有效像素 | 210万有效像素，1920*1080
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR)
信噪比 | ≥50db(AGC OFF)
宽动态 | 120db，isp算法人脸局部曝光
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码
常规参数 | 
工作温度 | -30℃ - +60℃
工作湿度 | 0～90%相对湿度,无冷凝
设备功率 | 20W(MAX)
盐雾等级 | Rp6级以上
抗静电 | 接触±6KV，空气±8KV
供电 | DC12V/2A
防暴等级 | IK06
防护等级 | IP66
屏幕规格 | 8寸高清IPS屏
设备尺寸 | 265(长) * 126(宽) *26(厚)mm
设备重量 | 1.7 kg

## Slide 110
人脸识别机
8寸二维码刷卡人脸识别机
功能特点
1、支持双目活体检测
2、支持24000的人脸比对库及6.9万条识别记录
3、支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光
4、平均无故障运行时间 MTBF＞50000h
5、支持视频区域部分屏蔽
6、8寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟
7、独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.3s
8、接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议
9、丰富的硬件接口（I/O、USB2.0、WG26、WG34、RJ45、RS485）
10、自动增益、自动白平衡，让图像真实的色彩自然还原
11、3D降噪、透雾技术，使得低照度下的监控画面更加清晰细腻
12、支持视频亮度、对比度、色调、饱和度、gamma调节；
13、可提供对接协议，支持HTTP协议和MQTT协议，支持第三方二次开发。
技术参数
硬件 | 
处理器 | 双核 ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU
操作系统 | Linux操作系统
存储 | 1GB内存 + 8GB eMMC
摄像头 | 双目，210万有效像素，1920*1080
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS
镜头 | 4.5mm 焦距
刷卡模块 | mifare one（M1）、S50、S70、NTAG2xx 等 13.56MHz 频段卡片、TK、EM 等系列 125KHz 频段卡片（IC/ID均支持）
二维码模块 | 640（水平） X 480（垂直）CMOS，水平视角31°，支持QR code、PDF417、EAN13、EAN8、UPC-A等各种一维码、二维码
扬声器 | 语音播放内容可定制
性能 | 
识别高度 | 1.2~2.3米，角度可调
识别距离 | 0.5~1.5米，视镜头可变
人脸角度 | 左右30度，上下30度
识别时间 | 小于0.3秒
识别记录容量 | 69000
人脸容量 | 24000
接口 | 
电源输入 | DC12V/2A
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
韦根接口 | 1 路韦根接口输出，1路韦根接口输入
开关量 | 1 路开关量输出
通讯接口 | 1 路RS485通讯接口
USB接口 | 1 路USB接口
摄像机参数 | 
摄像机 | 双目摄像头，定制镜头，可见光和近红外，支持活体检测
有效像素 | 210万有效像素，1920*1080
信噪比 | ≥50db(AGC OFF)
宽动态 | 120db，ISP算法人脸局部曝光
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码
常规参数 | 
工作温度 | -20℃ - 60℃
工作湿度 | 0～90%相对湿度,无冷凝
设备功率 | 20W(MAX)
盐雾等级 | Rp6级
ESD | 接触±6KV，空气±8KV
供电 | DC12V/2A
防护等级 | IP66
屏幕规格 | 8寸高清IPS屏，分辨率1280*800
设备尺寸 | 295.76(长) * 140.2(宽) *24(厚)mm

## Slide 111
人脸识别机
10.1寸二维码刷卡人脸识别机
功能特点
1、支持双目活体检测；
2、支持30000+的人脸比对库及8万条识别记录；
3、支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光；
4、平均无故障运行时间 MTBF＞50000h；
5、10.1寸IPS全视角高清显示屏；
6、采用LINUX操作系统，系统稳定；
7、IP66级防水、防尘；
8、独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.5s
9、支持扩展测温模块近距离测量体温，并高温报警，支持温度数据接口协议对接
10、H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备；
11、接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议
12、可提供对接协议，支持HTTP协议和MQTT协议，支持第三方二次开发。
技术参数
硬件 | 
处理器 | 国产双核处理器+1G内存+8G EMMC
操作系统 | Linux操作系统
存储 | 支持TF卡存储（选配）
摄像头 | 双目，210万有效像素，1920*1080
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS
镜头 | 4.5mm 焦距
刷卡模块 | mifare one（M1）、S50、S70、NTAG2xx 等 13.56MHz 频段卡片、TK、EM 等系列 125KHz 频段卡片（IC/ID均支持）
二维码阅读模块 | 支持QR Code、PDF417、ECC200、EAN13、Code128等二维码和一维码
触屏模块 | 电容式多点触控屏
扬声器 | 语音播放内容可定制
性能 | 
识别高度 | 1.2~2.3米，角度可调
识别距离 | 0.5~2.5米
人脸角度 | 左右30度，上下30度
识别时间 | 小于0.5秒
存储容量 | 8万条抓拍记录
人脸容量 | 30000张
接口 | 
电源输入 | DC12V/3A
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，可定制千兆网口
韦根接口 | 1 路韦根接口输出，1路韦根接口输入
门磁接口 | 1 路门磁接口输入
开门接口 | 1 路开门接口输入
GPIO接口 | 1 路GPIO接口可配置
门锁接口 | 1 路门锁接口输出
通讯接口 | 1 路RS485通讯接口
摄像机参数 | 
摄像机 | 双目摄像头，全玻璃镜头，可见光和近红外，支持活体检测
有效像素 | 210万有效像素，1920*1080
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR)
信噪比 | ≥50db(AGC OFF)
宽动态 | 120db，ISP算法人脸局部曝光
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码
常规参数 | 
工作温度 | -30℃ - 70℃
工作湿度 | 0～90%相对湿度,无冷凝
设备功率 | 20W(MAX)
盐雾等级 | Rp6级以上
抗静电 | 接触±6KV，空气±8KV
供电 | DC12V/2A
防护等级 | IP66
屏幕规格 | 10.1寸高清IPS屏
设备尺寸 | 319*157*25.2mm

## Slide 112
人脸识别机
半球人脸识别机
功能特点
1、支持双目活体检测
2、支持20000人脸比对库及8万条识别记录
3、支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光
4、独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.5s
5、采用LINUX操作系统，系统稳定
6、H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备
7、支持多人同时识别；
9、平均无故障运行时间 MTBF＞50000h
10、IP66级防水、防尘；
11、接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议
12、可提供对接协议，支持HTTP协议和MQTT协议，支持第三方二次开发。
技术参数
性能 | 
传感器 | 1/2.8 "逐行扫描 CMOS
最低照度 | 0.01Lux
日夜参数 | 自适应
识别速度 | ≤250ms
识 别 率 | ≥99%
识别距离 | 2.0-4.0m
人脸库 | 20000
处理器 | 国产双核处理器+1G内存+8G EMMC
操作系统 | Linux操作系统
摄像头 | 双目，210万有效像素，1920*1080
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS
镜头 | 4.5mm 焦距
摄像头 | 双目，210万有效像素，1920*1080
镜头 | 4.5mm 焦距
网页端配置 | 支持
设备远程升级 | 支持
部署方式 | 支持公网、局域网使用
摄像机 | 双目摄像头，全玻璃镜头，可见光和近红外，支持活体检测
有效像素 | 210万有效像素，1920*1080
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR)
信噪比 | ≥50db(AGC OFF)
宽动态 | 120db，ISP算法人脸局部曝光
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码
电压 | 12V
功耗 | 5W
工作温度 | -40℃～＋70℃
工作湿度 | 20%－90%
防水等级 | IP66

## Slide 113
产品手册
电梯五方对讲
4G无线对讲、IP网络对讲

## Slide 114
电梯五方对讲
4G无线对讲可视主机
功能特点
1、能选择呼叫电梯群内任意一台电梯对讲分机、并能实现清晰双向对讲；
2、8位编码呼叫，管理主机对分机数量没有限制；
3、接收电梯分机呼叫和求助，并显示来电号码；
4、能记录电梯分机来电地址和时间，并能对历次来电进行查询。
技术参数
传输方式：无线（三大运营商的物联网信号）
传输协议：SIP，网络技术
语音编码：G.711/722，语音质量：电信级别，支持SIP服务器，全双工模式对讲、回声消除、支持丢包补偿，自适应抖动传输。
抗干扰：采用全数字技术，全数字编码，线路无损耗，不受天气等影响。
工作电压：DC12V，2A
工作温度范围：-10℃-~~70℃
音量：大于60DB 可调整。
对码方式：手机小程序轻松对码，用户可以通过小程序更换电梯呼号及名称。
来电显示：电梯的名称、支持汉字和英文两种。
网络：以太网和互联网。

## Slide 115
电梯五方对讲
4G无线对讲非可视主机
功能特点
1、能选择呼叫电梯群内任意一台电梯对讲分机、并能实现清晰双向对讲；
2、8位编码呼叫，管理主机对分机数量没有限制；
3、接收电梯分机呼叫和求助，并显示来电号码；
4、能记录电梯分机来电地址和时间，并能对历次来电进行查询。
技术参数
传输方式：无线（三大运营商的物联网信号）
传输协议：SIP，网络技术
语音编码：G.711/722，语音质量：电信级别，支持SIP服务器，全双工模式对讲、回声消除、支持丢包补偿，自适应抖动传输。
抗干扰：采用全数字技术，全数字编码，线路无损耗，不受天气等影响。
工作电压：DC12V，2A
工作温度范围：-10℃-~~70℃
音量：大于60DB 可调整。
对码方式：手机小程序轻松对码，用户可以通过小程序更换电梯呼号及名称。
来电显示：电梯的名称、支持汉字和英文两种。
网络：以太网和互联网。
4G无线对讲无线分机
功能特点
1、4G无线网络五方通话分机主要作用是将电梯话机的音频进行编码，采用标准SIP语音协议，运用的消回声算法，解决传统对讲系统中存在的音质不佳、组网复杂、传输距离短、互动性差等问题；
2、它可集成一、二、三、四局分机及电梯数据采集等，适应多种使用环境，方便快速部署设备，是电梯厂家、物业、被困紧急救援等通讯的理想选择。
技术参数
传输方式：无线（三大运营商的物联网信号）
传输协议：SIP，网络技术
语音编码：G.711/722，语音质量：电信级别，支持SIP服务器，全双工模式对讲、回声消除、支持丢包补偿等。
对码方式：手机小程序，轻松对码，用户可以通过小程序设置呼叫主机地址，最多可以支持6台主机。
来电接听：主机呼叫分机，分机3秒内自动接听。
分机支持电梯数量：1-4台电梯，用户可以根据现场情况适当选择。
一路
二路
三路
四路

## Slide 116
电梯五方对讲
IP网络对讲可视主机
功能特点
1、能选择呼叫电梯群内任意一台电梯对讲分机、并能实现清晰双向对讲；
2、8位编码呼叫，管理主机对分机数量没有限制；
3、接收电梯分机呼叫和求助，并显示来电号码；
4、能记录电梯分机来电地址和时间，并能对历次来电进行查询。
技术参数
传输方式：以太网和互联网。
传输协议：SIP，网络技术
语音编码：G.711/722，语音质量：电信级别，
支持SIP服务器，全双工模式对讲、回声消除、支持丢包补偿，自适应抖动传输。
抗干扰：采用全数字技术，全数字编码，线路无损耗，不受天气等影响。
工作电压：DC12V，2A
工作温度范围：-10℃-~~70℃
音量：大于60DB 可调整。可与轿箱内摄像头联动，可视通话。
来电显示：电梯的名称、支持汉字和英文两种。
7屏高清电容触摸屏，操作更灵活。
录音：100条。

## Slide 117
电梯五方对讲
IP网络对讲非可视主机
功能特点
1、能选择呼叫电梯群内任意一台电梯对讲分机、并能实现清晰双向对讲；
2、8位编码呼叫，管理主机对分机数量没有限制；
3、接收电梯分机呼叫和求助，并显示来电号码；
4、能记录电梯分机来电地址和时间，并能对历次来电进行查询。
技术参数
传输方式：以太网和互联网。
传输协议：SIP，网络技术
语音编码：G.711/722，语音质量：电信级别，
支持SIP服务器，全双工模式对讲、回声消除、支持丢包补偿，自适应抖动传输。
抗干扰：采用全数字技术，全数字编码，线路无损耗，不受天气等影响。
工作电压：DC12V，2A
工作温度范围：-10℃-~~70℃
音量：大于60DB 可调整。可与轿箱内摄像头联动，可视通话。
来电显示：电梯的名称、支持汉字和英文两种。
7屏高清电容触摸屏，操作更灵活。
录音：100条。
IP网络对讲分机
功能特点
1、4G无线网络五方通话分机主要作用是将电梯话机的音频进行编码，采用标准SIP语音协议，运用的消回声算法，解决传统对讲系统中存在的音质不佳、组网复杂、传输距离短、互动性差等问题；
2、它可集成一、二、三、四局分机及电梯数据采集等，适应多种使用环境，方便快速部署设备，是电梯厂家、物业、被困紧急救援等通讯的理想选择。
技术参数
传输方式：以太网和互联网
传输协议：SIP，网络技术
语音编码：G.711/722，语音质量：电信级别，支持SIP服务器，全双工模式对讲、回声消除、支持丢包补偿，自适应抖动传输。
抗干扰：采用全数字技术，全数字编码，线路无损耗，不受天气等原因影响。
工作电压：DC12V，2A
工作温度范围：-10℃-~~70℃
分机支持电梯数量：1-4台电梯。
一路
二路
三路
四路

## Slide 118
电梯五方对讲
电梯机房话机
功能特点
1、电梯机房话机是安装在电梯机房的话机，它具有1个呼叫键；
2、按紧急求助键可以呼叫管理主机和其它话机不论谁摘机都能与轿厢话机通话；
3、能接管理主机等呼叫并能实现清晰双向对讲。
技术参数
NKT系统总线：4线
NBT系统总线：2线
音频输出不失真率： 30mw
频率响应：300~3400HZ 3dB
静态工作电流：20 mA
工作电压：DC12V，2A
工作温度范围：-10℃-~~70℃
轿箱内话机
功能特点
1、桥箱内话机是安装在电梯桥箱顶部，它具有1个呼叫键；
2、按紧急求助键可以呼叫管理主机和其它话机不论谁摘机都能与轿厢话机通话；
3、能接管理主机等呼叫并能实现清晰双向对讲。
技术参数
NKT系统总线：4线
NBT系统总线：2线
音频输出不失真率： 30mw
频率响应：300~3400HZ 3dB
静态工作电流：20 mA
工作电压：DC12V，2A
工作温度范围：-10℃-~~70℃
电梯轿顶话机
电梯坑道话机
功能特点
1、电梯桥顶话机安装在电梯桥箱顶部，电梯坑道话机安装在电梯基坑底部，它具有1个呼叫键；
2、按紧急求助键可以呼叫管理主机和其它话机不论谁摘机都能与轿厢话机通话；
3、能接管理主机等呼叫并能实现清晰双向对讲。
技术参数
NKT系统总线：4线
NBT系统总线：2线
音频输出不失真率： 30mw
频率响应：300~3400HZ 3dB
静态工作电流：20 mA
工作电压：DC12V，2A
工作温度范围：-10℃-~~70℃

## Slide 119
产品手册
人脸识别云对讲
单元门云对讲、手机APP授权、室内分机授权

## Slide 120
人脸识别云对讲
云对讲主机 功能特点
1、高度集成：产品集成了人脸识别、门禁、对讲等功能，集成化程度高；
2、多种识读：采用内嵌式IC读头、二维码读头，实现多标识识读；
3、多种接口：支持HTTP\MQTT协议；
4、安装灵活：可以立柱或壁挂式安装；
5、多种提示：文字语音提示。
8寸云对讲主机
10寸云对讲主机
13寸云对讲主机
15寸云对讲主机
技术指标 | 8寸主机 | 8寸主机 | 10寸主机 | 13寸主机 | 15寸主机
工作电压 | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC
额定功率 | ≤20W | ≤20W | ≤25W | ≤30W | ≤30W
分辨率 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800
处理器及内存 | 四核Cortex-A17 2.2GH，2*8GB存储 | 四核Cortex-A17 2.2GH，2*8GB存储 | 四核Cortex-A17 2.2GH，2*8GB存储 | 四核Cortex-A17 2.2GH，2*8GB存储 | 四核Cortex-A17 2.2GH，2*8GB存储
人脸容量 | 20000(标准),50000(扩展) | 20000(标准),50000(扩展) | 20000(标准),50000(扩展) | 20000(标准),50000(扩展) | 20000(标准),50000(扩展)
显示屏尺寸 | 8寸 | 8寸 | 10.1寸 | 13.3寸 | 15.5寸
标识类型 | 人脸、卡、密码 | 人脸、卡、密码 | 人脸、卡、密码 | 人脸、卡、密码 | 人脸、卡、密码
读卡距离 | ≥5mm | ≥5mm | ≥5mm | ≥5mm | ≥5mm
通讯接口 | 10/100M自适应网口 | 10/100M自适应网口 | 10/100M自适应网口 | 10/100M自适应网口 | 10/100M自适应网口
工作温度 | -25℃~+65℃ | -25℃~+65℃ | -25℃~+65℃ | -25℃~+65℃ | -25℃~+65℃
外形尺寸 | 178(W)*274(H)*30(D)mm | 178(W)*274(H)*30(D)mm | 251(W)*320(H)*20(D)mm | 320(W)*355(H)*20(D)mm | 570(H)*260(W)*18(D)mm
8寸云对讲主机(主推)
技术参数

## Slide 121
人脸识别云对讲
云对讲室内分机 功能特点
1、视频对讲：和云对讲主机人员进行视频对讲，直观方便；
2、界面简洁：采用触摸或按键操作，机器界面简洁，操作方便；
3、多种接口：支持HTTP\MQTT协议；
4、多种规格可选：用户可根据需求，选择需要的品类产品。
5、支持与我司梯控系统联动，实现业主单元门刷脸、刷码呼梯、访客单元门呼叫手机APP或者室内分机呼梯和乘梯、业主通过室内分机互换、室内分机一键招梯等功能。
技术参数
技术指标 | 4.3寸室内机(LINUX) | 7寸室内机(LINUX) | 7寸室内机(安卓) | 10寸室内机(LINUX）
工作电压 | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC
额定功率 | ≤20W | ≤25W | ≤30W | ≤30W
分辨率 | 800 x 480 | 800 x 600 | 800 x 600 | 1280 x 800
处理器及内存 | 双核Cortex-A9 ，1*8GB | 双核Cortex-A9 ，1*8GB | 双核Cortex-A9 ，1*8GB | 双核Cortex-A9 ，1*8GB
显示屏尺寸 | 4.3寸 | 7寸 | 7寸 | 10.1寸
操作类型 | 按键 | 触摸 | 触摸 | 触摸
通讯接口 | 10/100M自适应网口 | 10/100M自适应网口 | 10/100M自适应网口，无线 | 10/100M自适应网口
工作温度 | -25℃~+65℃ | -25℃~+65℃ | -25℃~+65℃ | -25℃~+65℃
外形尺寸 | 180(W)*110(H)*15(D)mm | 180(W)*110(H)*15(D)mm | 200(W)*124(H)*15(D)mm | 220(W)*125(H)*15(D)mm
4.3寸室内机
7寸室内LINUX机
7寸室内安卓机
10寸室内LINUX机

## Slide 122
访客登记机
访客登记机
台式、自助式

## Slide 123
访客登记机
11.6寸双屏访客机
功能特点
1、刷二代身份证自动读取证件内信息；
2、现场拍照人像采集、人证核验；
3、触屏模式、软键盘及手写功能启用
4、被访人电话号码同步显示
5、快递门岗代签收登记
6、被访人信息选择、手动填写、默认填写
7、来访人信息：类型、公司、事由、车牌号码、携带物等登记
8、姓名、部门等快速定位和模糊查找，姓名拼音首字母快速查找；按部门分层级查找，首字快速查询
9、当日来访总人数、离开人数、在访人数实时统计显示
10、随行人员登记管理一键绑定主访客录入随行人员身份证信息，可设置不打印访客单
11、黑名单设置 来访时自动提醒该访客为黑名单和备注的原因
12、未离开访客明细表，可设多时段超时未离开人员明细 弹屏提醒
13、历史被访人资料是否弹屏提醒，还是找这个就不用再去查找了
14、访问人数限制提醒，如：部门天接待超出20人超出预接待能力,系统自动报警提醒。
技术参数
系统平台 | Windows系统平台.SQL数据库.开放API接口.支持二次开发数据对接
处 理 器 | 内置：Intel®双核处理器, 2.41GHz
运行内存 | 内置：4GB/1600MHz；（最大支持8G）
数据存储 | 内置：64G/SSD固态硬盘
显示核心 | 内置：集成Intel HD显卡,支持双EDP+LVDS双屏同步 双屏异显
触控手写显示屏 | 内置双屏：主显屏：11.6寸电容触控液晶屏、支持10点触控 ；分辨率：1366 X 768；副屏：11.6寸液晶屏、分辨率：1366 X 768
音 频 | 内置：集成HDA 5.1音效声卡、内置立体声喇叭
网络接口 | 内置：10/100M自适应网卡，防雷设计
摄像头 | 内置：200万像素高清摄像头；可上下调节；
身份证阅读器 | 内置：身份证阅读器 射频技术：符合ISO14443 Type-B标准. 解密模块：居民身份证验证安全控制模块. 读卡类型：二代身份证、IC卡 读取速度：身份证读取<1.5秒，读卡时间<1秒. 阅读距离：0-30mm
电源电压 | 输入 AC220V±10% 50Hz±1Hz
扩 展 接 口 | I/O接口：2*COM 2*USB 1*RJ-45 系统参数：系统支持WIN7 WIN8，不支持XP
运行环境 | 工作温度：0℃—60℃； 工作湿度：10%—85%； 存储温度：-20℃—60℃； 存储湿度：20%—80%。
产品净重： | 6.2KG

## Slide 124
访客登记机
15.6寸双屏访客机
功能特点
1、刷二代身份证自动读取证件内信息；
2、现场拍照人像采集、人证核验；
3、触屏模式、软键盘及手写功能启用
4、被访人电话号码同步显示
5、快递门岗代签收登记
6、被访人信息选择、手动填写、默认填写
7、来访人信息：类型、公司、事由、车牌号码、携带物等登记
8、姓名、部门等快速定位和模糊查找，姓名拼音首字母快速查找；按部门分层级查找，首字快速查询
9、当日来访总人数、离开人数、在访人数实时统计显示
10、随行人员登记管理一键绑定主访客录入随行人员身份证信息，可设置不打印访客单
11、黑名单设置 来访时自动提醒该访客为黑名单和备注的原因
12、未离开访客明细表，可设多时段超时未离开人员明细 弹屏提醒
13、历史被访人资料是否弹屏提醒，还是找这个就不用再去查找了
14、访问人数限制提醒，如：部门天接待超出20人超出预接待能力,系统自动报警提醒。
技术参数
系统平台 | Windows系统平台.SQL数据库.开放API接口.支持二次开发数据对接
运行内存 | 内置：4GB/1600MHz；（最大支持8G）
处 理 器 | 内置：Intel®四核处理器2.0GHz
数据存储 | 内置：120G/SSD固态硬盘
触控手写显示屏 | 内置双屏：主显屏：15.6寸电容触控液晶屏、支持10点触控 ；分辨率：1920 X 1080；副屏：11.6寸液晶屏、分辨率：1366 X 768
显示核心 | 内置：集成Intel HD显卡,支持双EDP+LVDS双屏同步 双屏异显
音 频 | 内置：集成HDA 5.1音效声卡、内置立体声喇叭
拍照登记 | 内置：像素：200W ；可上下微调；工业级广角摄像头支持CMOS传感器
网络接口 | 内置：10/100M自适应网卡，防雷设计
身份证识别登记 | 内置：身份证阅读器 读卡类型：二代身份证、IC卡 读取速度：身份证读取<1.5秒，读卡时间<1秒. 阅读距离：0-30mm 射频技术：符合ISO14443 Type-B标准. 解密模块：居民身份证验证安全控制模块.
预约/登记二维码识别 | 内置二维码扫描仪：光源：LED；识度模式:CMOS；分辨率：752*480； 识读码制：1D/2D；识读精度：≥3mil；识读景深：35mm~210mm
夜间补光 | 内置：高亮LED夜间补光灯，独立开关，可自由开关。
电源电压 | 输入 AC220V±10% 50Hz±1Hz
访客单打印 | 内置：58mm热敏打印，速度30-50mm/秒，纸卷直径50mm;
扩 展 接 口 | I/O接口：2*COM 8*USB 1*RJ-45 1*AC220V接口 系统参数：系统支持WIN7 WIN8，不支持XP 电源接口：20Pin ATX供电
产品净重： | 10.6KG
设备尺寸 | 390mm*430mm*430mm
运行环境 | 工作温度：0℃—60℃； 工作湿度：10%—85%； 存储温度：-20℃—60℃； 存储湿度：20%—80%。

## Slide 125
访客登记机
21.5寸自助登记访客机
功能特点
1、刷二代身份证自动读取证件内信息；
2、现场拍照人像采集、人证核验；
3、触屏模式、软键盘及手写功能启用
4、被访人电话号码同步显示
5、快递门岗代签收登记
6、被访人信息选择、手动填写、默认填写
7、当日来访总人数、离开人数、在访人数实时统计显示
8、来访人信息：类型、公司、事由、车牌号码等登记
9、姓名、部门等快速定位和模糊查找，姓名拼音首字母
快速查找；按部门分层级查找，首字快速查询
10、随行人员登记管理一键绑定主访客录入随行人员身份证信息，可设置不打印访客单
11、黑名单设置 来访时自动提醒该访客为黑名单和备注的原因
12、未离开访客明细表，可设多时段超时未离开人员明细 弹屏提醒
13、历史被访人资料是否弹屏提醒，还是找这个就不用再去查找了
14、访问人数限制提醒，如：部门天接待超出20人超出预接待能力,系统自动报警提醒。
技术参数
系统平台 | Windows系统平台.SQL数据库.开放API接口.支持二次开发数据对接
运行内存 | 内置：4G/1600MHz；（最大支持8G）
处 理 器 | 内置：Intel®四核处理器,主频2.0GHz
数据存储 | 内置：标配SSD120G固态硬盘
网络接口 | 内置：集成10/100M自适应网卡，防雷设计
音 频 | 内置：集成HDA 5.1音效声卡、内置立体声喇叭
拍照登记 | 内置：：200W像素工业级摄像头；可上下45°微调； CMOS传感器；支持宽动态、自动曝光、自动白平衡、自动增益控制；
显示核心 | 内置：集成Intel HD显示核心,支持VGA+LVDS支持双屏异显
触控手写显示屏 | 内置：21.5寸液晶触控屏，支持10 指触控 分辨率：1920*1080；显示比例：16:9；
身份证识别登记 | 内置身份证阅读器：射频技术：符合ISO14443 Type-B标准. 读卡类型：二代身份证、IC卡 解密模块：居民身份证验证安全控制模块. 读取速度：身份证读取<1.5秒，读卡时间<1秒. 阅读距离：0-30mm
访客单打印 | 内置：高速80mm热敏打印机，速度60-80mm/秒，打印登记凭证
预约/登记二维码识别 | 内置二维码扫描仪：光源：LED；识度模式:CMOS；分辨率：752*480； 识读码制：1D/2D；识读精度：≥3mil；识读景深：35mm~210mm
电源电压 | 输入 AC220V±10% 50Hz±1Hz
扩 展 接 口 | I/O接口：2*COM 8*USB 1*RJ-45 1*AC220V接口 其他参数：系统支持WIN7 WIN8，不支持XP 电源接口：20Pin ATX供电
产品净重 | 54KG.
设备尺寸 | 机身高：1580mm；底座：410*425mm.
环境 | 工作温度：0℃—60℃； 工作湿度：10—85%； 存储温度：-20—60℃； 存储湿度：20—80%。

## Slide 126
谢谢聆听
期待为您服务
THANKS
姜汉文 137 9849 8030